РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«КУЗБАССГРАЖДАНПРОЕКТ»

Изменения к схеме
территориального планирования
МО «Таштагольский район»
Кемеровской области

Том 1

Материалы по обоснованию

Шифр 455 – 2/6

Заказчик:								Администрация района

г. Новокузнецк 2011 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«КУЗБАССГРАЖДАНПРОЕКТ»

Изменения к схеме
территориального планирования
МО «Таштагольский район»
Кемеровской области

Том 1

Материалы по обоснованию

Шифр 455 – 2/6

Заказчик:								Администрация района

Генеральный директор 	В.И. Файков

Главный инженер 	О.Л. Дороган

Начальник АПМ 	В.А. Рокачевский

ГАМ АПМ 	В.В. Горбунов

г. Новокузнецк 2011г.

Оглавление

1.ВВЕДЕНИЕ	7

1.1. Общие положения	7

1.2. Цели и задачи проекта	7

1.3. Задачи Территориального планирования	9

1.4. Административно-территориальное устройство	9

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ	11

2.1. Климат	11

2.2. Рельеф и ландшафты	17

2.3. Полезные ископаемые	25

2.4. Гидрологическая характеристика  и использование поверхностных вод	36

2.5. Гидрогеологические условия и ресурсная база подземных вод	38

2.6. Инженерно-геологические условия	44

2.7. Лесные ресурсы	45

2.8. Животный и растительный мир	47

2.9. Особо охраняемые природные территории	52

2.10. Комплексная оценка территории	52

3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	57

3.1. Современный уровень социально-экономического развития	57

3.2. Проектное развитие хозяйственной деятельности	59

3.3. Население	65

3.3.1. Численность населения	65

3.3.2. Расселение населения	74

3.4. Жилищное строительство	83

3.5. Социальное и культурно-бытовое обслуживание	90

4. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	96

4.1. Современное использование и земельное устройство территории	96

4.2. Зоны с особыми условиями использования территории	99

4.2.1. Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы  (водных объектов), береговые полосы	99

4.2.2. Зоны охраны объектов культурного наследия	101

4.2.3. Зоны санитарной охраны (источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения)	102

4.2.4. Санитарно-защитная полоса водоводов	104

4.2.5. Охранная зона объектов электросетевого хозяйства	105

4.2.6. Охранная зона линий и сооружений связи и радиофикации	106

4.2.7. Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды	106

4.2.8. Охранная зона тепловой сети	107

4.2.9. Охранные зоны геодезических пунктов	107

4.2.10. Охранная зона железной дороги	108

4.2.11. Придорожная полоса автомобильных дорог	108

4.2.12. Приаэродромная территория	109

4.2.13. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	110

4.2.14. Санитарно-защитная зона скотомогильника	111

4.2.15. Санитарные разрывы от автомагистрали и иных объектов	111

4.2.16. Режимная территория (территориальных органов уголовно-исполнительной системы)	112

4.2.17. Зона охраны отвредного влияния горных разработок (горных работ) месторождений полезных ископаемых	113

4.2.18. Ограничения от объектов воздушного транспорта	113

4.2.19. Площади залегания полезных ископаемых	113

4.2.20. Зона сейсмической опасности	114

4.3. Проектная функциональная организация территории	114

4.4. Обоснование изменения границ населенных пунктов муниципального района	119

4.5. Историко-культурный потенциал территории	128

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	134

5.1. Автомобильный транспорт	134

5.2. Железнодорожный транспорт	137

5.3. Воздушный транспорт	139

5.4. Речной транспорт	140

6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	141

6.1. Водоснабжение и водоотведение	141

6.2. Обращение с отходами производства и потребления	155

6.3. Энергоснабжение	163

6.4.1 Электроснабжение	163

6.4.2 Теплоснабжение	164

6.5 Связь	165

7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	171

7.1. Охрана атмосферного воздуха	171

7.2. Охрана поверхностных вод	174

7.3. Охрана почв и ландшафтов	178

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	189

9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	194

Состав проектных материалов

| № п/п | Наименование | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текстовые материалы |
| 1.1 | Том 1. Материалы по обоснованию | - |
| 1.2 | Том 2. Положение о территориальном планировании | - |
| 2 | Графические материалы |
| 2.1 | Альбом. Схемы генпланов основных поселений | СТП-А |
| 2.2 | Схема (карта) положения района в системе Кемеровской области | СТП-1 |
| 2.3 | Схема (карта) природно-климатических, санитарно-гигиенических и градостроительных условий | СТП-2 |
| 2.4 | Карта полезных ископаемых Таштагольского района | - |
| 2.5 | Схема (карта) использования и зонирования территории | СТП-3 |
| 2.6 | Схема (карта) границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства местного значения или на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в собственности муниципального района, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства | СТП-4 |
| 2.7 | Схема (карта) расположения городских и сельских поселений | СТП-5 |
| 2.8 | Схема (карта) размещения памятников истории и культуры | СТП-6 |
| 3 | Приложения |

Предисловие

Проект «Схема территориального планирования МО «Таштагольский район» Кемеровской области» выполнен по заданию Администрации Таштагольского района (см. приложение 1) и решения главы Таштагольского района от 04.08.2006г. №664-р «О разработке схемы территориального развития». В составе разработки выполнено 8 тематических чертежей, пояснительная записка в 2х томах, а также электронная версия проекта.

Руководитель проекта – Рокачевский В.А. Главный архитектор проекта – Горбунов В.В.

В разработке генерального плана принимали участие специалисты:

Начальник АПМ 	В.А. Рокаческий

Главный архитектор АПМ	В.В. Горбунов

Главный экономист 	В.К. Федотова

Инженерный раздел разработали:

1.Транспорт города	В.А. Рокачевский

2.Водоснабжение и канализация	З.М. Попова

3.Теплоснабжение	Г.К. Морозова

4.Электроснабжение	Т.Т. Кускунакова

5.Инженерная подготовка	В.А. Рокачевский

6.Технико-экономические показатели	В.К. Федотова

7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды	О.А. Здешиц

8. Перечень основных факторов риска возникновения ЧС

природного и техногенного характера 	Л.В. Соломина

Авторский коллектив выражает благодарность за содействие в разработке схемы территориального планирования сотрудникам Администрации муниципального района.

# 1.ВВЕДЕНИЕ

## 1.1. Общие положения

Изменения в схему территориального планирования района выполнена по заданию Администрации Таштагольского района

При разработке изменения в схему территориального планирования использованы следующие материалы:

- Комплексная программа социально-экологического развития Таштагольского Муниципального района до 2016 года, разработанная в 2007г. Администрацией района и творческим коллективом НФИ КемГУ.

- Схема районной планировки Кемеровской области, разработанная институтом Гипрогор в 1996г. – использована в части, относящейся к району Горной Шории.

- Материалы обследования поселений, выданные в качестве исходных данных заказчиком проекта.

- Гигиенические аспекты районной планировки и градостроительства в Кемеровской области, разработанные СО Академии наук СССР и Минздравохраны РСФСР в 1975 г. Материалы использованы в части, относящейся к району Горной Шории.

- Программа социально-экономического развития Кузбасса до 2025 г.

- Бюджет Кемеровской области на 2008-2010гг. в части развития Таштагольского района.

- Генеральный план сектора «Е» и сектора «А» спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» Таштагольского района Кемеровской области, разработанный институтом «Кузбассгражданпроект».

Изменения в схему территориального развития разработана в соответствии с требованиями ст. 18, 19 и 20 градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 140-ФЗ п. 3.1.4 Инструкции «О порядке разработки, согласования экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11.04-2003).

- Утверждение Схемы территориального планирования Таштагольского района, принято Таштагольским районным Советом народных депутатов от 16 ноября 2009 года № 157-рр

## 1.2. Цели и задачи проекта

«Изменения в схему территориального планирования муниципального образования Таштагольского района» определяет основные направления реализации государственной политики в области градостроительства с учетом особенностей социально-экономического развития и природно-климатических условий района.

Изменения в схеме территориального планирования муниципального образования Таштагольского района это является комплексный градостроительный документ, охватывающим все подсистемы жизнедеятельности района: природно-ресурсную, производственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую подсистему, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории.

Вносимые изменения в схему территориального планирования муниципального образования Таштагольского района определена главная социально-экономическая модель и главная градостроительная идея Проекта, поставлены стратегические задачи и намечены основные стратегические направления развития территории, а также предложены проектные решения для реализации стратегии развития района.

Главная экономическая идея Проекта – расширение территорий активной хозяйственной деятельности и формирование новых точек роста района главным образом за счет создания обрабатывающих производств, а также реализации нового стратегического направления развития территории – формирования туристско-рекреационного комплекса.

Главная градостроительная идея Проекта – улучшение градостроительной ситуации, оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования, совершенствование системы расселения, а также территорий сельскохозяйственного назначения и рекреационных зон, улучшение экологической ситуации и совершенствование природно-экологического каркаса территории.

Прогнозная модель социально-экономического и градостроительного развития Таштагольского района, выстроенная на конкурентных преимуществах территории: значительном природно-ресурсном и социально-экономическом потенциале, выгодном местоположении, богатом историко-культурном и духовном наследии.

Анализ и комплексная оценка территории района с целью определения его территориальных ограничений и потенциальных возможностей, подготовки предложений по его функциональному развитию с рекомендациями по установлению для каждой зоны регламентов (режимов) хозяйственного (в т.ч. градостроительного) использования территории.

Предложения по перспективной пространственной структуре района в условиях совершенствования модели развития муниципального образования, имеющей целью упорядочение развития его зон, центров способствующей гармоничному развитию территориальной структуры в целом.

Предложения по перспективному функциональному зонированию территории с целью комплексного и наиболее эффективного ее использования.

Основные направления развития и рационального взаимоувязанного размещения в пределах района промышленного, сельскохозяйственного, гражданского, транспортного и рекреационного строительства на основе совершенствования модели развития Таштагольского района.

Предложение по формированию нового стратегического направления развития Таштагольского района на основе экономического использования ценного историко-культурного наследия.

  - предложения по охране памятников истории и культуры.

  - предложения по перспективному развитию сети сельских поселений, систем расселения, жилого фонда и социальной инфраструктуры, массового отдыха населения;

  - прогноз перспективной численности населения района в целом, городского и сельского населения, а также в разрезе отдельных муниципальных образований – сельских поселений;

  - предложения по развитию транспортных связей, имеющих межрайонное и межрегиональное значение;

  - предложения по охране окружающей природной среды и улучшению санитарно-гигиенических условий, по охране воздушного и водного бассейнов, почвенного покрова, организации системы охраняемых природных территорий.

## 1.3. Задачи Территориального планирования

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач:

  - Разработки оптимальной функционально-планировочной структуры муниципального района, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории района, для последующей разработки градостроительного зонирования.

  - Определения системы параметров развития территории муниципального района, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и лечебно-оздоровительных компонентов развития.

  - Подготовки перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности муниципального района при условии сохранения окружающей природной среды и создания соответствующей нормативно-правовой базы инвестиционно-строительной деятельности.

Схема территориального планирования содержит проектные предложения по общей планировочной организации территории муниципального района, совершенствованию планировочной основы поселений, а также включает в себя вопросы:

  - функционального зонирования территории;

  - совершенствования системы расселения;

  - культурно-бытового обслуживания;

  - размещения головных инженерных сооружений и магистральных коммуникаций;

  - развитие курортно-рекреационной зоны;

  - мероприятия по охране окружающей среды и охране памятников истории и культуры;

  - мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

## 1.4. Административно-территориальное устройство

Муниципальное образование Таштагольский район (Горная Шория) расположен на юге Кемеровской области (юге Западной Сибири).

Муниципальный район граничит:

  - с южной стороны – Республика Горный Алтай;

  - с западной и юго-западной стороны – Алтайский край;

  - с восточной стороны – Хакасия;

  - с северной и северо-западной стороны – муниципальные образования Новокузнецкого и Междуреченского районов Кемеровской области.

Площадь территории муниципального района составляет 113382,55 км2. Положение района в Кемеровской области приведено на чертеже СТП-1.

На территории муниципального района находятся 6 городских и 4 сельских поселения, в составе которых 94 населенных пункта:

  - Таштагольское городское поселение (административный центр – г.Таштагол);

  - Шерегешское городское поселение (административный центр – пгт.Шерегеш);

  - Мундыбашское городское поселение (административный центр – пгт.Мундыбаш);

  - Казское городское поселение (административный центр – пгт.Каз);

  - Темиртауское городское поселение (административный центр – пгт.Темиртау)

  - Спасское городское поселение. (административный центр – пгт.Спасск);

  - Каларское сельское поселение (административный центр – п.Калары).

  - Коуринское сельское поселение (административный центр – п.Алтамаш).

  - Усть-Кабырзинское сельское поселение (административный центр – п.Усть-Кабырза)

  - Кызыл-Шорское сельское поселение (административный центр – п.Ключевой).

# 2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ

## 2.1. Климат

На формирование климата муниципального района оказывает влияние внутриматериковое положение в пределах умеренных широт России, преобладание западного переноса воздушных масс, наличие гор и кряжей южной части.

В северной части муниципального района:

  - зима (ноябрь-март) холодная и продолжительная. В это время преобладает область повышенного давления. Давление не постоянное. Часто сменяется прохождением холодных циклонов. Характерной чертой зимы является наличие устойчивого снежного покрова;

  - весна (апрель-май) относится к наиболее короткому сухому времени года. Происходит неустойчивый меридиональный тип атмосферной циркуляции. Рост температуры быстрый и таяние снега интенсивное. Весной нередки возвраты холодов с отрицательными температурами и кратковременным выпадением снега.

  - лето (июнь-август) теплое с часто повторяющейся жаркой погодой. Характеризуется интенсивным выпадением осадков.

  - осень (сентябрь-октябрь) характеризуется циркуляцией воздуха меридиального типа. Падение температуры быстрое. Осенью появляется устойчивый снежный покров.

Климатические условия в горах Горной Шории характеризуются более продолжительной и снежной зимой, но менее холодным, прохладным и влажным летом.

Характерной чертой зимнего времени года в горах, предгорных районах являются инверсионные процессы, способствующие ухудшению самоочищающей способности атмосферы и накоплению загрязняющих веществ от различных источников выбросов.

Наиболее холодным месяцем является – январь, среднемесячная температура -20-220С.

Самый теплый месяц – июль, среднемесячная температура 15-180С.

По данным климатических и метеорологических данных дискомфортность условий за три самых холодных месяца устанавливается при неблагоприятных сочетаниях метеорологических элементов: -100 и 3 м/с и более; – 150 и 2 м/с и более; -200 и 1 м/с и более; -250 и ниже.

Условия муниципального района по термическому (температурному) режиму характеризуются зимой как умеренно-суровые и суровые, летом отмечается перегрев.

Ветровой режим горного района неоднороден. Направление ветра на обширной территории определяется ориентацией горных хребтов, долин рек, местными циркуляциями. В этом районе часто формируются склоновые ветры, повторяемость которых достигает 30-40%. Преимущественное направление ветра юго-западное.

В течение года преобладают юго-западные и западные направления ветра. Сложный горный рельеф способствует значительной деформации воздушных направлений потоков.

В горных района наибольшие скорости ветра составляют 2-3 м/с и отмечаются весной. Наименьшие скорости ветра 1-2 м/с, отмечаются зимой.

Среднее число дней с туманом составляет 60-80 дней в году.

Эколого-климатические параметры являются неблагоприятными (МПА = 1-2) для градостроительства.

По агроклиматическим условиям предгорные и низкогорные районы (по высоте до 1000 м) являются менее благоприятным для ведения сельского хозяйства.

К неблагоприятным условиям для ведения сельского хозяйства относятся горные районы (выше 1000 м) с прохладным, избыточно влажным летом, с продолжительностью вегетационного периода – менее 100 суток.

Размещение муниципального района в южной части Кемеровской области способствует формированию благоприятной климатической рекреационной зоны. Эквивалентно-эффективная температура составляет 15-220 (ЭЭТ – благоприятный) и делится на ощущаемые и резкие, а межсуточная изменчивость температуры определяется как чувствительная и раздражающая.

Краткая характеристика физико-географических и климатических условий района.

Резко континентальный климат Горной Шории значительно смягчен за счет особенностей рельефа и характеризуется относительно мягкой зимой, продолжительной и снежной; теплым, но не жарким летом.

Различно ориентированные горные массивы определяют такие климатические особенности, как количество и распределение в течение года и в пространстве осадков, температурный режим территории не только Горной Шории в целом, но и отдельных ее районов.

Средние температуры января понижаются в направлении с северо-запада на юго-восток, что связанно с возрастанием роли погод антициклониального типа, приводящих к сильному выхолаживанию воздушных масс и относительному однообразию зимних температур во внутренних районах Шории. В замкнутых межгорных котловинах часто наблюдаются температурные инверсии. Летом средние, июльские температуры зависят от абсолютной высоты местности, на водоразделах и горных вершинах температуры меньше, чем в долинах. Такой важный для сельского хозяйства показатель как сумма температур выше 10 (в Горной Шории колеблется от 1540 (Темир-Тау) до 1810 (Кузедеево), а количество дней с этой температурой составляет 114-118. Следует отметить, что по термообеспеченности более благоприятна северо-западная низкогорная часть Шории. В горной юго-восточной части, несмотря на достаточно благоприятные для сельского хозяйства термические условия, земледелие и скотоводство осложняется имеющимися здесь ранними и поздними заморозками в весенне-летний период, а также обильными летними осадками.

Метеорологические наблюдения в различных районах Горной Шории показывают, что наиболее влажной является ее северо-западная часть. Это обусловлено расположенными фронтально по отношению к господствующим влажным западным ветрам горными массивами, способствующими конденсации и выпадению осадков на склонах восточной экспозиции. Так, на восточных склонах Шорского хребта выпадает более 1000 мм осадков в год. Юго-восточные районы в меньшей степени обеспечены осадками, до 700-800 мм в год.

Основная часть осадков выпадает в безморозный период, с наибольшей интенсивностью в летние месяцы. В холодный период выпадает до 30 % осадков, которые аккумулируются в виде мощного, более чем 100 см, снежного покрова. Его мощность увеличивается с ростом абсолютных высот местности и также зависит от характера рельефа, от экспозиции склона и лесистости территории.

Здесь уникальный легкий и летящий «холодный» снег, которым могут похвастаться немногие горнолыжные курорты мира. Зимой преобладает ясная, умеренно морозная погода без ветра. Продолжительность солнечного сияния такая же, как на Черноморском побережье – загорать можно уже с марта.

Как правило наиболее мощный снеговой покров формируется в условиях темнохвойной тайги, а на вырубках и во вторичных мелколиственных лесах его запасы значительно меньше.

Характеристика климата приводится по СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика», «Справочнику по климату СССР, вып.20» и данным Новокузнецкой гидрометеобсерватории, Приложение 3-1.

Среднегодовая температура воздуха составляет – 0.7 °C, абсолютный минимум температуры- -52°C, максимум +38°C.

Преобладающее направление ветра – юго-западное.

Основные метеоданные, характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания вредных веществ в атмосфере сведены в таблицу 2.1.

Таблица 2.1.

| Наименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 2.50 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С | 24.2 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С | -25.7 |
| Среднегодовая роза ветров, % С | 2.2 |
| СВ | 3.4 |
| В | 16.4 |
| ЮВ | 10.0 |
| Ю | 6.7 |
| ЮЗ | 26.4 |
| З | 27.5 |
| СЗ | 7.4 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 1.3 |
| Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения, которой составляет 5 %, м/с | 6.0 |

Осадки

На район Горной Шории приходится наибольшее количество осадков (более 1000 мм). Из всего количества осадков 60-70% приходится на теплую половину года (июнь-август).

В зимнее время твердые осадки формирует снежный покров. Устойчивый снежный покров образуется в начале ноября – половине октября. Сход снежного покрова происходит в течение апреля-мая месяца. Продолжительность снежного покрова – 140-180 дней.

Средняя высота снежного покрова составляет в предгорной части 1 м, в горах достигает 2-3 м.

Атмосферные осадки являются важнейшим фактором в формировании поверхностных вод района. Их доля в формировании водотоков составляет 70-90% по отношению к другим источникам. Талые воды снежного покрова и дождевые осадки обеспечивают продолжительный период водопотребления, водонакопления и естественное водоочищение.

Значительные осадки зимой предопределяют большие снегозаносы.

Ветровой режим и снегозаносимость района характеризуется как неблагоприятный.

По влажности воздуха и осадками район характеризуется как сухой, умеренно-сухой и умеренно-влажный, что благоприятно при легких перегревах.

Схема микроклиматической эффективности мелиоративных и градостроительных средств коррегирования (поправки) внешней среды района приведена на рисунке 8 (СТП-3).

Рисунок 1. Климатическая карта.

Рисунок 2. Геологическая карта.

Рисунок 3. Экологическая карта.

## 2.2. Рельеф и ландшафты

Территория района располагается на стыке Западно-Сибирской равнины и Алтая-Саянского, горного образования и представлена районами Кузнецкого Алатау и Горной Шории.

Кузнецкий Алатау представляет собой крупную горную систему, располагаемую в восточной части района. Она состоит из отдельных хребтов, вытянутых с севера на юг. В строении хребтов преобладают горы, вытянутые с севера на юг с довольно крутыми склонами и сравнительно плоскими вершинами.

Наибольшая расчлененность хребтов находится в южной части района.

В центральной части Горной Шории, где наиболее гипсометрически высокими являются гора Пустаг с абсолютной отметкой 1580м, и гора Каритошал, с абсолютной отметкой 1270 м. Глубина расчленения местности составляет 300-400 м, достигает местами 600м.Склоны гор выположенные, крутизна их в среднем равна 20-30 градусов, реже 45. Участок горы Каритшал и ее подножье с восточной стороны склона составляет 25 градусов, у подножъя -7-8 градусов

Средняя высота гор составляет 1000-1500 м. Высота некоторых вершин гор в южной части составляет 1800-1850 м.

Горная Шория располагается в южной части района и является платообразным горным образованием. Характеризуется сочетанием в рельефе глубоврезанных домен и наличием плато шириной 500-800 м.

Речные долины врезаны на глубину 150-250 м.

Горные кряжи имеют высоту до 1000 м и более.

Отдельные массивы достигают высоты до 1300-1500 м.

Северная часть района, где высотные отметки достигают 1270м (г.Каритшал), 1143м (г.Утуя), 1064м (г.Устье).

Соответственно высотными отметками изменяются и формы рельефа, на основании чего в районе можно выделить два морфологических типа эрозионно-тектонического рельефа, между которыми существует постепенные переходы.

- Среднегорный крутосклонный рельеф.

- Среднегорный полосклонный рельеф.

Среднегорный крутосклонный рельеф распростроняется в северной части района и приурочен к площади развития гранитов.

Характерными чертами рельефа этого типа являются высокие абсолютные отметки, достигающие 1200м большие относительные превышения водорозделов над долинами речек и значительная крутизна склонов.

Вершины гор Утуя и Устье увенчаны крупными скалистыми обнаженными высотой до 15м.Склоны этих гор выпуклые, и хотя они не сильно крутые (18-20) градусов, но обильно покрыты каменистыми осыпями, образующими «каменистые реки» – курумники. Вершина горы Каритшал (1270м) сильно задернована и лишь ее западный вогнутый склон, крутизна которого достигает 27 градусов, покрыт курумами.

Среднегорный пологосклонный рельеф характерен для центральной и южной части района и приурочен к площади развития метаморфизованных пород протерозой-вендского возраста. Вершина небольшой горки (800м) расположенной на юге, и ее склоны сильно задернованы и закрыты, характеризуются асимметричной формой с мягкими очертаниями. Склоны гор на всей территории залесены и закрыты чехлом делювиальных суглинков и щебеночных отложений.

Схема геоморфологического районирования приведена на рисунке 4 (чертеж СТП-3).

По уклонам местности район относится к 5 району местности. Схема районирования приведена на рисунке 5 (чертеж СТП-3).

По природно-ландшафтным признакам район относится к четвертому району. Схема природно-ландшафтных зон приведена на рисунке 6 (чертеж СТП-3).

В соответствии с климатическим районированием район входит в первый климатический район (подрайон 1В), где природно-климатические факторы, определяющие общность типологических требований к зданиям и сооружениям следующие: суровая и длительная зима, большие объемы переноса снега, продуваемость сильными ветрами, большая продолжительность отопительного периода, низкие холодные средние температуры пятидневок.

Схема санитарно-гигиенической оценки климата приведена на рисунке 7 (чертеж СТП-3).

Согласно санитарно-гигиенической оценке инсоляционный режим района в целом благоприятный.

Почвенный слой

Схема почвенного районирования приведена на рисунке 9 (СТП-3). В горно-шорском районе распространены дерново-псевдооподзолистые почвы, обладающие превосходными лесорастительными свойствами.

В днищах межгорных пространств распространены слоистые луговые почвы, малопригодные для сельскохозяйственного освоения.

Почвы высотных районов дерново-псевдоподзолистые, горно-тундровые, горно-луговые, горно-лесные, подбуры горно-таежные и горно-лесные черноземовидные.

Вывод: по климатическому, экологическому состоянию атмосферы для проживания, хозяйственной деятельности и отдыха населения южные районы менее благоприятны;

Горные районы в основном благоприятны для рекреационного освоения территории.

Рисунок 4. Схема геоморфологического районирования

Рисунок 5. Схема районирования по уклонам местности

Рисунок 6. Схема природно-ландшафтных зон

Рисунок 7. Схема санитарно-гигиенической оценки климата

Рисунок 8. Схема микроклиматической эффективности мелиоративных и градостроительных средств корригирования внешней среды

Рисунок 9. Схема потенциального загрязнения атмосферного воздуха

## 2.3. Полезные ископаемые

Минерально-сырьевой потенциал определяет перспективы промышленного и градостроительного освоения.

На базе минерально-сырьевого потенциала сложилась горнодобывающая промышленность (железорудная, добыча нерудного сырья и золотодобывающая).

Железорудные месторождения Горной Шории представлены в основном магнитовыми, в небольшом количестве мартитовыми и полумартитовыми разновидностями месторождений.

Содержание железа в рудах составляет от 20 до 50%. Руды сернистые, содержат цинк (Шерегеш), кобальт (Таштагол, Шерегеш) и другие полезные элементы.

Руды удовлетворяют условиями обогащения методом магнитной сепарации.

Комплексное использование руд в настоящее время не предусмотрено, в связи с чем цинк, кобальт и другие металлы теряются.

В Горной Шории с 1990 г. разрабатывалось 5 месторождений: Шерегешское, Таштагольское, Казское, левобережный участок Сухаринского месторождения, заключающие 68,9% разведанных запасов района и 29,9% всех разведанных запасов Западной Сибири (557,5 млн. т).

В 1988 г. по руднику Темир-Тау списаны запасы железорудных месторождений Тельбесской группы – 14446 тыс. тонн.

Разработку горношорских месторождений ведут подземным способом: Шерегешское, Казское, Темир-Тауское рудоуправление. Открытым способом – Темир-Тауское рудоуправление.

Наиболее крупными железорудными месторождениями являются Шерегешское и Таштагольское.

По данным экспертного заключения ФГУ ТИ по Кемеровской области «О наличии полезных ископаемых на территории Таштагольского района» №Р-01.370 от 22 мая 2007г.

- Список объектов распределенного фонда недр Таштагольского района приведены в таблице 2.1.

- Список объектов нераспределенного фонда недр Таштагольского района приведен в таблице 2.2.

- Список объектов оцененного фонда недр Таштагольского района приведены в таблице 2.3.

Анализ таблиц 2.1, 2.2, 2.3 показывает: общие запасы распределенного фонда по железной руде составляют 283,9 млн. т.

Нераспределенные и оценные фонды по железной руде отсутствуют.

Вследствие чего необходимо производить доразведку по прогнозированию запасов железной руды.

Горно-добывающий комплекс определяет социально-экономический потенциал и представлен Мундыбашской аглофабрикой, Таштагольским, Шерегешским, Казским и Темир-тауским железными рудниками.

В настоящее время рудники района обеспечивают железорудным сырьем Новокузнецкий металлургический комбинат и частично Западно-Сибирский металлургический комбинат.

В 2006 г. было организовано ОАО «Евразруда» горно-обогатительный комплекс.

В состав ОАО «Евразруда» вошли предприятия района:

1. Таштагольский рудник

2. Казский рудник

3. Шерегешский рудник

4. Мундыбашская аглофабрика

Ниже приводятся данные по зонам ископаемых и объем добычи по информации предприятий:

Таштагольское месторождение

Разведанные запасы руды составляют 1 млрд. т. Объем добычи руды в год составляет более 1,8 млн. т.

Казское месторождение

Разведанные запасы составляют 75,1 млн. т.

Производственная мощность – 1500 т. сырой руды в год.

Проектная мощность 2500 тыс. т. в год.

Шерегешское месторождение

Запасы по месторождению руды составляют 215 млн. т. сырой руды. В 1989 г. достигнута максимальная производительность рудника 4,5 млн. т. в год. Добыча сырой руды в 2007 г. планируется в объеме 3,7 млн. т.

Темир-тауский рудник

Запасы известняка составляют 34 млн. т. Производственная мощность – 1 млн. т. в год.

В составе рудника отрабатывается месторождение доломитов «Большая гора», производится работа по развитию камнерезного производства. Запасы блочного камня месторождения Палагеев Лог и Полгашты оценивается порядка 1 млн. 200 тыс. м3. Месторождения представлены темным и светло-серым мрамором.

Мундбашская аглофабрика

Обогатительная фабрика построена для обогащения и спекания горношорских руд Темир-тау, Таштагола, Шалыма, Шерегеша, Одрыбаша, Тельбеса и поставки агломерата на КМК.

Карьер Тензинский

Производственная мощность по добыче сырого доломита открытым способом 400 тыс. т. в год.

Запасы сырой руды составляют около 1 млрд. т. Основной вид продукции – доломит для металлургической промышленности, кусковой доломит для производства стекла, щебень для строительных работ.

Известная металлургия района представлена ГП «Прииск Алтайский».

В Таштагольском районе находится 3 золотодобычных объекта (г. Спасск).

Геологоразведочная промышленность представлена ОАО «Шалымская ГРЭ». В состав ОАО «Шалымская ГРЭ» включены все полевые геолого-поисковые, съемочные и геологоразведочные партии, работающие на территории Таштагольского района.

Благодаря геологоразведочным работам:

- запасы железных руд постоянно пополняются;

- выявлены новые месторождения карстовых фосфоритов, самородной меди в районе г. Медная и г. Кайбынь, коренного золота – Каларское и Викторьевское, валунных марганцевых руд – Селезеньское.

Данные по основным данным сырьевой базы приведены в таблице 2.2, 2.3, 2.4.

Таблица 2.2.

Список объектов распределенного фонда недр Таштагольского района

| № п/п | Лицензия | Владелец | Название месторождения, участка | Полезное ископаемое | Запасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рудные полезные ископаемые |
| 1 | КЕМ00545ТР | ОАО «Шалымская геологоразведочная партия» | Юго-западная часть Горной Шории | марганец | После проведения работ |
| 2 | КЕМ01209ТЭ | ОАО «Евразруда» | Таштагольское месторождение | железо | А+В+С1 = 70037 тыс.т. |
| 3 | КЕМ01210ТЭ | ОАО «Евразруда» | Казское месторождение | железо | А+В+С1 = 57973 тыс.т. |
| 4 | КЕМ13301ТЭ | ОАО «Евразруда» | Шерегешевское месторождение | железо | А+В+С1 = 155888 тыс.т. |
| нерудные полезные ископаемые |
| 5 | КЕМ09955ТР | ООО «ГП «Карьер Таензинский» | Таензинское месторождение | доломит для стекольной промышленности | С1 = 12876 |
| 6 | КЕМ01192 ТЭ | ООО «Темирский рудник» | Большая Гора | доломит металлургический | В+С1 = 101863 тыс. т. |
| золото |
| 60 | КЕМ00669БР | ООО «Пай Чер» | р. Заслонка с притоками | золото | С1+С2 = 43 кг |
| 62 | КЕМ01159БЭ | ФГУП «Прииск Алтайский» | р. Таенза | золото | С1 = 175 кг |
| 63 | КЕМ01160 БЭ | ФГУП «Прииск Алтайский» | Карышлан, р.р. Мог.-Николка | золото | С1 = 289 кг |
| подземные воды |
| 65 | КЕМ00496ВЭ | ГУП Таштгольское ДРСУ, ХПВ | Уч-к «Чугунашского» в-ра. | вода |  |
| 66 | КЕМ00704ВЭ | ТС АОО «Шория-Тур», г. Таштагол | Уч-к в-ра ТС АОО «Шория-тур» | вода |  |
| 67 | КЕМ01174ВЭ | ОАО «Российские железные дороги» | Уч. «Станция Учулен» | вода |  |
| 68 | КЕМ01174ВЭ | ОАО «Российские железные дороги» | Уч. «Станция Алгаин» | вода |  |
| 69 | КЕМ01174ВЭ | ОАО «Российские железные дороги» | Уч. «Станция Тенеш» | вода |  |
| 70 | КЕМ01174ВЭ | ОАО «Российские железные дороги» | Уч. «Станция Чугунаш» | вода |  |
| 71 | КЕМ01174ВЭ | ОАО «Российские железные дороги» | Уч. «Станция Калары» | вода |  |

Таблица 2.3.

Список объектов нераспределенного фонда недр Таштагольского района

| № п/п | Месторождение | Участок | Вид сырья | Запасы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шерегешевское | Шалымская залежь | кирпичные глины | В = 545, С1 = 1666,3 тыс. м3 |
|  |  | Шерегешевская залежь |  | В = 913, С1 = 957,8 тыс. м3 |
| 2 | Белкинское |  | фосфориты | А+В+С1 = 43714, С2 = 146813 тыс. т |
| 3 | Кедровское |  | известняки флюсовые | А+В+С1 = 28869, С2 = 2660 тыс. т |
| 4 | Джелсайское |  | золото | С1 = 670 кг |
| 5 | Кочуринское |  | золото |  |
| 6 | Мрасское |  | золото |  |
| 7 | р. Бол. Коура (Габовская терраса) |  | золото |  |
| 8 | р. Бол. Суета с руч. Троицкий |  | золото | С1 = 151 кг |
| 9 | р. Ганова, левый приток р. Кондома |  | золото | С1+С2 = 72 |
| 10 | р. Камзас, левый приток р. Мрассу |  | золото | С1 = 20 |
| 11 | р. Кондома (руч. Кашкен-Шуштангол) |  | золото | С1+С2 = 147 |
| 12 | р. Ляпинка, левый приток р. Александровка |  | золото | С2 = 69 |
| 13 | р. Малая Кондома |  | золото | С1 = 80 |
| 14 | р. Мрас-Су (бывший полигон др. №№ 310,342) |  | золото | С1+С2 = 1535 |
| 15 | р.р. Мунжа-Кубань, притоки р. Кондома |  | золото | С1+С2 = 29 |
| 16 | р. Сынзас |  | золото | С1 = 217 |
| 17 | р.р. Базас-Сунзас |  | золото | С1+С2 = 432 |
| 18 | руч. Осиновый, левый приток р. Кондома |  | золото | С1 = 14 |
| 19 | руч. Чугунаш, правый приток р. мундыбаш |  | золото | С1 = 86 |
| 20 | Восточный Каз |  | подземные воды | 3,97 м3/сут |

Таблица 2.4.

Список объектов оцененного фонда недр Ташатагольского района

| № п/п | Месторождение | Вид сырья | Область применения | Запасы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мундыбашское I | строительный камень | бутовый камень | С1 = 14,2 млн. м3 |
| 2 | Сарлыкское | гранит | облицовочно-поделочные изделия, для устройства лестниц, полов; облицовочные изделия с зеркальной фактурой обработки поверхности | В = 5251 тыс. м3, С1 = 6111 тыс. м3, С2 = 5605 тыс. м3 |
| 3 | Шерегешевское | гранитная дресва | после обогащения может применяться в качестве заполнителя бетона марок 150, 300, 400, 500. Свежие породы массива удовлетворяют требованиям промышленности к облицовочному сырью | В+С1 = 6978 тыс. м3 |
| 4 | Светоключевское | тальковый сланец | 1 сорт – резиновая промышленность и производство инсектицидов, 2 сорт – после обогащения в керамич. и резин. промышл., 3 сорт – резинов. промышленность | А2 = 1450,7 тыс. т, В = 205,8 тыс. т, С1 = 3765,8 тыс. т; С2 = 6875 тыс. т. |
| 5 | Амзасский | талькит | 2-ой технологический сорт по содержанию Fe2O3; может использоваться в строительной керамике для увеличения термической и химической стойкости изделий | прогнозные запасы в прослеженных четырех залежах до глубины 50 м составляют 2,3 млн. т. |
| 6 | Леспромхозное | бруситовый мрамор, доломит | облицовочно-поделочные изделия, для строительного производства | С2 – облицовочный камень (мрамор) – 1558 тыс. м3, строительный камень – 768 тыс. м3 |
| 7 | Сухаринское | известняк | производство воздушной извести | В = 164,5, С1 = 551,3 тыс. м3, прогнозные запасы не ограничены |
|  |  | мраморизованные известняки | внутренняя облицовка |  |
|  |  |  | облицовочные изделия |  |
| 8 | Подкатунское | известняк | производство воздушной извести II сорта | С2 = 200 тыс. м3 |
| 9 | Шалымское | строительный камень | для производства высокомарочного щебня («1200») в качестве заполнителя бетона, балласта ж. д. и т.д. | С2 = 636 млн. м3 |
| 10 | Чугунашское | кварциты | ферросплавы, динасовое сырье | В = 2512 тыс. т, С1 = 2224 тыс. т, С2 = 1864 тыс. т. |
|  |  |  | поделочный камень | А+В+С1 = 2415 тыс. т, забалансов. – 4257 тыс.т |
| 11 | Нымзасское проявление | строматолитовые доломиты (облицовка) | облицовочные изделия | Р2 = 5 млн. м3 |
| 12 | Кистальское проявление | граниты (облицовка) | облицовочные изделия | на глубину 50 м и площадь 0,2 км2, Р2 = 3 млн. м3 |
| 13 | Казский | яшмовидные роговики | облицовочные изделия | на глубину 50 м и площадь 0,06 км2 Р2 = 3 млн. м3 |
| 14 | Калтрыкское проявление | яшмовидные роговики | облицовочные изделия |  |
| 15 | Алгаинский | мраморы | облицовочные изделия | 3 млн. м3 |
|  |  | конгломераты | монументальная облицовка | Р2 = 0,5 млн. м3 |
|  |  | гранит-порфиры | облицовочные изделия | Р2 = более 1 млн. м3 |
| 16 | Мундыбашское проявление | туфы липаритовых порфиров | облицовочные изделия | на глубину 20 м и площадь 0,05 км2 Р2 = 1 млн. м2 |
| 17 | Мустагское проявление | граниты (облицовка) | облицовочные изделия | на глубину 50 м и площадь 0,04 км2 Р2 = 20 млн. м2 |
| 18 | Придорожное проявление | мраморизованные известняки | облицовочные изделия | Р2 = 10 млн. м3 |
| 19 | Проявление Веселая Грива | мраморы | облицовочные изделия | на глубину 70 м и площадь 0,3 км2 Р2 = 20 млн. м2 |
| 20 | Проявление Красноцветное | песчаники | облицовочные изделия | на глубину 50 м и площадь 0,4 км2 Р2 = 20 млн. м2 |
| 21 | Проявление Базанча | конгломераты | облицовочные изделия | на глубину 50 м и площадь 0,5 км2 Р2 = 26 млн. м2 |
| 22 | Мундыбашское проявление | туфы кварцевых альбитофиров | облицовка зданий, монументальные сооружения с ударной и полированной фактурой обработки | Р1 = 1 млн. м3 |
| 23 | Тельбесское I проявление | туфы кварцевых альбитофиров | наружная облицовка стен зданий и сооружений | Р1 = 5 млн. м3 |
| 24 | Тельбесское II проявление | туфы кварцевых альбитофиров | наружная облицовка стен зданий и сооружений | Р1 = 1 млн. м3 |
| 25 | Усть-Сухаринское проявление | туфы | облицовочные изделия | на 50 м углубки Р1 = 5 млн. м3 |
| 26 | Амзасское проявление | гранит-порфиры | облицовочные изделия | Р1 = 0,5 млн. м3 |
| 27 | Казсский | диабазы | щебень для балластного слоя ж/д пути, заполнитель бетонов в строительстве автодорог | С2 = 11,2 млн. м3 |
| 28 | Верхнее Учуленское | доломитизированные известняки | исследовалось на флюс, использовалось местным население на известь | С1 = 200 тыс. м3 |
| 29 | Красный Тенеш | доломитизированные известняки | исследовалось на флюс, стекольное сырье | С1 = 1950,7 тыс. м3 |
| 30 | Ортонское проявление | розовые мраморы | поделочный и облицовочный камень для внутренней облицовки | на 100 м углубки Р1 = 27 млн. м3 |

ОАО «Шалымской геологоразведочной экспедицией» дополнительно разведаны запасы: большой бассейн пластовых и карстовых фосфоритов, самородной меди в районе г.Медной и г.Кайбынь, выявлены месторождения коренного золота – Каларского и Кикторьевского, валунчатых марганцевых руд – Селезенское.

Минерально-сырьевой потенциал может обеспечить устойчивое развитие муниципального района.

В настоящее время железорудные предприятия муниципального района работают на НМК. Для более устойчивого развития муниципального района считаем необходимым рассмотреть вопрос в Администрации области, возможность и целесообразность использования руд района Западно-Сибирским металлургическим заводом.

Горнообогатительная промышленность представлена Мундыбашской агломерационно-обогатительной фабрикой. Аглофабрика построена для обогащения руд Темир-Тау, Таштагола, Шалыма, Шерегеша, Одро-Баша, Тельбеса и поставки агломерата в доменный цех Кузнецкого металлургического комбината.

С 1998 г. фабрика перешла частично на выпуск концентрата для ОАО «ЗСМК».

Программой развития горнодобывающей отрасли ОАО «Евразруда» предусмотрено в основном поддержание мощность производства железорудного сырья до 2015г.

ОАО «Евразруда» является горнодобывающим подразделением ООО «ЕвразХолдинг» и осуществляет добычу железной руды с последующей ее переработкой и реализацией ЖРС на металлургические заводы Новокузнецкой промплощадки.

В рамках достижения цели деятельности, программой развития предусматривается перевооружение обогатительных мощностей с привлечением минимального объема инвестиций.

Поддержание мощностей имеющихся в составе компании горнорудных предприятий, а также ввод мелких месторождений-спутников, являются основным решением, позволяющих обеспечить сырьевую безопасность металлургических предприятий г.Новокузнецк.

Программа развития решает следующие задачи:

- ежегодное поддержание объемов производства железорудного сырья на уровне 14,5 млн. тонн до 2015г;

- выполнение требований металлургов по качеству железорудного сырья;

- обеспечение приемлемой себестоимости производимого сырья.

В рамках решения поставленных задач, компания будет развивать деятельность по следующим основным направлениям:

- модернизация технологий обогащения и окускования сырья с целью повышения качества готовой продукции;

- реконструкция подземных рудников с целью снижения себестоимости, сохранения до 2015 года, объемов производства с учетом имеющихся значительных запасов руды;

- осуществление технических мероприятий на открытых рудниках по увеличению сроков их деятельности;

- разработка мелких месторождений открытым способом.

## 2.4. Гидрологическая характеристика 
и использование поверхностных вод

С санитарно-гигиенических позиций рек Кондома, Мрас-Су определены как водоемы первого вида водопользования.

Схема обеспеченности территории открытыми источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения приведены на рисунке 11 (СТП-3).

Муниципальный район обладает значительными ресурсами поверхностных вод. Основными факторами формирования ресурсов поверхностных вод являются: разветвленная гидрографическая сеть, обильное питание и наличие крупных водотоков.

Все реки района принадлежат к бассейну р.Томь. В пределах муниципального района выделяются бассейны рек Кондома и Мрас-Су, являющиеся притоками р.Томь.

Реки региона начинаются в горных районах, имеют узкие долины, каменистые русла и бурное течение в половодье.

Основным источником питания гидрографической сети являются талые воды снежного покрова (60-70%) и дождевые осадки (20-40%).

На долю грунтового питания приходится до 10%.

Преобладающий объем годового стока рек (40-50%) приходится на весенне-летнее половодье (апрель-июнь).

Летне-осенний сток формируется за счет дождевых осадков и грунтовых вод (30-40%).

Зимняя межень начинается в ноябре и заканчивается в марте и формируется в основном за счет грунтовых вод и является самой маловодной и продолжительной.

В таблице 2.5 приведены данные по расходам основных рек района.

Таблица 2.5

Данные по расходам основных рек района

| № п/п | Наименование реки – пункт наблюдения | Площадь водосбора, км2 | Среднемноголетние, м3/с | Максимальный расход, м3/с | Минимальный расход, м3/с | Максимальный уровень воды в см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средний | 1% | средний | 1% |  |
| 1. | Кондома – Таштагол | 842 | 16 | 251 | 477 | 1,2 | 0,4 | 401 |
| 2. | Мрас-Су – Улус Усть-Кабырза | 3170 | 63,1 | 607 | 1170 | 12,1 | 7,5 | 633 |
| 3. | Мрас-Су – г. Мыски | 8130 | 173 | 1860 | 3400 | 22,9 | 19,6 | 648 |
| 4. | Кондома – Кузедеево | 7080 | 127 | 1890 | 3320 | 8,8 | 4,6 | 757 |
| 5. | Мундыбаш – Мундыбаш | 1070 | 22,5 | 308 | 541 | 1,2 | 0,4 | 627 |

р.Кондома.

Бассейн р.Кондома в границах муниципального района располагается в Горной Шории. Общая протяженность реки – 392 км.

Площадь водосбора – 8270 км2 (от истока до устья). В верхнем течении р.Кондома проистекает на горной местности.

Максимальный расход реки в весеннее половодье около 2190 м3/с. Минимальный расход – в феврале при 95% обеспеченности – 7,1 м3/с. Скорость течения в половодье достигает 3,65 м/с, в межень – 0,11 м/с.

Максимальный наблюденный подъем воды – 401 см (водопост 164 в г. Таштагол) – 630 см – (водопост 165 п. Кондома) – 757 см (водопост №166 пгт Кузедеево).

Расход воды максимально наблюденный – 363 м3/с в п. 164 F = 842 км2 – 1400 м3/с, в п. 165 – п. Кондома F = 2610 км2.

р. Мрас-Су

В границах муниципального района на реке имеется водопост в п.Усть-Кабырза – №160.

Максимально наблюденный уровень воды – 683 см.

Максимально наблюденный расход воды – 1110 м3/с.

Площадь бассейна – 3170 км2.

Наименьший расход – 2,47 м3/с.

р. Мундыбаш

По данным в/п №16 пгт.Мундыбаш, максимальный наблюденный уровень – 627 см, максимальный наблюденный расход – 573 м3/с, наименьший – 0,20 м3/с.

Площадь бассейна – 1060 км2.

Схема обеспеченности территории открытыми источниками хозяйственного водоснабжения приведены на рисунке 11 (СТП-3).

Район по обеспеченности для организации централизованного питьевого водоснабжения имеет ограниченные возможности.

В районе «Б» есть реальная возможность обеспечения централизованным хозяйственно-питьевым водоснабжением населенные пункты с числом жителей до 50-60 тыс. чел.

Река Мрас-Су в среднем течении может быть использована для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

## 2.5. Гидрогеологические условия и ресурсная база подземных вод

Схема гидрологического районирования подземных вод приведена на рисунке 12 (чертеж СТП-3). Схема прогнозируемых ресурсов подземных вод приведена на рисунке 13 (СТП-3).

Схема физиологической оценки подземных вод приведена на рисунке 14 (СТП-3).

При конкретном размещении объектов необходимо производить доразведку подземных вод.

По степени обеспеченности ресурсами поверхностных вод муниципального район относится к району наиболее обеспеченному ресурсами поверхностных вод.

Рисунок 10. Схема загрязняющего атмосферного воздуха

Рисунок 11. Схема обеспечения территории открытыми источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения

Рисунок 12. Схема гидрогеолоческого районирования подземных вод

Рисунок 13. Схема прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод

Рисунок 14. Схема физиолого-гигиенической оценки подземных вод

## 2.6. Инженерно-геологические условия

Геология

В геологическом строении муниципального района принимают участие осадочные метаморфические и изверженные породы различного возраста от древнеархейского до современных четвертичных образований. Преимущественное распространение получили осадочные породы палеозойского и мезозойского комплекса.

В геологическом строении муниципального района горной части участвуют в основном породы докембрия и палеозоя, частично перекрытые кайнозойскими отложениями.

По склонам гор развит маломощный покров с большим содержанием обломочных материалов. Местами наблюдаются выходы коренных пород.

Наличие в муниципальном районе разнообразных тектонических структур предопределяет и наличие зон с различной сейсмичностью.

Сведения о сильных землетрясениях известны с первой половины 18 века. К наиболее сильным землетрясениям относятся землетрясения 1898 г. и 1903 г. Сила последнего землетрясения определялась в разных районах от 7 до 10 баллов по шкале Росси-Фореля.

Согласно действующему в настоящее время СНиП II-7-81* 2000г. «Строительство в сейсмических районах» территория района располагается в 7-бальной зоне сейсмичности.

В 1898, 1903 и 1966 г. произошли землетрясения.

Гидрогеология

В Горной Шории находится СТК Шерегеш расположенный в северо-западной части бассейна трещиноватых вод Кузнецкого Алатау (западный склон). На его территории встречаются водоносный горизонт делювиальных отложений, имеющий спорадическое распространение, и водоносный комплекс протерозой-вендских-нижнекембрийских отложений, приуроченных к зоне трещиноватости. По водообильности возмещающих пород и, как следствие по водообеспеченности подземными водами, в наиболее неблагоприятных условиях находятся районы, располагаемые в горных районах южной и восточной части Таштагольского района, сложенные слабообводненными интрузивными и метаморфическими породами. Указанные районы характерны сильной расчлененностью рельефа, обуславливающей хороший дренаж подземных вод.

Подземных месторождений вод для возможности организации водозаборов в рассматриваемом районе не разведано.

Грязевые и минеральные месторождения не установлены.

Физико-геологические процессы и явления

В пределах района наблюдается ряд физико-геологических процессов и явлений в той или иной степени осложняющих его градостроительное освоение.

К ним относятся: подтопление территории, размыв берегов рек, оползневые явления, осыпи, обвалы, каменные россыпи и курумы, засоление почв, тектоника, сейсмичность, лавинообразование.

В связи с тем, что населенные пункты располагаются по берегам рек и ручьев, подтопление при разработке инженерной защиты приобретает первостепенное значение.

Наиболее подвержены подтоплению части поселений, располагаемых в долинах реки Кондома, Мундыбаш, Мрас-Су.

Наиболее опасным гравитационно-склоновым процессом являются оползни.

Современные и древние оползни широко распространены по склонам водоразделов и долинам рек.

Осыпи и обвалы, каменные россыпи и курумы распространены в основном в горной части района. Курумы чаще всего отмечаются в узких логах, где они движутся вниз по склонам и логу под действием силы тяжести. При крутизне склонов 30-350 скорость движения достигает 13-15 см/год.

Распространены явления и процессы, связанные с деятельностью рек и временных водотоков. К ним относятся овражная эрозия, размывы рек и плоскостной смыв.

Овражная эрозия развита в долине р. Кондома и ее притоков.

В зоне речной эрозии находятся участки железнодорожного полотна РЖД в районе г.Таштагол, пгт.Мундыбаш.

Условия строительства усложняются тем, что необходимо предусматривать меры, исключающие размыв, оползни, укрепление курумников. Курумы очень широко развиты в северо-восточной части района, в основном на склонах гор Утуя и Устье. Курумы представлены глыбами до 7м гранитов, сиенитов, гранодиоритов, известняков, кварцитов различной степени окатанности, лишенными растительного покрова или слегка задернованными. По комплексу проведенных работ можно сделать вывод, что южный и западный склоны горы Каритшал находятся в устойчивом состоянии. По геолого-геофизическим разрезам, построенным вдоль простирания склона, ослабленных зон не выявлено.Угол внутреннего трения сугленистых грунтов составляет 20 градусов, а крутизна склонов колеблится от 8-18 градусов, редко составляет 27 градусов. Участки с крутизной склона 18-20 сложены в основном щебенистыми и глыбово-щебенистыми грунтами.

Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологическая изученность муниципального района неоднородна. В границах городов и крупных поселков в связи со строительством промышленных объектов и многоэтажного жилья изученность инженерно-геологических условий соответствует условиям застройки. На остальной территории требуются дополнительные исследования и индивидуальные подходы по проектированию и строительству в каждом конкретном случае.

Инженерно-геологические условия горного района (Горной Шории) отличаются повышенной сложностью из-за сильно расчлененного рельефа.

Грунты основания плотные с высокой несущей способностью. Наблюдаются оползни (район Мундыбаш), осыпи, курумы.

## 2.7. Лесные ресурсы

Лесорастительные районы относятся к горношорскому пихтово-осиновому району и горношорскому кедрово-пихтовому району.

Общая площадь лесов Гослесфонда (ГЛФ) муниципального района составляет 1053042 га.

Общий запас древесины в лесах составляет 76,6 млн. м3, в т.ч. спелых и переспелых 43,1 млн. м3.

По группам лесов и категориям защитности леса ГЛФ распределяются следующим образом:

а) по категориям лесов:

- I категории – 67627 млн. га.

б) по категориям защитности:

- леса, выполняющие преимущественно водоохранные функции – млн. га и запретные полосы лесов по нерестилищам ценных промысловых рыб – 25588 га.

- леса, выполняющие преимущественно защитные функции (защитные полосы вдоль ж/д и а/д) – 6248 га.

- леса, выполняющие преимущественно санитарно-гигиенические и оздоровительные функции (зеленые зоны поселений) – 83353 га.

- леса орехопромысловых зон – 7118 га.

На территории муниципального района сосредоточено 82,8% массивов хвойных лесов.

Главные лесообразующие породы – сосна, ель, пихта, кедр, береза, осина.

Народнохозяйственное использование лесных ресурсов включает в себя следующие отрасли: промышленную, рекреационную, промысловую.

Промышленные ресурсы – это эксплуатационные леса III категории.

Рекреационные леса располагаются в горно-таежной зоне района.

По степени пригодности лесных территорий для организации массового отдыха территории района относятся:

1. «К благоприятным территориям» – с лесистостью 30-70%, где произрастают леса I, Iа и II бонитетов, пригодные для всех видов отдыха (сосняки, брусничные, кисличные, ельники).

Рекреационная нагрузка в этих лесах не должна превышать 10 чел. на 1 га.

2. «К условно-благоприятным» относятся территории с лесистостью 20-30% и 70-80% и леса III и IV бонитетов, лиственных пород с примесью хвойных, с сосняками-беломомниками, пригодные для всех видов отдыха и нагрузкой на ландшафт 8-5 чел. на 1 га.

3. «К неблагоприятным» территориям относятся территории с лесистостью до 20% и выше 80%. Это сосняки сорагановые, осино-сорагановые, березняки на болотах и ольшаники, сырые осинники, продуктивностью V-Vа, б – бонитетов, труднопроходимые леса.

Учитывая возрастающие санитарно-гигиенические, рекреационные значения лесов и значения сохранения лесов и животного мира на территории муниципального района организованы Государственный Шорский Национальный парк и Таштагольский биологический заказник.

Промысловое хозяйство в лесах муниципального района включает в себя в основном охоту, рыболовство и промысел кедровых орехов.

На территории муниципального района 1100 тыс. га находятся в ведении Таштагольского коопзверопромхоза.

Основное направление хозяйства – охотничьи промыслы, пчеловодство, промышленная заготовка шкурок соболя светлого, белки, выдры, норки, колонка, зайца-беляка, заготовка мяса диких животных, грибов, ягод, лекарственного и технического сырья.

Рекомендуется в дальнейшем восстановить деятельность Таштагольского коопзверопромхоза на основе традиционных промыслов малых народностей района.

## 2.8. Животный и растительный мир

Государственный природный Шорский национальный парк занимает площадь 414 тыс.га, из всей площади парка 392,3 покрыто лесом, 3,1 га занято водными объектами. 400 видов растений охраняется законом, 62 редкие; звери – 60 видов; птицы -140 видов; рыбы -12 видов; рептилии – 4; амфибии-3.

Растительность.

Избыточное увлажнение территории в сочетании с теплым климатом способствует развитию в Шории пихтовой тайги. Растительный покров Горной Шории относится к Кондомо-Мрасскому горно-таежному району, Карта природных комплексов (рис. 15)

Характерной особенностью растительности этого района является, занимающие большие по площади черневая тайга (пихтово-осиновые леса) с высокотравьем, а также вторичные березово-осиновые и чистые осиновые насаждения, высокотравные заросли по разновозрастным гарям. Типичная черневая тайга занимала преимущественно склоны и низкие водоразделы, характеризующаяся доминированием пихты, большой долей осины и примесью кедра. В наиболее сохранившихся участках черневой тайги в древостое пихта является абсолютным доминантом.

Среди других вариантов пихтовых лесов, отличающихся по составу от типичной черневой тайги имеются черничники, а также пихтовые, пихтово-кедровые и кедровые леса верхних горизонтов гор. В долинах рек в пихтовых насаждениях встречаются с той, или иной долей участия береза или ель.

Кроме нарушенных или восстановившихся участков черневой тайги весьма распространены гари, находящихся на разных стадиях восстановления коренных формаций. С наличием гарей связано широкое распространение осиново-березовых и чистых осиновых лесов в южной части Шории, в бассейне верхнего течения р.Кондома.

К середине 70-х гг. основным фактором, влияющим на растительный покров стали сплошные вырубки, на месте которых развивались вторичные осиново-березовые леса, которые занимали значительные площади. На этот период в западной и центральной частях Шории вторичные леса занимали площадь 2756 км2. Коренные леса оставались небольшими массивами на водоразделах верхних и средних поясов северной экспозиции и долинах рр. Уруш, Мунжа, Сабала, Майра, Кистал, Кабурчак, Уразан и в верхнем течении р. Кондома. В 70-е гг. прошли вырубки в бассейне рр. Мунжа, Сабала, Кабурчак, также были вырублены леса в верхнем и среднем течениях р. Кистал.

В восточной части Шории вторичные леса были менее распространенные, темнохвойная тайга занимает около 60 % площади этого района. Здесь вырубалась в основном темнохвойная тайга с преобладанием кедра. К этому периоду значительно сократились ее площадь в бассейнах рр. Кизас, Колос, Березовая, Тегенек, Ортон, Кабырза, Айзас, Сынзас, Кантус, Солнзас, Базас. В районах сплошных вырубок темнохвойная тайга оставалась только в недоступных для лесозаготовительной техники местах.

Подлесок имеет проективное покрытие 15-20%, где доминируют рябина, черемуха, черника, ива и кустарники спирея, малина, смородина.

Травянистый покров имеет проективное покрытие 70-75% и видовую насыщенность 55-65 видов на 200 м2.

На полянах среди вторичных лесных сообществ и по опушкам развиваются разнотравные луга, по видовому составу сходные с травостоем леса. В основном на лугах произрастают виды семейства Злаковых и Сложноцветных, Лютиковых, Розоцветных, Осоковых, Губоцветных, Гвоздичных, бобовых и др.

Вследствие разнообразия условий среды, локальных особенностей формирования высокогорного и среднегорного ландшафта, флора района неоднородна. Растения, встречающиеся на данном пространстве, можно отнести к следующим основным эколого-фитоценотическим группам: холодных гольцовых пустынь, горных тундр, криофильных околоснежных лужаек, подгольцовых лугов, лесов и болот.

На территории произрастают следующие редкие и исчезающие виды растений, занесенные в Красную книгу Кемеровской области и Российской Федерации: башмачок крупноцветковый, башмачок капельный, качим Патрэна, водосбор сибирский, соссюрея Фролова, чина Фролова, патриния сибирская, герань Роберта, горечавка семираздельная, бубенчик Голубинцевой, Любка двулистая, зигаденус сибирский, мякотница однолистная, подлестник европейский, зизифора пахучковидная, дремлик болотный, баранец обыкновенный, большеголовник восточный.

Реликтовые и эндемичные виды растений: большеголовник сафлоровидный, овсяница гигантская, овсяница высокая, щитовник мужской, коротконожка лесная, сердечник недотрога, истод сибирский, подлестник европейский, брунера сибирская.

Наиболее ценными видами растений являются лекарственные виды, к ним относятся: пихта, кедр, береза, кровохлебка лекарственная, хвощ, душица обыкновенная, медуница мягчайшая и др.

На территории Горной Шории отмечено 55,9% видов лекарственной флоры.

Рисунок 15. Карта природных комплексов

Животный мир.

Териофауна представлена отрядами: насекомоядные, рукокрылые, хищные, парнокопытные, грызуны и зайцеобразные. Среди них наиболее разнообразны и многочисленны представители семейств Хомяковых и Мышиных, затем по числу представленных видов следуют отряды Хищные и Насекомоядные при доминировании семейства Куньи в первом случае и Землеройковые во втором.

Разнообразие остальных отрядов относительно невелико – они представлены одним – двумя видами каждый, таким образом, основу териофауны (более80% от состава) образуют представители отрядов Хищные, Грызуны и Насекомоядные. Основу фауны составляют виды лесной зоны.

Из числа наземных позвоночных, встречающихся в горной Шории к охотничье промысловым 17 видов: Соболь, Норка американская, Выдра, Медведь, Барсук, Колонок, Горностай, Росомаха, Рысь, Волк, Лось, Северный олень, Кабарга, Марал, Заяц-беляк, Белка и Бобр.

Почти половина из охотничьих животных района редки или встречаются не постоянно: на пролете, заходами при пойсках корма и т.п. К относительно обычным представителям охотофауны Горной Шории принадлежат: крот, обыкновенная лисица, лесной хорек, лось, косуля, заяц-беляк, соболь, белка, волк, медведь. Большинство видов охотофауны своими местообитаниями связаны с лесными и пойменными биотопами, Карта природных комплексов (рис.2)

Орнитофауна Шории довольно разнообразна и представлена в основноном следующими отрядами: Соколообразные, Ржанкообразные, Голубеобразные, Кукушкообразные, Совообразные, Дятлообразные, Ракшеобразные и Воробьинообразные.

Основная часть птиц встречается в период сезонных перелетов, часть птиц гнездится, остальные виды встречаются только в период миграций кочевок, используя в настоящее время данный район в качестве кормового. По характеру пребывания, из всего многообразия птиц, около 20-30 видов обитает оседло (большинство врановых, воробьи, дятлы и др.).Основу лесной орнитофауны составляют широко распространенные, обитающие в лесах разных типов, виды: зяблик и горлица, Карта природных комплексов (рис.15).

Виды широко распространенные в нескольких природных зонах- вороны, сороки, чеглок, бекас, трясогузки; виды приуроченные к таежным зонам – совиные, дятлы и соколиные.

Особое внимание должно уделяться охране представителей высокогорной орнитофауны, т.е. видов птиц, проживающих на территории высокогорных лугов в субальпийской и альпийской зонах.

Гепертофауна района состоит из 4-5- обычных и широко распространенных видов: 3-4 амфибии, 4 рептилии. Все представители гепертофауны относятся к обычным и широко распространенны в лесной зоне видам. Из амфибий чаще других здесь встречаются лишь серая жаба и остромордая лягушка, из рептилий- живородящая ящерица, из семейства ужовые – обыкновенный уж, семейства гадюковые змеи – щитомордник и гадюка.

В пихтово-осиновых, кедрово-пихтовых и вторичных осиново-березовых лесных местообитаниях состав беспозвоночных довольно богатый. В подстилке встречаются малощетинковые черви и многоножки, отмечается высокая численность пауков, отмечен один вид иксодовых клещей (таежный). Среди насекомых доминируют жуки и бабочки. Фауна беспозвоночных разнообразна и распределена достаточно равномерно. Наибольшее количество видов приурочено к площадям луговых и пойменных сообществ. Фауна наземных беспозвоночных является типичной для таежно-лесной зоны Кемеровской области.

Водные беспозвоночные составляют комплекс видов, типичных для мелких естественных водотоков. Редких и исчезающих видов не обнаружено.

Рыба. 17 видов рыб, из них наиболее ценными являются налим, таймень, ленок и щука. Прекращение «молевого» сплава несколько улучшило ситуацию с рыбой в последнее время.

На территории Горной Шории обитают представители животного мира, занесенные в красную Книгу Российской Федерации и кемеровской области:

- Орнитофауна представлена видами – филин, сапсан, балабан, кобчик.

- Герпетофауна – обыкновенный уж, кандидат в Красную книгу кемеровской области – обыкновенный щитомордник.

- Ихтиофауна – ленок, сибирский подкаменщик, кандидат в Красную книгу Кемеровской области – таймень.

- Насекомые – цикада горная, шмель модестус, шмель праторум, паоллон обыкновенный, траурница, суровка, голубянка циана, бражник сиреневый – кандидаты в Красную книгу Кемеровской области.

Основными видами воздействия при строительстве на растительность и животный мир являются:

- Отчуждение территории под строительство;

- Вырубка леса и изменение характера землепользования на территории строительства и прилегающих землях;

- Прокладка горно-лыжных трасс, дорог и линий коммуникаций;

- Загрязнение компонентов среды взвешенными и химическими веществами и т.п.

- Шумовые, вибрационные, световые и электромагнитные виды воздействий при строительстве и эксплуатации объектов.

- Наиболее отрицательное воздействие, в плане изъятия представителей фауны, будет при проведении начала строительных работ в весенне-летний период, снятие почвенного покрова и планировка площадок) в весенне-летний период, в разгар периода размножения многих видов беспозвоночных, гнездования птиц, гона и размножения мелких млекопитающих. В это время могут погибнуть все потенциальные выводки и гнезда птиц и часть молодых млекопитающих новых генераций, размножающихся на прилегающей территории.

Мерами охраны для растительного и животного мира предусматриваются следующие:

- Введение комплексного экологического контроля и слежения за состоянием окружающей природной среды;

- Содействие реализации научных и исследовательских программ сохранения природно-биологического наследия Горной Шории;

- Укрепление материально-технической базы Шорского национального парка;

- Установка специализированных плакатов и щитов;

- Восстановление и озеленение нарушенных в процессе строительства территорий с формированием зон рекреации;

- Ущерб будет несущественным при условии проведения первых этапов строительства в осенний период года, когда у животных уже закончился период размножения, а молодые особи подросли и способны самостоятельно и быстро передвигаться. В этом случае подавляющее большинство видов животных покинут территорию площадок еще на первых этапах обустройства;

Для обеспечения сохранения животного и растительного мира при дальнейшем проектировании будет предусмотрен проект программы экологического мониторинга, основанный на результатах натурного обследования территории с целью:

- Детализации характеристик почвенного покрова, животного и растительного мира;

- Определение видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Кемеровской области, ареалов их распространения;

- Определение видов-индикаторов для биомониторинга.

## 2.9. Особо охраняемые природные территории

Национальный парк Шорский расположен на юге Кемеровской области на территории Таштагольского муниципального района. Площадь парка составляет 413843 га. По лесорастительному районированию Западной Сибири территория Шорского национального парка относится к зоне южной тайги (Горно-Шорский кедрово-пихтовый район). Парк характеризуется большим биологическим разнообразием флоры и фауны, многие представители которой занесены в Красную книгу России и Кемеровской области. Специализируется на природоохранной и туристско-рекреационной деятельности.

В районе поселка Усть-Анзас расположен уникальный экологический музей под открытым небом «Тазгол». Его основа – комплекс архитектурно–этнографических памятников, связанных с историей Мрасского отделения Алтайской духовной миссии, работавшей в 1858 г.

Еще одной особенностью парка является то, что часть его территории (в районе населенных пунктов Анзас, Чилису-Анзас, Усть-Анзас, Кабырза и др.) представляет собой ареал проживания и традиционного природопользования шорцев.

## 2.10. Комплексная оценка территории

Схема оценки пригодности территории по природно-климатическим и санитарно-гигиеническим условиям для градостроительных целей приведены на рисунке 16 (СТП-3).

Комплексная санитарно-гигиеническая мелиоративная градостроительная оценка района приведена в таблице 2.6.

Таблица 2.6.

Комплексная оценка района

| Санитарно–гигиенические, мелиоративные и градостроительные условия | 3В | 4А |
| --- | --- | --- |
| Экономико–географическая обстановка |  |  |
| Экономико–географическое положение | + | + – |
| энергетические ресурсы | + + | + – |
| полезные ископаемые | + | + + |
| территориальные ресурсы | + | – |
| уровень индустриального развития | + | + – |
| уровень сельскохозяйственного развития | + + | – |
| населенность | + | – |
| Санитарное состояние атмосферного воздуха |  |  |
| наличие пыли и сажи |  |  |
| искусственного происхождения | + | + – |
| естественного происхождения | + | + + |
| наличие газовых загрязнений | + | + – |
| Санитарное состояние открытых водоемов |  |  |
| Загрязнение промышленными сточными водами | – | + – |
| Загрязнение хозяйственно–фекальными стоками | – | + – |
| Санитарная очистка |  |  |
| городов и поселков городского типа | + – | + |
| сельского типа | – | – |
| Заболеваемость населения |  |  |
| природно–очаговыми заболеваниями |  |  |
| клещевым энцефалитом | + – | + – |
| лептоспирозами | – | + + |
| туляремией | – | + + |
| риккетсиозами | + + | + + |
| глистными инвазиями | + + | – |
| желудочно–кишечными инфекциями |  |  |
| брюшным тифом | + + | – |
| дизентерией | + + | – |
| Геологические условия строительства |  |  |
| сейсмичность | + | + |
| просадочность | + + | + + |
| карсты или солифлюкции | + + | + + |
| оползни | + – | + – |
| подмывы | + | + |
| лавины | – | – |
| Инженерно–геологические, инженерно–гидрологические и другие условия строительства |  |  |
| несущая способность грунтов | + – | + – |
| уклоны для |  |  |
| жилищно–гражданского строительства | + – | + – |
| промышленного строительства | + – | – |
| устройства улиц и дорог | + – | – |
| прокладки инженерных коммуникаций | + – | – |
| возможность экономичного благоустройства застроенных территорий | + – | – |
| дренирующие способности грунтов | + + | + |
| подверженность затоплениям, подтоплениям и размывам | + | + – |
| заболачивание, наличие болот | + | + |
| оврагообразование, наличие оврагов | + – | + – |
| Условия водоснабжения |  |  |
| источники водоснабжения |  |  |
| открытые водоемы | – | + – |
| подземные воды | + – | + – |
| качество воды | + – | + – |
| возможность получения качественной воды или улучшения ее качества | + + | + + |
| Условия водоотвода и канализация |  |  |
| возможность нормальной трассировки |  |  |
| канализационных сетей, естественный сток | + – | + – |
| возможность сброса сточных вод |  |  |
| в открытые водоемы | + | + – |
| устройство полей орошения, фильтрации и т.п. | + – | + – |
| Условия мелиорации климата и микроклимата, создания санитарно–защитных зеленых зон и т.п. |  |  |
| климатические факторы |  |  |
| солнечная радиация | + | + |
| термовлажностной режим осадки | + | + –– |
| растительный покров | + + | + + |
| почвы | + | + – |
| открытые водоемы | + | + – |
| крупные формы рельефа | + | + – |
| рельеф | + | + |
| экспозиция склонов | + – | + – |
| уклоны | + – | + – |
| Условия мелиорации почвенно–растительной среды |  |  |
| осушение | + | + |
| обводнение | + | + |
| орошение | + | + + |
| регулирование стока | + – | + – |
| наличие плодородных почв и почв, требующих небольшой мелиорации | + – | – |
| наличие почв, требующих коренную мелиорацию, облагораживание | + | – |
| наличие территорий, требующих рекультивацию |  |  |
| санитарно–противоэрозионную | + | + |
| лесную | – | – |
| сельскохозяйственную | – | – |
| климат | + | + |
| мероприятия против ветровой эрозии | + | + + |
| Рекреационные ресурсы, условия для организации загородного отдыха |  |  |
| купание | + – | + – |
| организация лесо–, луго– и гидропарков | + | + – |
| возможность создания рыболовных и охотничьих баз | + | + |
| возможность создания туристских баз | + + | + + |
| наличие грибных и ягодных мест | + | + |
| бальнеологические ресурсы, целесообразность строительства домов отдыха, санаториев, курортов и т.п. | + | + |
| Видовые (эстетические) качества местности |  |  |
| древесно–кустарниковая растительность | + – | + + |
| позвоночные животные, особенно птицы и крупные млекопитающие | + | + + |
| водные поверхности | + | + |
| пересеченность | + | + + |
| открытость горизонта на застроенных площадках | + – | + – |
| прозрачность воздуха | + – | + |
| прозрачность и цвет воды в открытых водоемах | + | + |
| наличие местной экзотики (интересных ландшафтных и геологических объектов природы) | + – | + |
| Историко–культурные ценности |  |  |
| места, связанные с именами замечательных людей | – | – |
| памятники революционного прошлого и героям Великой Отечественной войны | + | + |
| памятные места исторических событий | – | – |
| археологические и архитектурные памятники | + | – |

Примечание:

| + + | - условия благополучные |
| --- | --- |
| + – | - удовлетворительные |
| – | - условия неудовлетворительные |

Подрайоны 4А Горно-Шорский – имеют крайне ограниченные площадки пригодные для градостроительного освоения, малые ресурсы поверхностных и подземных вод, мало освоенные и труднодоступные.

Подрайон 3В – пригодные для размещения жилищного строительства.

Рисунок 16. Схема оценки пригодности территории по природно-климатическим и санитарно-гигиеническим условиям для градостроительных целей

# 3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1. Современный уровень социально-экономического развития

Промышленность представлена следующими предприятиями:

1. Цех металлоконструкций (ЦМК) – обеспечивает нестандартным шахтным оборудованием рудники: Таштагольский, Казский, Шерегешский.

Лесоперерабатывающая промышленность представлена:

1. ООО «Кедропласт»

2. ООО «МП «Партнер»

3. ООО «Таежный»

4. Учреждение УН 1612/4

5. ЗАО «Эко-лес»

ООО «Кедропласт» – основная продукция отделочные материалы, изготовляемые из шелухи кедровых орехов.

ООО «МП «Партнер» – лесозаготовительные участки, лесопильное производство, отделочные материалы (г. Таштагол).

ООО «Таежный» – основная деятельность связана с заготовкой и переработкой древесины (в основном низкосортной), лесные насаждения. Ежегодно производится до 50 га посадок лесных насаждений, заготовки леса в объеме 60 тыс. м3, переработка низкосортной древесины в пределах 100-110 тыс. м3 (Таштагол).

ЗАО «Эко-лес»

ЗАО «Эко-лес» создано для лесозаготовительной и лесоперерабатывающей деятельности. В поселке Калары построен лесоперерабатывающий цех производительностью 10 тыс. м3 в год.

В г. Таштагол реконструирован лесоперерабатывающий завод для производства вагонки, половой рейки, плинтуса, клееного бруса, клееного щита.

Учреждение УН 1612/4

Учреждение подчинено ГУИН Минюста России.

Основная деятельность является лесозаготовка и переработка древесины (п.Шерегеш).

Малый бизнес по видам деятельности охватывает практически все отрасли экономики муниципального района. Структура малого предпринимательства по видам экономической деятельности и показатели их работы приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

Структура малого предпринимательства по видам экономической деятельности 
и показатели их работы

| № п/п | Показатели | 2001г. | 2006г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность предпринимателей, человек | 780 | 685 |
| 2 | Структура малого бизнеса: |  |  |
|  | – строительство | 4% | 15% |
|  | – промышленность и услуги | 13% | 15% |
|  | – сельское хозяйство | 26% | 2% |
|  | – торговля и общественное питание | 57% | 68% |
| 3 | Выручка от реализации продукции, работ и услуг, млн. руб. | 76,7 | 286,0 |
| 4 | Оборот розничной торговли, млн. руб. | 496,0 | 982,0 |
| 5 | Объем платных услуг, млн. руб. | 152,0 | 370,0 |

Таблица 3.2

Развитие малого предпринимательства

| Показатели | Ед. изм. | 2004г. | 2005г. | 2006г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество малых предприятий | единиц | 112 | 125 | 140 |
| Численность занятых на малых предприятиях | человек | 1250 | 2567 | 4525 |

Сельское хозяйство.

По водно-физическим и физико-химическим свойствам сельскохозяйственные угодья малопригодны для сельскохозяйственного освоения. Освоение указанных земель вызывает значительные эрозийные процессы. На территории муниципального района возможно развитие овощеводства, на территориях, прилегающих к поселениям и террасах рельефа.

Для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном районе ресурсы ограничены: плодородие почв невысокое, нет покосных земель, нет выпасных лугов, ликвидированы подсобные хозяйства промышленных предприятий и т.д. Население района занимается выращиванием картофеля, овощей, производством скота и птицы, производством молока. Динамика производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий представлена в таблице 3.3.

Таблица 3.3.

| Годы | Производство продукции, тонн |
| --- | --- |
|  | Сбор картофеля | Сбор овощей | Скота и птицы на убой | Молоко |
| 2001 | 4,7 | 1,7 | 1,3 | 2,5 |
| 2002 | 12,1 | 1,6 | 1,5 | 13,7 |
| 2003 | 10,9 | 1,8 | 1,4 | 13,2 |
| 2004 | 10,9 | 1,9 | 1,3 | 11,9 |
| 2005 | 9,4 | 2,0 | 1,3 | 11,7 |
| 2006 | 9,0 | 2,0 | 1,9 | 11,6 |
| Норма на чел. | 117 кг/год | 139кг/год | мяса и мясопродукты 78 кг/год | молоко и мол. продукты 390 тонн |
| Потребность | 6,6 тыс.тонн | 7,8 тыс. т | 4,4 тыс. т | 21,9 тыс. т |

Строительные организации представлены:

1. ГУП «Таштагольское ДРСУ» – строительство, текущее содержание и текущий ремонт автодорог и искусственных сооружений.

2. ЗАО «Строитель» – строительство шахт, жилья, объектов соцкультбыта.

3. ООО «Строймеханизация» – обслуживание организации машинами и механизмами, выполняет дорожно-строительные работы, земляные и строительно-монтажные работы.

4. ООО «Шахтостроитель» – в основном шахтостроительные работы.

5. ООО «Шерегешстрой» (пгт.Шерегеш) – строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений.

6. ОАО «Шахтомонтажник» – специализированное предприятие по строительно-монтажным работам на поверхности и горно-подземных работах.

В перспективе планируется организация промышленной переработки существующих запасов щебня. Щебень можно использовать для отсыпки дорог, в качестве сырья для производства строительных материалов, в качестве сырья для некоторых металлургических производств. Переработка запасов позволит улучшить экологическую ситуацию, создать новые рабочие места и т. д.

Рекреационные ресурсы.

Рекреационная сфера района развита недостаточно. Уникальные природные комплексы Горной Шории в настоящее время используются недостаточно.

В течение 2000-2006гг. со стороны Администрации Кемеровской области и Таштагольского района уделяется определенное внимание развитию спортивно-туристического комплекса в районе пгт. Шерегеш.

Постановление Администрации Кемеровской области №741 от 15.11.2002г. и Закон Кемеровской области №112-03 от 23.12.2002г. определяют основные направления развития туристско-спортивного комплекса «Шерегеш».

Во исполнении указанных решений в течение 2002-2006г. выполнены проектные работы СТК «Шерегеш», генеральные планы отдельных территорий комплекса (сектора А и Е) и в соответствии с решениями проектов продолжается застройка объектов комплекса в секторах «А» и «Е».

Общая территория комплекса – до 10000 га.

Количество отдыхающих на полное развитие (гостиничный комплекс) – на 21000 чел (одновременно находящихся в комплексе).

В настоящее время у подножья горы Каритшал располагаются гостиничные комплекс, работают подъемники: гондольные, кресельные, бугельные.

## 3.2. Проектное развитие хозяйственной деятельности

Промышленность.

Таштагольский рудник. Реконструкция рудника связана с реализацией следующего комплекса мероприятий:

1. Строительство Закладочного комплекса;

2. Ввод в эксплуатацию ВКУ у ствола «Ново-Капитальный» и герметизация надшахтного здания;

3. Организация подъема руды с горизонта -350 м на горизонт -210 м по «Западному» стволу.

Осуществление данных мероприятий позволит стабильно поддерживать уровень производства 1,9 млн. т сырой руды в год вплоть до 2015 года.

Таблица 3.4.

Динамика добычи сырой руды до 2015г.

| Показатель | ед. изм. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добыча сырой руды САРЕХ (в ценах 2005 года) | млн. тонн | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 18,8 |
|  | млн. руб. | 130 | 155 | 23 | 22 | 36 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 441 |

Казский рудник. Программой развития предлагается выполнить реконструкцию рудника с целью поддержания производственной мощности Казского рудника до 2021 года на уровне 1,5 млн. тонн сырой руды в год. Для этого необходимо выполнить следующий комплекс мероприятий:

1. Окончанием строительства гор. – 160 м;

2. Строительством горизонта – 230 м;

3. Подъема руды с горизонта – 160 м;

4. Строительство нового отвала под отходы ДОФ.

Таблица 3.5.

Динамика добычи сырой руды до 2015г.

| Показатель | ед. изм. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добыча сырой руды САРЕХ (в ценах 2005 года) | млн. тонн | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 14,8 |
|  | млн. руб. | 77 | 99 | 71 | 67 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 429 |

Шерегешский рудник. Развитие рудника предполагает завершение начатой реконструкции в соответствии с ранее приятыми проектными решениями, что позволит до 2013 года поддерживать мощность рудника на уровне 3,5 млн. тонн руды в год, с дальнейшим ее увеличением до 4,5 млн. тонн руды в год.

Завершение реконструкции рудника связано с реализацией следующего комплекса мероприятий:

1. Завершение вскрытия горизонта 115 и вводом его в эксплуатацию в 2013 году;

2. Углубка ствола «Скиповой» и ввод его в эксплуатацию в 2013 году;

3. Строительство комплекса подземного дробления на горизонте 115 м и ввод его в эксплуатацию в 2013 году;

4. Проходка околоствольных выработок Скипового и Ново-Клетевого стволов на горизонтах 10 и -85 м, технологически связанных с эксплуатацией горизонта 115 м.

Таблица 3.6.

Динамика добычи сырой руды до 2015г.

| Показатель | ед. изм. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добыча сырой руды САРЕХ (в ценах 2005 года) | млн. тонн | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 36,2 |
|  | млн. руб. | 63 | 89 | 75 | 102 | 103 | 116 | 103 | 60 | 15 | 15 | 741 |

Мундыбашская обогатительная фабрика. Реконструкция связана с повышением качества вторичного концентрата до 62% за счет перевода существующего оборудования на двухстадиальную схему обогащению и вводом современного классифиционного оборудования в 2006 году. Для сохранения объемов переработки ЖРС намечается дополнительное производство аглоконцентрата в объеме 360 тыс. т/год с содержанием Fe 50%.

Планом социально-экономического развития Кемеровской области и Таштагольского района предусмотрено:

1. Увеличение объема добычи марганцевой руды до 600 тыс. тонн. Создание новых рабочих мест в 2007 г. – 420, увеличение в 2011 – дополнительно на 50 мест. В настоящее время на Селезенском месторождении добываются до 49 тыс. тонн.

2. Освоение месторождения медных руд горы Медная.

Сельское хозяйство.

Потребность в продуктах питания посчитана по нормам, рекомендуемым Институтом питания РАМН. Сравнив производство продуктов питания с потребностью по нормативу видим, что только сбор картофеля перекрывает потребность. Недостаток остальных продуктов питания необходимо компенсировать ввозом из других районов.

В дальнейшем необходимо продолжать стимулировать развитие личных подсобных хозяйств, создавать систему закупа излишек овощей, мяса, молочной продукции, продуктов пчеловодства, что позволит развивать само- занятость, частично обеспечивать район собственной продукцией.

Основные ожидаемые результаты развития сельского хозяйства Таштагольского района приведены в таблице 3.7.

Таблица 3.7.

|  | Един. измер. | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007г. | 2011г. | 2016г./треб. |
| Валовой сбор сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |
| - картофель | тыс. т | 9,9 | 10 | 11 / 7,02 |
| - овощи – всего | - « - | 2,2 | 2,3 | 2,5 / 8,4 |
| Поголовье скота на конец года в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |
| - крупный рогатый скот | голов | 5745 | 5800 | 6050 |
| в том числе коровы | - « - | 3210 | 3250 | 3330 |
| - свиньи | - « - | 1920 | 2050 | 2150 |
| - овцы и козы | - « - | 450 | 500 | 520 |
| Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |
| - скот и птица на убой (живой вес) | тонн | 1944 | 1963 | 2050 / 4680 |
| - молоко | - « - | 11740 | 11863 | 12038/23400 |
| - яйца | тыс. шт. | 2060 | 2190 | 2250 / 21900 |

Сравнив ожидаемые результаты развития сельского хозяйства района с требуемым по норме количеством продуктов питания (графа 5) видим, что население района не обеспечивается продуктами питания собственного производства в необходимом количестве. Поэтому эффективное развитие сельского хозяйства и обеспечение населения продуктами питания в Таштагольском районе предусматривает межмуниципальную кооперацию (с Новокузнецким муниципальным районом и с Новокузнецким городским округом, как основными поставщиками многих продуктов питания, с муниципальными образованиями Алтайского края, как основными поставщиками кормов и т. д.).

Предусматривается использование бесхозных земель, строений и сооружений и других ресурсов для организации фермерских хозяйств, пасек, для летнего выпаса скота, в качестве садово-дачных участков и т.д.

В районе уменьшилось число хозяйствующих субъектов в сфере сельского хозяйства. Таштагольский район расположен в горно-таежной зоне, поэтому сельскохозяйственное производство имеет ограничения природного характера. В дальнейшем следует продолжать тенденцию активизации в сфере малого бизнеса, отдавая приоритеты производству товаров и оказанию услуг населению.

Ориентировочные перспективы экономического развития Таштагольского района в ближайшие 10 лет приведены в таблице 3.8.

Таблица 3.8.

|  | Единицы измерен. | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007г. | 2011г. | 2016г. |
| Производство важнейших видов промышленной продукции в натуральном выражении: |  |  |  |  |
| -добыча сырой руды – всего | тыс. т | 6900 | 7100 | 7500 |
| в том числе: – Казский филиал | - « - | 1500 | 1500 | 1500 |
| – Таштагольский филиал | - « - | 1900 | 1900 | 1900 |
| -Горно-Шорский филиал | - « - | 3500 | 3800 | 4100 |
| – драгметаллы | кг | 140 | 140 | 150 |
| – марганец | тыс. т | 49 | 600 | 600 |
| – древесина деловая | тыс. куб.м | 130 | 140 | 150 |
| – строительные материалы | - « - | 1070 | 1230 | 1500 |
| – хлеб и хлебобулочные изделия | тонн | 4249 | 4290 | 4350 |
| – кондитерские изделия | тонн | 55 | 65 | 70 |

Рекреационные ресурсы.

Согласно генерального плана Шерегешского городского поселения Таштагольского района Кемеровской области, разработанного ОАО «Кузбассгражданпроект», предлагается размещение туристско-спортивного комплекса на южных, восточных и северо-восточных склонах г. Каритшал и Мустаг (Пустаг), севернее пгт Шерегеш, Кемеровской области.

Рельеф склонов и подножия позволяет проложить горнолыжные трассы различной сложности, создать комплекс беговых лыжных трасс, биатлона и др. зимних видов спорта и необходимую инфраструктуру.

При формировании схемы горнолыжных трасс учитывалось:

- обеспечение возможностей комфортного катания любой подготовки лыжников;

- максимального использования природных возможностей;

- сложившегося и прогнозируемого потока горнолыжников и туристов;

- обход естественных препятствий (курумников, ручьев).

Общее количество трасс – 31. Общая длина – 58,62 км. Общая площадь трасс – 215,5 га. Максимальный перепад высот – 800 м. Максимальная длина трассы – 2800 м. Общая емкость трасс комплекса – 5680 чел. Общее количество посетителей комплекса – 14,6 тыс. чел.

Территория комплекса представлена отдельными зонами-секторами A, B, C, D.

Генеральный план сектора «А» разработан по заданию ГлавУКС Администрации Кемеровской области от 15.05.2003г.

В проекте количество трасс принято с 1 по 9. Уточнены основные характеристики трасс на основе топографических материалов М 1:2000, составленных на основе натуральных изысканий. При уточнении схемы горнолыжных трасс учтено:

- возможность обеспечения комфортного катания лыжников любой категории (подготовки) в любое время лыжного сезона;

- максимальное использование природных возможностей (рельеф, перепад высот, обход каменных осыпей и т.д.);

- вероятное залегание снега (роза ветров и сила ветра).

В генплане приведено плановое положение трасс.

Общая длина трасс – 19148 м. Общая площадь трасс – 82,36 га (71,29). Максимальный перепад – 630 м. Максимальная длина – 2718 м.

Гостиничный комплекс рассчитан на 4350 посетителей.

В составе сектора «А» предусмотрена промкомзона для организации управления и обслуживания объектов горно-лыжного комплекса (ГЛК). В состав промкомзоны включены:

- Здание управления горнолыжным комплексом.

- Гараж на 10 грузовых машин и тракторов

- Гараж для автобусов – такси

- Гараж для спецавтотранспорта

- Гараж для машин для подготовки трасс

- Блок обслуживания инженерных сетей

- Автостанция

- Станция техобслуживания легкового автотранспорта

- Автостоянка на 1000 легковых машин

- Пожарное депо

- АЗС

- Котельная

- Электростанция

Количество обслуживающего персонала ГЛК – 2000 чел.

Генеральный план сектора «Е» разработан по заданию УКСа Администрации Кемеровской области от апреля 2005г.

Общая длина трасс 104,72 км.

Пропускная способность трасс 7620 чел/ч.

Гостиничный комплекс рассчитан на I очередь СТК – 3800 чел.

Увеличение потока туристов вызывает необходимость интенсивного развития туристического комплекса. Рост потока туристов представлен в таблице 3.9.

Таблица 3.9.

|  | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность туристов, тыс. чел. | 12,5 | 17 | 42 | 72 | 90 | 103,6 |
|  | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| Численность туристов, тыс. чел. | 120 | 170 | 240 | 300 | 320 | 370 |

Однако спрос на туристические услуги по-прежнему превышает предложение. Народ привлекает красота природных ландшафтов, экологическая чистота Горной Шории, наличие природных и исторических памятников и заповедных мест.

Это создает предпосылки для организации и развития туристической индустрии на этой территории. А перспективы развития туризма усиливают инвестиционный интерес и инвестиционную привлекательность территории. Это наиболее интенсивное направление развития Таштагольского района.

В 1989г. в Горной Шории создан Шорский Государственный природный национальный парк площадью 413,843 тыс. га. В поселке Усть-Анзас организован музей под открытым небом «Тазгол», включающий ряд этнографических объектов. Новокузнецкое, Новосибирское и Кемеровское экскурсионное бюро организует зимние и летние поезда здоровья в районы Горной Шории.

В настоящее время Горная Шория еще недостаточно используется для отдыха и туризма. Работают спортивно-оздоровительные комплексы «Медвежонок» на г. Туманной и г. Зеленая.

Строительство объектов центра начато в 2007 году на основании распоряжения Администрации Кемеровской области от 24.04.2007 г. № 455-р «О строительстве центра горнолыжного спорта и сноуборда на горе Туманной в г. Таштаголе».

Генплан Губернского центра разработан в 2007 году ООО «Шерегеш-Проект» и 21.11.2007 г. утвержден сессией Таштагольского городского Совета народных депутатов. Площадь территории центра составляет 121 гектар.

ТЭО строительства административно-спортивного здания центра разработано в 2008 г. ОАО «Облстройпроект» г. Новокузнецк и имеет положительное заключение ГАУ КО «УГЭ ПД и РИИ» г. Кемерово № 42-1-5-0053-08 от 06.03.3008 г.

Общая сметная стоимость объектов центра в ценах 2007 года составляет 914 834 тыс. руб.

В состав объектов центра входят:

- два бугельных и парнокресельный подъемники;

- горнолыжная трасса длиной 1 100 м, с перепадом высот – 330 м;

- трассы сноуборда – слаломная длиной 1 150 м, бордкросса, Биг-Эйр (прыжки), Хальф-Пайп (полутруба), учебная трасса.

Административно-спортивное здание в составе 3-х блоков: блок А (спортивные залы) – двухэтажный, блок Б (столовая на 80 мест, вестибюльная, спасатели) -одноэтажный, блок В (административно – бытовой с номерами на 72 постоянно проживающих спортсменов) – трехэтажный.

На трассах сноуборда и горных лыж и в спортивных залах специальной подготовки будут круглогодично заниматься ежедневно до 350 чел.

Системы жизнеобеспечения – сети энергоснабжения, водопровода, канализации, автодороги, два зимних стадиона, гараж с котельной, трибуны с встроенными гаражами и тренерскими, вертикальная планировка, благоустройство, укрепление берега р. Кондома, автодорожный мост через р. Кондома, оборудование для подготовки и содержания спортсооружений центра.

Рекреационные ресурсы Таштагольского района позволяют создать широкую сеть лечебных, оздоровительных, спортивно-туристических, научно-исследовательских комплексов, которая может быть весьма существенной градообразующей базой района.

Рекомендуется разработать на основе имеющихся рекреационных ресурсов «Основные положения использования рекреационных ресурсов района».

Природная географическая среда определяет набор традиционных хозяйственных и национальных промыслов коренного населения: охота, рыболовство, заготовка орехов и дикоросов, изготовление хозяйственной утвари из бересты.

Возрождение традиционных промыслов является удачным способом использования местной ресурсной базы и национально-культурного потенциала в интересах расширения сфер приложения труда и улучшения материального благосостояния коренного населения.

## 3.3. Население

### 3.3.1. Численность населения

В настоящее время на территории муниципального района находятся 6 городских и 4 сельских поселения, в составе которых 94 населенных пункта. Динамика численности населения Таштагольского района в целом и по управлениям показана в таблице 3.11. Из данных таблиц видно, что численность населения поселковых управлений (89%) преобладает над численностью сельского населения (11%). Анализируя показатели таблицы, видим, что после 1970г. по всему району наблюдается уменьшение численности населения. Снижение численности населения наблюдается повсеместно. Исключение составляют пгт.Шерегеш и пгт.Спасск.

В таблице 3.10 приведена динамика численности постоянного населения пгт.Шерегеш на 01.01.2011г. По состоянию на 01.01.2011г. численность постоянного населения составила 10163 человека.

Таблица 3.10.

Динамика численности населения Таштагольского района.

|  | Перепись | на 01.01 2005г | на 01.01 2007г. | на 01.01 2009г. | на 01.01 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1989г | 2002г. |  |  |  |  |
| Население – всего тыс. чел. | 9,653 | 10,371 | 10,267 | 10,289 | 10,289 | 10,374 |
| Естественный прирост//убыль | н/д | - 0,057 | - 0,056 | - 0,040 | н/д | н/д |
| Механический прирост//убыль | н/д | 0,024 | 0,038 | 0,057 | н/д | 0,085 |

Динамика естественного и механического движения населения показана в таблице 3.11. Из данных таблицы видно, что смертность гораздо выше рождаемости. Это является основной причиной снижения численности населения. Но необходимо отметить, что в последние годы наблюдается небольшое увеличение рождаемости и снижение смертности. Одновременно с естественной убылью, на общую численность населения оказывает влияние механическое движение: в последние годы приезжает чуть больше, чем уезжает. Все это дает возможность надеяться на улучшение демографической ситуации в Таштагольском районе.

Показатели изменения населения по возрастным группам по Таштагольскому району в целом приведены в таблице 3.13. Анализируя данные таблицы, видим, что растет только численность и удельный вес населения в трудоспособном возрасте, а численность и удельный вес других возрастных групп уменьшается. Поэтому коэффициент демографической нагрузки на 1000 лиц трудоспособного возраста ежегодно уменьшается.

Изменение численности населения управлений Таштагольского района по возрастным группам приводится в таблице 3.14 (данные переписи 2002г. и существующее положение на 2007г.). Из данных таблицы видно, что, по сравнению с последней переписью, численность населения уменьшилась по всем возрастным группам. Удельный вес трудоспособного населения вырос, удельный вес населения старше трудоспособного возраста уменьшился, а удельный вес детской группы остался неизменным. Разбив группу моложе трудоспособного возраста на дошкольников (0-6 лет) и школьников (7-15 лет), видим, что по всем управлениям численность дошкольников увеличивается, а количество детей школьного возраста уменьшается. А как раз эта возрастная группа является основой пополнения трудовых ресурсов. Из-за уменьшения школьной возрастной группы, большого притока трудоспособного населения в ближайшие 15 лет за счет собственной демографии не ожидается.

В последние годы наблюдается небольшое увеличение численности населения за счет механического прироста.

В связи с дальнейшим строительством СТК «Шерегеш» возрастает численность трудящихся, занятых на обслуживании комплекса и проживающих в пгт Шерегеш.

Таблица 3.11.

Динамика численности населения Таштагольского района.

| Населенные пункты | Население по данным переписей, тыс. человек | На 01.01. 2007г. |
| --- | --- | --- |
|  | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2002 |  |
| Городское население | 21,6 | 70,4 | 61,1 | 54,4 | 56,39 | 51,8 | 50,2 / 89% |
| В т.ч. г. Таштагол |  | 27,7 | 25,2 | 24,4 | 26,3 | 23,4 | 22,8 |
| пгт Каз |  | 4,2 | 6,2 | 5,0 | 5,22 | 5,0 | 4,8 |
| пгт Мундыбаш | 11,1 | 14,6 | 9,5 | 7,5 | 6,96 | 6,0 | 5,7 |
| пгт Спасск |  | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,66 | 1,6 | 1,7 |
| пгт Темиртау | 10,5 | 12,1 | 8,6 | 6,0 | 5,5 | 4,8 | 4,6 |
| пгт Чугунаш |  | 4,1 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,6 |  |
| пгт Шерегеш |  | 5,6 | 8,2 | 8,5 | 9,65 | 10,4 | 10,6 |
| Сельское население |  |  | 18,6 | 11,5 | 7,71 | 6,1 | 6,0 / 11% |
| Всего Таштагольский район | 21,6 | 70,4 | 79,7 | 65,7 | 64,1 | 57,9 | 56,2 / 100% |
| Справочно по области |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения | 1654,4 | 2785,9 | 2918,3 | 2958,1 | 3171,1 | 2899,1 | 2838,5 |
| Удельный вес в численности населения области, % |  |  | 2,7 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 1,98 |

1989г. – Таштагольский горсовет – 26,0 тыс. человек плюс Таштагольский райсовет – 38,1 тыс. чел.

На 01.01.2007г. население п. Чугунаш вошло в состав сельского населения района.

Показатели рождаемости и смертности населения МО Таштагольский район.

Таблица 3.12.

Динамика естественного и механического движения населения Таштагольского района.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Рождаемость, человек | Смертность, человек |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 (1-9) | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 (1-9) |
| 1 | г.Таштагол | 293 | 281 | 292 | 299 | 292 | 243 | 620 | 494 | 529 | 479 | 449 | 271 |
| 2 | пгт.Каз | 56 | 51 | 47 | 40 | 49 | 29 | 56 | 84 | 102 | 76 | 100 | 60 |
| 3 | пгт.Мундыбаш | 47 | 54 | 42 | 51 | 61 | 25 | 75 | 101 | 143 | 133 | 135 | 95 |
| 4 | пгт.Темиртау | 43 | 50 | 46 | 52 | 38 | 29 | 73 | 111 | 129 | 101 | 116 | 51 |
| 5 | пгт.Спасск | 12 | 21 | 20 | 14 | 27 | 18 | 36 | 24 | 47 | 35 | 38 | 26 |
| 6 | п.Чугунаш | 6 | 8 | 11 | 7 | 14 | 9 | 8 | 6 | 21 | 13 | 11 | 8 |
| 7 | пгт.Шерегеш | 92 | 103 | 104 | 106 | 109 | 97 | 127 | 166 | 185 | 155 | 183 | 121 |
| 8 | Сельские поселения | 78 | 92 | 92 | 80 | 90 | 76 | 99 | 120 | 91 | 144 | 139 | 121 |
|  | Всего | 627 | 660 | 654 | 649 | 680 | 526 | 1094 | 1106 | 1247 | 1136 | 1171 | 753 |
|  |  | Прибыло, человек | Выбыло, человек |
|  | Всего по району |  |  |  |  | 1335 | 1181 |  |  |  |  | 1262 | 1124 |

Таблица 3.13.

Изменение численности Таштагольского района по возрастным группам.

|  | По данным переписей населения / по данным текущего учета/ на 01. 01. |
| --- | --- |
|  | 1979г. | 1989г. | 2002г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. |
| Численность населения, тыс. чел./% | 65,7/100,0 | 64,1/100,0 | 57,9/100,0 | 56,65/100,0 | 56,25/100,0 | 56,17/100,0 |
| в том числе в возрасте: |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного | 17,34/26,4 | 16,9/26,4 | 11,58/20,0 | 10,94/19,3 | 10,61/18,9 | 10,56/18,8 |
| трудоспособном | 38,71/58,9 | 34,9/54,4 | 34,52/59,6 | 35,06/61,9 | 35,07/62,3 | 35,11/62,5 |
| старше трудоспособного | 9,65/14,7 | 12,3/19,2 | 11,81/20,4 | 10,65/18,8 | 10,57/18,8 | 10,50/18,7 |
| Коэффициент демографической нагрузки, на 1000 лиц трудоспособного возраста | 969 | 837 | 678 | 616 | 604 | 600 |
| Число родившихся, человек |  |  |  | 682 | 692 | 700 |
| Число умерших, человек |  |  |  | 1171 | 999 | 945 |
| Естественный прирост (убыль), чел. |  |  |  | - 489 | - 305 | - 245 |

Таблица 3.14.

Население района по возрастным группам, человек

| Кол-во н.п. | Управления | Население, всего | В том числе в возрасте |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | моложе трудоспособного | в трудоспособном | старше трудоспо-собного |
|  |  |  | всего | из них | всего | из них |  |
|  |  |  |  | 0-6 лет | 6-15лет |  | 16-17 лет | 18-55ж 18-60м |  |
| 1 | Таштагольское г/п | 23396 | 4735 | 1395 | 3340 | 13998 | 792 | 13206 | 4663 |
|  |  | 22797 | 4370 | 1652 | 2718 | 14231 | 813 | 13418 | 4196 |
| 12 | Шерегешское г/п | 10370 | 1872 | 543 | 1329 | 6682 | 283 | 6399 | 1816 |
|  |  | 10593 | 1865 | 722 | 1143 | 7167 | 292 | 6875 | 1561 |
| 3 | Мундыбашское г/п | 5998 | 1099 | 308 | 791 | 3513 | 197 | 3316 | 1386 |
|  |  | 5702 | 982 | 336 | 646 | 3427 | 213 | 3214 | 1293 |
| 4 | Темиртаусское г/п | 4840 | 783 | 262 | 521 | 2751 | 128 | 2623 | 1306 |
|  |  | 4597 | 795 | 297 | 498 | 2655 | 148 | 2507 | 1147 |
| 2 | Казское г/п | 4977 | 996 | 291 | 705 | 3003 | 166 | 2837 | 978 |
|  |  | 4803 | 892 | 342 | 550 | 2965 | 185 | 2780 | 946 |
| 4 | Спасское г/п | 1596 | 372 | 140 | 232 | 830 | 47 | 783 | 394 |
|  |  | 1658 | 326 | 156 | 170 | 944 | 56 | 888 | 388 |
| Итого по поселковым управлениям | 51177 | 9857 | 2939 | 6915 | 30777 | 1613 | 29164 | 10543 |
|  | 50150 | 9230 | 3505 | 5725 | 31389 | 1707 | 29682 | 9531 |
| 29 | Усть-Кабырзинское с/п | 1283 | 220 | 100 | 120 | 854 | 54 | 800 | 209 |
| 19 | Каларское с/п | 2990 | 504 | 215 | 289 | 1880 | 136 | 1744 | 606 |
| 9 | Коуринское с/п | 843 | 281 | 116 | 165 | 462 | 72 | 390 | 100 |
| 11 | Кызыл-Шорское с/п | 935 | 365 | 235 | 130 | 506 | 32 | 474 | 64 |
| Итого по сельским поселениям | 6739 | 1722 |  |  | 3747 |  |  | 1270 |
|  | 6051 | 1370 | 666 | 704 | 3702 | 294 | 3408 | 979 |
| Всего по МО «Таштагольский район» | 57916 | 11579 |  |  | 34524 |  |  | 11813 |
|  | 56201 | 10600 | 4171 | 6429 | 35091 | 2001 | 33090 | 10510 |

Верхняя строка – данные переписи 2002г. (принадлежность поселков к сельским управлениям не совпадает с существующей, поэтому приводится только «итого» по сельским управлениям без разбивки).

Нижняя строка – данные на 01.01.2007г.

Баланс трудовых ресурсов показан в таблице 3.15. По данным таблицы видно, что численность трудовых ресурсов изменяется незначительно.

Однако, не смотря на увеличение среднегодовой численности работающих, почти четверть трудоспособного населения не заняты в экономике. Это говорит о том, что в районе имеются свободные трудовые ресурсы. Здесь же приводится ориентировочный баланс трудовых ресурсов на проектный срок.

Расшифровка среднегодовой численности занятых в экономике представлена в таблице 3.16. Анализируя данные таблицы, видно, что основная масса трудящихся занята в крупных и средних организациях. Заметное уменьшение численности работающих отмечается в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Высока численность работающих без официального оформления, индивидуальными предпринимателями и по найму у отдельных граждан (включая занятых в домашнем хозяйстве).

В районе в настоящее время большой резерв рабочей силы, который необходимо использовать при расширении действующих предприятий и открытии новых.

Исходя из анализа экономического состояния района и динамики численности населения, определяем проектную численность населения района в целом и по управлениям.

Развитие получают следующие населенные пункты:

- г.Таштагол – за счет восстановления, реконструкции и модернизации промышленных предприятий, строительства торгово-развлекательных и спортивных комплексов, укрепления статуса районного центра;

- пгт.Шерегеш – за счет развития туристическо-спортивного комплекса;

- пгт.Каз, Темир-Тау, Мундыбаш, Спасск – за счет восстановления и реконструкции существующей промышленности, реанимации закрытых перерабатывающих производств и строительства новых предприятий;

- Каларское сельское поселение: п.п. Калары, Базанча, Амзас(Алгаин), Чугунаш, Кондома – за счет восстановления и развития лесопромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйств и т. д.;

- Кызыл–Шорское сельское поселение: п.п. Ключевой, Чулеш, Мрас-су – за счет увеличения сбора дикоросов, восстановления сельскохозяйственного производства и т.д.;

- Усть–Кабырзинское сельское поселение (Усть-Кабырза) – за счет развития лесопромышленного комплекса и летнего туризма;

- Коуринское сельское поселение (п. Алтамаш, Килинск и Якунинск) – за счет восстановления производств.

Численность населения на перспективу представлена в таблице 3.17.

Таблица 3.15.

Баланс трудовых ресурсов Таштагольского района за 2003 – 2006гг., человек

| Годы | Трудовые ресурсы | В том числе | Среднегодовая численность занятых в экономике | Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства | Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое в экономике | Безработные, официально зарегистрированные в органах службы занятости (на конец года) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | трудоспособное население в трудоспособном возрасте | лица старших возрастов и подростки, занятые в экономике |  |  |  |  |
| 2003 | 34053 | 32868 | 1185 | 19717 | 1767 | 12569 | 2325 |
| 2004 | 34494 | 33292 | 1202 | 23104 | 1842 | 9548 | 2138 |
| 2005 | 34585 | 33343 | 1242 | 23485 | 2000 | 9100 | 2025 |
| 2006 | 34349 | 33281 | 1068 | 23064 | 1934 | 9351 | 1675 |
| проект | 37200 | 35850 | 1350 | 32500 | 2500 | 2200 | 750 |

Таблица 3.16.

Среднегодовая численность занятых в экономике Таштагольского района за 2004 -2006 гг.

| Показатели | Годы |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |
| Численность занятых, человек / % | 23104 / 100,0 | 23485 / 100,0 | 23064 / 100,0 |
| в том числе работающие: |  |  |  |
| в крупных и средних организациях | 17381 / 75,2 | 17032 / 72,5 | 16934 / 73,42 |
| в малых организациях | 804 / 3,5 | 815 / 3,5 | 862 / 3,74 |
| в организациях, учитываемых в централизованном порядке | 194 / 0,8 | 187 / 0,8 | н/д |
| неполное рабочее время | 104 / 0,5 | 85 / 0,4 | 51 / 0,22 |
| по договору гражданско-правового характера | 299 / 1,3 | 350 / 1,5 | 466 / 2,02 |
| без официального оформления | 747 / 3,2 | 1022 / 4,35 | 996 / 4,32 |
| помогающие члены семьи | 22 / 0,1 | 11 / 0,05 | 34 / 0,15 |
| в крестьянских (фермерских) хозяйствах | 130 / 0,6 | 101 / 0,4 | 75 / 0,32 |
| индивидуальными предпринимателями и по найму у отдельных граждан (включая занятых в домашнем хозяйстве) | 3345 / 14,5 | 3802 / 16,2 | 3556 / 15,42 |
| иностранные работники, занятые на территории и области | 78 / 0,3 | 80 / 0,3 | 90 / 0,39 |

Таблица 3.17.

Численность населения МО Таштагольский район на 01.01.2007г. и перспективу

| № п/п | Населенные пункты | Население, тыс. чел. / % |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Проект |
| 1 | Таштагольское городское поселение | 22,8 | 23,5 |
| 2 | Шерегешское городское поселение | 10,6 | 13,2 |
| 3 | Мундыбашское городское поселение | 5,7 | 5,7 |
| 4 | Казское городское поселение | 4,8 | 4,8 |
| 5 | Темиртауское городское поселение | 4,6 | 4,9 |
| 6 | Спасское городское поселение | 1,66 | 1,8 |
| Итого по городским поселениям | 50,16 / 89,3 | 53,9 / 89,8 |
| 7 | Усть-Кабырзинское сельское поселение | 1,28 | 1,28 |
| 8 | Каларское сельское поселение | 2,99 | 3,08 |
| 9 | Коуринское сельское поселение | 0,81 | 0,81 |
| 10 | Кызыл-Шорское сельское поселение | 0,93 | 0,93 |
| Итого по сельским поселениям | 6,01 / 10,7 | 6,1 / 10,2 |
| Всего по МО Таштагольский район | 56,17 / 100,0 | 60,0 / 100,0 |
|  | в том числе по возрастным группам: |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | 10,56 / 18,8 | 11,9 / 19,8 |
|  | трудоспособного возраста | 35,11 / 62,5 | 37,3 / 62,2 |
|  | старше трудоспособного возраста | 10,50 / 18,8 | 10,8 / 18,0 |

### 3.3.2. Расселение населения

Схема ретроспективного расселения в районе приведено на рисунке 17 (чертеж СТП-3).

В настоящее время районы Горной Шории заселены слабо (1-5 чел на 1 км2). Общая численность района составляет 56,21 тыс. чел, в т.ч. в поселках и городах 50,2. Остальные расселены в горных районах.

Основными проблемами расселения в районе являются ограничения представленные в таблице 6.3.

Принципиальная схема расселения района приведена на рисунке 18 (чертеж СТП-3).

Групповое расселение возможно преимущественно вдоль ж/д Новокузнецк – Таштагол (подрайон 4А, 3В).

В связи с развитием индустрии отдыха в горных районах расселения прогнозируется в районах отдыха и туризма. Схема перспективного расселения приведена на рисунке 19 (чертеж СТП-3).

Вывод:

1) Санитарно-гигиенические условия района для градостроительства удовлетворительные.

2) Для развития индустрии отдыха – благоприятные.

Рисунок 17. Схема ретроспективного расселения

Рисунок 18. Принципиальная схема расселения

Рисунок 19. Схема планировочного районирования перспективного населения

Прогнозируемое расселение в районе

На территории муниципального района сложилась определенная планировочная структура городских и сельских населенных пунктов.

Городские поселения:

- Мундыбашское г/п

- Темиртауское г/п

- Казсское г/п

- Шерегешское г/п

- Таштагольское г/п

- Спасское г/п

Сельские поселения:

- Каларское с/п

- Коуринское с/п

- Кызыл-Шорское с/п

- Усть-Кабарзинское с/п

Административным центром муниципального района является г. Таштагол.

Значительные размеры Кемеровской области и большие межселенные расстояния между основными поселениями области предопределили расселение в пределах планировочных районов, каковым и является Таштагольский район.

По данным «Схемы районной планировки Кемеровской области» Таштагольский район относится к системе расселения с малой численностью населения города-центра.

Краткая характеристика центров и их учреждений Таштагольского муниципального района приведена в таблице 3.18.

Таблица 3.18.

Краткая характеристика центров и их учреждений

| Тип центра | Примеры специфических учреждений обслуживания |
| --- | --- |
| Районный центр – Таштагол | Учреждения периодического обслуживания: больницы со специализированными видами диагностики и лечения, библиотеки, дворцы искусств, специализированные школы-интернаты, базы по обслуживанию учреждений периодического спроса отдаленных территорий в зоне влияния райцентра. |
| Межхозяйственный центр – поселковые и сельские поселения | Полный комплекс учреждений повседневного обслуживания и отдельные учреждения периодического спроса, клуб, школы, участковая больница, торговый комплекс, учреждения бытового обслуживания. |
| Первичный центр – поселки | Учреждения повседневного обслуживания |

Учитывая:

- Сложившуюся планировочную структуру и отсутствие предпосылок к ее изменению;

- Основные направления развития промышленного потенциала;

- Наличие объема и условий размещения разведанных и прогнозируемых минерально-сырьевых ресурсов;

- Развитие транспортной составляющей района, обеспечивающей норматив предельно-допустимых затрат времени на трудовые поездки;

- Ограничения существующих и вновь создаваемых рекреационных зон и спортивно-туристических зон по расселению;

- Природно-климатические, санитарно-гигиенические особенности территории района.

В данном проекте предполагается расселение на базе существующих поселений.

При расчете прогнозируемого населения учитывалось:

- Состояние существующего расселения поселений района.

- Расселение обслуживающего персонала Спортивно-туристического комплекса «Шерегеш».

- Размещение цементного завода в районе ст.Учулен мощностью 1 млн.т.

- Увеличение добычи марганцевых руд до 600 тыс. т. в год.

- Демографический анализ в районе.

1. Состояние существующего расселения приведено в таблице 3.19 настоящей пояснительной записки

Таблица 3.19.

Состояние существующего расселения

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Средние показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таштагольский район | Кемеровская обл. |
| 1 | Территория | тыс. км2 | 11,4 | 95,5 |
| 2 | Численность населения | тыс. чел. | 56,2 | 2838,5 |
| 3 | Доля городского населения | % | 89,3 |  |
| 4 | Доля сельского населения | % | 10,7 |  |
| 5 | Плотность населения | чел./км2 | 4,9 |  |
| 6 | Число городских и сельских поселений – всего | ед. | 10 |  |
|  | - городских с населением |  |  |  |
|  | до 3 тыс. чел. | ед. | 1 |  |
|  | от 3 до 5 тыс. чел. | ед. | 2 |  |
|  | от 5 до 6 тыс. чел. | ед. | 1 |  |
|  | от 10 до 25 тыс. чел. | ед. | 2 |  |
|  | - сельских с населением |  |  |  |
|  | до 1 тыс. чел. | ед. | 2 |  |
|  | от 1 до 2 тыс. чел. | ед. | 1 |  |
|  | от 2 до 3 тыс. чел. | ед. | 1 |  |

Горные районы Горной Шории населены слабо и неравномерно.

В настоящее время, согласно зонированию территории, сложившаяся в муниципальном районе система расселения относится к неравномерно-рассредоточенному типу.

Сельское население проживает в мелких населенных пунктах, численность которых составляет от 1 до 700 человек. Расстояние между поселениями 10-15 км, удаленность периферийных поселков от районного центра в среднем 30-60 км.

Населенные пункты располагаются вдоль Западно-Сибирской железной дороги, автомобильной дороги Кемерово-Таштагол и по берегам рек, протекающих по территории муниципального района.

Существующая горнорудная промышленность находится в населенных пунктах в городских поселениях (Таштагол, Каз, Темир-тау, Мундыбаш, Шерегеш, Спасск) и обслуживается, в основном, жителями данных поселений.

Ниже, в таблице, приводится численность населения в трудоспособном возрасте и численность занятых в экономике по Таштагольскому району в целом и по поселениям. Здесь же показана численность неработающих в трудоспособном возрасте.

Таблица 3.20.

Численность населения в трудоспособном возрасте и 
численность занятых в экономике, тыс. человек

|  | Население в трудоспособном возрасте | Занято в экономике | Не работает (резерв) |
| --- | --- | --- | --- |
| Таштагольский район, всего | 35,09 | 24,69 | 10,40 |
| в том числе: |  |  |  |
| Таштагольское городское поселение | 14,23 | 9,11 | 5,12 |
| Шерегешское городское поселение | 7,17 | 6,99 | 0,18 |
| Мундыбашское городское поселение | 3,43 | 1,98 | 1,45 |
| Темиртауское городское поселение | 2,65 | 1,14 | 1,51 |
| Казское городское поселение | 2,97 | 2,75 | 0,22 |
| Спасское городское поселение | 0,94 | 0,78 | 0,16 |
| Сельские поселения | 3,70 | 1,94 | 1,76 |

Анализ показывает, что численность населения по городским и сельским поселениям по сравнению с 2002 г. увеличивается незначительно (с 56,2 до 60,0 тыс. чел.).

По данным Евразруды, приведенным в Разделе 2.3. «Полезные ископаемые», основные градообразующие предприятия горнодобывающей отрасли увеличения численности трудящихся не планируется.

Учитывая данные таблицы 3.15 и условия развития основных градообразующих предприятий существующее расселение сохранится на расчетный срок.

2. Расселение обслуживающего персонала Спортивно-туристического комплекса «Шерегеш»

СТК «Шерегеш» на полное развитие может принять 23680 посетителей в день, в т.ч. на 1 очередь – 7590 посетителей в день. Общее количество обслуживающего персонала составляет на полное развитие – 14660чел., в т.ч. на 1 очередь – 4700 чел.

Расстояние от СТК до п.Шерегеш составляет 4 км, до г.Таштагола (Шалым) -12 км, до Таштагола – 18 км. Исходя из времени передвижения, прогнозируем расселение:

- в пгт Шерегеш – 0,60х14660=8800 чел., в т.ч. 1 очередь – 2800 чел.

- в г. Таштагол (Шалым) – 0,3х14660=4400 чел. в т.ч. 1 очередь – 1400 чел.

- в г. Таштагол – 0,1х14660=1470 чел. в т.ч. 1 очередь – 470 чел.

С учетом имеющегося трудоспособного населения, не занятого в экономике района, рекомендуется расселить в:

- пгт Шерегеш – 8600 чел. в т.ч. на 1 очередь – 2600 чел.

- г.Таштагол (Шалым) и г.Таштагол – 600 чел. на 1 очередь расселение не предусматривается. Прогнозируется использовать имеющейся ресурс трудоспособного населения – 5 тыс. человек.

Для использования имеющихся трудовых ресурсов необходимо организовать переподготовку по специальностям, связанным с обслуживанием СТК.

По состоянию на декабрь 2007г. окончательного решения по перспективе развития спортивно-туристического комплекса не принято. В зависимости от основных направлений развития комплекса в перспективе (за расчетным сроком разрабатываемой схемы) потребуется уточнение расселения обслуживающего персонала.

В связи с изложенным в «Схеме территориальной планировки» учтено развитие поселений только с учетом расселения на 1 очередь – в пределах расчетного срока.

3. Расселение трудящихся цементного завода.

Потребное количество трудящихся составляет – 500 человек.

На расстоянии 4 км располагается пгтТемир-Тау, на 12 км – пгт Каз.

Поселок Каз имеет свободного трудоспособного населения – 200 человек, пгт Темир-Тау – 1500 человек. Свободного трудоспособного населения достаточно для покрытия потребностей цементного завода и карьера известняка.

4. Количество трудящихся рудника по добыче марганцевой руды составляет 200 чел. По данным собственная работа организована вахтовым способом.

Потребность в трудовых ресурсах решается в сводках ресурсов г.Таштагола.

В таблице 3.21 приведены рекомендации по требуемой территории для размещения нового строительства жилищного фонда по основным поселениям района.

Таблица 3.21.

| № п/п | Поселения района | Новое строительство, тыс. м2 | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с учетом выбытия | доп. рассел. | всего | в т. ч. мног. | в т. ч. 1 этажн. | для много. стр-ва | для 1 этажн. стр-ва | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | г.Таштагол | 118,73 | 135,01 | 253,74 | 161,64 | 92,1 | 24 | 190 | 214 |
| 2 | пгт.Шерегеш | 115,04 | 202,40 | 317,44 | 305,38 | 12,06 | 45 | 25 | 70 |
| 3 | пгт.Мундыбаш | 62,98 |  | 62,98 | 34,14 | 28,84 | 9 | 60 | 69 |
| 4 | пгт.Каз | 18,12 |  | 18,12 | 13,72 | 4,40 | 3,5 | 9,1 | 12,6 |
| 5 | пгт.Темир-Тау | 43,12 |  | 43,12 | 19,92 | 23,20 | 5,0 | 48 | 53 |
| 6 | пгт.Спасск | 26,92 |  | 26,92 | 2,72 | 24,2 | 0,7 | 50 | 50,7 |
| 7 | Пос. марганцевых руд |  | 20,7 | 20,7 | 4,4 | 16,3 | 1,3 | 34 | 35,3 |
| Итого по поз.1-7 |  |  |  |  |  |  |  | 504,6 |
| 8 | Усть-Кабырза | 0,16 |  |  |  | 0,16 |  | 0,6 | 0,6 |
| 9 | Каларское с/п | 16,55 |  |  |  | 16,55 |  | 25,95 | 25,65 |
|  | в т.ч.- Калары | 2,81 |  |  |  | 2,81 |  | 4,36 | 4,36 |
|  | - Базанча | 4,63 |  |  |  | 4,63 |  | 7,15 | 7,15 |
|  | - Амзас | 2,97 |  |  |  | 2,97 |  | 4,61 | 4,61 |
|  | - Чугунаш | 4,47 |  |  |  | 4,47 |  | 6,94 | 6,94 |
|  | - Кондома | 1,67 |  |  |  | 1,67 |  | 2,59 | 2,59 |
| 10 | Кызыл-Шорское с/п | 6,27 |  |  |  | 6,27 |  | 12,99 | 12,99 |
|  | в т.ч.- Мрас-Су | 1,57 |  |  |  | 1,57 |  | 3,25 | 3,25 |
|  | - Чулеш | 2,07 |  |  |  | 2,07 |  | 4,30 | 4,30 |
|  | - Ключевой | 2,63 |  |  |  | 2,63 |  | 5,44 | 5,44 |
| 11 | Коуринское с/п | 3,4 |  |  |  | 3,4 |  | 5,32 | 5,32 |
|  | в т.ч. – Алтамаш | 1,73 |  |  |  | 1,73 |  | 2,69 | 2,69 |
|  | - Килинск | 0,92 |  |  |  | 0,92 |  | 1,43 | 1,43 |
|  | - Якунинск | 0,75 |  |  |  | 0,75 |  | 1,20 | 1,20 |
| Итого по поз. 8-11 |  |  |  |  |  |  |  | 44,56 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  | 549,16 |

Примечание: потребная площадь для размещения застройки определена из условий:

- плотность многоэтажной застройки 170-300 чел/га;

- плотность малоэтажной застройки 21-28 чел/га.

Потребная площадь территории для размещения строительства по каждому поселению подлежит уточнению на стадии Генпланов поселений с учетом условий сноса ветхого и аварийного жилья и вывода жилья из СЗЗ и охранных зон рек

Рекомендуемое размещение жилой застройки приведена на чертеже СТП-4 и чертеже СТП-А (Альбом планов основных поселений).

## 3.4. Жилищное строительство

Динамика жилищного фонда муниципального района за последние 5 лет приводится в таблице 3.22.

Таблица 3.22.

| Показатели | Годы |
| --- | --- |
|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 | 1047 | 1057 | 1065 | 1067,3 | 1082,1 |
| Обеспеченность населения жильем , м2 на 1 жителя | 18,1 | 18,5 | 18,8 | 19,0 | 19,3 |

Из данных таблицы видим, что общая площадь жилищного фонда из года в год увеличивается. Средняя обеспеченность на 1 жителя так же растет. Но рост уровня обеспеченности населения жильем достигнут за счет снижения численности населения района. В последние годы в районе сохраняется тенденция увеличения объемов жилищного строительства, хотя потребность в жилье остается высокой. Поэтому необходимы программы развития жилищного строительства с привлечением инвестиций и ипотечного кредитования.

Сводные показатели наличия жилищного фонда по Таштагольскому району в целом и по поселениям на начало 2007 г. приведены в таблице 3.31.

На начало 2007 г. жилищный фонд Таштагольского района составил 1082,1 тыс. кв. м общей площади при средней обеспеченности 19,3 кв. м на человека. Обеспеченность инженерным оборудованием недостаточна.

Жилищный фонд поселковых управлений составляет 991,93 тыс.кв. м общей площади или 91,7%, в том числе одноэтажный жилфонд – 324,4 тыс. кв. м, а ветхий и аварийный жилфонд – 87,15 тыс. кв. м или 8,8 %.

Жилищный фонд сельских управлений в основном одноэтажный и не благоустроенный. Ветхий и аварийный жилфонд составляет 22,43 тыс. кв. м. общей площади.

Согласно выданным исходным данным на начало 2011 года жилищный фонд пгт Шерегеш составлял 187,6 тыс. кв. м общей площади. Средняя обеспеченность 18,1 кв. м общей площади на человека.

Распределение жилищного фонда по материалу стен с выделением ветхого и аварийного, а также показатели его инженерного обеспечения приводятся в таблице 3.23.

Таблица 3.23.

| № п/п | Показатели | Всего, тыс.м2 / % | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | каменный | деревянный |
| 1 | Жилищный фонд | 187,60 / 100,0 | 156,80 / 83,6 | 30,80 / 16,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | – многоквартирный | 159,80 / 85,2 | 154,20 / 82,2 | 5,60 / 5,0 |
|  | – индивидуальный | 27,80 / 12,8 | 4,10 / 1,4 | 23,70 / 10,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | – аварийный | 14,47 / 7,7 |  |  |
|  | – ветхий | 16,53 / 8,8 |  |  |
|  | Итого | 31,0 / 16,5 |  |  |
| 2 | Оборудование жилищного фонда: |  |  |  |
|  | – водопроводом | 177,2 / 94,5 |  |  |
|  | – канализацией | 155,4 / 82,8 |  |  |
|  | – центральным отоплением | 162,9 / 86,8 |  |  |
|  | – горячим водоснабжением | 162,9 / 86,8 |  |  |
|  | – ванной, душем | 162,9 / 86,8 |  |  |
|  | – напольными электроплитами | 161,8 / 86,2 |  |  |

Из приведенных в таблице данных видно, что капитальный жилищный фонд составляет 83,6%, многоквартирный – 85,2% всего жилфонда поселений и 82,8% жилищного фонда имеют все виды централизованного инженерного обеспечения.

Ветхое и аварийное жилье составляет 16,5 % от всего жилфонда поселений.

Ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов в пгт Шерегеш за последние годы приводится в таблице 3.24.

Таблица 3.24.

| Годы | Ввод жилья, м2 / % |
| --- | --- |
|  | всего | индивидуальный | многоквартирный |
| 2003 | 1093,2 / 100,0 | 490,5 / 44,9 | 602,7 / 55,1 |
| 2004 | - | - | - |
| 2005 | 1230,5 / 100,0 | 634,8 / 51,6 | 595,7 / 48,4 |
| 2006 | 883,6 / 100,0 | 883,6 / 100,0 | - |
| 2007 | - | - | - |
| 2008 | 4668,1 / 100,0 | 4668,1 / 100,0 | - |
| 2009 | - | - | - |
| 2010 | 9600/100,0 | 9600/100,0 | - |
| Итого | 17475,4/100,0 | 16277,0/93,1 | 1198,4/6,9 |

Из приведенных отчетных данных видно, что в последние годы наблюдается заметное увеличение объемов нового индивидуального жилищного строительства. По итогам ввода жилья за последние 8 лет получилась следующая структура нового жилищного строительства: 93,1% – индивидуальное и 6,9% – многоквартирное строительство.

Жилищный фонд Таштагольского городского поселения.

Динамика изменения численности населения Таштагольского городского поселения характеризуется данными, приведенными в таблице 3.25.

Таблица 3.25.

|  | По данным переписи | 01.01. 2006г. | 01.01. 2008г. | 01.01. 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1959г. | 1970г. | 1979г. | 1989г. | 2002г. |  |  |  |
| Население, тыс. чел. | 27,7 | 25,2 | 24,4 | 26,3 | 23,4 | 22,94 | 22,8 | 23,09 |

Данные динамики изменения численности населения показывают, что после 1989г. началось снижение численности населения, которое продолжалось до недавнего времени. Возрождение промышленности и улучшение условий жизни позволили в последние годы существенно уменьшить темпы снижения численности населения и получить прирост на 01.01.2011 г.

По данным отдела статистики жилищный фонд г. Таштагол на начало 2011г. составил 475,5 тыс. м2 общей площади, в том числе многоквартирный жилфонд – 335,28 тыс. м2 или 70,5% всего жилищного фонда города.

В частной собственности граждан находится около 90,0 % всего жилищного фонда города.

Оборудование жилищного фонда приводится ниже:

– водопроводом – 90,3 %

– канализацией – 80,6 %

– центральным отоплением – 70,8 %

– газом – 7,9 %

– ваннами (душем) – 65,8 %

– горячим водоснабжением – 69,9 %

– напольными электроплитами – 70,1 % .

Средняя обеспеченность на одного жителя города составляет 20,59 м2 общей площади.

Ветхое и аварийное жилье составляет 14,7 % (70 тыс. м2) от всего жилфонда города.

Темпы строительства и ввода в эксплуатацию жилфонда в г.Таштагол за последние 6 лет приводятся в таблице 3.26.

Таблица 3.26.

| Годы | Ввод жилья, м2 / % |
| --- | --- |
|  | Жилищное стр-во | Индивид. стр-во | Всего |
| 2003 | 4066,42 / 34,0 | 7892,0 / 66,0 | 11958,42 / 100,0 |
| 2004 | 3021,85 / 23,7 | 9753,0 / 76,3 | 12774,85 / 100,0 |
| 2005 | 3163,91 / 22,1 | 11147,0 / 77,9 | 14310,91 / 100,0 |
| 2006 | 5160,0 / 27,0 | 13987,0 / 73,0 | 19147,0 / 100,0 |
| 2008 | 5630,0 / 56,0 | 4413,0 / 44,0 | 10043,0 / 100,0 |
| 2010 | - / - | 9200,0 / 100,0 | 9200,0 / 100,0 |

Из данных таблицы видно, что город строится, но темпы и структура жилищного строительства по годам распределяются неравномерно.

Жилищный фонд пгт.Спасск.

Динамика изменения численности населения пгт. Спасск характеризуется данными, приведенными в таблице 3.27.

Таблица 3.27.

|  | По данным переписи | 01.01. 2007г. | 01.01. 2009г. | 01.01. 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1979г. | 1989г. | 2002г. |  |  |  |
| Население, чел. | 1682 | 1660 | 1596 | 1618 | 1613 | 1700 |

Из приведенных в таблице 8 данных видно, что в последние 2 года наблюдается небольшой прирост населения. Это происходит как за счет естественного, так и механического прироста населения.

По данным бюро технической инвентаризации жилищный фонд пгт. Спасск на начало 2011 года составил 16,4 тыс. кв. м общей площади, а средняя обеспеченность – 9,6 кв. м на человека.

Сведения о жилищном фонде пгт. Спасск на начало 2011 г., согласно предоставленным БТИ исходным данным, приводятся в таблице 3.28.

Таблица 3.28.

| № п/п | Показатели | Общая площадь, тыс. м2 / % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд – всего | 16,4 / 100,0 |
|  | В т.ч.: каменный | 1,0 / 6,1 |
|  | деревянный | 15,4 / 93,9 |
| 2 | Жилищный фонд: многоквартирный | 1,4 / 8,6 |
|  | индивидуальный | 15,0 / 91,4 |
| 3 | Жилищный фонд по собственности: частной | 16,4 / 100,0 |
|  | муниципальной | - |
| 4 | Ветхий и аварийный жилищный фонд | 2,0 / 12,2 |
| 5 | Средняя обеспеченность общей площадью, м2 /чел | 9,6 |
| 6 | Благоустройство жилищного фонда: |  |
|  | водопроводом | 14,7 / 89,6 |
|  | канализацией | 1,4 / 8,6 |
|  | центральным отоплением | 3,1 / 18,9 |
|  | горячим водоснабжением | 2,3 / 14,0 |
|  | ванной, душем | 0,4 / 2,4 |
|  | напольными электрическими плитами | 7,3 / 44,5 |

Из приведенных в таблице данных, видно, что жилищный фонд пгт. Спасск представлен в основном индивидуальными деревянными домами, находящимися в частной собственности. Аварийным и ветхим является 12,2 % индивидуального жилищного фонда. Инженерная обеспеченность жилфонда довольно низкая.

Темпы жилищного строительства за последние годы приводятся ниже в таблице 3.29:

Таблица 3.29.

|  | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено, всего м2 | 777,6 | 651,3 | 869,2 | 540,0 | 644,0 | 700,0 |
| в т.ч. индивидуальное | 777,6 | 651,3 | 869,2 | 540,0 | 644,0 | 700,0 |

В последние годы в пгт. Спасск ведется только малоэтажное индивидуальное жилищное строительство.

Выбытие жилищного фонда связано:

- с организацией санитарно-защитных и охранных зон;

- со сносом ветхого и аварийного жилья;

Сводные показатели выбытия существующего жилищного фонда района по состоянию на 01.01.2007г. приведены в таблице 3.30.

Таблица 3.30.

| Населенные пункты | Снос, всего, тыс. кв. м | в том числе по причинам |
| --- | --- | --- |
|  |  | ветхое и аварийное | охранные зоны рек | СЗЗ |
| Таштагольское г/п | 42,38 | 30,9 | 8,72 | 2,76 |
| Шерегешское г/п | 13,94 | 13,49 | 0,45 | - |
| Мундыбашское г/п | 55,98 | 23,0 | 13,5 | 19,48 |
| Казское г/п | 6,36 | 2,26 | 4,1 | - |
| Темиртауское г/п | 17,62 | 14,2 | 2,7 | 0,72 |
| Спасское г/п | 9,36 | 3,3 | 6,06 | - |
| Усть-Кабырзинское с/п | 0,16 | 0,16 | - | - |
| Каларское с/п | 16,55 | 12,6 | 1,41 | 2,54 |
| Коуринское с/п | 3,4 | 3,4 | - | - |
| Кызыл-Шорское с/п | 6,27 | 6,27 | - | - |
| Всего | 172,02 | 109,58 | 36,94* | 25,5* |

* – Выбытие жилфонда из охранных и СЗЗ будет уточняться при разработке генеральных планов управлений.

Общий объем первоочередного сноса жилья (ветхого и аварийного) определен в количестве 109,58 тыс. кв. м общей площади и составляет:

- от существующего жилфонда – 10,1 %

- от вновь возводимого жилфонда – 29,6 %

- от жилфонда на проектный срок – 8,16 %.

Все изменения в жилищном фонде района представлены в таблице 3.24.

Жилищный фонд к концу проектного срока составит, ориентировочно, 1343,0 тыс. кв. м общей площади при средней обеспеченности 22,3 кв. м на человека.

Таблица 3.31.

Существующий жилищный фонд по поселениям, тыс. м2

| Наименование поселений | Жилищный фонд на начало 2007г. | Инженерное оборудование жилфонда |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе | средняя обеспеченность м2 на 1 чел. |  |
|  |  | 1 этажный | ветхий и аварийный |  |  |
| Таштагольское городское поселение | 452,40 | 164,10 | 30,90 | 19,8 | 65,3% |
| Шерегешское городское поселение | 193,25 | 7,36 | 13,49 | 18,2 | 87,0% |
| Мундыбашское городское поселение | 141,20 | 64,70 | 23,00 | 24,8 | 48,7% |
| Казское городское поселение | 93,24 | 22,70 | 2,26 | 19,4 | 75,1% |
| Темиртауское городское поселение | 97,00 | 52,20 | 14,20 | 21,0 | 46,2% |
| Спасское городское поселение | 14,84 | 13,36 | 3,30 | 8,9 | 4,6% |
| Итого по городским поселениям | 991,93/ 91,7% | 324,4/32,7% | 87,15/8,8% | 19,8 | - |
| Усть-Кабырзинское сельское поселение | 18,16 | 18,16 | 0,16 | 14,2 | нет |
| Каларское сельское поселение | 48,67 | 38,88 | 12,60 | 16,3 | 5,5% |
| Коуринское сельское поселение | 11,65 | 11,65 | 3,40 | 14,4 | нет |
| Кызыл-Шорское сельское поселение | 11,69 | 11,69 | 6,27 | 12,6 | нет |
| Итого по сельским поселениям | 90,17/ 8,3% | 80,38/89,1% | 22,43/24,9% | 15,0 | - |
| Всего по Таштагольскому району | 1082,1/100,0% | 404,80/37,4% | 109,58/10,1% | 19,3 | - |

Таблица 3.32.

Движение жилищного фонда Таштагольского района, тыс. м2

| Наименование поселений | Сущ. жилфонд, всего | Выбывает –ветхий и аварийный | Новое стр-во, всего | Жилфонд к расчетному сроку | Население к расчетному сроку, тыс.чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таштагольское городское поселение | 452,40 | 42,38 | 118,73 | 528,75 | 23,50 |
| Шерегешское городское поселение | 193,25 | 13,94 | 115,04 | 294,35 | 13,20 |
| Мундыбашское городское поселение | 141,20 | 55,98 | 62,98 | 148,20 | 5,70 |
| Казское городское поселение | 93,24 | 4,36 | 18,12 | 107,00 | 4,80 |
| Темиртауское городское поселение | 97,00 | 17,62 | 43,12 | 122,50 | 4,90 |
| Спасское городское поселение | 14,84 | 9,36 | 26,92 | 32,40 | 1,80 |
| Итого по городским поселениям | 991,93 | 143,64 | 384,91 | 1233,20 | 53,90 |
| Усть-Кабырзинское сельское поселение | 18,16 | 0,16 | 5,04 | 23,04 | 1,28 |
| Каларское сельское поселение | 48,67 | 16,55 | 23,32 | 55,44 | 3,08 |
| Коуринское сельское поселение | 11,65 | 3,40 | 6,33 | 14,58 | 0,81 |
| Кызыл-Шорское сельское поселение | 11,69 | 6,27 | 11,32 | 16,74 | 0,93 |
| Итого по сельским поселениям | 90,17 | 26,38 | 42,01 | 109,80 | 6,10 |
| Всего по Таштагольскому району | 1082,10 | 170,02 | 430,92 | 1343,0 | 60,0 |
| Средняя обеспеченность, кв. м / чел. | 19,3 | - | - | 22,3 | - |

## 3.5. Социальное и культурно-бытовое обслуживание

Наличие учреждений и предприятий обслуживания Таштагольского района по состоянию на 2007 год, а также объемы нового строительства приведены в таблице 3.34.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания населения выполнен с учетом сохраняемых и в соответствии с нормами СНиП 2.07.01–89*. Для расчета принята численность населения 60,0 тыс. чел.

Количество мест в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах, согласно СНиП 2.07.01–89* приложение 7, устанавливается в зависимости от демографической структуры населения данного района.

По данным последней переписи населения (2002 г.) дети дошкольного возраста составляли 5,8%, а по отчетным данным отдела статистики Таштагольского района в 2006 г.– 7,0%. Из приведенных данных видно, что за последние годы произошло увеличение доли детей дошкольного возраста в численности населения района. Принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%, необходимое количество мест на 1000 жителей составит:

7 х 0,85 : 100 х 1000 = 59,5

Для расчетов принимаем 60 мест на 1000 жителей.

Численность детей школьного возраста Таштагольского района составляла по переписи 2002г. 7–15 лет– 13,5% в 2006г. 7-15 лет- 11,4 %

16-17 лет -3,2 % 16-17 лет – 3,4 %

В связи с принятием закона о всеобщем полном школьном образовании, охват детей средним образованием принимаем на уровне 100%.

Отсюда видно, что в настоящее время численность школьников составляет 14,8 % от численности населения района. Поэтому количество мест на 1000 жителей в общеобразовательных школах принимаем – 150.

Во всех поселковых сельских управлениях не хватает мест в детских дошкольных учреждениях. Это необходимо учесть при застройке новых микрорайонов и жилых массивов.

В Таштаголе, Шерегеше и Мундыбаше прослеживается недостаток мест в общеобразовательных школах, который необходимо ликвидировать в период строительства.

В районе наблюдается недостаток предприятий общественного питания и бытового обслуживания.

Согласно Плану социально-экономического развития Таштагольского района в пгт.Мундыбаш планируется построить гимназию для одаренных детей с интернатом и создать технические центры для повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников различных отраслей по специальностям, актуальным для Таштагольского района.

Предусматривается строительство очагов культуры в п.Алгаин, Алтамаш и Килинск; инфекционной больницы, физкультурного диспансера и наркологического в г. Таштагол и ФАП в п. Алтамаш; большое строительство объектов туристическо-спортивного комплекса и филиала СДЮШОР по горнолыжному спорту в пгт.Шерегеш, а в г.Таштаголе – строительство Губернского центра горнолыжного спорта и сноуборда на г.Туманная и спорткомплекса с искусственным льдом и другие объекты.

В план заложен ремонт и реконструкция имеющихся объектов культурно-бытового назначения, их переоснащение и переоборудование.

В настоящем проекте расчетная вместимость учреждений и предприятий обслуживания принята с учетом полного обеспечения населения района объектами культурно-бытового назначения повседневного и периодического пользования по городским и сельским поселениям приведена в таблицах 3.34 и 3.35 соответственно.

Таблица 3.33

Учреждения и предприятия культурно-бытового обслуживания населения

| № п/п | Наименование | Единица измерен. | Норма на 1000жит. | Имеется кол-во | Треб-ся на 60т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 60 | 2195 | 3600 |
| 2 | Общеобразовательные школы | уч-ся | 150 | 8590 | 9000 |
| 3 | Специальные учебные заведения | уч-ся | по заданию | 1120 | - |
| 4 | Внешкольные учреждения | мест | 15 | 1950 | 900 |
| 5 | Больницы | коек | по задан. | 520 | - |
| 6 | Поликлиники | посещ. | - « - | 2500 | - |
| 7 | Аптеки | объект | - « - | 20 | - |
| 8 | ФАП, амбулатории | объект | - « - | 18 | - |
| 9 | Профилактории | мест | - « - | 105 | - |
| 10 | Детские молочные кухни | порц.до1г | 4 | 2 | - |
| 11 | Клубы и ДК и пр. | мест | 80 | 3600 | 4800 |
| 12 | Библиотеки тыс. том. | объект | 6 | 27шт. | 360т.т. |
| 13 | Спортивные залы | кв. м | 60-80 | - | 4800 |
| 14 | Бассейны | кв. м | 20-25 | - | 1500 |
| 15 | Предприятия торговли | кв.м | 280 (100) | 22218 | 16800 |
| 16 | Общественное питание | мест | 40 (8) | 500 | 2400 |
| 17 | Бани | мест | 5 | 86 | 276 |
| 18 | Пожарное депо | пож.авт. | - | - | 23 |
| 19 | Бытовое обслуживание | р. м. | 9 (2) | - | 540 |
| 20 | Кладбище | га | 0,24 | 50,36 | 14,4 |

Таблица 3.34.

Учреждения и предприятия культурно-бытового обслуживания населения по городским поселениям 
(существующее положение / требуется)

| Наименование | Единица измерения | Норматив на 1000 чел. | Таштагольское | Шерегешское | Казское | Мундыбашское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения. | мест | 60 | 1100 / 1410 | 390 / 792 | 210 / 288 | 170 / 342 |
| Общеобразовательные школы | уч-ся | 150 | 2800 / 3525 | 960 / 1980 | 960 / 720 | 730 / 855 |
| в том числе интернаты | уч-ся | по заданию | 410 |  |  |  |
| Специальные учебные заведения | уч-ся | по заданию | 1113 |  |  |  |
| Внешкольные учреждения | мест | 15 | 160 / 353 | 670 / 198 | 885 / 72 | 160 / 86 |
| Больницы | коек | по заданию | 300 | 140 | 19 | 24 |
| Поликлиники, амбулатории | посещ. | - « - | 1950 | 300 |  | 254 |
| Аптеки | объект | - « - | 6 | 2 | 2 | 2 |
| ФАП | объект | - « - |  |  |  |  |
| Культурно-досуговые учреждения | мест | 80 | 905 / 1880 | 550 / 1056 | 350 / 384 | 400 / 456 |
| Библиотеки (шт.) | тыс.том. | 6 | (2)90,333/141,0 | (1)3,213/79,2 | (2) / 28,8 | (2) / 34,2 |
| Число спортивных сооружений | объект |  | 20 | 5 | 7 | 4 |
| Спортивные залы – площадь пола | кв. м | 60-80 | 3816 / 1880 | -/1056 | - / 384 | - / 456 |
| Бассейны – зеркало воды | кв. м | 20-25 | 500 / 588 | -/330 | 350 / 120 | - / 142 |
| Предприятия торговли | кв.м площ | 280 (100) | 12920 / 6580 | 3560 / 3696 | 1106 / 1344 | 1494 / 1596 |
| Предприятия обществ. питания | мест | 40 (8) | 84 / 940 | 256 / 528 | - / 192 | 84 / 228 |
| Рыночные комплексы, торг.площ. | кв. м | 24-40 | / 770 | / 430 | / 160 | / 190 |
| Бытовое обслуживание | р. м. | 9 (2) | 109 / 212 | 7 / 119 | 15858 | 13 / 51 |
| Пожарное депо | пожарный автомоб. | от числ. населения | 4/5 | 1/4 | 2/2 | 2/2 |
| Бани | место | 5 | 36 / 117 | / 66 | / 24 | 47392 |
| Кладбище | га | 0,24 | 9,7 / 5,64 | 11,9 / 3,17 | 2,0 / 1,15 | 12,06 / 1,37 |

Таблица 3.35.

Учреждения и предприятия культурно-бытового обслуживания населения по сельским поселениям 
(существующее положение / требуется)

| Наименование | Единица измерения | Норматив на 1000 чел. | Темиртауское | Спасское | Усть-Кабырзинское | Каларское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения. | мест | 60 | 115 / 249 | 85 / 108 | 55 / 77 | 70 / 185 |
| Общеобразовательные школы | уч-ся | 150 | 920 / 735 | 250 / 270 | 300 / 192 | 1040 / 462 |
| в том числе интернаты | уч-ся | по заданию |  |  |  |  |
| Специальные учебные заведения | уч-ся | по заданию |  |  |  |  |
| Внешкольные учреждения | мест | 15 | 70 / 74 | - / 27 | - / 19 | - / 46 |
| Больницы | коек | по заданию | 36 |  |  |  |
| Поликлиники, амбулатории | посещ. | - « - |  | 50 |  |  |
| Аптеки | объект | - « - | 2 | 1 |  |  |
| ФАП | объект | - « - |  |  | 41366 | 41397 |
| Культурно-досуговые учреждения | мест | 80 | 220 / 392 | 120 / 144 | 230 / 102 | 445 / 246 |
| Библиотеки (шт.) | тыс.том. | 6 | 30,8 / 29,4 | (1) / 10,8 | (2) / 7,68 | (6) / 18,48 |
| Число спортивных сооружений | объект |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы – площадь пола | кв. м | 60-80 | / 392 | / 144 | / 102 | / 246 |
| Бассейны – зеркало воды | кв. м | 20-25 | / 122 | / 45 | / 32 | / 77 |
| Предприятия торговли | кв.м площ | 280 (100) | 1710 / 1372 | 370 / 504 | 274 / 244 | 654 / 862 |
| Предприятия обществ. питания | мест | 40 (8) | 40 / 196 | / 72 | / 33 | 36 / 123 |
| Рыночные комплексы, торг.площ. | кв. м | 24-40 |  |  |  |  |
| Бытовое обслуживание | р. м. | 9 (2) | 14 / 44 | / 16 | / 7 | 52 / 28 |
| Пожарное депо | пожарный автомоб. | от числ. населения | 41306 | / 2 | / 2 | / 2 |
| Бани | место | 5 | 40 / 25 |  |  |  |
| Кладбище | га | 0,24 | 4,5 / 1,18 | 4,2 / 0,43 |  | 6,0 / 0,74 |

Продолжение таблицы 3.35.

| Наименование | Единица измерения | Норматив на 1000 чел. | Коуринское | Кызыл-Шорское | Всего по муниципальному району |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения. | мест | 60 | - / 49 | - / 56 | 2195 / 3600 |
| Общеобразовательные школы | уч-ся | 150 | 220 / 122 | 410 / 140 | 8590 / 9000 |
| в том числе интернаты | уч-ся | по заданию |  |  |  |
| Специальные учебные заведения | уч-ся | по заданию |  |  | 1113 |
| Внешкольные учреждения | мест | 15 | - / 12 | - / 14 | 573 / 900 |
| Больницы | коек | по заданию |  |  | 520 / |
| Поликлиники, амбулатории | посещ. | - « - |  |  | 2550 |
| Аптеки | объект | - « - |  |  |  |
| ФАП | объект | - « - | 1 | 3 |  |
| Культурно-досуговые учреждения | мест | 80 | 200 / 65 | 180 / 74 | 3600 / 4800 |
| Библиотеки (шт.) | тыс.том. | 6 | (2 ) / 4,86 | (3) / 5,58 | / 360,0 |
| Число спортивных сооружений | объект |  |  |  |  |
| Спортивные залы – площадь пола | кв. м | 60-80 | / 65 | / 74 | / 4800 |
| Бассейны – зеркало воды | кв. м | 20-25 | / 20 | / 23 | / 1500 |
| Предприятия торговли | кв.м площ | 280 (100) | 35 / 81 | 95 / 93 | 22218/16800 |
| Предприятия обществ. питания | мест | 40 (8) | / 7 | / 7 | 500 / 2400 |
| Рыночные комплексы, торг.площ. | кв. м | 24-40 |  |  |  |
| Бытовое обслуживание | р. м. | 9 (2) | / 2 | / 2 | / 540 |
| Пожарное депо | пожарный автомоб. | от числ. населения | / 1 | / 1 | / 23 |
| Бани | место | 5 |  |  | 86/276 |
| Кладбище | га | 0,24 |  |  | 50,36 / 14,4 |

# 4. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 4.1. Современное использование и земельное устройство территории

В таблице 4.1 приведены данные о современном использовании территории.

Таблица 4.1.

| № п/п | Наименование | ед. изм. | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Таштагольский район В том числе: | тыс. га | 1138,55 |
| 1.1 | Земли особо охраняемой зоны, в т. ч.: |  | 427300 |
|  | - Шорского национального парка | га | 413700 |
|  | - Таштагольского заказчика | га | 13600 |
| 1.2 | Земли Таштагольского лесхоза, в т.ч.: | тыс. га | 724,85 |
| 1.3 | Земли поселения, в т.ч.: |  | 17650 |
|  | - поселков городского типа | га | 15717 |
|  | - прочих поселений | га | 1933 |
| 1.4 | Земли транспорта, в т.ч.: | га | 2518 |
|  | - автодорог областного значения | км/га | 78/142 |
|  | - автодорог местного значения, в т.ч.: | км/га | 932/1122 |
|  | - с покрытием | км/га | 381/572 |
|  | - профилированных | км/га | 551/550 |
|  | - магистральных ж/д | га | 132 |
| 1.5 | Земли рекреационного назначения, в т.ч.: |  | 8215 |
|  | - спортивно-туристический комплекс «Шерегеш» | га | 6600 |
|  | - спортивного комплекса на г. Туманной | га | 1600 |
|  | - комплекс «Медвежонок» | га | 15 |
| 1.6 | Земли водного фонда | га | 55730 |
| 1.7 | Земли Запаса | га | 58730 |
| 1.8 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 10347 |

Общая площадь земель Муниципального образования Таштагольский район составляет на 2007 год – 1138255 га. Распределение земельного фонда по управлениям и назначению приведено в таблице 4.2. Из данных таблицы видно, что земельный фонд управлений составляет 286,4 тыс. га или 25,2% общей площади района. Почти 414 тыс. га или 36,4% территории занимает Шорский национальный парк.

Земельный фонд управлений района приведен в таблице 4.2.

Таблица 4.2.

Земельный фонд Таштагольского района по поселениям по состоянию на 2011 год

| № п/п | Наименование | Земельный фонд городских и сельских поселений, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ташта-гол | Шере-геш | Мунды-баш | Каз г/п | Темир Тау | Спасск г/п | Коур. с/п | Калар. с/п | Усть-Кабыр. с/п | Кыз-Шор. с/п | Итого |
| 1 | Жилая и общественная застройка | 3241,4 | 1700,9 | 77,39 | 992,0 | 338,4 | 343,19 | 15,0 | 1174,5 | 437,4 | 387,0 | 8707,18 |
| 2 | Зеленые насаждения общего пользования | 10 | 0,60 | 12,8 | 0,003 | 0,1 | 1,15 |  | 1,0 | 2,2 |  | 27,853 |
| 3 | Улицы и площади | 60 | 17,70 | 18,0 | 71,0 | 5,8 | 24,25 | 108,0 | 2,6 |  |  | 307,35 |
| 4 | Промышленная застройка | 534 | 256,10 | 35,58 | 249,2 | 2,53 | 7,3 |  | 3,3 | 0,20 |  | 1088,21 |
| 5 | Коммунально-складская террит. | 12 | 13,0 |  |  | 6,1 | - | 2,0 |  | 0,6 |  | 33,7 |
| 6 | Земли железнодорожного трансп. | 197 | - | 55,0 | 25,0 | 4,69 | - |  | 2,1 |  |  | 283,79 |
| 7 | Дороги и проезды на вне селитебной территории | 81 | - | 0,73 | 148,56 | 6,7 | 12,6 | 205,0 | 3,7 | 80,0 | 99,0 | 637,29 |
| 8 | Леса, парки и др. зеленые насаждения. | 3908 | 116,2 | 230,0 | 9,5 | 62,36 | 52 |  | 47,7 | 132788 | 128526 | 265739,76 |
| 9 | Сады | 81 | 80,8 | 170,0 | 29,6 | 12,0 |  |  |  |  |  | 373,4 |
| 10 | Пашня | 74 | - |  |  |  |  | 54,0 | 21,1 |  |  | 149,1 |
| 11 | Сенокосы и пастбища | 1434 | 700 | 170,0 | 160,0 | 74,1 | 660 | 900,0 | 37,0 | 2795 | 1432 | 8362,1 |
| 12 | Болота | 79 | - |  |  | 1,5 |  | 50,0 |  | 30 | 433 | 593,5 |
| 13 | Под водой | 108 | 1,5 | 165,0 |  | - | 31,3 | 499,0 | 30,0 | 755 | 473 | 2062,8 |
| 14 | Прочие угодья | 117 | 15,2 |  | 9,0 | 0,8 | 160,4 | 2051,0 | 7,0 | 543 | 248 | 3151,4 |
|  | Всего | 9936,4 | 2889,0 | 934,5 | 1693,86 | 515,08 | 1292,2 | 3884 | 1330 | 137431,4 | 131598 | 291517,43 |
| 15 | Шорский национальный парк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 413843 |
| 16 | Нарушенные земли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1059 |
| 17 | Прочие территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431835,57 |
|  | Всего по району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1138255 |

## 4.2. Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (п. 4 ст. 4), планировочные ограничения представляют собой зоны с особыми условиями использования. Зона с особыми условиями использования территории определяется как «зона, устанавливаемая в соответствии с законодательством РФ, имеющая свои границы, прохождение которых определяется в соответствии с действующим законодательством и которые подлежат описанию и внесению в государственный кадастр недвижимости, предназначенная для охраны объекта, нуждающегося в охране или охраны от объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду и человека, накладывающая правовые требования к использованию и ограничения на использования объектов движимого и недвижимого имущества, а также определяющая условия нахождения, правила посещения, режим пребывания и т.п. в данной зоне, как правило, не входящая в юридически закрепленные границы объекта, требующего охраны, или объекта, от воздействия которого необходима охрана».

В соответствии со ст. 1 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зоны с особыми условиями использования территории: устанавливаются как для существующих объектов, так и для проектируемых.

### 4.2.1. Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы 
(водных объектов), береговые полосы

В соответствии с «Водным кодексом РФ» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 23.07.2008) под водоохранными зонами понимаются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Размеры водоохранных зон, прибрежные защитные полосы

1. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается в зависимости от их протяженности (водоохранная зона устанавливается от истока до устья водотока):

- для водотоков менее 10 км водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой;

- до 10 км – в размере 50 м;

- от 10 км до 50 км – в размере 100 м;

- от 50 км и более – в размере 200 м.

2. Радиус водоохранной зоны для истоков устанавливается в размере 50 м.

3. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере 50 м.

4. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

5. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

6. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса.

7. Ширина прибрежной защитной полосы озер, имеющих особо ценное рыбохозяйственные значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов) устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

8. На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

9. Также в пределах водоохранных зон выделяются территории (полосы) с дополнительными ограничениями по использованию – береговые полосы.

Береговая полоса (п.6 си.6 Водного кодекса РФ) – полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств (п.8 ст. 6 ВК РФ).

Перечень водных объектов рассматриваемой территории (рек и озер) и ширина их водоохранных зон приведен в таблице 7.1 (Раздел 7.2. «Охрана поверхностных вод»).

Вводимые ограничения на использование

1. В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

2. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для ВОЗ ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

3. Обустройство водоохранных зон и прибрежных полос предусматривает оборудование прибрежной территории, защиту водного объекта от воздействия объектов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей или вынос их из водоохраной зоны, упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования.

Обозначение на местности

Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется гражданам органами местного самоуправления через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов (п.5 ст. 6 Водного Кодекса РФ).

В пределах границ населенных пунктов пределы водоохранных зон должны быть обозначены на местности постановкой специальных знаков установленного образца (Приказ Минприроды РФ от 13.08.2009 №249 «Об утверждении образцов специальных информационных знаков для обозначения границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»).

### 4.2.2. Зоны охраны объектов культурного наследия

Зоны охраны объектов культурного наследия – это территории, на которых в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде устанавливаются особые правовые режимы использования земель и градостроительные регламенты (Положение о зонах охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 2004 г., п.2). В границах проектируемой территории имеются памятники истории и культуры, археологии, представленные памятниками федерального и регионального значения, выявленными памятниками (см. таблицы 4.3 и 4.4 Раздела 4.4. «Объекты культурного наследия»).

Размеры зон

Размеры зон устанавливаются на основе проектов зон охраны объектов культурного наследия, разработанных в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 26 апреля 2008 года № 315.

Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются как отдельного объекта культурного наследия, так и для группы памятников (ансамблей). В состав зон охраны объектов культурного наследия входят: охранные зоны объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраны объектов археологического наследия, зоны охраняемого природного ландшафта.

В настоящее время зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района не разработаны. После разработки и утверждения проекта(-ов) зон охраны объектов культурного наследия в схему территориального планирования муниципального района следует внести соответствующие изменения в установленном порядке.

Вводимые ограничения на использование (режимы использования)

Режимами устанавливаются ограничения по использованию земель и преобразованию историко-градостроительной и природной среды в зонах охраны объектов культурного наследия на территории населенных пунктов. Действия режимов не распространяются не земельные участки, расположенные в границах территорий объектов культурного наследия, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

### 4.2.3. Зоны санитарной охраны (источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения)

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (далее – ЗСО). ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов и включает в себя территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала.

Первый пояс охраны (строгого режима) создается в целях защиты места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Предназначен для защиты места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй пояс охраны включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО владельцем водозаборов, в пределах второго и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

Размеры зон

Первый пояс (строгого режима) для подземных источников

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора — при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м — при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Первый пояс (строгого режима) для поверхностных источников

Граница первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих пределах: для водотоков: вверх по течению — не менее 200 м от водозабора; вниз по течению — не менее 100 м от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу — не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) устанавливается в соответствии с разрабатываемым в установленном порядке проектом.

Вводимые ограничения на использование

Система мер, обеспечивающих санитарную охрану поверхностных и подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

Для подземных источников:

В первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- размещение мест захоронения, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Во втором и третьем поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли,

- размещение складов горюче – смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Для поверхностных источников:

В первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев,

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений,

- прокладка трубопроводов различного назначения,

- размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий,

- проживание людей,

- применение ядохимикатов и удобрений,

- спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Во втором и третьем поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

- все работы, в том числе добыча песка, гравия, дноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно – эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

- использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно – эпидемиологическое заключение государственной санитарно – эпидемиологической службы Российской Федерации.

Кроме того, в пределах второго пояса не допускается:

- размещение складов горюче–смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения вод;

- размещение мест захоронения, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции;

- расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

- использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов;

- сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

### 4.2.4. Санитарно-защитная полоса водоводов

Санитарно-защитная полоса водоводов устанавливается на основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 года №10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02». Основной целью создания санитарно-защитной полосы является санитарная охрана от загрязнения водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Размеры зон

Зоны устанавливается по обе стороны от крайних линий водопровода шириной не менее 10 метров (см. пункт 2.4.3 Постановления от 14 марта 2002 г. №10).

### 4.2.5. Охранная зона объектов электросетевого хозяйства

Охранная зона устанавливается на основании Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24 февраля 2009 года № 160. Целью установления зоны является обеспечение безопасных условий эксплуатации и исключение возможности повреждения объектов электросетевого хозяйства.

Размеры зон

Устанавливается вдоль объектов электросетевого хозяйства по обе стороны на расстоянии от 1,6 метра до 200 метров (см. приложение к постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160).

1. вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии от ВЛ по классам напряжения:

- 1 кВ – 2 метра;

- до 20 кВ – 10 метров;

- 35 кВ – 15 метров;

- 110 кВ – 20 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы).

3. Вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

4. Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Вводимые ограничения на использование

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров (Гл. III постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160).

Обозначение на местности

Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть обозначены информационными знаками. Информационные знаки следует устанавливать не реже чем через 500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства не выражаются в масштабе карты зон с особыми условиями использования территории.

### 4.2.6. Охранная зона линий и сооружений связи и радиофикации

Охранная зона устанавливается на основании Федеральный закон от 7 июля 2003 года №126-ФЗ «О связи» и Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» от 9 июня 1995 года №578. Целью создания зоны является обеспечение сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи РФ, наносит ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности России.

Размеры зон

Зоны устанавливаются в размере от 4 до 100 метров в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства РФ от 9 июня 1995 года №578.

Вводимые ограничения на использование

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу линий и сооружений связи и радиофикации.

### 4.2.7. Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды

Охранная зона устанавливается в соответствии с Федеральным законом «О гидрометеорологической службе» от 19 июля 1998 года №113-ФЗ Постановлением Правительства РФ от 27 августа 1999 года №972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением». Предметом охраны являются стационарные пункты наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением, входящий в государственную наблюдательную сеть, относящуюся исключительно к федеральной собственности и находящуюся под охраной государства (комплекс, включающий в себя земельный участок или часть акватории с установленными на них приборами и оборудованием, предназначенными для определения характеристик окружающей природной среды, ее загрязнения).

Под стационарным пунктом наблюдений понимается комплекс, включающий в себя земельный участок или часть акватории с установленными на них приборами и оборудованием, предназначенными для определения характеристик окружающей природной среды, ее загрязнения.

Размеры зон

В соответствии с правилами размер устанавливаемой зоны составляет 200 метров с учетом рельефа местности и других условий.

Объекты наблюдательной сети на территории Таштагольского района

На территории муниципального района расположен ряд метеорологических станций и гидрологических постов, входящих в государственную наблюдательную сеть. На территории муниципального района расположена 1 сейсмостанция и 4 гидрологических поста (табол.4.5).

Таблица 4.5.

Список наблюдательных подразделений ФГБУ «Северное УГМС»,

расположенных на территории Таштагольского района

| № п/п | Наименование подразделения | Местоположение (почтовый адрес) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сейсмостнция | г.Таштагол, ул.Коммунальная 12 |
| 2 | Гидрологический пост №10 | п.Усть-Кабырза, ул.Григорьева |
| 3 | Гидрологический пост | с.Кондома |
| 4 | Гидрологический пост №93 | г.Таштагол, ул.Трактовая |
| 5 | Гидрологический пост | пгт.Мундыбаш, ул.Школьная |

### 4.2.8. Охранная зона тепловой сети

Охранная зона устанавливается в соответствии Приказ Минстроя РФ от 17 августа 1992 года №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей». Объектом охраны является комплекс сооружений и устройств, входящих в тепловую сеть: трубопроводы и камеры с запорной и регулирующей арматурой и контрольно-измерительными приборами, компенсаторы, опоры, насосные станции, баки-аккумуляторы горячей воды, центральные и индивидуальные тепловые пункты, электрооборудование управления задвижками, кабели устройств связи и телемеханики

Размеры зон

Размеры устанавливаемых зон не менее 6 метров (см. пункт 4 приказа Минстроя РФ от 17 августа 1992 года №197). Зоны не выражаются в масштабе проектирования.

### 4.2.9. Охранные зоны геодезических пунктов

Астрономо-геодезические, геодезические, нивелирные и гравиметрические пункты, наземные знаки и центры этих пунктов (далее – геодезические пункты), в том числе размещенные на световых маяках, навигационных знаках и других инженерных конструкциях и построенные за счет средств федерального бюджета, относятся к федеральной собственности и находятся под охраной государства (Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 1995 года №209-ФЗ «О геодезии и картографии»).

Размеры зон

Согласно «Положению об охранных зонах и охране геодезических пунктов» (постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 1996 г. № 1170) охранной зоной геодезического пункта является земельный участок, на котором расположен геодезический пункт, и полоса земли шириной 1 метр, примыкающая с внешней стороны к границе пункта. Охранные зоны геодезических пунктов не выражаются в масштабе карты зон с особыми условиями использования территории. Зоны не выражаются в масштабе проектирования.

### 4.2.10. Охранная зона железной дороги

В целях обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожных путей и других объектов железнодорожного транспорта, а также безопасности населения, работников железнодорожного транспорта и пассажиров в местах, подверженных оползням, обвалам, размывам, селям и другим негативным воздействиям, и в местах движения скоростных поездов согласно Федерального закона от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» устанавливаются охранные зоны в соответствии с «Правилами установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» (постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 года. № 611). Нормы расчета охранных зон и полос отвода приведены в Приказе Министерства транспорта Российской Федерации от 6 августа 2008 года № 126 «Об утверждении норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог».

Размеры зон

Размеры зон рассчитываются в соответствии с приказом Министерства транспорта РФ от 6 августа 2008 года №126.

Объекты железнодорожного транспорта на территории Таштагольского района

По территории муниципального района проходит железнодорожная магистраль общего пользования направления Мундыбаш – Таштагол.

### 4.2.11. Придорожная полоса автомобильных дорог

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы (перечень автодорог на территории муниципального района с категориями дорог представлен в разделе Автомобильный транспорт).

В соответствии 3с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ придорожной полосой автомобильной дороги является территория, которая прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Размеры зон

В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ, проектом «Порядка установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории автомобильной дороги в размере:

75 метров— для автомобильных дорог I и II категорий;

50 метров— для автомобильных дорог III и IV категорий;

25 метров— для автомобильных дорог V категории.

Вводимые ограничения на использование

Особый режим использования данных участков земель предусматривает ряд ограничений хозяйственной деятельности в пределах этих полос для создания нормальных условии эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения безопасности дорожного движения. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах полос, должны быть уведомлены соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об особом режиме использования этих земель.

В случае транзитного прохождения автомобильных дорог общей сети по территории поселения необходимо предусматривать мероприятия по обеспечению безопасности движения пешеходов и местного транспорта, а также по выполнению экологических и санитарно-гигиенических требований к застройке.

В случае нахождения существующей жилой застройки в пределах зоны ограничения до жилой застройки необходим комплекс мер по обеспечению экологических и санитарно-гигиенических требований к существующей застройке. В качестве мероприятий могут быть разработка проектов зон ограничений с компенсирующими мероприятиями в виде шумозащитных экранов, зеленых насаждений.

Со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

Автомобильные дороги на территории Таштагольского района

Краткая характеристика автомобильных дорог приведен в Разделе 5.1. «Автомобильный транспорт».

### 4.2.12. Приаэродромная территория

Устанавливается в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 11 марта 2010 года № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации». Зона устанавливается для обеспечения безопасности полетов и исключение вредного воздействия на здоровье людей и деятельность организаций.

Размеры зон

Размер зоны определяется по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных подходов – окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома.

Вводимые ограничения на использование

Согласованию подлежит размещение зданий и сооружений, воздушных линий связи и высоковольтных линий электропередачи, подлежащих строительству на расстоянии до 10 км от границ аэродрома; зданий и сооружений, воздушных линий связи и высоковольтных линий электропередачи, абсолютная отметка верхней точки которых превышает абсолютную отметку аэродрома на 50 м и более, подлежащих строительству на расстоянии от 10 до 30 км от границ аэродрома; сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений с выбросом дыма или пара. Запрещается размещать на расстоянии ближе 15 км от контрольной точки аэродрома звероводческие фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.

Объекты воздушного транспорта на территории Таштагольского района

Краткая характеристика объектов воздушного транспорта на территории района приведена в Разделе 5.3. «Воздушный транспорт».

### 4.2.13. Санитарно-защитные зоны предприятий, 
сооружений и иных объектов

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого промышленного или сельскохозяйственного предприятия и других объектов, которые могут быть источниками химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. По своему функциональному значению устанавливаемая СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Размеры зон

Ориентировочные санитарно-защитные зоны определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и других нормативных документов. Размеры зон варьируются от 50 до 1000 метров.

При определении ориентировочных размеров санитарно-защитных зон необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (для всех предприятий, сооружений и иных объектов I-V классов опасности).

При определении «реальных» размеров санитарно-защитных зон необходимо руководствоваться решениями в рамках индивидуальных проектов санитарно-защитных зон (подготовка проектов санитарно-защитных зон обязательна для объектов I – III класса опасности).

Объекты, от которых установлены СЗЗ на территории Таштагольского района

Перечень объектов (предприятий) и образованных от них санитарно-защитных зон предприятий Таштагольского муниципального района приводится в табл. 7.2. и 7.3 Главы 7 «Охрана окружающей среды» в соответствии с САНПИН 2.2.1/2.1.1.200-03. Санитарно-защитная зона для предприятий IV и V классов должна быть максимально озеленена (не менее 60% площади); для предприятий II и III классов — не менее 50%; для предприятий I класса и зон большой протяженности — не менее 40%.

### 4.2.14. Санитарно-защитная зона скотомогильника

Зона устанавливается в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 №13-7-2/469).

Размеры зоны

Размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют:

1000 метров – до жилых и общественных зданий, а также животноводческих ферм;

200 метров – до скотопрогонов и пастбищ;

50-300 метров – от автомобильных и железных дорог в зависимости от их категории.

Скотомогильник на территории Таштагольского района

На территории Таштагольского района находится 10 скотомогильников:

- г.Таштагол ( район свалки ТБО);

- пгт.Темиртау;

- с/п Усть-Кабырза;

- п Мрас-Су;

- п Базанча;

- п Усть-Анзас;

- п Алтамаш;

- п.Алтамаш;

- п.Ключевой;

- п.Кондома.

### 4.2.15. Санитарные разрывы от автомагистрали и иных объектов

Зона устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Размеры зон

Определяется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Зона акустического дискомфорта от железной дороги. Зонами акустического дискомфорта являются территории, на которых ожидаемый уровень звука превышает допустимый по санитарным нормам. При движении железнодорожных составов образуется акустическое (шумовое) загрязнение примагистральных территорий. Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения 55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток. В этой зоне не рекомендуется размещать жилую застройку, а при размещении общественно-деловой застройки необходимо обеспечивать звукоизоляцию.

Зона действия вибрации железнодорожных и автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна.

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог. Территорию муниципального района пересекают автодороги общего пользования регионального, и местного значения. Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы за счет выбросов от движущихся автотранспортных средств, дальностью распространения этих концентраций и фактором шума.

В настоящее время одновременно имеют юридическую силу три нормативных документа для определения:

1.	Методика определения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от автотранспортных потоков, движущихся по автомагистралям Санкт-Петербурга. СПб.: НИИ «Атмосфера», 2005.

2.	Методика определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов. СПб.: НИИ «Атмосфера», 1999.

3.	Методика расчетов выбросов в атмосферу загрязняющих веществ автотранспортом на городских магистралях. М: НИИАТ, 1997.

Величина санитарного разрыва для железнодорожных путей устанавливается в размере не менее 100 м.

Величина санитарного разрыва от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки необходимо принимать не менее для дорог:

- I, II, III категорий до жилой застройки - 100 м, до садоводческих, огороднических, дачных объединений - 50 м;

- IV категории до жилой застройки - 50 м, до садоводческих огороднических, дачных объединений - 25 м.

### 4.2.16. Режимная территория (территориальных органов уголовно-исполнительной системы)

Зона с особыми условиями устанавливается в соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 №5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и Приказом Минюста от 03.09.2007г. №178 «Об утверждении положения о режимных требованиях на территории, прилегающей к учреждению, подведомственному территориальному органу уголовно-исполнительной системы». Основанием для установления зоны является индивидуальное решение территориального органа уголовно-исполнительной системы (по согласованию с органом местного самоуправления муниципального района).

Размеры зон

Размеры зоны определяются индивидуальным решением территориального органа уголовно-исполнительной системы.

Объекты уголовно-исполнительной системы не территории Таштагольского района

На территории муниципального района в настоящее время расположено одно учреждение уголовно-исполнительной системы – УН 1612/4 строгого режима с лимитом наполнения 1010 мест. Сведений об установлении указанной зоны в составе исходных данных не представлено.

### 4.2.17. Зона охраны отвредного влияния горных разработок (горных работ) месторождений полезных ископаемых

Зона устанавливается в соответствии с Законом РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», РД 07-192-98 «Инструкцией по оформлению горных отводов для разработки месторождений полезных ископаемых» (утв. МПР РФ 07.02.1998 №56, Гостехнадзором РФ 31.12.1997 №58). Зона устанавливается с целью обеспечения безопасных условий труда и жизни людей, охраны окружающей среды, зданий, сооружений и других объектов (п.26 РД 07-192-98).

Размеры зон

Конкретные размеры зон устанавливаются в проекте горного отвода месторождения полезных ископаемых.

Горные разработки месторождений полезных ископаемых

Перечень эксплуатируемых месторождений полезных ископаемых представлен в главе 2, разделе 2.3 «Полезные ископаемые».

### 4.2.18. Ограничения от объектов воздушного транспорта

Размер санитарно-защитной зоны (аэродрома): зона воздействия шума рассчитывается в соответствии со СНиП 32-03-96 «Аэродромы» (утв. Постановлением Минстроя РФ от 30.04.1996 №18-28) и ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.12.1988 №4457). На территории ограниченной изолинией эквивалентной 65 дБА в соответствии с ГОСТ 22283-88 «Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения» запрещается размещение жилых зданий, учреждений образования, здравоохранения и санаторно-курортного лечения. Установленные размеры шумовой зоны от аэродрома – 600 м от оси взлетно-посадочной полосы.

Полосы воздушных подходов (аэродрома) устанавливается в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ 11.03.2010 г. №138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации». Границы полос воздушного подхода для аэропорта Белорецк (на существующей или переносимой площадке) в случае принятия рения о возобновлении его работы должны быть определены в порядке установленном Министерством транспорта РФ. В границах полос воздушных подходов запрещается размещение объектов выбросов (размещения) отходов, животноводческих ферм, скотобоен и других объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц. В соответствии с федеральными правилами использования воздушного пространства РФ (Утверждены Постановлением Правительства РФ от 22 сентября 1999 г. N 1084) согласованию со службами гражданской авиации подлежит размещение объектов в границах полос воздушных подходов к аэродрому, а также вне границ этих полос в радиусе 10 км от контрольной точки аэродрома; иных объектов, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районах аэродромов независимо от места размещения этих предприятий и сооружений.

### 4.2.19. Площади залегания полезных ископаемых

Законом РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» установлены условия застройки и землепользования на площадях залегания полезных ископаемых. Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки. Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

То есть площади залегания полезных ископаемых, находящиеся как в распределенном так и нераспределенном фонде, фактически образуют на территории муниципального района зоны с особыми условиями использования территории. Которые необходимо учитывать при ведении градостроительной деятельности.

Использование участков недр, предоставленных в пользование в виде горного отвода (геометризированного блока недр), регулируется условиями заключенного лицензионного соглашения. Условия пользования недрами, предусмотренные в лицензии, сохраняют свою силу в течение оговоренных в лицензии сроков либо в течение всего срока ее действия. Изменения этих условий допускается только при согласии пользователя недр и органов, предоставивших лицензию, либо в случаях, установленных законодательством. Недропользователь имеет право ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода (ч. 5 ст. 22 ФЗ «О недрах»).

### 4.2.20. Зона сейсмической опасности

Территория Таштагольского района, согласно материалам ОСР-97 и работы «Проведение геодинамического детального объектного сейсмического районирования и сейсмического микрорайонированию. Корректировка карты ОСР-97» (2006 г.), относится к области повышенной сейсмической активности с бальностью 7-8 баллов.

Новое строительство необходимо проводить в соответствии со СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах».

## 4.3. Проектная функциональная организация территории

В схеме районной планировки Кемеровской области, разработанной ГИПГ «Гипрогор» в 1996г. проведена оценка территории Таштагольского района.

На основе оценки по условиям проживания и хозяйственной деятельности, по взаимосвязанности природных комплексов и сетей поселений:

1. территории в пределах Кузнецкой Котловины, в предгорьях и межгорных котловинах Горной Шории – отнесены к району с относительно комфортными условиями.

2. Территория Горной Шории отнесены к району с наиболее комфортными условиями.

В качестве основных параметров оценки территории рассмотрены:

- сложившаяся сеть городских и сельских поселений;

- транспортная и инженерная инфраструктура (железные, автомобильные дороги, аэропорты, линии электропередач);

- природно-хозяйственные ресурсы (полезные ископаемые, с/х угодья, лесосырьевые базы);

- природно-экологические условия развития производства и расселения, охраны окружающей среды (рельеф, условия проживания и хозяйственной деятельности, экологическая ситуация – ареалы пониженной регенерационной возможности природных сред, наибольшего загрязнения и нарушения природной среды, ландшафты наименее устойчивые к антропогенными и техногенным нагрузкам, наиболее ценные ландшафты, леса водоохранного значения, территории природоохранного назначения, районы, обладающие рекреационным потенциалом);

- инженерно-геологические и другие условия, ограничивающие и усложняющие все виды строительства.

В Горной Шории природой созданы уникальные условия для развития горнолыжного туризма и создания горнолыжных курортов – великолепный ландшафт, многолетние снежники, яркие альпийские луга, причудливые глыбы гранитных останцев – «Спасские дворцы» и обширные леса, большая продолжительность устойчивого снежного покрова, великолепные горнолыжные склоны.

Перспективы развития района осложнены наличием в сфере современной хозяйственной деятельности ряда взаимоисключающих факторов. В качестве основного фактора, осложняющего использование уникальных природных ресурсов является современная специализация района, как центра горнодобывающей и лесозаготовительной промышленности. Здесь добываются железная руда и доломиты (сырье для металлургических заводов Новокузнецка), имеются запасы свинцово-цинковых руд, самородной меди, фосфоритов, золота.

Последствиями функционирования горнодобывающей промышленности являются загрязнение окружающей среды, нарушенные земли, отвалы отработанной породы и хвостов обогащения, открытые горные выработки, почвы, загрязненные тяжелыми металлами.

Лесозаготовительная промышленность – вторая после горнодобывающей отрасль, приводящая к обмелению и загрязнению рек и ручьев.

Таким образом, предпочтение в специализации Горной Шории на масштабное рекреационное освоение, на максимальное использование уникальных природно-ландшафтных богатств района – это не только один из путей сохранения и оздоровления экологической обстановки в Кузбассе в целом, но и создание прибыльной отрасли хозяйственной деятельности.

С Горной Шорией связано новое для района направление реструктуризации ее экономики – горнолыжный туризм, которая может иметь не только федеральное, но и международное значение.

Большие перспективы для развития крупного рекреационного центра открываются в связи с созданием Горно-Шорского национального парка.

Для совершенствования функционально-планировочной структуры рекомендуется:

- оздоровление экологической обстановки и регламентация хозяйственной деятельности и, прежде всего, значительное сокращение промышленных выработок лесных массивов. Этот процесс рекомендуется ускорить (при одновременном усовершенствовании технологии переработки и эффективном использовании древесины) с принятием программы полного восстановления вырубленных массивов, с запретом лесозаготовок в водоохранных зонах рек;

- обустройство и эффективное использование Горно-Шорского национального парка;

- обоснование целесообразного масштаба горнодобывающих производств;

- реконструкция сохраняемых производств с изменением технологических режимов и установкой совершенного пылегазоочистного оборудования, рекультивацией нарушенных земель;

- вывод из эксплуатации мелких устаревших котельных, работающих без очистки.

Принимая во внимание результаты оценки территории района, в настоящем проекте даны рекомендации по функциональному зонированию территории.

Целью функционального зонирования является условное разделение территории района на зоны, за каждой из которых закрепляются определенные приоритетные функции и соответствующие режимы градостроительного освоения и хозяйственного использования территории.

Главные задачи функционального зонирования территории носят чисто практический характер и сводятся, в основном, к следующим конкретным предложениям и рекомендациям;

- обеспечению наиболее целесообразного взаимного размещения различных видов и отраслей хозяйственной деятельности;

- созданию необходимых планировочных предпосылок для сохранения и восстановления ценных природных ресурсов с учетом требований поддержания экологического равновесия;

- определению и планировочному закреплению границ наиболее ценных и нуждающихся в специальной охране природных и культурных ландшафтов.

На основе анализа земельного фонда, его современного использования и выявленных территориальных ресурсов в районе выделяются функциональные зоны следующего назначения:

- градостроительного;

- горнопромышленного;

- сельскохозяйственного;

- лесохозяйственного;

- природоохранного;

- традиционного природопользования малочисленных народов;

- общего назначения.

Размещение всех видов строительства в перечисленных зонах должно осуществляться в соответствии с разработанными генеральными планами городов и поселков, а также программами социально-экономического развития, экологическими программами, проектами землеустройства, лесоустройства, соответствующими территориальными проектами рекреационных и природоохранных объектов.

В зоны общего назначения входят спецтерритории, территории внешнего транспорта, прочие территории, режим использования которых определяется соответствующими ведомственными требованиями и предписаниями.

Схема зонирования территории приведена на чертеже СТП-3.

В зоны градостроительного назначения включаются городские земли, прилегающие к городам территории, необходимые для полноценной жизнедеятельности населенных мест в обозримой перспективе, а также с различной степенью возможности для организации новых населенных мест.

В зонах градостроительного назначения допускается развитие существующих промышленных производств и городских поселений, размещение основной части резервных площадок для перспективного капитального строительства, важнейших транспортных коммуникаций и сооружений, коммунально-складских объектов, объектов и земель интенсивного пригородного сельского хозяйства. В состав таких зон включаются достаточно большие озелененные или открытые пространства, которые могут использоваться как санитарно-защитные или водоохранные зоны и т.д.

Вопрос о территориях градостроительного назначения стоит особенно остро, актуальность проблемы определяется условиями перехода к частной собственности на землю, к массовому индивидуальному строительству с участками, требующими значительных территорий под застройку.

В настоящем проекте на схеме условно обозначены территории сферы влияния и интересов муниципальных органов власти, включая:

- земли для жилищного и гражданского строительства с резервами;

- земли для промышленного и коммунального строительства с резервами;

- пригородные земли;

- места массовой рекреации населения;

- территории, занятые головными инженерными сооружениями и их санитарными зонами.

Увеличение территории для развития населенных пунктов определен на долгосрочный период 10-15 лет ориентировочно в размере 700-800 га.

К зонам горнопромышленного назначения отнесены территории залегания полезных ископаемых, в том числе горные отводы полезных ископаемых, имеющих промышленное значение (железная руда и другие) как существующие месторождения, так и вновь осваиваемые.

В зонах горнопромышленного назначения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий рациональное использование природных богатств и оптимальную организацию территории. Режимы ведения горных разработок должны предусматривать полное восстановление нарушенных территорий при открытой добыче полезных ископаемых и исключение повреждений земной поверхности (просадок, смещений и др.) при подземной их разработке. В зонах горнопромышленного назначения ограничивается строительство народнохозяйственных объектов, не связанных с горными работами.

К зонам сельскохозяйственного назначения относятся территории преимущественно сельскохозяйственного использования – земли, занятые пашней, садами, огородами, сенокосами, пастбищами, а также принадлежащие сельскохозяйственным предприятиям леса, акватории, сельские населенные пункты. В зонах сельскохозяйственного назначения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий оптимальные условия развития ведущих для области отраслей сельскохозяйственного производства (животноводства и растениеводства), ограничивается изъятие сельскохозяйственных земель под другие виды использования и создаются предпосылки к сохранению структуры и увеличению плодородия сельскохозяйственных угодий и продуктивности скота.

К зонам лесохозяйственного назначения относятся территории, занятые лесами и предназначенные для ведения лесного хозяйства, занятые лесами и предназначенные для ведения лесного хозяйства, в том числе основного и побочного пользования лесов.

Использование территории в зонах лесохозяйственного назначения должно быть направлено на сохранение лесами области средозащитных, хозяйственных и эстетических функций и исключить существенное понижение лесистости области.

Режимы ведения лесного хозяйства должны предусматривать восстановление лесного фонда и способствовать повышению продуктивности лесонасаждений и улучшению их возрастного и породного состава.

К зонам природоохранного назначения относятся особо охраняемые природные территории (национальные природные парки, заповедники, заказники, водоохранные зоны и др.), зоны массового отдыха.

В пределах зон природоохранного назначения должен быть установлен режим использования территории, не допускающий развития и размещения здесь любых промышленных или крупных сельскохозяйственных и лесопромышленных производств, а также других видов эксплуатации природных ресурсов, которые способны нанести ущерб естественному или культурному ландшафту.

Предлагается создание и расширение рекреационных комплексов, использование которых возможно в течение года (зимой – горнолыжный спорт, летом – сплав по горным рекам и пешеходные и конные маршруты):

- Шерегешский горнолыжный комплекс;

- туристическая база «Медвежонок»;

- комплекс на г. Туманная и т.д.

Организации рекреационных комплексов в Горной Шории благоприятствуют ряд существенных факторов:

- отсутствие в России подобных горнолыжных склонов;

- удобная транспортная доступность до основных городов Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, Алтайского края и Урала;

- благоприятные природно-ландшафтные и климатические условия;

- возможность организации иностранного туризма, спортивно-оздоровительного туризма, лицензионной охоты, посещения заповедников, проведения различных симпозиумов и т.д.

В 2000-2006 гг. выполнен ряд проектов по формированию спортивно-туристического комплекса «Шерегеш»:

  - Концепция развития туристско-спортивного комплекса «Шерегеш» Таштагольского района Кемеровской области, разработанная ООО «Экополис» г. Сочи и одобренная Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 21.01.02г. №7.

  - Мастер-план СРК «Шерегеш», разработанный ЗАО «Ространсиниринг» 2005г. (Санкт-Петербург).

  - Альтернативный мастер-план курорта «Шерегеш», разработанный в 2005г. фирмой «Экосанн» (Канада).

  - Проект планировки гостиничного комплекса ГЛК «Мустаг» на г. Зеленая п. Шерегеш (ГУП ГПИ «Кузбассгражданпроект»).

  - Генплан сектора «А» СТК Шерегеш (ГУП ГПИ «Кузбассгражданпроект», 2005г.).

  - Генплан сектора «Е» СТК Шерегеш (ГУП ГПИ «Кузбассгражданпроект», 2005г.). Общая площадь территории СТК «Шерегеш» составляет 8000 га, в т. ч. I очередь – 2250 га. Комплекс СТК рассчитан на одновременное посещение 23680 чел., в т.ч. I – 7590 чел.

- Генплан центра горнолыжного спорта и сноуборда («Шерегеш» – проект 2007г.) на 500 одновременно занимающихся спортсменов.

С учетом изложенного СТП-3 приведено зонирование территории района.

Зоны традиционного природопользования малочисленных народов образуют территории в пределах соответствующих ареалов расселения, на которых эти народы ведут традиционное хозяйство, связанное с охотой, рыболовством, сбором плодов и ягод и т.п.

В пределах рассматриваемой территории это поселки Чугунаш в пределах территориальных администраций. На этих территориях образованы сельсоветы Чилису-Анзасский и Усть-Анзасский.

В зонах традиционного природопользования малочисленных народов устанавливаются хозяйственный и экологический режимы, обеспечивающие воспроизводство и поддержание на оптимальном уровне природных ресурсов и длительное их использование малочисленными народами.

## 4.4. Обоснование изменения границ населенных пунктов муниципального района

Изменение границ г.Таштагол.

1. Изменение границ под нужды развития СТК «Шерегеш».

На основании планируемых к реализации проектов по развитию СТК «Шерегеш» в райне пгт.Шерегеш (см. подраздел «Рекреационные ресурсы» раздела 3.2. Проектное развитие хозяйственной деятельности) в границы населенного пункта г.Таштагол предлагается включить земельный участок с номером 1 отображенный на схеме включения земельных участков в границы населенного пункта г. Таштагол (Приложение 3, схема № 2), с общей площадью 217,8 га., из земель с категорией земли лесного фонда в категорию земли населенных пунктов с установлением разрешенного вида использования – ведение рекреационной деятельности (рисунок 20).

2. Изменение границ под новое жилищное строительство.

Потребная территория для нового строительства жилой застройки составляет, для многоэтажной застройки 24,0 га.  Приусадебные участки для малоэтажной застройки приняты 0,10-0,15 га.

На размещение территории застройки существенное влияние оказывают планировочные ограничения: рельеф, охранные зоны рек, санитарно-защитные зоны от промышленно-коммунальных объектов, характер существующей застройки и т.д.

Особая сложность выявилась при размещении площадок городских зон многоэтажной застройки.

Генпланом предусматривалось:

1. Формирование центра города в районе Усть-Шалым – на правом и левом берегу р. Кондома.

2. Переустройство ж/д путей с целью освобождения площадки для формирования центра города.

– аэропорт был построен на левобережной пойме реки Кондомы в устье р. Шалым;

– левобережная часть р. Шалым (в устье р. Шалым) застроена одноэтажной приусадебной застройкой;

В результате в настоящее время город испытывает серьезные трудности по размещению многоквартирного жилья.

В настоящем проекте для размещения одноэтажной застройки предусмотрены:

- Площадка, располагаемая на левобережной пойме р. Кондома – «Спасские Луга».

Площадь территории – 53 га, количество участков – 260.

Прогнозируемая численность населения – 780 чел.

Площадь застройки – 35000 тыс. м2.

- Площадка, располагаемая в пойме р. Кочура.

Площадь территории – 28 га.

Количество участков – 195.

Прогнозируемая численность населения – 405 чел.

Площадь застройки – 20250 м2.

- Площадка, располагаемая в районе ст. Кондома.

Площадь территории – 37 га.

Количество участков – 280.

Численность населения – 560 чел.

Площадь застройки – 28000 м2.

Всего для размещения одноэтажного жилья предусмотрена площадь – 118га и на первую очередь и на перспективу – 140 га.

Учитывая сложные рельефные условия, приусадебные участки рекомендуется предусматривать площадью не более 0,10 га. Рекомендуется перейти на сблокированную одноквартирную застройку с придворовыми территориями.

Площадка в районе ул. Советская занята одноэтажной и приусадебной застройкой.

Площадь территории – 17,9 га. Количество жителей – 3580 чел.

Площадь квартир – 107400 м2.

Площадка на левобережной части реки Кондома принята аналогично варианту 2 – на правом берегу реки Кондома в районе Мелькомбината.

Размещение многоэтажной застройки по варианту 1 позволяет объединить существующую многоквартирную застройку и вновь планируемую в единый градостроительный комплекс:

– создать единую, более эффективную сферу обслуживания центра Таштагольского района – г.Таштагол;

– создать более рациональную схему инженерно-транспортного обслуживания;

– предопределить более благоприятные условия перспективного развития жилищного строительства города.

Учитывая тот факт, что «Спасские Луга» отнесены к пгт.Спасск, предлагается рассмотреть территории, наиболее выгодные для индивидуального жилищного строительства, которые расположены с северо-восточной стороны автодороги в пгт.Шерегеш и юго-восточной стороны города Таштагол у реки Кондома, отображенные на схеме включения земельных участков в границы населенного пункта город Таштагол (Приложение 3, схема № 2) под номером 2 с общей площадью 702,4 га., из земель с категорией земли лесного фонда в категорию земли населенных пунктов с установлением разрешенного вида использования – жилищное строительство (рисунок 20). Общая численность планируемого жилого фонда на данных площадках составляет более 5000 индивидуальных жилых домов с размещением социальных и коммерческих объектов, что ускорит освоение данных территорий. Существующий природный ландшафт данных площадок позволяет создать комфортабельные условия проживания населения, что так же не мало важно для вовлечения частного инвестирования строительства. На территории, планируемой под жилищное строительство, запланировано размещение естественных парковых зон. Данное расширение населенного пункта позволит снизить дефицит жилья на 25%, улучшит среду проживания населения, увеличит инвестиции в муниципальное образование.

В настоящее время в Таштагольском районе интенсивно развивается индивидуальное жилищное строительство, работа по предоставлению земельных участков в собственность льготным категориям граждан, в т.ч. многодетным семьям, а отсутствие земельных участков в Таштагольском районе ограничивает возможности для реализации данного проекта и приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

Изменение границ пгт.Шерегеш.

1. Изменение границ под нужды развития СТК «Шерегеш».

На основании планируемых к реализации проектов по развитию СТК в райне пгт.Шерегеш (см. подраздел «Рекреационные ресурсы» раздела 3.2. Проектное развитие хозяйственной деятельности) предлагается включить земельные участки с номерами 1,2,3,4, отображенные на схеме включения земельных участков в границы населенного пункта пгт. Шерегеш (Приложение 3, схема № 1), с общей площадью 1871,1 га., из земель с категорией земли лесного фонда в категорию земли населенных пунктов с установлением разрешенного вида использования – ведение рекреационной деятельности (рисунок 21). Данные территории необходимы для развития туристско-спортивного комплекса «Шерегеш». Перевод данных земель в категорию земли населенных пунктов увеличит поступления инвестиционных вложений в развитие населенного пункта п.г.Шерегеш, что повлечет увеличение рабочих мест и благосостояние местного населения.

Результатом расширения земель населенных пунктов с установленным разрешенным использования ведение рекреационной деятельности станет, в первую очередь, обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, массового спорта и отдыха граждан.

2. Изменение границ под новое жилищное строительство.

Учитывая темп развития горнолыжного туризма предлагается рассмотреть территории наиболее выгодные для индивидуального жилищного строительства которые расположены с северо-западной и юго-восточной стороны автодороги в пгт.Шерегеш, отображенные на схеме включения земельных участков в границы населенного пункта пгт. Шерегеш (Приложение 3, схема № 1) под номерами 5, 6, 7 и 8 с общей площадью 1436,8 га., из земель с категорией земли лесного фонда в категорию земли населенных пунктов с установлением разрешенного вида использования – жилищное строительство (рисунок 21). Общая численность планируемого жилого фонда на данных площадках составляет более 1000 индивидуальных жилых домов с размещением социальных и коммерческих объектов, что ускорит освоение данных территорий. Существующий природный ландшафт данных площадок позволяет создать комфортабельные условия проживания населения, что так же немаловажно для вовлечения частного инвестирования строительства, а близость к основным транспортным магистралям обеспечивает и упрощает процесс доставки строительных материалов на площадки. Данное расширение населенного пункта позволит снизить дефицит жилья на 5-10%, улучшит среду проживания населения, увеличит инвестиции в муниципальное образование.

Изменение границ пгт.Спасск.

С учетом сохраняемого существующего жилфонда, компенсации выбытия, роста численности населения до 1800 человек и средней социальной обеспеченности 18,0 м2 на человека в многоквартирном и новом жилищном фонде (согласно нормативам градостроительного проектирования Кемеровской области), объемы нового жилищного строительства составят 8790 кв. м общей площади.

Участки, необходимые под новое строительство, предлагаются на свободных территориях.

Принятая структура нового жилищного строительства:

  - многоквартирное – 10%

  - индивидуальное – 90%

Строительство нового жилищного фонда предусматривается соответствующим современным нормам и правилам с полным централизованным инженерным обеспечением, благоустройством территории и с применением новых энергосберегающих материалов и технологий, а также эффективных материалов и конструкций с учетом повышенной сейсмоопасности.

Предлагается рассмотреть территории, наиболее выгодные для индивидуального жилищного строительства, которые расположены с северо-восточной стороны пгт.Спасск , отображенные на схеме включения земельных участков в границы населенного пункта пгт. Спасск (Приложение 3, схема № 3) под номерами 1, с общей площадью 227,6 га., из земель с категорией земли лесного фонда в категорию земли населенных пунктов с установлением разрешенного вида использования – жилищное строительство (рисунок 22). Общая численность планируемого жилого фонда на данных площадках составляет более 260 индивидуальных жилых домов с размещением социальных и коммерческих объектов, что ускорит освоение данных территорий. Данное расширение населенного пункта позволит снизить дефицит жилья 20%, улучшит среду проживания населения, увеличит инвестиции в муниципальное образование.

Изменение границ п.Чугунаш.

На территории Таштагольского района реализуются инвестиционные проекты «Туристический комплекс «Шерегеш». Общей объем инвестиций составит 27 000,0 млн. рублей. Освоен сектор «А», идет освоение сектора «Е». Реализация данного проекта обеспечит прирост налоговых поступлений в бюджет. Планируется увеличение объема инвестиций, рост объема платных услуг населению, создание новых рабочих мест, снижение уровня безработицы. Учитывая то, что строительство новой автодороги на туристический комплекс выполнено от п.Чугунаш, предлагается рассмотреть территории, наиболее выгодные для индивидуального жилищного строительства, которые расположены с северо-восточной стороны п.Чугунаш, отображенные на схеме включения земельных участков в границы населенного пункта п. Чугунаш (Приложение 3, схема № 4) под номерами 1, с общей площадью 1132,00 га., из земель с категорией земли лесного фонда в категорию земли населенных пунктов с установлением разрешенного вида использования – жилищное строительство (рисунок 23). Общая численность планируемого жилого фонда на данных площадках составляет более 500 индивидуальных жилых домов с размещением социальных и коммерческих объектов, что ускорит освоение данных территорий. Данное расширение населенного пункта позволит снизить дефицит жилья 10-15%, улучшит среду проживания населения, увеличит инвестиции в муниципальное образование.

Рисунок 20. Схема изменения границ города Таштагол. М 1:100 000

Рисунок 21. Схема изменения границ пгт. Шерегеш. М 1:100 000

Рисунок 22. Схема изменения границ пгт.Спасск. М 1:100 000

Рисунок 23. Схема изменения границ п.Чугунаш. М 1:100 000

## 4.5. Историко-культурный потенциал территории

На территории Таштагольского района в настоящее время на государственной охране состоят 28 объектов культурного наследия, в том числе 3 памятника истории и 25 памятников археологии. Краткая характеристика объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) приведена в таблице .

«Схема размещения объектов культурного наследия» приведена на чертеже СТП-6.

Схема размещения» составлена на основании данных, изложенных в Постановлении Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 №358.

В настоящее время в Таштагольском районе не установлены точные границы памятников археологии, не разработаны и не утверждены проекты зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

В связи с этим, после утверждения проекта схемы территориального планирования, Администрации района необходимо разработать указанные проекты. Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон должны быть представлены на утверждение Коллегии Администрации Кемеровской области, в соответствии с Законом Кемеровской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Кемеровской области» от 08.02.2006 № 29-ОЗ.

На территории Таштагольского района расположено в общей сложности 27 памятников истории и культуры, в том числе:

- 24 памятника археологии

Преобладающая часть памятников расположена в северной, западной и центральной части области, в наиболее заселенной зоне, в долинах рек, где издревле селились люди. Зоны наибольшей концентрации памятников показаны значками на чертеже «Комплексная оценка территории. Ландшафтное зонирование и туристско–рекреационный потенциал»

На базе Томской писаницы организован музей-заповедник «Томская писаница» Музей имеет несколько экспозиционных зон. Кроме святилища, там расположены: археодром, музей петроглифов, музей естественной истории, этнографическая экспозиция «Шорский улус Кезек», экспозиция.

В поселке Усть-Кабырза будет расположен музей трехречье.

В поселке Усть –Анзас 50ти км. от г.Таштагол расположен уникальный в Сибири экологический музей под открытым небом «Тазгол». Его основа – комплекс архитектурно-этнографических памятников, связанных с историей Мрасского отделения Алтайской духовной миссии, восходящей к 1858г.На территории музея расположены: миссионерский стан с церковью и другими миссионерскими постройками, образцовые старинные усадьбы, орехопромысловый стан, реконструкция средневекового поселения древних металлургов – литейщиков и кузнецов, захронение кыргызского воина, культовый жертвенник «Таелга», реконструкция бывшего золотоприиска.

При размещении новых объектов капитального строительства на территории района, территории включающие бассейны памятников должны быть подвергнуты тщательной экспертизе, с целью более детального обследования и разработки зон охраны памятников, сохраняющих визуальные связи и ценные ландшафты на территории Таштагольского района. Ввиду быстро меняющейся градостроительной ситуации и массового строительства на территории Таштагольского района необходимо при размещении нового строительства вблизи памятников истории и культуры разрабатывать проект зон охраны памятника, предваряя другие этапы проектирования.

Особую значимость имеет развитие историко–культурных объектов в Таштагольском районе, что позволит сочетать познавательный туризм со спортивно-оздоровительным.

Таблица 4.3.

Список объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Таштагольского района. Памятники истории

| № п-п | Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) | Основание для постановки на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Место совершения религиозных обрядов шорского народа | XVII-середина XIX в. | г. Таштагол, ул. Партизанская, 59, устье р. Шалым | Постановление коллегии АКО №358 от 20. 12.2007 |
| 2 | Братская могила руководителей Кондомского волисполкома | 1921, 1967, 1979 | п. Кондома, центральная площадь | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 3 | Братская могила руководителей Мрасского волисполкома | 1922, 1954 1967 | п. Усть-Кабырза, сквер | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |

Таблица 4.4.

Список объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Таштагольского района. Памятники археологии

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта | Основание для постановки на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Местонахождение Тельбес 1 | Развитое средне-вековье | Правый берег р. Тельбес в п. Тельбес в 150 м ниже устья р. Тамала | Постановление коллегии АКО №358 от 20. 12.2007 |
| 2 | Местонахождение Тельбес 2 . | Развитое сред-невековье | Правый берег р. Тельбес в п. Тельбес в 300 м выше устья р. Тамала | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 3 | Поселение Спасск | Позднее средне-вековье | Правый берег р. Кондома на западной окраине пгт.Спасск | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 4 | Поселение Тельбес-Джелсай | Эпоха ранней бронзы | Устье правого притока р. Кондома р. Тельбес, на выезде из г. Таштагол в п. Джелсай | Постановление коллегии АКО №358 от 20. 12.2007 |
| 5 | Поселение Пызас | Эпоха средневе-ковья | Правая приустьевая терраса р. Пызас, левого притока р. Мрассу | Постановление коллегии АКО №358 от 20. 12.2007 |
| 6 | Культовое место Кайчак | Эпоха средневе-ковья | п. Усть-Анзас, левый берег р. Анзас | Постановление коллегии АКО №358 от 20. 12.2007 |
| 7 | Грунтовый могильник Кайчак | Эпоха средневе-ковья | п. Усть-Анзас, левый берег р. Анзас | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 8 | Поселение Кайчак | Эпоха неолита -ранней бронзы | п. Усть-Анзас, левый берег р. Анзас | Постановление коллегии АКО №358 от 20. 12.2007 |
| 9 | Поселение Кезес | Эпоха раннего средневековья | Правый берег р. Мрассу, левая приустьевая терраса р. Кезес | Постановление коллегии АКО №358 от 20. 12.2007 |
| 10 | Поселение Колагас | Эпоха позднего средневековья | Левый берег р. Мрассу, правая приустьевая терраса р. Колагас | Постановление коллегии А'КО №358 от 20. 12.2007 |
| 11 | Поселение Комус I | Эпоха средневе-ковья | Правый берег р. Мрассу напротив устья левого притока р. Комус-Иштэ | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 12 | Поселение Комус II | Позднее средне-вековье | Правый берег р. Мрассу в 100 м к югу от поселения Комус I | Постановление коллегии АКО №358 от 20. 12.2007 |
| 13 | Поселение Кубун | Начало I тыс. н.э. | В 60 м выше устья р. Кубун, правого притока р. Мрассу | Постановление коллегии АКО №358 от 20. 12.2007 |
| 14 | Поселение Малая Суета | Не опред. | Левый берег р. Мрассу, устье р. Малая Суета | Постановле.ние коллегии АКО №358 от 20. 12.2007 |
| 15 | Поселение Нижний Анзак | Эпоха средневе-ковья | Устье р. Нижний Анзак, левый берег р. Мрассу | Постановление коллегии АКО №358 от 20. 12.2007 |
| 16 | Поселение Печер-гол 1 | Мезолит-неолит, конец I тыс. н.э. | Правый берег р. Печергол правого при-тока р. Мрассу | Постановление коллегии АКО №358 от 20. 12.2007 |
| 17 | Поселение Печер-гол 2 | Эпоха неолита, начало II тыс. н.э. | Правобережная приустьевая терраса р. Печергол | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 18 | Поселение Печер-гол 3 | Эпоха неолита -ранней бронзы | Левобережная приустьевая терраса р. Печергол, в 100-150 м выше по течению от поселения Печергол 2 | Постановление коллегии АКО №358 от 20. 12.2007 |
| 19 | Поселение Печер-гол 4 | Конец I тыс. н.э. | Правобережная приустьевая терраса р. Печергол, 20 м выше по течению от поселения Печергол 2 | Постановление коллегии АКО №358 от 20. 12.2007 |
| 20 | Поселение Усть-Анзас | Х-ХП вв. н.э. | Правый берег р. Мрассу в 100 м выше устья р. Анзас, на территории п. Усть-Анзас | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 21 | Поселение Усть-Кезек | Эпоха средневе-ковья | Правый берег р. Мрассу, правая приустьевая терраса р. Кезек | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 22 | Поселение Усть-Ортон | Эпоха раннего средне-вековья | Правый берег р. Мрассу в 300 м выше устья р. Ортон | Постановление коллегии АКО №358 от 20. 12.2007 |
| 23 | Поселение Хатыр-Кая I | Эпоха средневе-ковья | Правый берег р. Мрассу в 1 км ниже п. Чазы-Бук в устье р. Гол-Баше | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 24 | Поселение Хатыр-Кая II | Не определено | Правый берег р. Мрассу в 1 км ниже п. Чазы-Бук на правой приустьевой террасе р. Гол-Баше | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 25 | Поселение Чулду-гол | Эпоха средне-вековья | Левый берег р. Мрассу в устье р. Чулдугол | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |

Градостроительная деятельность основывается на принципах соблюдения требований по сохранению объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

Одним из важных условий выявления, сохранения, восстановления и обеспечения активного и эффективного функционирования объектов историко-культурного наследия с их территориями является установление границ территорий с особым правовым статусом и режимом содержания, ограничения хозяйственного использования, строительства всех видов.

В соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. Территории объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения с особым режимом использования.

Общие требования к режимам для сохранения и использования объектов культурного наследия, их территорий и зон охраны.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

# 5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Транспортные связи района приведены на чертеже СТП-4.

Транспортные связи района представлены железнодорожным транспортом общей сети промпредприятий и автодорогами областного значения Новокузнецк – Таштагол и автодорогами местного значения.

## 5.1. Автомобильный транспорт

Автодорожная сеть района представлена автодорогами регионального и местного значения.

Краткая характеристика а/д областного значения приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

| № п/п | Наименование автодорог | Протяженность, км | В т.ч. тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а/д | переходного типа |  |
| 1 | Автодороги областного значения (областные) | 78 | 78 | - | - |
| 2 | Дороги муниципальные | 218 | 60 | 212 | - |
| 3 | Дороги на территории лесхозов | 551 | - | - | 551 |
|  | Итого | 847 | 138 | 212 | 551 |

Плотность автодорожной сети на 1 км2 территории района составляет 0,090 км/км2, в том числе

- областного значения – 0,007 км/км2;

- автодорог местных с покрытием переходного типа – 0,033 км/км2;

- профилированных и накатанных дорог местного значения – 0,040 км/км2.

Основными недостатками транспортной сети являются:

- малая плотность транспортных связей;

- отсутствие надежных круглогодичных связей всех поселений района.

Развитие автодорожной сети

При разработке раздела IV «Внешний транспорт» генплана сектора «А» и «Е» ОАО «Сибирский Промтранспроект» обосновал необходимость реконструкции участка автодороги Кузедеево-Мундыбаш-Таштагол с целью доведения параметров дороги до III категории, строительство, а/д обхода п. Каз и участка а/д п. Чугунаш – СТК «Шерегеш».

По проекту ОАО «Кузбассдорфондпроекта» в настоящее время строится а/д г. Таштагол – п. Турочак III категории.

Проектом ОАО «Кузбассфондпроекта» предусматривается в границах района строительство участка а/д г. Междуреченск – Таштагол III категории.

Финансирование строительство автодороги планируется через ГУ Кемеровской области «Дирекцию Автомобильных Дорог Кузбасса».

Начало строительства автодороги планируется 2020 году.

Настоящей схемой предусматривается развитие местных автодорог.

- IV категории с покрытием облегченного вида – асфальтобетонным;

- V категории – с покрытием переходного вида.

Схема развития дорожной сети района приведена на схеме (карте) – СТП-4. Данные по развитию дорожной сети приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2.

| № п/п | Наименование дорог | Ед. изм. | Кол-во | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Существующая а/д III категории Мундыбаш-Таштагол | км | 78 | облегченное асфальтобетонное |
| 2. | Существующие а/д IV категории местного значения |  | 218 | облегченного вида – асфальтобетонное |
| 3. | Существующие а/д V категории местного значения | км | 551 | переходного вида |
| 4. | Строящаяся а/д III категории Таштагол-Турочак | км | 48 | асфальтобетонное |
| 5. | Планируемые к строительству: - участок а/д III категории Междуреченск – Таштагол - а/д обход п. Каз III категории - а/д п. Чугунаш – СТК «Шерегеш» | км км км | 69 10 17 | асфальтобетонное асфальтобетонное асфальтобетонное |
| 6. | - реконструкция IV, V категории | а/д | 551 | переходного вида |

Автомобильный транспорт

Пассажирские перевозки определяются объемами перевозок между поселками городского типа.

В связи с тем, что трудовые перевозки осуществляются в основном в границах поселка, то расчетным объемом перевозок являются культурно-бытовые перевозки между поселками и районным центром (г. Таштагол),

Прогнозируемые объемы культурно-бытовых перевозок приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3.

| № п/п | Наименование поселений | Год | Дальность поездки в км | Трансп. подвиж. в год | Пас. поток в млн. пасс. год | Объем работ в млн. пасс. в год | Насел. в тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мундыбаш | расч. | 76 | 100 | 0,573 | 43,54 | 5,73 |
| 2. | Темир-Тау |  | 77 |  | 0,491 | 37,80 | 4,91 |
| 3. | Каз |  | 69 |  | 0,480 | 33,12 | 4,80 |
| 4. | Спасск |  | 12 |  | 0,161 | 1,93 | 1,61 |
| 5. | Шерегеш |  | 28 |  | 1,026 | 28,72 | 10,26 |
| 6. | Калары |  | 55 |  | 0,299 | 16,44 | 2,99 |
| 7. | Алтамаш |  | 36 |  | 0,080 | 2,88 | 0,80 |
| 8. | Усть-Кабырза |  | 54 |  | 0,128 | 6,91 | 1,28 |
| 9. | Ключевой |  | 26 |  | 0,093 | 2,42 | 0,935 |
|  | Итого |  |  |  |  | 51,396 |  |

Потребное количество автобусов для перевозки пассажиров района составляет 47 шт (вместимостью 55-60 мест). Необходима организация АТП на 50 автобусов с размещением в г. Таштаголе.

На расчетный срок проектом спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» прогнозируется одновременное посещение комплекса – 23680 чел. (посетителей).

Основной пассажиропоток посетителей, учитывая основные направления дорожной сети района, будет формироваться по направлениям Новокузнецк – Таштагол, Алтайский Край – Таштагол, Хакасия – Таштагол, Междуреченск – Таштагол.

Распределение пассажиропотока по видам транспорта прогнозируется:

- железнодорожным транспортом (4-5 электропоездов) – 4-5 тыс. чел. в сутки;

- личным автотранспортом – 65-70% посетителей – 15,40-16,6 тыс. чел. в сутки;

- общественным транспортом – 4,20-2,0 тыс. чел. в сутки.

Для обслуживания пассажиров рекомендуется построить автовокзал вместимостью 200 чел и конечным пунктом в г. Таштаголе и 2 автостанции на 75 чел. в промкомзоне секторов «А» и «Е».

На основных направлениях дорог регионального значения предусматривается размещение объектов автосервиса и обслуживания пассажиров в соответствии с рекомендациями проектов реконструкции и строительство новых дорог.

Для обслуживания легкового автотранспорта находящихся в личном пользовании рекомендуется создание СТО и АЗС. Размещение их в поселениях приведено в таблице 5.4.

Таблица 5.4.

| № п/п | Наименование г/п и с/п | Численность, тыс. чел. | СТО | АЗС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | постов | количество | количество |
| 1 | Мундыбаш | 5,79 | 6 | 1 | 1 |
| 2 | Темир-Тау | 4,912 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | Каз | 4,804 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | Таштагол | 24,584 | 7х2 | 2 | 2 |
| 5 | Шерегеш | 16,847 | 5х2 | 2 | 2 |
| 6 | Спасск |  |  |  |  |
| 7 | Калары | 2,990 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Алтамаш | 0,807 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Усть-Кабырза | 1,283 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Ключевой | 0,935 | 1 | 1 | 1 |

Для обслуживания текущего содержания автодорог регионального значения необходимо: дорожные и автотранспортные службы.

Предусмотрено размещение:

- основное звено службы – 1 – в г. Таштаголе;

- низовые звенья дорожной службы – 1 – в пгт. Каз и 1 – в пгт. Шерегеш;

- автотранспортной службы – размещение определяется проектами реконструкции и строительства автодорог.

## 5.2. Железнодорожный транспорт

Краткая характеристика участка ж/д общей сети приведена в таблице 5.5.

Краткая характеристика ж/д станции располагаемых на участке ж/д пути Мундыбаш – Таштагол приведены в таблице 5.6.

Подъездные пути представлены ж/д промышленных предприятий.

Развитие железнодорожного транспорта

На расчетный срок объем торговых перевозок промышленных грузов не увеличивается в связи с тем, что не планируется увеличение объемов добычи рудных и нерудных материалов.

В связи со стабилизацией численности населения района не увеличивается объем перевозок грузов, связанных с обслуживанием населения района.

На расчетный срок при условии развития спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» значительно увеличиваются перевозки посетителей комплекса электрифицированным железнодорожным транспортом в воскресные дни, особенно в утренние и вечерние часы суток, что вызывает необходимость увеличения пропускной способности существующей ж/д участка Новокузнецк – Таштагол.

На I очередь развития сектора «А» и сектора «Е» СТК «Шерегеш» ОАО «Сибирский Промтранспроект» рекомендует строительство ж/д станции «Горнолыжная» для одновременного приема 3-4 электропоездов.

Таблица 5.5.

| № п/п | Наименование участка ж/д | Экспл. длина, км | Число главных путей | СЦБ | Вид тяги | Руководящ. уклон нечет./четн. | Весовая норма нечет./четн. | Размеры движ нечет./четн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мундыбаш – Таштагол | 120 | 1 | а/б | электр. | 19,9 | 3050 | 9 (2+0) |
|  |  |  |  |  |  | 19,9 | 1500 | 9 (3+0) |

Таблица 5.6.

| № п/п | Станции | Характ. работы | Класс станции | Количество станционных путей | Полезная длина П-О путей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  | главных | П-О | прочих |  |
| 1 | Мундыбаш | участковая | I | 12 | 1 | 6 | 6 | 1070 |
| 2 | Тенеш | пром. | IV | 5 | 1 | 4 | - | 720 |
| 3 | Ахпун | пром. | III | 14 | 1 | 3 | 10 | 431 |
| 4 | Амзас | пром. | V | 3 | 1 | 2 | - | 920 |
| 5 | Калары | пром. | V | 4 | 1 | 2 | 1 | 784 |
| 6 | Чугунаш | пром. | V | 5 | 1 | 3 | 1 | 720 |
| 7 | Кондома | участков. | III | 10 | 1 | 7 | 2 | 802 |
| 8 | Шалым | пром. | IV | 11 | 1 | 2 | 8 | 303 |
| 9 | Шерегеш | пром. | IV | 7 | 1 | 2 | 4 | 720 |
| 10 | Каз | пром. | IV | 13 | 1 | 2 | 10 | 733 |
| 11 | Таштагол | грузов. | III | 10 | 1 | 4 | 5 | 879 |

## 5.3. Воздушный транспорт

Представлен аэропортом «Таштагол». Краткая характеристика аэропорта приведена в таблице 5.7.

Таблица 5.7.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Класс |  | «Е» | Низшая категория |
| 2. | Длина взлетно-посадочной полосы | м | 650 |  |
| 3. | Парк самолетов |  | АП-2 МИ-8 | вместимостью 12 вместимостью 22 |
| 4. | Ремонт. работы |  | только в светлое время |  |

В настоящее время вертолетами производится обслуживание отдаленных поселков в экстренном случае.

Развитие воздушного транспорта

В настоящее время ведутся работы по реконструкции аэропорта: уширение полосы до 900 м и увеличение классов до III.

Проектом рекомендуется организация вертолетных площадок в отдаленных районах, которые не имеют надежной автодорожной связи.

Весьма возможным условием привлекательности уникальных природных условий горной Шории должна быть надлежащая транспортная доступность.

Воздушный транспорт расширяет зону тяготения и существенно сокращает время поездок. В связи с этим весьма важным для района является реконструкция аэропорта.

В результате реконструкции планируется:

- Оснастить аэропорт самолетами типа АН-38-100, вместимостью 25 человек.

- Перевести аэропорт на круглосуточный режим работы.

- Предусмотреть обслуживание легкомоторной авиации частных владельцев.

- Разместить в границах аэропорта вертолетной площадки.

Дополнительно настоящим проектом предусмотрены вертолетные площади в отдаленных поселках, доступ к которым другими транспортными средствами затруднен.

Схема размещения объектов транспорта приведена на чертеже СТП-4.

Потребность специального транспорта для обслуживания улично-дорожной сети населения приведена в таблице 5.8.

Таблица 5.8.

| № п/п | Наименование машин | Марка машин | Норма на 1 млн. м2 покрытия | Количество на расчетные сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поливомоечная | ПМ 130Б, КО-705ПМ | 15 | 100 |
| 2. | Подметально-уборочная | КО-304А | 16 | 105 |
| 3. | Снегоочистители | ДЭ-211 (Д-902) | 9 | 60 |
| 4. | Снегопогрузчики | Д-556-А | 10 | 65 |
| 5. | Пескоразбрасыватели | КО-104А | 9 | 60 |
| 6. | Илососные | ИЛ-9088 | 1 | 7 |
| 7. | Автогрейдер | А-265 | 1 | 7 |
| 8. | Тротуароуборочные | ТУМ-975 | 25 | 50 |
| 9. | Мусоровозы | М-30 | 20 на 100 тыс. жит. | 11 |
| 10. | Ассенизационные | АН-М | 20 на 100 тыс. жит. | 11 |
|  | Итого |  |  | 476 |

Примечание: распределение спецавтотранспорта по поселковым районам производится на последующих стадиях проектирования применительно к конкретным условиям поселения.

## 5.4. Речной транспорт

Существующая речная сеть как транспортная составляющая не используется из-за маловодности с судоходный сезон. Основные реки используются как прогулочная зона отдыха.

На воде – на лодках и частично для связи отдаленных районов.

# 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Раздел разработан в объеме требований Градостроительного кодекса РФ и «Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации*», Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, М. 2002 г.

Характеристика района по климатическим, инженерно-геологическим и гидрогеологическим условиям приводится в Главе 2 «Санитарно-гигиеническая оценка природно-климатических условий» пояснительной записки и Главе 5 «Инженерно-геологические условия».

В качестве исходных данных использованы следующие материалы:

- Схема районной планировки Кемеровской области, Гипрогор М.1996г.;

- Комплексная программа социально-экологического развития Таштагольского Муниципального района до 2016 года, разработанная в 2007г. Администрацией района и творческим коллективом НФИ КемГУ.

- Спортивно-туристкий комплекс «Шерегеш» Таштагольского района Кемеровской области Сектор «А» Генеральный план, ГУП ГПИ «Кузбассгражданпроект» г.Новокузнецк 2005 г.;

- Спортивно-туристкий комплекс «Шерегеш» Таштагольского района Кемеровской области Сектор «Е» Генеральный план, ГУП ГПИ «Кузбассгражданпроект» г.Новокузнецк 2006 г.;

- Генеральный план. Теплоснабжение. Том V, книга 2 шифр: 1825-2-ОВОС, ФГУП ПИ «Сибирский сантехпроект».Новокузнецк 2006 г.

- Технический отчет об инженерных изысканиях, Объект: Туристско-спортивный комплекс «Шерегеш» Таштагольского района Кемеровской области, выполненным ОАО «ЮжКузбасс ТИСИЗ» 2005 г, шифр: 2402/01, инв. № 10792.

- Технический отчет по комплексным инженерным изысканиям, Объект: Туристско-спортивный комплекс «Шерегеш» Таштагольского района Кемеровской области сектор «Е», выполненным ОАО «ЮжКузбасс ТИСИЗ» 2005-206г, шифр: 2402/03.

- Экспертное гидрогеологическое заключение о наличии полезных ископаемых на площади, отводимой под строительство туристско-спортивного комплекса «Шерегеш» (сектор «Е») в Таштагольском районе Кемеровской области ФГУ « ТФИ по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Кемеровской области» от 26.10.2005 года №18/07-117.

Расчеты образования твердых бытовых отходов и отходов, образующихся в период строительства, проведены по программному комплексу «Эра-отходы» v.1.1.18 фирмы «Логос-Плюс».

Программа согласована ГГО им. А.И. Воейкова и разрешена к применению Госкомэкологией России по охране окружающей среды (Сертификат соответствия № РОСС RU. СП09.Н00020 с 25.11.2005г по 25.11.2008 г № 0369930*).

## 6.1. Водоснабжение и водоотведение

Настоящим разделом решены вопросы хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, бытовой и дождевой канализаций поселковых и сельских управлений, входящих в схему территориального планирования Таштагольского района Кемеровской области.

Численность населения по поселениям поселковых и сельских управлений принята на основании экономической части проекта. Нормы водопотребления прияты на основании СНиП 2.04.02-84*, таблица 1 и мощности имеющихся источников водоснабжения.

В состав схемы территориального планирования входят следующие городские поселения:

1. Таштагольское;

2. Шерегешское;

3. Мундыбашское;

4. Казское;

5. Темир-Тауское;

6. Спасское.

Сельские поселения:

1. Усть-Кабырзинское;

2. Каларское;

3. Коуринское;

4. Кызыл-Шорское.

Население по поселковым управлениям составляет 50160 человек

- 50160 человек – существующее население;

- 60160 человек – перспективное развитие.

Общее население Таштагольского района составляет 60000 человек.

Ниже приведены источники водоснабжения и водоотведения к схеме территориального планировочного района МО «Таштагольский район» Кемеровской области.

Источники водоснабжения

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения для городов Таштагольского района являются следующие реки:

1. Таштагол – река Тельбес, река Кондома;

2. Казское городское поселение и Темир-Тау– река Тельбес;

3. Мундыбашское городское поселение – река Тельбес;

4. Спасск – р. Уруш;

5. Шерегеш – ручьи IV и III;

6. Спортивно-туристический комплекс, сектор «А» и «Е» – река Мундыбаш.

Ниже приведена характеристика рек, которые являются источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Река Тельбес

Река Тельбес является источником хозяйственно-питьевого водоснабжения городских поселений Мундыбаш, Каз и Темир-Тау и Таштагола.

В каждом поселении река имеет свою характеристику.

Бассейн реки Тельбес в районе Мундыбашского городского поселения граничит на севере и востоке с бассейном р. Мрас-Су, а на юге – с бассейном Мундыбаш. Средняя максимальная высота снежного покрова равна 109 см, а максимальная – 168 см. В гидрогеологическом отношении р. Тельбес изучается с 1932 г. Максимальные расходы р. Тельбес наблюдаются в период весеннего половодья, и во время ливневых дождей.

Площадь водосбора составляет 1110 км2, наивысший уровень воды

4,99 м.

Весеннее половодье начинается с 28 марта по 21 апреля.

Максимальный расход воды весеннего половодья 1% обеспеченности равен Q1% = 645 м3, Q5% =484 м3. Минимальные расходы наблюдаются в период летней и зимней межени. Наименьший расход воды наблюдается с 1932-36гг. и составил 0,48 м3/с, а зимой с 13 марта по 16 марта 1968г., сток реки отсутствует.

Минимальные среднемесячные расходы воды 95% обеспеченности равны Q95 летн = 0,83 м3/с; Q95 зим = 0,55 м3/с. Средняя скорость 0,10 м/с. Максимальный расчетный уровень воды весеннего половодья р. Тельбес равен – 247,75. Средняя глубина 3% обеспеченности русла равна 3,6 м.

Мутность в реке составляет от 50 до 150 мг/л.

Объем стока в зимний период незначительный и для большинства рек равен нулю.

По химическому составу вода реки Тельбес относится к типу рек с малой минерализацией.

В районе Казского городского поселения на всем протяжении река Тельбес меняет свое русло, миндрирует, что обусловлено небольшими уклонами самой долины. В силу чего русло реки в районе Каза имеет распространение то левобережную, то правобережную пойму. В районе Каза русло реки имеет распространение правобережной поймы, шириной 100-150 м. Ширина в створе плотины достигает 200-222 м при средней глубине 1-1,7 м и скорости 0,3-0,5 м/с.

Расход реки Тельбес-2 в районе Каза, средний за год 90% обеспеченности составляет 4,04 м3/с, минимальный февраль – 0,151 м3/с, март – 0,2 м3/с. Обеспечение хозяйственно-питьевой водой городских поселений Мундыбаш, Каз, Темир-Тау возможно только при организации водохранилищ сезонного регулирования.

Ниже приведены гидрологические данные реки Тельбес в районе существующего водохранилища, являющегося источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Таштагола.

Площадь водосбора составляет 49,8 км2.

Минимальный зимний наблюденный расход в 1956 г. составляет 0,064 м3/с, минимальный летний среднемесячный – 0,55 м3/с в июле 1956 г.

Распределение внутригодового стока 95% обеспеченности приведено ниже:

| № п/п | месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q, м3/с | 0,047 | 0,074 | 0,074 | 0,66 | 3,17 | 1,50 | 0,19 | 0,11 | 0,14 | 0,4 | 0,27 | 0,094 | 6,72 |

Максимальные расходы весеннего половодья

| P, % | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q, м3/с | 56,4 | 53,1 | 43,2 | 43,6 | 37,8 |

Максимальные расходы дождевого паводка

| P, % | 0,5 | 1 | 2 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q, м3/с | 104,0 | 78,8 | 65,0 | 54,0 |

Емкость водохранилища полная при НПУ полезная 1,945 млн. м3.

Средняя глубина 3,4 м.

Водохранилище на р.Тельбес способно вести годичное регулирование стока. Оно ежегодно срабатывается течение периода межени и вновь наполняется до НПУ во время половодья.

Сработка до уровня мертвого объема возможна в расчетный маловодный год 95% обеспеченности. Выше приведенные данные приняты на основании выполненных гидрогеологических работ в 1991г. институтом Гипроруда.

Река Тельбес-1 и Тельбес-2 обеспечивает хозяйственно-питьевой водой городские поселения Мундыбаш, Каз, Темир-Тау, Шерегеш и промышленные предприятия при условии устройства водохранилищ сезонного регулирования с соответствующей очисткой воды.

Произвести разведочные работы по поиску подземных вод для хозяйсвенно-питьевого водоснабжения Таштагольского района.

Река Кондома

Источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения является для г. Таштагола р. Кондома.

Река Кондома является рыбохозяйственным водоемом II категории и водоемом I категории хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Река Кондома является левым притоком р. Томи, которая впадает в 2 км выше г. Новокузнецка. Длина реки 392 км, площадь сбора 8270 км2. Река Кондома образуется при слиянии рек Большой и Малой Кондомы, берущих начало с водоразделов рек Мрас-Су и Лебедь.

Основным источником питания реки Кондома являются снеговые осадки.

В весеннем половодье проходит около 70% годового стока, летом и осенью выпадают обильные ливневые осадки, образуя дождевые паводки.

Русло реки шириной 120-180 м, средняя скорость течения воды 0,19-0,2 м/с, глубина 0,72-0,78 м, расход 8 м3/с.

Растворенный кислород 10,4 мг/л, БПК20 = 5,2 мг/л.

Взвешенные вещества в межень равны 0,44 мг/л.

Источник водоснабжения для Шерегешского городского поселения

Основным источником хозяйственно питьевого водоснабжения Шерегешского городского поселения является водохранилище на ручье IV ключ. Створ гидроузла расположен на расстоянии 0,7 км от устья ручья, в 6-7 км от поселка Шерегеш.

Гидроузел эксплуатируется с 1972 г.

Объем водохранилища при НПГ – 548,4 составляет 1,18 млн. м3.

Максимальный водоотбор составляет 6900 м3/сут. В состав сооружений входит плотина H = 16 м, донный водоспуск, в виде полупроходного тоннеля, в котором уложены трубы 2d = 500 мм, по которым проводятся попуски воды в нижний бьеф и к насосной станции I подъема.

Забор воды осуществляется водоприемными окнами.

Данный водоспуск расположен под плотиной. Увеличить отборы воды или выполнить реконструкцию при действующем водохранилище практически невозможно.

Источники водоснабжения для туристско-спортивного комплекса «Шерегеш». Сектор «А» и сектор «Е»

Река Мундыбаш является притоком реки Кондома. Устье реки Мундыбаш расположено в 104 км от устья р. Кондома. Окружающая местность высокогорная, закрытая, с елово-пихтовыми высокогорными лесами. Долина реки в районе проектируемого гидроузла V-образной формы. Дно долины заболочено.

Транзит наносов чрезвычайно мал и не имеет значения в русловом процессе.

Максимальный расчетный расход 10% обеспеченности равен 11,6 м3/с, 0,1% обеспеченности – 13,9 м3/с.

Максимальный расход дождевого паводка 100% обеспеченности – 2,45 м3/с.

Характерным для рек исследуемого района является неравномерность распределения стока по сезонам. Наибольший сток наблюдается в апреле-мае. В летнее время сток убывает, в осенние месяцы возрастает. Распределение среднегодового стока 95% обеспеченности (среднемесячный расход, м3/с) весна от 0,6-0,22 м3/с; лето-осень – 0,17-0,36 м3/с; зима – 0,03-0,02 м3/с.

Длина реки 120 км, в гидрогеологическом отношении река не изучена.

Ихтиофауна реки представлена 15 видами рыб: таймень, хариус, окунь, ерш, щука, налим, елец, пескарь, голец, ленок, который внесен в Красную книгу РФ, а подкаменщик Сибирский в Красную книгу Кемеровской области.

Река Мрас-Су является нерестилищем рыб. Рыбопродуктивность реки составляет 3-5 кг/га или 5-10 кг на 1 км.

В реке Мундыбаш отсутствует развитие зоопланктона. Зообентос имеет благоприятные условия для развития личинок, поденок, весиянок.

Среднее значение биомассы зообентоса для водоемов подобного типа составляет 6 г/м2.

На основании ГОСТа 17.1.2.04.77 «Показатели состояния и правила таксации рыбохозяйственных водных объектов» река Мундыбаш относится к водоемам высшей рыбохозяйственной категории.

Источник водоснабжения для Спасского городского поселения

Для Спасского городского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на перспективное развитие принята река Уруш. Река Уруш мало изучена и впадает в реку Кондома.

Водосборная площадь ее составляет 58,0 км2, имеет большое количество мелких притоков в виде небольших ручьев.

Максимальный расчетный расход 1% обеспеченности равен 50,17 м3/с, минимальный зимний расход равен 0,4 м3/с.

Санитарное состояние реки удовлетворительное. Вокруг залесенность, на протяжении нескольких километров поселки или какие-то строения отсутствуют.

На реке Уруш предусматривается организация водохранилища с водозаборными сооружениями и водоочистная станция.

Источники водоотведения

1. Таштагольское городское поселение

Источником водоотведения является р. Кондома

2. Шерегешское городское поселение

Источником водоотведения для Шерегеша является р. Большая Речка.

Для спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» является

- сектор «А» – река Каменушка;

- сектор «Е» – р. Талип, приток реки Мундыбаш.

Сброс ниже водозаборных сооружений.

3. Мундыбашское городское поселение

Источником водоотведения является река Малый Каз.

4. Казское городское поселение

Источником водоотведения является река Малый Каз и далее в р. Тельбес ниже водозаборных сооружений.

5. Темир-тауское городское поселение

Источник водоотведения р. Малый Каз и далее в р. Тельбес ниже водозаборных сооружений.

6. Спасское городское поселение

Источником водоотведения является р. Кондома.

Источником приема сточных вод является:

1 Река Талип

Река Талип является левым притоком р. Мундыбаш. Устье р. Талип расположено в 81,2 км выше устья р. Мундыбаш.

Окружающая местность высокогорная, закрытая, с елово-пихтовыми, высокотравными лесами. Долина реки V-образной формы, дно долины заболочено.

В гидрологическом отношении река не изучена, гидрометеорологические наблюдения отсутствуют. По результатам гидрометрических изысканий в р. Талип расход составляет 0,18 м3/с.

Максимальный расход весеннего половодья 1% обеспеченности 18,7 м3/с.

Минимальный 30-тидневный расход воды в зимний период межени 95% обеспеченности 0,04 м3/с, летне-осенняя межень – 0,13 м3/с.

2 Река Каменушка

Река Каменушка является левым притоком р. Большая речка (Большой Унзас), бассейн р. Мрас-Су. Устье реки Каменушка расположено в 97,5 км выше устья р. Большая речка.

Долина реки горная, с выпуклыми склонами и узким дном. Течение реки бурливое.

В гидрологическом отношении река не изучена. Стационарные гидрометеорологические наблюдения отсутствуют.

Расход реки Каменушка равен 0,38 м3/с.

Источник водоотведения Мундыбашского городского поселения

Источником водоотведения для Мундыбашского городского поселения является р. Кондома.

Река Кондома является рыбохозяйственным водоемом II категории хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Река Кондома является левым притоком р. Томи, которая впадает в 2 км выше г. Новокузнецка. Длина реки 392 км, площадь сбора 8270 км2. Река Кондома образуется при слиянии рек Большой и Малой Кондомы, берущих начало с водоразделов рек Мрас-Су и Лебедь.

Основным источником питания реки Кондома являются снеговые осадки.

В весеннем половодье проходит около 7% годового стока, летом и осенью выпадают обильные ливневые осадки, образуя дождевые паводки.

Русло реки шириной 120-180 м, средняя скорость течения воды 0,19-0,2 м/с, глубина 0,72-0,78 м, расход 8 м3/с.

Растворенный кислород 10,4 мг/л, БПК20 = 5,2 мг/л.

Взвешенные вещества в межень равны 0,44 мг/л.

Из вышеизложенного необходимо отметить: минимальный расход воды в р. Тельбес Мундыбашского городского поселения составляет 0,48 м3/с, минимальные среднемесячные расходы воды 95%летн =0,83 м3/с, 95%зим = 0,55 м3/с.

Потребность в воде пгт.Мундыбаш и Мундыбашской аглофабрики 0,27 м3/с.

В районе Казского городского поселения минимальный расход воды средний за год 90% обеспеченности составляет 4,04 м3/с, минимальный: февраль 0,151 м3/с, Казского и Тимертауского поселения составляет 0,25 м3/с.

Исходя из водности реки Тельбес хозяйственно-питьевое водоснабжение пгт.Каз, Темир-Тау и Мундыбаш может быть обеспечено при устройстве водохранилищ сезонного регулирования.

При дальнейших разработках проектов необходимо гидрологическое исследование реки Тельбес в районе пгт.Каз и Мундыбаш.

За последние годы бассейн р. Кондома был подвержен вырубке леса. Прошли большие гидрологические изменения в р. Кондома. Так как река является основным источником водоснабжения данного района, считаем необходимым выполнить обследовательские работы по определению реальных гидрологических характеристик реки.

Таштагольское городское поселение

В настоящее время население Таштагольского городского поселения составляет 22800 человек.

В перспективе население составит 23500 человек.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в настоящее время является водохранилище на р. Тельбес-1. Гидроузел реконструирован с увеличением мощности до 13000,0 м3/сут, с увеличением мощности водохранилища с 0,4 млн. м3 до 1,8 млн. м3, эксплуатируется с 1985 г. В настоящее время из водохранилища отбирается 16200 м3/сут.

Потребность в питьевой воде г. Таштагола на перспективное развитие составляет 15478,0 м3/сут, норма водопотребления принята 300 л/сут на 1 чел.

От водозабора на р. Тельбес вода подается в количестве 7726,0 м3/сут. Дополнительно на ВОС вода подается от ковшевого водозабора на р. Кондома в количестве 7702,0 м3/сут.

Вода от двух водозаборов в Таштагол поступает на водоочистную станцию, производительностью 18000,0 м3/сут. Таштагольское городское поселение обеспечивается водой в полном объеме и с учетом перспективного роста населения, имеется резерв.

Качество воды, подаваемой в Таштагольское городское поселение после ВОС, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-1.

Наиболее отдаленные участки, как поселок Шалым, обеспечиваются водой автономно. В поселке проживает 3000 чел, в основном преобладает частный сектор.

Имеются деревообрабатывающий цех, мясоперерабатывающий цех, объекты соцкультбыта.

В настоящее время водой поселок обеспечивается от водозабора, организованного на ручье Черничный. Имеется плотина длиной 0,27 км, ширина 0,1 км, глубина 6 м, длина по гребню – 110 м, высота – 12 м.

Объем водохранилища 113,0 тыс. м3.

В настоящее время подается воды в поселок – 710 м3/сут.

Вода от водозабора подается насосами I подъема на фильтровальную станцию производительностью 1000-1100 м3/сут.

В перспективе поселок развивается. Частный сектор на 1330 человек, благоустроенное жилье – 750 человек.

Общий потребный расход воды в перспективе 1500 м3/сут. В перспективе предусматривается строительство новой водоочистной станции производительностью 1500 м3/сут.

Качество воды, подаваемой в п. Шалым после ВОС, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-1.

Канализация

Существующие очистные сооружения для г. Таштагола производительностью 8000 м3/сут с применением биофильтров устарели и не обеспечивают пропуск потребного расхода.

Общий расход стоков по Таштагольскому городскому поселению с учетом перспективного развития составляет 8000-9000 м3/сут.

Предусматривается строительство новых очистных сооружений с полной биологической очисткой стоков и доочисткой на фильтрах. Очистку стоков рекомендуется осуществлять в блоке емкостей с применением денитрификации, дефосфатации и нитрификации с доочисткой на фильтрах.

Сброс очищенных стоков предусматривается в р. Кондома.

Дождевая канализация

Дождевая канализация в Шерегеше отсутствует.

Необходимо строительство сетей и очистных сооружений по очистке дождевых стоков.

Шерегешское городское поселение

Население Шерегешского городского поселения в настоящее время составляет 10228 человек.

В поселение входят: Усть-Анзас, Верх-Анзас, За-Мрассу, Суета, Чазы-Бук, Ближний Кезек, Дальний Кезек, Викторьевка, Парушка, Средний Чилей, Сага. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в настоящее время является водохранилище на ключе IV. Емкость водохранилища равна 1,53. Из водохранилища вода поступает на водоочистную станцию, производительностью 9000 м3/сут.

На водоочистную станцию поступает в настоящее время 9026 м3/сут, от ключа IV – 8587,0 м3/сут.

На водоочистную станцию поступает вода от водохранилища на ключе III – 1212,6 м3/сут.

Производительность фильтровальной станции может принять только 9000 м3/сут.

В перспективе население пгт.Шерегеш составит 13200,0 м3/сут. Общий потребный расход воды с учетом горы Зеленая сектор «А» составит 10000-11000 м3/сут. В перспективе в пгт.Шерегеш будет дефицит в питьевой воде.

Большое количество воды – 2378,0 м3/сут в настоящее время используется на собственные нужды «Шерегеш-Энерго», котельную. Необходимо при строительстве котельной предусмотреть оборотную систему для уменьшения использования питьевой воды.

Предусматривается закрытая схема горячего водоснабжения. На технические нужды промпредприятий вода подается от водозабора на Большой Речке в количестве 954,0 м3/сут. Необходимо выполнить реконструкцию водохранилища на ключе III с целью увеличения производительности и покрытия дефицита. Также рассмотреть возможность реконструкции водохранилища на ключе IV.

Выполнить чистку водохранилища.

Качество воды, подаваемой в Шерегешское городское поселение после ВОС, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-1.

Канализация

Общий расход стоков в настоящее время составляет 3770 м3/сут.

Производительность существующих очистных сооружений составляет 6000 м3/сут. Так как в Шерегеше отсутствует дождевая канализация, стоков на очистные сооружения поступает значительно больше. Очистные сооружения эксплуатируются с 1940 г. Они морально устарели. Биофильтры не справляются.

Необходимо строительство новых очистных сооружений с применением новых схем очистки в блоке емкостей с нитриденитрификацией.

Общий расход стоков составит в перспективе 7000,0 м3/сут.

Сброс очищенных стоков осуществить в р. Большая Речка.

Дождевая канализация

Дождевая канализация в пгт.Шерегеш в настоящее время отсутствует.

В перспективе предусматривается строительство системы дождевой канализации с очисткой на очистных сооружениях: песколовки, отстойники, закрытые фильтры.

Сброс очищенных стоков осуществить в Большую Речку.

Мундыбашское городское поселение

1 Хозяйственно-питьевой водопровод

Численность населения Мундыбашского городского поселения в настоящее время составляет 5746 человек.

В перспективе рост населения не намечается.

Общий потребный расход хозяйственно-питьевой воды составляет 4500 м3/сут. Источником водоснабжения является существующее водохранилище на р. Тельбес с водозаборными сооружениями и насосной станцией I подъема.

Вода подается на хозяйственно-питьевые нужды и производственные нужды Мундыбашской аглофабрики в количестве 24000 м3/сут. Вода на питьевые нужды подается без очистки с хлорированием.

Водохранилище, производительностью 24000 м3/сут, размещается в жилой застройке и в санитарно-защитной зоне аглофабрики и в дальнейшем рекомендуется для подачи воды только на производственные нужды аглофабрики.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматривается строительство водохранилища с водозаборными сооружениями и очисткой воды на водоочистной станции. Общий потребный расход воды равен 4500 м3/сут. Водозабор предполагается разместить в 4 км выше деревни Мундыбаш. Обеззараживание воды предусматривается гипохлоритом натрия.

Горячее водоснабжение предусматривается по закрытой схеме. После очистки вода поступает в сеть.

Производственное водоснабжение Мундыбашской аглофабрики

На территории аглофабрики пущена оборотная система. Потребность в технической воде составляет 18800 м3/сут. Источником производственного водоснабжения является существующее водохранилище на р. Тельбес-2.

Вода на производственные нужды подается на гидроуплотнение, гидрообеспыливание, мокрое обогащение руды, увлажнение шахты, на очистку газов, газоочистных и вентиляционных систем.

Канализация

Общий расход стоков составляет 2600 м3/сут. Производительность существующих очистных сооружений – 4800 м3/сут.

Имеется резерв.

Предусматривается реконструкция существующих очистных сооружений с применением более новых схем очистки, в блоке аэрируемых емкостей с нитриденитрификацией.

Приемником очищенных стоков является р. Кондома.

Дождевая канализация

Дождевая канализация в поселении отсутствует.

Необходимо строительство сетей и очистных сооружений по очистке дождевого стока.

Объем стока составляет 20000 м3/сут. Предусматривается следующая схема очистки: песколовки, отстойники с бензомаслоуловителями, закрытые фильтры. Очищенные стоки сбрасываются в р. Кондома.

Хвостохранилище

Сохраняется существующая гидравлическая схема складирования хвостов. Из хвостохранилища осветленная вода снова поступает в производство аглофабрики.

Казское городское поселение

1 Хозяйственно-питьевое водоснабжение

Население Казского городского поселения составляет 4800 человек. Роста населения в перспективе не предусматривается.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Казского городского поселения является существующее водохранилище на р. Тельбес с полезной мощностью 64000,0 м3, которое является компенсатором неравномерности колебания стока в маловодные месяцы, так как пойма реки в межень достигает ширины 200-225 м, глубины достигают 1,0-1,7 м. Качество воды снижается. Из этого водохранилища обеспечивается водой и Темир-Тау.

Общий потребный расход хозяйственно-питьевой воды составляет 6500 м3/сут, в том числе:

- Казское городское поселение – 3500,0 м3/сут;

- Темир-Тауское городское поселение – 2800,0 м3/сут;

- 200 м3/сут – собственные нужды ВОС.

Из водохранилища вода подается без очистки с хлорированием.

В перспективе предусматривается строительство водоочистной станции с учетом собственных нужд ВОС, составляет 6500 м3/сут.

Так как качество воды в водохранилище не соответствует ГОСТ 2761-84 «Источник централизованного водоснабжения», очистка воды предусматривается с предварительным озонированием, обработкой коагулянтом и полиакриламидом в смесителях, фильтрование и обработкой озоном повторно с обеззараживанием гипохлоритом натрия. После очистки вода поступает в сеть.

Горячее водоснабжение предусматривается по закрытой схеме.

Производственное водоснабжение промпредприятий предусматривается из этого водохранилища в количестве 14557,0 м3/сут.

Водохранилище в связи с заилением подлежит чистке и углублению, так как переноса его в другое место нет возможности.

Канализация

Имеются существующие канализационные очистные сооружения производительностью 2700 м3/сут с полной биологической очисткой и доочисткой на фильтрах.

В настоящее время на очистные сооружения поступает стоков – 800 м3/сут.

Общее количество стоков в перспективе составит около 2000,0 м3/сут.

Необходима реконструкция очистных сооружений с применением новых схем очистки в блоке емкостей, куда входят аэротенки-нитридинитрификаторы и вторичные отстойники.

Реконструкция очистных сооружений необходима для доведения очистки до требований современных норм по сбросу сточных вод в водоем рыбохозяйственного значения.

После очистки стоки сбрасываются в р. Малый Каз, далее в р. Тельбес ниже водозаборных сооружений.

Шахтные загрязненные воды

Шахтные загрязненные воды очищаются на очистных сооружениях.

Среднесуточный расход равен 4570 м3/сут, максимальные сутки – 14614 м3/сут.

После отстойников стоки поступают на фильтры, хлорируются и сбрасываются в р. Большой Каз и далее в р. Тельбес ниже водозабора.

Дождевая канализация

Дождевая канализация в Казском городском поселении отсутствует. В перспективе предусматривается строительство сетей и очистных сооружений.

Площадь стока 254 га. Объем стока составляет 16000,0 м3/сут.

Стоки по ж/б лоткам и самотечным коллекторам поступают на очистку, после очистки сбрасываются в р. Большой Каз. Площадь стока 254 га. Объем стока составляет 16000,0 м3/сут.

Темир-Тауское городское поселение

В состав Темир-Тауского городского поселения входят следующие населенные пункты: Учулен, Кедровка, Сухаринка.

Население поселкового управления составляет в настоящее время 4600 человек. На перспективное развитие 4900 человек.

В настоящее время хозяйственно-питьевой водой поселок обеспечивается от водозабора пгт.Каз, размещаемого на р. Тельбес. Вода подается без очистки с хлорированием.

В перспективе предусматривается подача хозяйственно-питьевой воды от водоочистной станции, предусмотренной в пгт.Каз, производительностью 6500 м3/сут.

Общая потребность Темир-тауского городского поселения составляет 2800 м3/сут. Горячее водоснабжение предусматривается по закрытой схеме.

Канализация

Общий расход стоков по Темиртаускому городского поселения составляет 2000,0 м3/сут. Имеются очистные сооружения биологической очистки, производительностью 2700 м3/сут. Имеется резерв.

В перспективе предусматривается реконструкция очистных сооружений с применением схемы очистки в блоке емкостей с применением нитриденитрификации.

После очистки стоки сбрасываются в р. Малый Каз.

Дождевая канализация

В настоящее время дождевая канализация отсутствует.

Предусматривается строительство сетей и очистных сооружений по очистке дождевых стоков. Сброс очищенных стоков в Малый Каз.

Спасское городское поселение

В состав Спасского городского поселения входят следующие населенные пункты: Спасск, Усть-Уруш, Тарланка, Турла. Население составляет 1660 человек, в перспективе – 1800 человек.

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение обеспечивается из реки Кабарзинка. На реке организован водозабор, вода подается в отстойники и далее перекачивается насосами в резервуар.

Вода подается без очистки с хлорированием.

В поселок подается 250 м3/сут. Река Кабарзинка не обеспечивает водой поселок. Отопление печное. Хозяйственно-питьевой водой и горячим водоснабжением обеспечивается школа, детский сад, клуб.

На перспективу предусматривается организация водохранилища на р. Уруш в 1,5-2 км выше от поселка.

Потребность в питьевой воде составляет 1300 м3/сут. Водосборная площадь р. Уруш – 58 км2. Максимальный расчетный расход 1% обеспеченности равен 50,17 м3/с, минимальный зимний расход равен 0,4 м3/с.

На р. Уруш предусматривается строительство плотины водозаборных сооружений. Вода насосной станцией I подъема подается на водоочистную станцию. После очистки поступает в резервуары и далее в сеть поселка. Вода в поселок подается только на хозяйственно-питьевые нужды, с нормой водопотребления 70 л/сут на 1 чел. Отопление печное.

Объекты соцкультбыта обеспечиваются холодной и горячей водой.

Канализация

В частном секторе в каждом доме имеются надворные туалеты. Объекты соцкультбыта: школа, детский сад, клуб и другие имеют выгребные ямы. Из ям стоки вывозятся на канализационные очистные сооружения Таштагола.

Дождевая канализация

Дождевая канализация в настоящее время отсутствует. В перспективе предусматривается строительство сетей и очистных сооружений.

Площадь застройки равна 80 га. Объем стока составляет 5000,0 м3/сут. Стоки по ж/б лоткам поступают на очистные сооружения, и после очистки сбрасываются в р. Кондома.

Каларское сельское поселение

В Каларское сельское поселение входят следующие населенные пункты:

1.Базанча ------ 241двор ---- 675 человек

2.Калары ------ 141 двор ----- 419 человек

3.Амзас ------- 154 двора ---- 431 человек

4.Центральный --- 63 двора ---- 175 человек

5.Клепочный ----- 2 двора ---- 4 человека

6.538 км ------ 4 двора ----- 5 человек

7.534 км ----- 5 дворов ---- 11 человек

8.527 км ----- 12 дворов ----- 28 человек

9.517 км ----- 1 двор ------- 2 человека

10.Петухов Лог --- 1 двор ------ 1 человек

11.Веселая Грива --- 2 двора ---- 3 человека

12.Каменный карьер – 1 двор ----- 2 человека

13.Чугунаш ----- 173 двора --- 648 человек

14.545 км ---- 23 двора ----- 55 человек

15.Кондома ----- 61 двор ----- 258 человек

16.Карагол ----- 31 двор ----- 112 человек

17.Базарная --- 9 дворов --- 21 человек

18.Березовая речка -16 дворов --- 71 человек

19.Луговское ----- 2 двора ----- 13 человек

Всего: 942 двора --- 2934 человека

Население поселков, входящих в состав сельского поселения составляет 2934 человека.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населенных пунктов обеспечивается из местных ключей и колодцев, имеющихся в сельском поселении.

Промышленность отсутствует.

Канализация

В каждом дворе вышеперечисленных населенных пунктов Каларского сельского поселения имеются надворные туалеты.

Дождевая канализация

Дождевые и талые воды в поселках Базанчи, Калары, Чугунаш ввиду небольших объемов по лоткам проложенным вдоль дорог отводятся от поселков на рельеф.

Кызыл – Шорское сельское поселение

В Кызыл-Шорское сельское поселение входят следующие населенные пункты в составе поселения:

1.Ключевой ----- 70 домов --- 356 человек

2.Большой Лабыш – 2 дома --- 12 человек

3.Верхний Таймет --- 4 дома --- 13 человек

4.Верх – Кочура --- 5 домов --- 9 человек

5.Карбалык -------- 5 домов --- 20 человек

6.Малый Лабаш ----- 6 домов --- 14 человек

7.Сокушта --------- 2 дома --- 3 человека

8.Сайзак ---------- 1 дом ------ 1 человек

9.Чулеш ---------- 67 домов --- 284 человека

10.Мрассу --------- 51 домов --- 216 человек – 3 дачи

11.Камзас ------- 3 дома ----- 7 человек

Всего: --- 216 домов --- 935 человек

Хозяйственно-питьевое водоснабжение

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населенных пунктов обеспечивается от ключей с организацией колодцев, имеющихся в каждом сельском поселении.

Канализация

В каждом дворе имеются надворные туалеты.

Дождевая канализация

Дождевая канализация в настоящее время отсутствует.

Дождевые стоки от поселений отводятся лотками на поверхность.

Коуринское сельское поселение

В Коуринское сельское поселение входят следующие населенные пункты:

1.Алтамаш --- 113 дворов --- 354 человека

2.Габовск --- 9 дворов --- 28 человек

3.Зайцево --- 10 дворов --- 30 человек

4.Калташ --- 1 двор ------- 1 человек

5.Килинск --- 52 двора --- 190 человек

6.Сокол ------- 21 двор --- 58 человек

7.Чушла -------- 1 двор ------ 6 человек

8.Юдино ------ 4 двора --- 15 человек

9.Якунинск ----- 32 двора --- 125 человек

Всего: 246 дворов --- 807 человек

Хозяйственно-питьевое водоснабжение перечисленных населенных пунктов осуществляется из имеющихся ключей или скважин.

Промышленность отсутствует.

Канализация

В каждом дворе имеются надворные туалеты.

Дождевая канализация

Дождевые и талые воды ввиду небольших объемов отводятся лотками вдоль дорог за пределы застройки на поверхность.

Усть-Кабырзинское сельское поселение

Площадь поселения, га

Населенные пункты в составе поселения:

1.Усть-Кабырза -- 223 двора ----- 673 человека

2.Новый ------ 38 дворов ---- 149 человек

3.Усть-Пизас ------ 9 дворов ---- 24 человека

4.Таска ------------- 9 дворов ----- 10 человек

5.Усть-Кезес -------- 12 дворов ---- 22 человек

6.Нижние Кичи ----- 5 дворов ------ 12 человек

7.Средние Кичи ----- 9 дворов ----- 16 человек

8.Верхние Кичи

9.Джелсай ---------- 4 дворов ---- 7 человек

10.В. Александровка --- 3 двора ----- 6 человек

11.Сензасс -------- 17 дворов --- 54 человека

12.Узунгол

13.Колхоз. Карчит

14.Кантусс

15.Сара-Сет

16.Парлагол ----- 15 дворов ----- 25 человек

17.Ср. Пурла

18.Усть – Пурла ---- 1 двор ------ 1 человек

19.Усть-Азас ------ 23 двора ---- 29 человек

20.Чилису-Анзас ---- 24 двора ----- 81 человек

21.Белка ------- 8 дворов ---- 39 человек

22.Верхний Бугзас --- 11 дворов --- 31 человек

23.Средний Бугзас --- 2 двора ----- 11 человек

24.Эльбеза -------- 14 дворов ----- 49 человек

25.Нижний Алзак ------ 2 двора -------- 11 человек

26.Верхний Алзак ---- 2 двора ------- 5 человек

27.Нижний Нымзас -- 1 двор ----- 3 человека

28.Верхний Нымзас ---- 3 двора ----- 10 человек

29.Усть-Карагол ------- 4 двора ------ 15 человек

Всего: 439 дворов ---- 1283 человека

Все вышеперечисленные поселения размещены друг от друга на больших расстояниях. Хозяйственно-питьевое водоснабжение каждого из дворов решается индивидуально от ключей, имеющихся в данном районе.

Промышленность отсутствует.

Канализация

В каждом дворе населенного пункта имеются надворные туалеты.

Дождевая канализация

Дождевая канализация в вышеперечисленных населенных пунктах отсутствует.

Дождевые стоки по лоткам отводятся на поверхность.

Требуется организация отвода и очистки дождевых стоков.

## 6.2. Обращение с отходами производства и потребления

В соответствии со ст.8 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ (в ред. от 29.06.2012) к полномочиям муниципального района в области обращения с отходами относится организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

В настоящее время в РФ для отходов производства и потребления, в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов РФ от 15.06.2001 года № 511, установлено 5 классов опасности. В составе исходных данных отсутствуют сведения об объемах образования отходов на территории муниципального района.

Население МО Таштагольский район согласно Разделу 3.3.1. «Численность населения» составляет:

Существующее положение – 56,17 тыс.человек;

Проектное положение – 60 тыс.человек.

Ухудшение качества и санитарно-гигиенического состояния почвы обуславливается процессами засорения твердыми бытовыми отходами.

Нормы накопления бытового мусора приняты по Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления, НИЦ по проблемам управления ресурсосбережением и отходами, М., 1999 г и СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. «Планировка и застройка городских и сельских поселений», рассчитаны на программном комплексе ЭРА-Отходы «ЭРА-ПНОО версия 1.1.18», аналог расчета приведен в Приложении 3-2.

Расчет объема твердого бытового мусора для МО Таштагольский район приведен в таблицах 6.1 и 6.2.

Таблица 6.1.

Объем твердых бытовых отходов МО Таштагольский район 
(Существующее положение).

| Наименование отходов | Код по ФККО | Производство (наименование) | Опасные свойства отхода | Класс опасности отхода для ОПС | Количество [т/год] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таштагольское городское поселение |
| Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 9110010001004 | Жилая застройка Таштагольское городское поселение | данные не установлены | IV (четвертый) | 5130,000 |
| Смет с территории | 9900000000004 | Жилая застройка Таштагольское городское поселение | данные не установлены | IV (четвертый) | 3000,000 |
| Всего: |  | 8130,000 |
| Шерегешское городское поселение |
| Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 9110010001004 | Жилая застройка Шерегешское городское поселение | данные не установлены | IV (четвертый) | 2385,000 |
| Смет с территории | 9900000000004 | Жилая застройка Шерегешское городское поселение | данные не установлены | IV (четвертый) | 885,000 |
| Всего: |  | 3270,000 |
| Мундыбашское городское поселение |
| Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 9110010001004 | Жилая застройка Мундыбашское городское поселение | данные не установлены | IV (четвертый) | 1282,500 |
| Смет с территории | 9900000000004 | Жилая застройка Мундыбашское городское поселение | данные не установлены | IV (четвертый) | 900,000 |
| Всего: |  | 2182,500 |
| Казское городское поселение |
| Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 9110010001004 | Жилая застройка Казское городское поселение | данные не установлены | IV (четвертый) | 1080,000 |
| Смет с территории | 9900000000004 | Жилая застройка Казское городское поселение | данные не установлены | IV (четвертый) | 3550,000 |
| Темиртауское городское поселение |
| Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 9110010001004 | Жилая застройка Темиртауское городское поселение | данные не установлены | IV (четвертый) | 1035,000 |
| Смет с территории | 9900000000004 | Жилая застройка Темиртауское городское поселение | данные не установлены | IV (четвертый) | 290,000 |
| Всего: |  | 1325,000 |
| Спасское городское поселение |
| Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 9110010001004 | Жилая застройка Спасское городское поселение | данные не установлены | IV (четвертый) | 373,500 |
| Смет с территории | 9900000000004 | Жилая застройка Спасское городское поселение | данные не установлены | IV (четвертый) | 1212,500 |
| Всего: |  | 1586,000 |
| Каларское сельское поселение |
| Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 9110010001004 | Жилая застройка Каларское сельское поселение | данные не установлены | IV (четвертый) | 672,800 |
| Смет с территории | 9900000000004 | Жилая застройка Каларское сельское поселение | данные не установлены | IV (четвертый) | 130,000 |
| Всего: |  | 802,800 |
| Коуринское сельское поселение |
| Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 9110010001004 | Жилая застройка Коуринское сельское поселение | данные не установлены | IV (четвертый) | 182,300 |
| Смет с территории | 9900000000004 | Жилая застройка Коуринское сельское поселение | данные не установлены | IV (четвертый) | 5400,000 |
| Всего: |  | 5582,300 |
| Усть-Кабырзинское сельское поселение |
| Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 9110010001004 | Жилая застройка Усть-Кабырзинское сельское поселение | данные не установлены | IV (четвертый) | 288,000 |
| Всего: |  | 288,000 |
| Кызыл-Шорское сельское поселение |
| Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 9110010001004 | Жилая застройка Кызыл-Шорское сельское поселение | данные не установлены | IV (четвертый) | 209,300 |
| Всего: |  | 209,300 |
| Итого: |  | 31095,10 |

Необходимая площадь полигона, из расчета 0.05 га на 1000 тонн отходов с учетом накопления 5% крупногабаритных отходов (СниП 2.07.01 – 89* ,стр.21) составит:

Существующее положение – 1,55 га в год.

В настоящее время площадь усовершенствованных свалок составляет – 7 га.

Таблица 6.2.

Объем твердых бытовых отходов МО Таштагольский район (Перспектива).

| Наименование отходов | Код по ФККО | Производство (наименование) | Опасные свойства отхода | Класс опасности отхода для ОПС | Количество [т/год] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таштагольское городское поселение |
| Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 9110010001004 | Жилая застройка Таштагольское городское поселение | данные не установлены | IV (четвертый) | 5287,500 |
| Смет с территории | 9110010001004 | Жилая застройка Таштагольское городское поселение | данные не установлены | IV (четвертый) | 3600,000 |
| Всего: |  | 8887,500 |
| Шерегешское городское поселение |
| Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 9110010001004 | Жилая застройка Шерегешское городское поселение | данные не установлены | IV (четвертый) | 2970,000 |
| Смет с территории | 9110010001004 | Жилая застройка Шерегешское городское поселение | данные не установлены | IV (четвертый) | 1062,000 |
| Всего: |  | 4032,000 |
| Мундыбашское городское поселение |
| Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 9110010001004 | Жилая застройка Мундыбашское городское поселение | данные не установлены | IV (четвертый) | 1282,500 |
| Смет с территории | 9110010001004 | Жилая застройка Мундыбашское городское поселение | данные не установлены | IV (четвертый) | 1080,000 |
| Всего: |  | 2362,500 |
| Казское городское поселение |
| Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 9110010001004 | Жилая застройка Казское городское поселение | данные не установлены | IV (четвертый) | 1080,000 |
| Смет с территории | 9110010001004 | Жилая застройка Казское городское поселение | данные не установлены | IV (четвертый) | 4260,000 |
| Всего: |  | 5340,000 |
| Темиртауское городское поселение |
| Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 9110010001004 | Жилая застройка Темиртауское городское поселение | данные не установлены | IV (четвертый) | 1102,500 |
| Смет с территории | 9110010001004 | Жилая застройка Темиртауское городское поселение | данные не установлены | IV (четвертый) | 348,000 |
| Всего: |  | 1450,500 |
| Спасское городское поселение |
| Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 9110010001004 | Жилая застройка Спасское городское поселение | данные не установлены | IV (четвертый) | 405,000 |
| Смет с территории | 9110010001004 | Жилая застройка Спасское городское поселение | данные не установлены | IV (четвертый) | 1455,000 |
| Всего: |  | 1860,000 |
| Каларское сельское поселение |
| Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 9110010001004 | Жилая застройка Каларское сельское поселение | данные не установлены | IV (четвертый) | 693,000 |
| Смет с территории | 9110010001004 | Жилая застройка Каларское сельское поселение | данные не установлены | IV (четвертый) | 156,000 |
| Всего: |  | 849,000 |
| Коуринское сельское поселение |
| Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 9110010001004 | Жилая застройка Коуринское сельское поселение | данные не установлены | IV (четвертый) | 182,300 |
| Смет с территории | 9110010001004 | Жилая застройка Коуринское сельское поселение | данные не установлены | IV (четвертый) | 6480,000 |
| Всего: |  | 6662,300 |
| Усть-Кабырзинское сельское поселение |
| Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 9110010001004 | Жилая застройка Усть-Кабырзинское сельское поселение | данные не установлены | IV (четвертый) | 288,000 |
| Всего: |  | 288,000 |
| Кызыл-Шорское сельское поселение |
| Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 9110010001004 | Жилая застройка Кызыл-Шорское сельское поселение | данные не установлены | IV (четвертый) | 209,300 |
| Всего: |  | 209,300 |
| Поселок для разработки маргацевых руд |
| Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 9110010001004 | Жилая застройка Поселок для разработки марган. руд | данные не установлены | IV (четвертый) | 202,500 |
| Всего: |  | 202,500 |
| Итого: |  | 35493,00 |

На перспективу необходимая площадь для Полигона составит – 1,77 га в год.

Согласно инструкции по проектированию эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых отходов, М. 1997 г. Минстрой РФ. П. 1.5. Площадь участка, отводимого под полигон, выбирается, как правило, из условия срока его эксплуатации не менее 15 – 20 лет. Отсюда следует, что необходимая площадь полигона составит не менее 36 га.

В настоящий момент на стадии рабочего проектирования разрабатываются три площадки для размещения Полигонов ТБО:

- В районе п. Чугунаш площадь полигона составит 6,25 га;

- Возле пгт.Каз, в районе Амфитеатра Бегунец, площадь полигона составит 2 га;

- Возле пгт.Мундыбаш, в районе старой дамбы, площадь полигона составит – 2га.

Общая площадь полигонов ТБО составит – 10, 25 га, срок эксплуатации полигонов составит 6 лет.

Мероприятия по обращению с отходами сектора «А».

Объем накопления бытового мусора от промкомзоны и общественных объектов сектора «А» составит 6221,33 м3/год.

Складирование бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры, вывоз бытового мусора предлагается по договору со Спецавтохозяйством г.Таштагол на городскую свалку в районе п.Чугунаш.

Объем накопления отходов производства от промкомзоны сектора «А» составит 28,98 тонн/год.

Сбор отходов и их вывоз осуществляется по предварительно заключенным договорам со специализированными организациями, осуществляющими деятельность по обращению с данными видами отходов.

Мероприятия по обращению с отходами сектора «Е».

Объем накопления бытового мусора от промкомзоны и общественных объектов сектора «Е» составит 5912,18 м3/год.

Складирование бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры, вывоз бытового мусора предлагается по договору со Спецавтохозяйством г. Таштагола на городскую свалку в районе п.Чугунаш (в дальнейшем с 2007 года полигон ТБО).

Объем накопления отходов производства от промкомзоны сектора «Е» составит 28,98 тонн/год.

Сбор отходов и их вывоз осуществляется по предварительно заключенным договорам со специализированными организациями, осуществляющими деятельность по обращению с данными видами отходов.

Задачи экологической политики:

- Совершенствование системы сбора и утилизации бытовых отходов;

- Формирование у населения культуры сбора и утилизации бытовых отходов.

Кладбища

Площадь всех существующих кладбищ составляет – 50,36 га, необходимая площадь кладбища согласно СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. «Планировка и застройка городских и сельских поселений» из расчета 0.24 га на 1 тыс. человек составляет:

Существующее положение – 13,48 га;

На перспективу – 14,40 га.

В настоящее время закрывается небольшое кладбище в пгт.Шерегеш – 0,5 га, возможность захоронений в границах оставшихся существующих кладбищ имеется.

## 6.3. Энергоснабжение

### 6.4.1 Электроснабжение

Схемой развития Кузбасской энергосети, разработанной институтом «Энергосеть проект» 1996-2000г. предусмотрено строительство подстанции 500/110 кВ «Чугунаш».

Подстанция предназначена для покрытия электрических нагрузок горнорудных предприятий юга Кемеровской области, питания электротяги ж/д участка Новокузнецк – Таштагол и других потребителей, располагаемых вдоль указанного участка, а также для обеспечения нормальной загрузки линии 110 кВ «ЮК ГРЭС – Темир-Тау – Кондома» и «ЮК ГРЭС – Темир-Тау».

В соответствии с указанной работой на ПС 500 кВ/110 «Чугунаш», предусматривается установка 2-х автотрансформаторов 500/110 кВ мощностью по 250 мВа каждый.

Питание подстанций предусмотрено «шлейфорным» заходом одной из цепей ВЛ 500 кВ «Саяно-шушенский ГЭС – ПС Новокузнецкая», трасса которой проходит на расстоянии 2,5 км от ПС 500 кв «Чугунаш».

В настоящее время институтом ОАО «Томскэнергосеть проект» разрабатывается «Схема развития энергосистемы юга Кузбасса», в т. ч. и Таштагольского района. В указанной работе учитываются потребности спортивно-туристического комплекса «Шерегеш».

Проектом генерального плана секторов «Е» и «А» спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» предусмотрено строительство следующих объектов электроснабжения:

- ВЛ – 110 кВ ПС «Темирская» – ПС «Кондомская» протяженностью 46 кВ АС-240.

- Двухцепная ВЛ – 110 кВ ПС «Кондомская» – ПС «Каритшал» с отпайкой на ПС «Шория-тур» протяженностью 20 км АС-120.

- Расширение ОРУ – 110 кВ ПС «Кондомская» на три линейные ячейки.

- ПС – 110/35/6 кВ «Каритшал»

- ПС – 110/35/6 кВ «Шория-тур»

- Замена проводов ВЛ – 110 кВ ЮК ГРЭС – ПС «Тимирская», протяженностью 57 км на АС-185.

- Замена провода на ВЛ – 110 кВ ПС – «Тимирская» – ПС «Калары» – ПС «Кондомская» протяженностью 76,9 км на АС-185.

Схема электроснабжения района приведена на чертеже СТП-4.

В связи с освоением новых территорий под строительство объектов жилья, обслуживание и др. предусматривается усиление объектов электроснабжения основных поселений района.

По данным комплексной программы социально-экономического развития Таштагольского района до 2011 г. планируется по всем источникам финансирования вложить в развитие сетей электроснабжения и сетевого хозяйства порядка 1532 млн. рублей (в ценах 2007г.).

### 6.4.2 Теплоснабжение

1 Основные климатические данные

Расчетные параметры наружного воздуха приняты согласно СНиП 23-01-99:

1) Зимняя температура воздуха для отопления и вентиляции – (-400С);

2) Средняя температура отопительного периода – (-7,80С);

3) Продолжительность отопительного периода – 236 суток;

4) Средняя скорость ветра – 1,5 м/с.

При разработке раздела «Теплоснабжение» использована «Схема теплоснабжения г. Таштагола», разработанная Кузбассгражданпроектом в 1986г.

Решения «схемы» не реализованы и требуют корректировки.

2 Существующее положение

Таштагольский район разделен на шесть городских поселений (6 тепловых районов) и 4 сельских поселения.

Величины максимально-часовых расходов тепла на жилищно-коммунальный сектор на 1.01.2007 и проектный срок определены по укрупненным показателям согласно СНиП 2.04.07-86 и СНиП 41-02-2003г. и сведены в таблицу 6.3.

По плану социально-экономического развития существующие промышленные предприятия не расширяются, поэтому потребность в тепле сохранилась.

Мелкие промышленные предприятия: ООО «Хлебное производство», ЗАО «Горэлектро», ОАО «Прииск Алтайский», водозаборные, очистные сооружения и др. снабжаются теплом от собственных котельных.

Теплоснабжение новых предприятий: цементный завод на ст. Учулен, Селезеньский м/р марганцевых руд и ОАО «Шалымская ГРЭ» в г. Таштаголе разрабатывается застройщиком в составе проекта предприятия.

Жилищно-коммунальный сектор снабжается теплом от отопительных, принадлежащих ООО «Тепловик» и производственно-отопительных котельных, принадлежащих промышленным предприятиям.

Согласно таблице 6.4, на проектный срок дефицит тепла не выявлен, в отопительных котельных есть резерв, который покрывает тепловые нагрузки.

Все котельные сохраняются ввиду отдаленности и по технологическим требованиям.

При необходимости в существующих котельных заменить устаревшее оборудование на энергоэффективное и переложить теплотрассы на больший диаметр (по пропускной способности).

В п. Чугунаш со строительством нового жилья необходимо строительство котельной на Q = 2,8 МВт.

Для ж.к.с – теплоноситель вода, температурный график отпуска тепла с производственно-отопительных котельных 130-700С, схема теплоснабжения открытая; с отопительных – 95-700С, схема теплоснабжения закрытая.

Теплоснабжение туристического комплекса «Шерегеш» сектор «А» с Qобщ = 22,27 МВт и сектор «Е» с Qобщ = 33,7 МВт согласно проектов генпланов предусматривается от индивидуальных электрокотельных для каждого объекта, установленных непосредственно в подвальных помещениях или пристроенных к зданиям.

При разработке генплана г. Таштагола рекомендации по теплоснабжения подлежат уточнению.

## 6.5 Связь

Программой социально-экономического развития Таштагольского района до 2014 г. предусматривается развитие сети телефонной связи проводной и беспроводной, спутникового телевидения и интернета в отдаленных поселениях.

Особое внимание уделяется внедрению цифрового оборудования нового поколения.

Планируется в развитии связи района вложить по всем источникам финансирования до 2011 года 39,2 млн. рублей на:

- реконструкцию устаревшего оборудования телефонных станций (Шерегеш, Каз, Темир-Тау);

- монтаж и установка трех базовых станций сотовой связи для обеспечения связи с отдаленными районами;

- на 100% радиофикацию поселений.

Таблица 6.3.

Потребность в тепле жилищно-коммунального сектора

| № п/п | Наименование городских и сельских поселений | Максимально-часовая МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | благоустроенная застройка (горячая вода) | % обеспеченности центр. тепл. | неблагоустроенная застройка (отопительные печи) | всего |
|  |  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение (средняя) | итого |  |  |  |
| Отчетный 2007г. с учетом обеспеченности центральным теплоснабжением |
| 1 | Таштагольское | 44,588 | 5,96 | 50,55 | г.в. – 69,5 от. – 70,4 | 13,2 | 63,75 |
| 2 | Шерегешское | 24,67 | 3,635 | 28,31 | г.в. – 91,2 от. – 91,2 | 2.17 | 30,48 |
| 3 | Мундыбашское | 10,278 | 1,05 | 11,33 | г.в. – 49 от. – 52 | 4,8 | 16,13 |
| 4 | Казское | 10,08 | 1,393 | 11,47 | г.в. – 77,2 от. – 77,2 | 2,3 | 13,77 |
| 5 | Темир-Тауское | 7,89 | 0,9 | 8,79 | г.в. – 52,1 от. – 58,1 | 3,31 | 12,1 |
| 6 | Спасское | 0,482 | 0,03 | 0,51 | г.в. – 4,6 от. – 23,2 | 0,04 | 0,55 |
| 7 | Каларское сельское поселение (п. Чугунаш) | 0,374 | 0,062 | 0,436 | г.в. – 5,5 от. – 5,5 | 0,353 | 0,789 |
|  |  |  | Итого: | 111,40 |  | 26,17 | 137,57 |
| Проектный срок |
| 1 | Таштагольское | 59,47 | 8,83 | 63,3 | - | 16,41 | 84,71 |
| 2 | Шерегешское | 58,23 | 4,96 | 63,19 | - | 0,736 | 63,926 |
| 3 | Мундыбашское | 9,93 | 2,14 | 12,07 | - | 6,47 | 18,54 |
| 4 | Казское | 10,025 | 1,804 | 11,83 | - | 2,27 | 14,1 |
| 5 | Темир-Тауское | 8,37 | 1,84 | 10,21 | - | 5,22 | 15,43 |
| 6 | Спасское | 2,265 | 0,675 | 2,94 | - | 1,34 | 4,28 |
| 7 | Поселок для разработки марганцевых руд | 2,464 | 0,34 | 2,8 | - | - | 2,8 |
| 8 | Каларское сельское поселение (п. Чугунаш) | 2,32 | 1,16 | 3,48 | - | 3,88 | 7,36 |
| 9 | Усть-Кабырзинское сельское поселение | - | - | - | - | 2,88 | 2,88 |
| 10 | Коуринское сельское поселение | - | - | - | - | 1,822 | 1,82 |
| 11 | Кызыл-Шорское сельское поселение | - | - | - | - | 2,092 | 2,09 |
|  |  | Итого: |  | 174,82 |  | 43,12 | 217,94 |
| 12 | Туристический комплекс «Шерегеш»: |  |  |  |  |  |  |
|  | Сектор «А» | 18,715 | 3,51 | 22,22 | - | - | 22,22 |
|  | Сектор «Е» | 29,27 | 4,03 | 33,30 | - | - | 33,30 |
|  |  | Итого: |  | 230,34 |  | 43,12 | 273,456 |

Таблица 6.4.

Баланс тепла

| № п/п | Наименование городских и сельских поселений | Максимально-часовая нагрузка тепла МВт/Гкал/ч (проектный срок ж.к.с.) | Источник тепла | Марка котлов | Количество котлов | Установленная мощность Гкал/ч | Подключенная мощность Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Таштагольское | 68,3/58,9 | 1. Производственно-отопительная котельная ОАО «Евразруда» | К50-14/40-500 | 5 | 130,0 | 110,0 |
|  |  |  | 2. Котельная №1 (ЦМК) | ДКВр 6,5/13 КЕ 10/14 КЕ 4/14 | 1 2 1 | 20,13 | 2,39 |
|  |  |  | 3. Котельная №2, пос. Шалым | ДКВр 10/13 ДКВр 6,5/13 КВТС ВЦКС | 1 1 1 | 16,9 | 3,121 |
|  |  |  | 4. Котельная №3 (ВГСЧ) | КВТС 1,65 КВТС 1,65 | 1 1 | 2,65 | 1,065 |
|  |  |  | 5. Котельная №4 (ЮЭС) | КВТМ 1,0 КВТС 1,2 | 1 1 | 1,9 | 0,182 |
|  |  |  | 6. Котельная №5, ул. Калинина | КВ 0,8 | 2 | 1,2 | 0,32 |
|  |  |  | 7. Котельная №6 (ГРЭ) | КВТС 1,0 КВТС 1,25 КВТС 0,8 | 1 1 1 | 2,61 | 0,93 |
|  |  |  | 8. Котельная №9, верхняя зона п. Шалым | «Сибирь 9» | 4,0 | 4,0 | 1,6 |
| 2 | Шерегешское | 63,19/54,47 | Котельная УПК №2, ООО «Шерегеш-Энерго» | КВТС 20 ДКВР-20-13 | 3 6 | 119,0 | 79,92 |
|  |  |  | УПК 1 | КВТС 20 ДКВР-20-13 | 1 1 | 26,0 | 16,56 |
| 3 | Мундыбашское | 12,07/10,40 | Котельная №1 ООО «Шерегеш-Энерго» |  | 5 | 39,0 | 9,125 |
|  |  |  | Котельные ЖКХ – 4 шт. |  | 14 | 12,9 | 6,9 |
| 4 | Казское | 11,83/10,2 | Котельная производственно-отопительная ОАО «Евразруда», Казский филиал | ДКВР 10/13 КВТС 20 | 2 3 | 6,25 60,0 | 3,75 13,0 |
| 5 | Темир-Тауское | 10,21/8,80 | Котельная производственно-отопительная | ДКВР 20-13 | 3 | 33,65 | 5,0 |
| 6 | Спасское | 2,94/2,53 | Котельная №7 ООО «Тепловик» | Универсал-6 | 2 | 0,332 | 0,166 |
|  |  |  | Котельная №8 ООО «Тепловик» | КВр-0,8 | 6 | 3,6 | 0,14 |
| 7 | Каларское сельское поселение (п. Чугунаш) | 3,48/3,0 | Котельная школы №18 | КВр-0,64 | 2 | 1,28 | 0,64 |
| 8 | Туристический комплекс «Шерегеш» Сектор «А» Сектор «Е» | 22,22/19,15 33,30/28,70 | от индивидуальных электрокотельных для каждого объекта |  |  |  |  |
| 9 | Поселок для разработки марганцевых руд | 2,8/2,41 | строительство новой котельной |  |  |  |  |
|  | Итого: | 230,34/198,56 |  |  |  | 481,4 | 254,81 |

# 7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Экологический потенциал района определяется антропогенными воздействиями на природный комплекс. Экологический потенциал включает в себя устойчивость природного комплекса, степень его изменения и возможность деформации под воздействием антропогенных нагрузок.

Горные территории с зоной лесных ландшафтов менее освоены и более труднодоступные для включения их в хозяйственную деятельность и расселения населения.

Горные районы испытывают на себе значительные антропогенные воздействия, связанные с массовым потреблением лесных ресурсов.

Главной водной артерией является река Кондома. В целом гидрографическая сеть способна обеспечить дальнейшее развитие района.

Почвенный покров сохранился в пределах Горной Шории. Почвенный покров является малопродуктивным для сельскохозяйственного освоения.

В силу высокого расположения лесов Горной Шории, они оказались менее затронутыми вырубками и сохранили свои водоохранные и водорегулирующие функции.

Наибольшим экологическим потенциалом в настоящее время обладают горные районы Горной Шории. В силу особенностей своего природного комплекса они являются наименее благоприятными для хозяйственного освоения. Район горной Шории является районом сохранения и возобновления оставшихся видов флоры и фауны, а также различных типов ландшафтов и может быть максимально использованы для природоохранной деятельности.

## 7.1. Охрана атмосферного воздуха

Схема оценки пригодности территории по природно-климатическим и санитарно-гигиеническим условиям для градостроительных целей приведены на чертеже СТП-3.

Фоновые концентрации загрязняющих атмосферу веществ – это концентрации загрязняющих атмосферу веществ, создаваемые всеми источниками загрязнения (ГОСТ 17.2.1.03-84), перечень предприятий приведен в таблице 7.2.

Фоновые концентрации по загрязняющим веществам приняты согласно письму № 984 от 21.12.2007 г. Новокузнецкой гидрометеорологической обсерватории (Приложение 3-1) и составляют, в мг/м3:

для г. Таштагол

| Оксид углерода | 2,50 | 0,50 ПДК |
| --- | --- | --- |
| Диоксид азота | 0,074 | 0,37 ПДК |
| Диоксид серы | 0,025 | 0,05 ПДК |
| Взвешенные вещества | 0,220 | 0.44 ПДК |
| Сажа | 0,10 | 0,67 ПДК |

для населенных пунктов: Шерегеш, Мундыбаш, Каз, Темиртау, Спасск, Усть-Кабырза, Чугунаш, Кондома

| Оксид углерода | 1,50 | 0,30 ПДК |
| --- | --- | --- |
| Диоксид азота | 0,050 | 0,25 ПДК |
| Диоксид серы | 0,015 | 0,03 ПДК |
| Взвешенные вещества | 0,170 | 0,34 ПДК |
| Сажа | 0,10 | 0,67 ПДК |

В число приоритетов экологической политики в Таштагольском муниципальном районе включены такие направления, как:

- Разработка эколого-экономических комплексных мероприятий, обеспечивающих экологическую безопасность;

- Содействие предприятиям горнорудной промышленности в ликвидации прошлого экологического ущерба, формировании и реализации программ рекультивации земель;

- Внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий на основных промышленных предприятиях.

При реализация этих направлений ожидается снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 13.6 тыс. тонн в 2007 году до 10,6 тыс.тонн в 2016 г. Динамика снижения выбросов приведена на рисунке 24.

Рисунок 24. Динамика снижения выбросов

Схема загрязнения атмосферного воздуха приведена на рисунке 10 (чертеж СТП-3).

Район «Б» охватывает небольшую территорию Таштагола и Мундыбаш. Уровень загрязнения воздуха небольшой. Характеризуется выбросами а/б заводов, котельных.

Район «В» охватывает малоосвоенную территорию, где отсутствуют источники промышленных выбросов.

В подрайоне 2б – сырьевой базе черной металлургии могут сложиться обстоятельства по повышению загрязнения воздуха в случае размещения объектов, у которых имеются источники выбросов.

В районе «В» с учетом существующего положения и прогнозов его освоения не следует ожидать существенных изменений в составе воздуха.

ВЫВОД: Из приведенных данных по фоновому загрязнению атмосферного воздуха следует, что Таштагольский район с потенциалом загрязнения атмосферного воздуха по основным загрязняющим веществам ниже 1 ПДК пригоден проживания людей. Согласно Динамике снижения валовых выбросов ЗВ уровень загрязнения атмосферного воздуха будет снижен на 23 %. Размещение новой жилой застройки ВОЗМОЖНО согласно архитектурно – планировочному решению.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха сектора «А».

Рассмотрено три варианта теплоснабжения:

I вариант: Центральная котельная на дизельном топливе для всего комплекса и тепловые сети к каждому потребителю. Котельная расположена в промкомзоне.

II вариант: Котельная для промкомзоны на дизельном топливе, индивидуальные и групповые котельные для гостиничного комплекса. Тепловые сети – от котельной до потребителей промкомзоны и от групповых котельных до потребителей.

Котельная для промкомзоны расположена на территории самой зоны. Котельные для гостиничного комплекса расположены на территории гостиницы на расстоянии 50 м от жилых корпусов для возможности организации санитарно-защитной зоны, если обеспечить это требование не возможно, проектируется одна котельная на группу гостиниц с возможностью организации необходимой санитарно- защитной зоны.

III вариант: Индивидуальные электрокотельные для каждого объекта теплоснабжения. Устанавливаются непосредственно в подвальном помещении или на первом этаже потребителя, при мощности до 500 кВт.

Котельные большей мощности – отдельностоящие, сблокированные с электропомещениями на расстоянии 10-15 м от жилых корпусов.

В качестве топлива для I, II вариантов теплоснабжения выбрано дизельное топливо.

Электроснабжение выполняется согласно ТУ № 70-211-31/194 от 20.01.05 г., выданные ОАО «Кузбассэнерго».

Анализ расчетов рассеивания показал, что загрязнение атмосферного воздуха при рассмотрении I и III варианта теплоснабжения, практически на одном уровне. Превышение 1 ПДК в I и III вариантах теплоснабжения для следующих загрязняющих веществ: 0184- Свинец и его соединения; 0301- Азота диоксид; 0337- Оксид углерода; 0184+0330 и 0301+0330 – Групп суммации; находится в пределах санитарно-защитной зоны промкомзоны. Для рабочей зоны данные выбросы – в пределах ПДК.

Остальной вклад, кроме котельных, в загрязнение атмосферы вносят объекты прокомкомзоны сектора «А».

К реализации рекомендуем III вариант теплоснабжения, т.к. он исключает выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от котельных и является наиболее экономичным. В связи с тем, что приземные массовые концентрации по всем веществам не превышают 0.87 ПДК в селитебной зоне гостиничного комплекса и зоне отдыха, что отвечает санитарно-гигиеническим требованиям, размещение объектов туристско-спортивного комплекса ВОЗМОЖНО согласно архитектурно-планировочному решению.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха сектора «Е».

По результатам оценки влияния выбросов на окружающую среду, выполненным ФГУП ПИ «Сибирский сантехпроект» по трем вариантам строительства котельных для теплоснабжения спортивно-туристического комплекса «Е» наиболее благоприятным является IV вариант (установка индивидуальных электрокотлов на каждый объект комплекса).

Индивидуальные котельные предусматриваются для каждого теплопотребителя с электрокотлами на основе электронагревателей ЭнаТС «Эдисон» ЗАО «Сибтехмонтаж» г.Новосибирск.

Электроснабжение комплекса выполняется согласно ТУ № 70-211-31/3271 от 26.04.05 г., выданные ОАО «Кузбассэнерго».

Выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от котельных– нет.

Основной вклад в загрязнение атмосферы вносят объекты прокомкомзоны сектора «Е».

Результаты расчета рассеивания показали превышение ПДК только по (0184) Свинцу и его соединениям в пределах прокозоны. В селитебной зоне максимально приземные концентрации по (0184) свинцу составят 0,68 ПДК.

Приземные массовые концентрации по всем веществам в селитебной зоне не превышают 0,68 ПДК, что отвечает санитарно-гигиеническим требованиям для особо охраняемых территорий не более 0, 8 ПДК, размещение объектов туристско-спортивного комплекса ВОЗМОЖНО согласно архитектурному решению.

## 7.2. Охрана поверхностных вод

Реки, берущие начало в Горной Шории, представляют собой типичные горные водотоки с порожистым и валунистым руслом, бурно и стремительно несущиеся в глубоко врезанных каньонообразных, петляющих долинах.

Питание рек в основном смешанного типа; оно идет главным образом за счет талых вод сезонных и высокогорных снежников и ледников и в меньшей степени за счет дождевого стока и подземных вод. Влага, накопленная за зимний период, имеет ведущее значение в формирование стока рек Шории, которая питает реки по весьма разветвленной сети непостоянных водотоков. Недоучет этих факторов, определяющих водный режим горной части Шории в условиях интенсивных вырубок темнохвойной тайги в последние десятилетия приводит к прогрессивному уменьшению запасов воды в реках Шории. Начало процесса обмеления шорских рек, видимо, начался в конце 30-х годов XX в. и ярко проявился уже в конце 50-х гг.

В связи с этим необходимо выполнить работу по обоснованию гидрологических характеристик рек, учитывая состояние вырубок в настоящее время.

Основными водными артериями района, являются реки: Кабырза, Тельбес, Мрас-Су, Мундыбаш, и основная река Горной Шории Кондома (392 км.). Практически на всем протяжении река имеет отвесные, скалистые берега, изрезанные ручьями и оврагами, с периодически расширяющейся поймой и многочисленными перекатами и порогами. Уровень реки резко колеблется в меженный период и в паводок. У крупных рек, коей является Мрас-Су – (338 км-протяженность реки), уже в среднем течении местами хорошо выделяются надпойменные террасы.

Все реки относятся к водоемам рыбохозяйственного значения.

Согласно водному кодексу РФ от 01.01.2007г. ст.65 п.1, водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер и водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной деятельности и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранные и прибрежные зоны рек приняты в соответствии с «Водным кодексом РФ» вступившим в силу 01.01.2007г. с учетом генерального плана застройки города. В таблице 7.1 приведены размеры водоохранных зон рек в районах существующей и прогнозируемой застройки.

Таблица 7.1.

Размеры водоохранных зон водных объектов.

| № пп | Наименование водного объекта | Протяженность, км | Размер водоохраной зоны, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реки |
| 1 | Кондома | 392 | 200 | Левый приток р.Томь |
| 2 | Мрассу | 338 | 200 | Левый приток р.Томь |
| 3 | Мундыбаш | 120 | 200 | Правый приток р.Кондома |
| 4 | Большой Унзас | 106 | 200 | Левый приток р.Мрассу |
| 5 | Пызас | 81 | 200 | Левый приток р.Мрассу |
| 6 | Тельбес | 80 | 200 | Правый приток р.Мундыбаш |
| 7 | Большой Таз | 77 | 200 | Правый приток р.Тельбес |
| 8 | Кабырза | 74 | 200 | Правый приток р.Мрассу |
| 9 | Мунжа | 51 | 200 | Левый приток р.Кондома |
| 10 | Таяс | 38 | 100 | Левый приток р.Кабырза |
| 11 | Каз | 37 | 100 | Правый приток р.Кондома |
| 12 | Большая Суета | 35 | 100 | Левый приток р.Мрассу |
| 13 | Амзас | 32 | 100 | Правый приток р.Мундыбаш |
| 14 | Кызас | 32 | 100 | Левый приток р.Мрассу |
| 15 | Таймет | 26 | 100 | Правый приток р.Кондома |
| 16 | Шалым | 25 | 100 | Правый приток р.Кондома |
| 17 | Сынзас | 24 | 100 | Правый приток р.Кабырза |
| 18 | Колзас | 24 | 100 | Левый приток р.Мрассу |
| 19 | Узас | 24 | 100 | Левый приток р.Мрассу |
| 20 | Пурла | 22 | 100 | Левый приток р.Пызас |
| 21 | Кизас | 20 | 100 | Правый приток р.Мрассу |
| 22 | Малая Кондома | 19 | 100 | Левый приток р.Кондома |
| 23 | Малая Суета | 18 | 100 | Левый приток р.Мрассу |
| 24 | Су-Мрас | 17 | 100 | Правый приток р.Мрассу |
| 25 | Коура | 16 | 100 | Правый приток р.Мунжа |
| 26 | Кантус | 15 | 100 | Правый приток р.Таяс |
| 27 | Азас | 15 | 100 | Правый приток р.Мундыбаш |
| 28 | Уруш | 14 | 100 | Правый приток р.Кондома |
| 29 | Учулен | 14 | 100 | Правый приток р.Мундыбаш |
| 30 | Селезень | 14 | 100 | Левый приток р.Мунжа |
| 31 | Большой Базас | 12 | 100 | Правый приток р.Кондома |
| 32 | Талип | 11 | 100 | Левый приток р.Мундыбаш |
| 33 | Соль-Мрас | 10 | 100 | Правый приток р.Мрассу |
| Реки и ручьи протяженностью до 10 км |
| Калтаран, Казанкол, Жасменка, Чугунаш и др. реки и ручьи | < 10 | 50 |  |

Границы водоохранных зон показаны на Схемах генеральных планов основных поселений, в Альбоме, М:25000.

Вопросы водоснабжения, водоотведения и отвода дождевых стоков отражены в Разделе 6.1. «Водоснабжение и канализация».

В качестве основных мероприятий в указанном разделе предусматриваются: очистка хоз-бытовых и дождевых стоков.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод сектора «А».

На северо-востоке протекает р. Каменушка, а на юге р. Унзас. Кроме них у подножья горы из-за большого количества выходов родников образуются безымянные ручьи, которые текут в восточном и юго-восточном направлении.

Водоохранные и прибрежные зоны рек и ручьев приняты в соответствии с требованиями Распоряжения Администрации Кемеровской области от 31.12.97 г. №1283-Р.

Общая площадь водо-охранных зон составит 23,82 га, озеленение их – 14.29 га (60 % от площади водо-охранных зон).

В проекте предусмотрено полное благоустройство территории, что предотвращает загрязнение подземных и поверхностных вод, а также почв.

Хоз-питьевое водоснабжение сектора «А» предусматривается из открытого водозабора на р. Мундыбаш.

Сектор «А» – 2905 м3/сутки.

Вода от водозабора по водоводу подается на водоочистную станцию, после очистки поступает в кольцевую сеть проектируемого комплекса.

Хоз-бытовые стоки поступают на вновь проектируемые очистные сооружения. Очистные сооружения приняты с полной биологической очисткой, с доочисткой на контейнерах блочного исполнения. Технология очистки обеспечивает высокую степень очистки, отвечающую нормативам сброса в водоем рыбохозяйственного значения р. Каменушка.

Отвод поверхностных стоков предусматривается по самотечным коллекторам с последующим поступлением на ранее запроектированные очистные сооружения дождевых стоков в «Проекте Планировки горнолыжного комплекса «Мустаг» на г. Зеленая п. Шерегеш Таштагльского района. Гостиничный комплекс». Положительное заключение № Э1/302 от 19.12.2001 г. экспертной комиссии Государственной экологической экспертизы Комитета МПР РФ по Кемеровской области. Сброс очищенных стоков предусматривается в р. Каменушка.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод сектора «Е».

Основные водотоки района представлены притоками рек Кондома и Мрас-Су: река Мундыбаш и река Талип. Источником питания рек и ручьев являются атмосферные осадки. Водосборная площадь заселена и задернована.

В соответствии с распоряжение Администрации Кемеровской области от 31.12.97 г № 1283-р «Об утверждении размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос на водных объектах области» ширина водоохраной зоны р.Талип- 50 метров.

Водоохранная зона р.Мундыбаш, ширина которой составляет 300 метров, расположена на территории второго и третьего поясов проектируемого водохранилища на р. Мундыбаш. В соответствии с п.10 Постановления Правительства РФ от 23.11.1996 г. №1440 режим хозяйственной деятельности на территории водоохраной зоны устанавливается аналогично режиму в пределах зон санитарной охраны проектируемого водохранилища.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитные зоны до жилой территории для сооружений канализации приняты:

- для насосных станций – 20 м,

- для очистных сооружений хозбытовой канализации- 200 м.

Раздел «Внеплощадочное водоснабжение и канализация к генеральному плану сектора «Е»» разработан ФГУП Сибирский «Водоканалпроект».

Данным разделом решены все вопросы хоз-питьевого водоснабжения всего спортивно-туристического комплекса на полное развитие, в том числе на первую очередь строительства для сектора «Е» и сектора «А»

В разделе предусмотрены рыбозащитные мероприятия.

Источником хоз-питьевого водоснабжения принята река Мундыбаш с организацией водохранилища сезонного регулирования.

Сектор «Е» – 3815 м3/сутки

Парк дикой природы -324,41 м3/сутки

Хоз-бытовая канализация. Расчетное количество бытовых сточных вод отводимых от сектора «Е» составляет: На первую очередь – 3000 м3/сутки, в том числе – первый этап – 600 м3/сутки.

Расчетное количество бытовых сточных вод отводимых от парка дикой природы – 324, 14 м3/сутки.

По самотечным коллекторам стоки через КНС поступают на очистные сооружения полной биологической очистки.

После очистки стоки перекачиваются в реку Томь.

Дождевая канализация. Общий объем стоков, поступающих на очистные сооружения с территории сектора «Е» составляет – 274779,2 м3/год.

Объем стоков, поступающих на очистные сооружения, с территории парка дикой природы составляет – 5894,82 м3/год.

Дождевые стоки по самотечным коллекторам поступают на очистные сооружения. Пройдя очистки: песколовки, отстойники, фильтры – стоки перекачиваются в р. Томь.

## 7.3. Охрана почв и ландшафтов

Муниципальное образование (МО) Таштагольский район полностью расположен в границах Горной Шории.

Горная Шория – это небольшая горно-таежная область на юге Западной Сибири, на стыке Алтая и Саян. Горная Шория протянулась на 170 км с севера на юг от реки Томи до Бийской Гривы и на 100 км с запада на восток от Салаирского кряжа до Абаканского хребта.

Центр Горной Шории – город Таштагол («Камень на ладони») – находится в 560 км от Новосибирска, 400 км от Кемерова и в 160 км от Новокузнецка.

Главные особенности рельефа Шории – преобладание мягких очертаний вершин, расчлененных речными долинами; лишенные растительности гольцы, венчающие крупные гранитные массивы высотой до 1,5 тыс. м. Главная вершина Горной Шории – священная гора Мустаг (1570 м). Всю восточную часть Шории занимает крупный карстовый район с многочисленными пещерами и гротами.

Наиболее характерными типами ландшафтов Горной Шории являются горная темнохвойная тайга, а также долины рек и переувлажненные котловины. В условиях гор под влиянием рельефа выражена высотная поясность растительного и почвенного покровов. Черневая тайга на горно-таежных глубокоподзолистых (псевдоподзолистых) почвах занимает предгорные и низкогорные районы. В среднегорьях распространены кедрово-пихтовые и кедровые леса на бурых горно-таежных почвах. По площади они значительно уступают черневой тайге. Подчиненную роль играют гольцовые и подгольцовые ландшафты, занимающие наиболее высокие участки горных массивов Шории. Долины рек и переувлажненные котловины приурочены к пониженным участкам рельефа, где аккумулируются наиболее молодые отложения и играют ведущую роль в функционировании природно-территориальных комплексов Шории. Отличаются повышенной континентальностью климата (низкие зимние и высокие летние температуры), который обладает местными микро- и мезоклиматические особенностями. В таких ландшафтах преобладают аллювиальные, заболоченные почвы.

За последние два века природно-территориальные комплексы Горной Шории значительно трансформировались, что связанно в первую очередь с изменением гидроклиматических, биологических и почвенных ресурсов, эти изменения произошли за счет интенсивной вырубок лесов (особенно в среднегорьях центральной и восточной частях Шории), разработки месторождений полезных ископаемых (особенно в северо-западной части Шории). В силу этого, к настоящему времени доля слабоизмененных ландшафтов составляет всего лишь 7-10 %, производных не менее 85 %, деструктивных 7-8 %. Среди них слабо изменены ландшафты труднодоступных участков подгольцового и гольцового поясов, ксерофитные скальные комплексы и некоторые участки черневой тайги. Большинство ландшафтов относятся к группе производных, в которую входят большинство лесных, мезофитных лугово-кустарниковых, руслопойменных и т.д. природно-территориальных комплексов. Следовательно, существующая вплоть до настоящего времени практика природопользования была направлена на необратимое или полное уничтожение природных ландшафтов.

Общая площадь МО Таштагольский район – 1138,55 тыс.га. В таблице 4.1, раздел 4.1. «Современное использование и земельное устройство территории» приведены данные о современном использовании территории.

В течение 2002-2006г. выполнены проектные работы СТК «Шерегеш», генеральные планы отдельных территорий комплекса (сектора А и Е), общая территория комплекса – до 10000 га.

В границах комплекса проведены, Инженерно – геологические, инженерно-экологические, гидрогеологические и почвенные условия и приведены в Технических отчетах по комплексным инженерным изысканиям, выполненным ОАО «ЮжКузбасс ТИСИЗ» 2005-2006 гг.

Результаты комплексных инженерных изысканий следующие:

- По результатам радиационно-гигиенического обследования большая часть площади относится к I-ой наиболее благоприятной категории радоноопасности. Небольшие участки, относящиеся ко II-ой категории радоноопасности, занимают незначительную площадь.

- Гамма-фон на изучаемой территории не превышает нормы.

- В результате проведенного обследования территории установлено, что в настоящий период содержание тяжелых металлов не превышает нормы. В районе выделяются небольшие по площади участки, где содержание мышьяка и хрома незначительно превышают ориентировочные показатели.

- Ситуация по степени загрязнения поверхностных вод является удовлетворительной, а выбросы загрязняющих веществ от источников, расположенных в пгт.Шерегеш, существенного влияния на атмосферный воздух не оказали.

- Выявлено значительное увеличение количества осадков за месяц, на метеоплощадке, по отношению к сумме осадков в г. Таштагол (в 2,8-3,3раза в среднем за год), но не равномерное (от 0,95 до 5,9 раза), по отдельным месяцам в период наблюдений. Имеются и различия и в величине снежного покрова. Выявление более точных зависимостей условий метеоплощадки «Зеленая» и г. Таштагол требует более продолжительных наблюдений.

- Разнообразные геолого-гидрогеологические и геоморфологические условия района обуславливают развитие на местности физико-геологических процессов в виде «курумов» и «заболоченности», а также возможности проявления обвалов и осыпей. Сходов снежных лавин в районе не наблюдалось. Вероятность их возникновения, объемы и скорость движения приведены в «инженерно-метеорологических изысканиях».

- опасных явлений в виде лавин, селевых потоков, оползней и оврагообразований не установлено.

В таблице 7.2 приведен список предприятий, расположенных в границах МО Таштагольский район, их класс по санитарной классификации, размеры санитарно-защитных зон и их обоснование. Границы санитарно-защитных зон для крупнейших предприятий района показаны на Схемах генеральных планов основных поселений, в Альбоме, М:25000.

На перспективу предлагается размещение следующих предприятий:

- Разработка Селезененьского месторождения марганцевых руд;

- Цементный завод в пос.Учулен в границах Темиртауское городское поселения;

- Деревообрабатывающее производство в пгт.Шерегеш.

На сегодняшний день генеральных планов указанных объектов и окончательных решений по их размещению нет, в связи с этим нами приведены только планировочные ограничения в виде санитарно-защитных зон (СЗЗ) и показаны ориентировочные места их размещения.

Рекомендуем провести Оценку воздействия на окружающую среду на стадии выбора площадок по размещению указанных объектов, на основании которых будет принято окончательное решение по их размещению.

В таблице 7.3 приведен список предприятий, размещение которых предполагается в перспективе, их класс по санитарной классификации, размеры санитарно-защитных зон и их обоснование. Границы санитарно-защитных зон и ориентировочное место их размещения показаны на Схемах генеральных планов основных поселений, в Альбоме, М:25000.

Схемой территориального планирования территории определены перспективные территории для размещения жилой застройки.

На стадии разработки Генеральных планов основных поселений МО Таштагольский район рекомендуется проведение комплексных инженерных изысканий, где будут подробно отражены вопросы инженерно – геологических, инженерно-экологических, гидрогеологических и почвенных условий для строительства.

Любое строительство объектов, так или иначе, оказывает определенную нагрузку на окружающую среду из-за возможного загрязнения ее продуктами производства. Хотя природная среда и обладает восстановительными способностями, тем не менее, природное равновесие при функционировании объекта может устанавливаться уже на ином уровне.

При оценке устойчивости экосистем к нарушению и загрязнению, особое значение имеет устойчивость почв. Это связано с тем, что почвы являются невосполнимым ресурсом жизнеобеспечения на планете, кроме того, именно почвы могут выполнять защитную (протекторную) роль по отношению к природным водам, атмосфере и растительности. Почвы регулируют процессы миграции веществ в ландшафтах, проявляя буферность в отношении загрязняющих веществ.

Мероприятия по охране земельных ресурсов сектора «А».

Площадь отчуждаемой земли для сектора «А» составит примерно – 1300 га.

В границах промкомзоны комплекса расположены: автостоянка на 1000 машин, автостанция, гараж на 5 грузовых машин и 5 тракторов, блок обслуживания инженерных сетей, гараж спецавтотранспорта, станция технического обслуживания на 3 поста (СТО), автозаправочная станция (АЗС), пожарное депо на 3 машины, гараж для легковых машин- такси, Центральная котельная (в I варианте теплоснабжения).

За пределами промкомзоны расположены: 3 гаража для машин подготовки трасс, автостоянки для легкового транспорта возле гостиниц, индивидуальные и групповые котельные (только во II варианте теплоснабжения).

Общая площадь всех санитарно-защитных зон составит 6,46 га, озеленение ССЗ – 3.88 га (60 % от площади СЗЗ).

Мероприятия по охране земельных ресурсов сектора «Е».

Площадь отчуждаемой земли для сектора «Е» составит примерно – 6600 га (в том числе I-очередь – 1430 га), площадь комплекса I-очередь – 1430 га, площадь, занимаемая подъемниками – 22,32 га, площадь, занимаемая под трассы – 78,8 га, площадь коммунальной зоны – 11,0 га, улично-дорожная сеть – 13,65 га, площадь застройки – 110 га.

В границах промкомзоны сектора «Е» расположены: автостоянка на 1000 машин, автостанция, гараж на 5 грузовых машин и 5 тракторов, блок обслуживания инженерных сетей, гараж спецавтотранспорта, станция технического обслуживания на 3 поста (СТО), автозаправочная станция (АЗС), пожарное депо на 3 машины, гараж для легковых машин- такси, Центральная котельная.

За пределами промкомзоны расположены: 3 гаража для машин подготовки трасс, автостоянки для легкового транспорта возле гостиниц.

В границах зоны парка дикой природы располагаются: блок для грузового для транспорта и автостоянки для легкового транспорта.

Общая площадь всех санитарно-защитных зон составит 176,23 га. Озеленение санитарно-защитных зон составит около 105,74 га.

Таблица 7.2.

Обоснование размеров санитарно- защитных зон. Существующее положение

| № п.п. | Наименование | Класс предприятия | Размер СЗЗ, м | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Таштагольское городское поселение |
| 1 | Таштагольский филиал ОАО «Евразруда» Рудник, дробильно-сортировочное производство, котельная | III | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 |
| 2 | ООО «Хлебное производство» Котельная | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 |
| 3 | ЗАО «Горэлектро». Котельная | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 |
| 4 | Таштагольское Государственное ПАТП Кемеровской области | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 |
| 5 | ОАО «Таштагольское дорожное ремонтно-строительное управление» | III | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 |
| 6 | ООО «Бетонный завод» | III | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 |
| 7 | ООО «Металлоконструкция» | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 |
| 8 | ООО «Нефтепромышленный альянс». АЗС | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 |
| 9 | ООО «Спецавтохозяйство» | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 |
| 10 | ООО «Строймеханизация» | III | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 |
| 11 | ООО «Таштагольская автобаза» | III | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 |
| 12 | ООО «Тепловик». Котельная | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| 13 | ООО «Транссервис» | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| 14 | ООО «Таштагольский пищевой комбинат» Производство безалкогольных напитков | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| 15 | ООО «Кедропласт» | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| 16 | Котельная (Школа №8) | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| 17 | Котельная (Школа №13) | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| 18 | Баня | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| 19 | Пожарное депо | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| 20 | Кладбище | III | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| 21 | Стадион | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| 22 | Свалка ТБО | I | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| Шерегешское городское поселение |
| 23 | Горно-Шорский филиал ОАО «Евразруда» Рудник, дробильно-сортировочное производство | III | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
|  | Породный отвал |  |  |  |
| 24 | ООО «Завод железобетонных изделий» | III | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| 25 | ЗАО «Кузбасснефтепродукт». АЗС | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| 26 | Котельная УПК №1 | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| 27 | Котельная УПК №2 | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| 28 | Баня | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| 29 | Пожарное депо | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| 30 | Кладбище | III | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 |
| 31 | Промкомзона Спортивно – туристического комплекса | IV | 100 | Генеральный план |
| Мундыбашское городское поселение |
| 32 | Мундыбашская дистанция пути структурное подразделение Кузбасского отделения структурного подразделения Западно-Сибирской дороги филиал ОАО «Российские железные дороги» | ( | 100 | СНиП 2.07.01-89* |
| 33 | МУП «Мундыбашский хлебокомбинат» | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| 34 | Филиал ООО «Шерегеш-Энерго». Котельная. | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| 35 | Мундыбашский филиал ОАО «Евразруда» Обогатительная фобрика | III | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 |
|  | Шламонакопитель |  |  |  |
| 36 | ОАО «Шахтостроитель» Котельная (ул. Школьная) Котельная (ул. Вокзальная) Котельная (ул. Григорьева) | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| 37 | НГЧВОДЧ-14. Котельная (ул. Вокзальная) | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| 38 | Баня | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| 39 | Пожарное депо | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| 40 | Кладбище | III | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 |
| 41 | Приемник промышленных отходов | III | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 |
| 42 | Свалка ТБО | I | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| Казское городское поселение |
| 43 | ООО «Иолика» Переработка щебня | III | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| 44 | Казский филиал ООО «Шерегеш-Энерго». Котельные (2 шт.) | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| 45 | Казский филиал ОАО «Евразруда» Рудник, дробильно-сортировочное производство, котельная | III | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 |
|  | Породный отвал |  |  |  |
| 46 | Баня | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| 47 | Пожарное депо | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| 48 | Кладбище | III | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| 49 | Стадион | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| 50 | Свалка ТБО | I | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| Темиртауское городское поселение |
| 51 | МУП «Темиртауский хлебокомбинат» | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| 52 | ООО «Темирский рудник» | III | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
|  | Породный отвал |  |  |  |
| 53 | ООО «Управление ремонтов» | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| 54 | Филиал ООО «Таежный» Заготовка и переработка древесины | III | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| 55 | Таштагольское городское АТП №2 | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| 56 | ООО «СГМК» Автотранспортное предприятие | III | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| 57 | ООО «Шахтостроитель» Котельная | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| 58 | Филиал ОАО РЖД Казсская дистанция пути | ( | 100 | СНиП 2.07.01-89* |
| 59 | АЗС | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| 60 | Скотомогильник | I | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| 61 | Баня | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| 62 | Пожарное депо | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| 63 | Кладбище | III | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| 64 | Стадион | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| Спасское городское поселение |
| 65 | «Прииск Алтайский» Котельная | II | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 |
| 66 | Стадион | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 |
| Каларское сельское поселение |
| 67 | ЗАО «Эко Лес» Заготовка и переработка древесины | III | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 |
| Коуринское сельское поселение |
| 68 | ООО «Лесовик» Заготовка и переработка древесины | III | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 |
| Усть-Кбырзинское сельское поселение |
| 69 | Промышленности нет |  |  |  |
| Кызыл-Шорское сельское поселение |
| 70 | Промышленности нет |  |  |  |

Таблица 7.3.

Обоснование размеров санитарно- защитных зон. Проектные решения

| №№ ПП | Наименование | Класс предприятия | Размер СЗЗ, м | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Темиртауское городское поселение Цементный завод в пос. Учулен | I | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 |
| 2 | Разработка Селезененьского м/р. марганцевых руд | I | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 |
| 3 | Шерегешское городское поселение Деревообрабатывающее производство в пгт.Шерегеш | III | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 |
| 4 | Полигоны ТБО (Каз, Мундыбаш, Чугунаш) | II | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 |

# 8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» под чрезвычайной ситуацией природного и техногенного характера понимается обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей.

Классификация ЧС по масштабам приведена в таблице 8.1 в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. №304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Главными составными частями, учитывающими тяжесть последствий, являются потери и ущерб. Потери — это выход из строя людей ввиду гибели, ранений, травм, болезней. Ущерб отражает материальный и финансовый урон, нанесенный в процессе чрезвычайной ситуации (в том числе прямой и косвенный). Прямой ущерб обусловлен поражающими воздействиями, приводящими к разрушениям, повреждениям, выходу из строя объектов хозяйственного и социального назначения, нанесению вреда природной среде, природным ресурсам. Косвенный ущерб возникает из-за остановки хозяйственной деятельности, упущенной выгоды, необходимости затрат на ликвидацию чрезвычайной ситуации и последствий.

Таблица 8.1.

Классификация ЧС по масштабам

| Характер ЧС | Пострадало, чел. | Материальный ущерб, тыс. руб. | Граница действия поражающих факторов в пределах |
| --- | --- | --- | --- |
| Локальный | менее 10 | до 100 | 1 объекта |
| Муниципальный | 10-50 | до 500 | Границы территории 1 поселения. |
| Межмуниципальный | до 50 | до 5 000 | Затрагивает территорию двух и более поселений, межселенную территорию |
| Региональный | 50–500 | 5 000 – 500 000 | На территории 1 субъекта РФ |
| Межрегиональный | 50–500 | 5 000 – 500 000 | Двух и более субъектов РФ |
| Федеральный | более 500 | более 500 000 |  |

В соответствии со ст.4 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.09 №384-ФЗ зданиями и сооружениями повышенного уровня ответственности являются здания и сооружения, отнесенные Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам (ст. 48.1), к которым на территории муниципального района относятся: объекты авиационной инфраструктуры; объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования.

Полномочия органов местного самоуправления в части предотвращения и ликвидации последствий возможных ЧС природного и техногенного характера.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.15) в перечень полномочий муниципального района в части предотвращения и ликвидации ЧС, создания и поддержания сил и средств входят:

- Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района (введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 153-ФЗ).

- Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района.

- Организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией.

- Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Схема территориального планирования Таштагольского района выполнена с требованиями инженерно-техническими мероприятиями гражданской обороны, по предупреждению чрезвычайных ситуаций разработан с учетом исходных данных №42-4-5-41-5985 от 03.09.2008г выданных ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Рассмотрены проектные решения, обеспечивающие защиту поселений и снижения материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях террористических актах. В соответствии с требованиями действующим в Российской Федерации законодательством, государственными градостроительными нормативами и правилами, государственными стандартами в области строительства, ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.

Перечень основных мероприятий осуществляемых КЧС и ПБ г. Таштагола по предупреждению и снижению последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.

Землетрясение

- В соответствии с Программой по развитию системы сейсмологических наблюдений, прогноза землетрясений, предупреждения чрезвычайных ситуаций Кемеровской области принимаются меры по расширению возможностей сейсмостанции Таштагольского филиала ОАО «Евразруда» регистрировать сейсмологические процессы и способности анализировать результаты измерений.

- Осуществлять контроль за принятием мер сейсмической безопасности при планировании и застройке населенных пунктов района.

- С привлечением специалистов Таштагольского филиала ОАО «Евразруда» выполнить предварительную оценку возможных последствий землетрясений в зависимости от технологических процессов, надежности существующих производственных сооружений, жилых помещений, объектов социально-культурного назначения.

- Разработать план эвакуации, размещения и снабжения населения при землетрясении.

- Организация обучения личного состава формирований ГО, населения мерам по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций.

Аварии на химически опасных объектах

- Организовать периодический контроль специально назначенной комиссии за выполнением мер безопасности при транспортировке, хранении и использовании АХОВ.

- Организовать работу по ежеквартальной проверке мер безопасности при работе с АХОВ комиссиями предприятий, имеющими химически опасные объекты.

- Организовать необходимую помощь предприятиям, имеющим химически опасные объекты по обеспечению персонала индивидуальными средствами защиты.

- Проверить надежность и обеспечение химически опасных объектов сред-ствами связи, сигнализации и оповещения, принять меры по оказанию необходимой помощи.

- Организовать обучение персонала химически опасных объектов, формирований ГО, населения мерами по защите от поражения АХОВ.

- Рассмотреть планы предприятий по эвакуации персонала, оповещению населения из зон размещения химически опасных объектов.

- Рассмотреть и организовать необходимый контроль за состоянием воздуха, почвы, воды на объектах использующих АХОВ специалистами районного центра Роспотребнадзора.

Взрывы обычных взрывчатых материалов

- Организовать составом КЧС и ПБ г. Таштагола периодический контроль порядка и организации хранения, охраны ВМ на территории района, соблюдения мер безопасности при транспортировке и разгрузке.

- Организовать работу по ежеквартальным проверкам состояния мер без-опасности при обращении с ВМ на рудодобывающих предприятиях.

- Согласовать вопрос персонала разгрузочных площадок ВМ на безопасное расстояние от административно-жилых кварталов.

- Рассмотреть планы предприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при обращении с ВМ.

Наводнение

- При угрозе наводнения устанавливается круглосуточное дежурство членов КЧС и ПБ г. Таштагола.

- Организовать посты наблюдения за уровнем воды, действующие в период паводка.

- Определить состав бригад взрывников, содержание договоров на взрывные работы с рудодобывающими предприятиями.

- Организовать своевременное оповещение администраций населенных пунктов района, населения о гидрометеорологической обстановке

- На период паводка определить привлекаемые спасательные подразделения, состав инженерных и дорожных групп, команд.

- Создать запас необходимых материальных ресурсов, продовольствия.

Пожары

- Организация силами ОГПС-15, ОГПН-20, лесхоза и национального парка контроль за выполнением мер безопасности при хранении и использовании пожароопасных материалов.

- Организация своевременного оповещения администраций населенных пунктов, населения о пожароопасной обстановке.

- Организовать обучение личного состава формирований ГО действиям по предупреждению и ликвидации очагов пожара.

- Проведение через СМИ разъяснительной работы среди населения по мерам предупреждения пожара, действиям в случаях возникновения очагов пожара.

В составе проектной документации «Схема территориального планирования района МО Таштагольский район Кемеровской области» разработан раздел: «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций». Состав раздела разработан в соответствии с требованиями СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований».

Исходные данные №42-4-5-41-5985 от 03.09.08 для разработки раздела ИТМ ГО ЧС выданы Главным управлением по делам ГО и ЧС Кемеровской области.

В разделе рассмотрены мероприятия, направленные на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, защиту населения от последствий возможных аварий и катастроф техногенного и природного характера, инженерно-технические мероприятия гражданской обороны на стадии территориального планирования района.

В соответствии со статьей 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации в составе текстовой части разработанного раздела приведен «перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В составе графической части разработанного раздела приведены «схемы границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций».

Границы территорий подверженных риску чрезвычайных ситуаций определены по лицензированным программным комплексам:

- Расчеты зон возможного заражения при выбросе химически опасных веществ на рядом расположенных потенциально опасных объектах и транспортных коммуникациях проведены по программному комплексу «АХОВ» Научно-производственного объединения «Диагностика и анализ риска».

- Расчеты зон возможного поражения людей и повреждения зданий от взрывной нагрузки при авариях с взрывами топливно-воздущных смесей проведены по программному комплексу «Взрыв ТВС» Научно-производственного объединения «Диагностика и анализ риска».

- Медицинская обстановка при возникновении зон возможных заражений при выбросе химически опасных веществ на рядом расположенных потенциально опасных объектах и транспортных коммуникациях прогнозируется по программному комплексу «Токсодоза» Научно-производственного объединения «Диагностика и анализ риска».

# 9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Таблица 9.1.

Основные технико-экономические показатели территориальной комплексной схемы развития Таштагольского района

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современ. состояние на 2007г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Всего | тыс. га | 1138,65 | 1138,65 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | – земли сельскохозяйственного назначения | тыс.га/ % | 10,347/0,9 | 10,347/ 0,9 |
|  | – земли поселений | - « - | 17,65/1,5 | 17,65/1,5 |
|  | – земли промышленности, энергетики транспорта, связи и иного специального назначения за пределами поселений | - « - | 3,40/0,3 | 3,45/0,3 |
|  | – земли особо охраняемых территорий и объектов | - « - | 442,52/ 38,9 | 449,15/ 39,4 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | особо охраняемые природные территории | - « - | 13,60/1,2 | 13,60/1,2 |
|  | природоохранного назначения | - « - | 427,3/37,5 | 427,3/37,5 |
|  | рекреационного назначения | - « - | 1,62/0,1 | 8,25/0,7 |
|  | – земли лесного фонда | - « - | 413,8/36,3 | 413,8/36,3 |
|  | из них леса первой группы | - « - | 413,8/36,3 | 413,8/36,3 |
|  | – земли водного фонда | - « - | 55,73/4,9 | 55,73/4,9 |
|  | – земли запаса | - « - | 58,65/5,2 | 58,65/5,2 |
| 1.2 | Из общей территории: |  |  |  |
|  | территории резерва для развития поселений | - « - | 0,55/0,05 | 0,555/0,05 |
|  | территории для индивидуального жилищного строительства | - « - | 0,46/0,04 | 0,46/0,04 |
|  | территории для строительства дач, садоводства, огородничества | - « - | 1,765/0,16 | 1,765/0,16 |
| 1.3 | Из общей территории: |  |  |  |
|  | земли федеральной собственности | - « - | 546/48,0 | 546/48,0 |
|  | земли субъектов РФ | - « - | 142/12,5 | 142/12,5 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Всего | тыс. чел. | 56,2 | 60,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | численность городского населения | тыс.чел./% | 50,2/89,3 | 53,9/89,8 |
|  | численность сельского населения | - « - | 6,0/10,7 | 6,1/10,2 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения |  |  |  |
|  | прирост | - « - | 0,70 |  |
|  | убыль | - « - | 0,945 |  |
| 2.3 | Показатели миграции населения |  |  |  |
|  | прирост | - « - | 1,181 |  |
|  | убыль | - « - | 1,124 |  |
| 2.4 | Возрастная структура населения |  |  |  |
|  | дети до 15 лет | - « - | 10,56/18,8 | 11,9/19,8 |
|  | население в трудоспособном возрасте (М 16-59лет, Ж 16-54 лет) | - « - | 35,11/62,5 | 37,3/62,2 |
|  | население старше трудоспособного возраста | - « - | 10,5/18,8 | 10,8/18,0 |
| 2.5 | Численность занятого населения-всего | тыс. чел. | 23,06 | 32,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в материальной сфере | тыс.чел/% | 16,92/73,4 | 18,5/56,9 |
|  | в обслуживающей сфере | - « - | 6,14/26,6 | 14,0/43,1 |
| 2.6 | Число городских поселений- всего | единиц | 6 | 6 |
|  | в т. ч. с численностью населения |  |  |  |
|  | до 2 тыс. человек | - « - | 1 | 1 |
|  | 4-6 тыс. человек | - « - | 3 | 3 |
|  | 10-25 тыс. человек | - « - | 2 | 2 |
| 2.7 | Число сельских поселений – всего | - « - | 4 | 4 |
|  | из них с численностью населения |  |  |  |
|  | до 1 тыс. человек | - « - | 2 | 2 |
|  | 1-2 тыс. человек | - « - | 1 | 1 |
|  | 2-3,5 тыс. человек | - « - | 1 | 1 |
| 2.8 | Плотность населения | чел. / км2 | 4,9 | 5,2 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Всего | тыс .м2 общ.площ | 1082,1 | 1343,0 |
|  | в т.ч: в городских поселениях | - « - | 991,93 | 1233,2 |
|  | в сельских поселениях | - « - | 90,17 | 109,8 |
| 3.2 | Обеспеченность населения общей площадью квартир | м2 / чел. | 19,3 | 22,3 |
|  | в т.ч: в городских поселениях | - « - | 19,8 | 22,9 |
|  | в сельских поселениях | - « - | 15,0 | 18,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 2195 / 39 | 3600/60 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | мест | 8590 /152 | 9000/150 |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | 1113 |  |
| 4.4 | Больницы | коек | 520 / 9 |  |
| 4.5 | Поликлиники | посещ. в смену | 2550 / 45 |  |
| 4.6 | Предприятия торговли | м2торг.пл | 22218/395 | 16800/280 |
| 4.7 | Предприятия общественного питания | мест | 500/9 | 2400/40 |
| 4.8 | Предприятия бытового обслуживания | р.м. |  | 540 / 9 |
| 4.9 | Учреждения культуры и искусства | мест | 3600 / 65 | 4800 / 80 |
| 4.10 | Спортивные залы | м2 пола | 3800 / 68 | 4800 / 80 |
| 4.11 | Плавательные бассейны | м2 воды | 850 / 15 | 1500 / 25 |
| 4.12 | Учреждения отдыха и туризма СТК «Шерегеш» | мест | 800 | 7250 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |
| 5.1 | Протяженность ж / д сети | км | 122 | 122 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | федерального значения | км | 122 | 122 |
| 5.2 | Протяженность автомобильных дорог | км | 1088 | 1322 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | федерального значения | км | - | 117 |
|  | регионального значения | км | 78 | 78 |
|  | межселенного значения | км | 1010 | 1127 |
| 5.3 | Из общей протяженности а / д дороги с твердым покрытием | км / % | 78/7,7 | 195/17 |
| 5.4 | Плотность транспортной сети: |  |  |  |
|  | железнодорожной на 100 км2 | км | 1,07 | 1,07 |
|  | автомобильной на 100 км2 | км | 8,87 | 9,90 |
| 5.5 | Аэропорты |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | федерального значения | единиц | - | 1 |
|  | местного значения | единиц | 1 | - |
| 5.6 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомоб. 1000жит. |  | 220 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего | тысм3/сут | 38700,0 | 52000,0 |
|  | Из них в городских и сельских поселениях | - « - | 38700,0 | 52000,0 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | - « - | 38700,0 | 57000,0 |
| 6.1.3 | Среднесуточное потребление на 1чел. | л / сутки |  |  |
|  | в т.ч.на хозяйственно-питьевые нужд. | - « - | 245 | 300 |
|  | Из них: в городских и сельских поселениях | - « - | 50 | 70 |
| 6.2 | Канализация |  |  |
| 6.2.1 | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы | тыс.м3 / сутки |  | 28617,0 |
|  | в т.ч. хозяйственно-бытовых стоков | - « - |  | 28617,0 |
| 6.2.2 | Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки | - « - |  | 28617,0 |
| 6.2.3 | Производительность очистных сооружений канализации | - « - |  | 29000,0 |
| 6.3 | Энергоснабжение |  |  |
| 6.3.1 | Производительность централизованных источников: |  |  |  |
|  | электроснабжения | МВт | 484 | 984 |
|  | теплоснабжения | Гкал/час. |  |  |
| 6.3.2 | Потребность в: |  |  |  |
|  | электроэнергии в год | млн кВт/ч | 273 | 288+ |
|  | из них на коммунально-бытовые нужды и жилой фонд | - « - | 61 | 65 |
|  | тепле в год | млн. Гкал | 0,276 | 0,402 |
| 6.3.3 | Протяженность воздушных линий электропередачи напряжением 35кВ и выше | км | 258 | 275 |
| 6.4 | Связь |  |  |  |
| 6.4.1 | Протяженность междугородних кабельных линий связи | км | 78 | 78 |
| 6.4.2 | Охват населения телевизионным вещанием – всего | % всего населения | 90 | 100 |
|  | в т.ч: в городских поселениях | - « - | 100 | 100 |
|  | в сельских поселениях | - « - | 80 | 100 |
| 6.4.3 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования-всего | - « - | 98 | 100 |
|  | в т.ч: в городских поселениях | - « - | 100 | 100 |
|  | в сельских поселениях | - « - | 95 | 100 |
| 6.5 | Санитарная очистка территории |  |  |
| 6.5.1 | Количество твердых бытовых отходов | тыс.т/год | 31,095 | 35,493 |
| 6.5.2 | Усовершенствованные свалки | единиц | 3 | 3 |
| 6.5.3 | Общая площадь свалок | га | 7 |  |
| 6.5.4 | Общая площадь полигонов | - « - |  | 36 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 50,36 | 14,40 |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | 13,6 | 10,6 |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по 1 этапу реализации проектных решений (текущие цены 2007г.) | млн. руб. |  | 67133,9 |