РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«КУЗБАССГРАЖДАНПРОЕКТ»

МУНДЫБАШСКОЕ городское

поселение

ПГТ МУНДЫБАШ

таштагольского района

Кемеровской области.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Раздел 1. Основные проектные решения.

Пояснительная записка.

ШИФР  455 – 4

Заказчик: Администрация МО «ТАШТАГОЛЬСКий   РАЙОН» Кемеровской области

г. Новокузнецк  2009г.

Мундыбашское городское поселение

Таштагольского района Кемеровской области.

Генеральный план

Состав проекта:

Раздел 1. Основные проектные решения.

| А. Текстовые материалы |  |
| --- | --- |
| Пояснительная записка |  |
| Б. Графические материалы: |  |
| 1. Схема положения в системе расселения | ГП-1 |
| 2. Схема современного использования территории (опорный план) | ГП-2 |
| 3. Схема комплексной оценки территории | ГП-3 |
| 4. Генеральный план (основной чертеж). Схема транспортной инфраструктуры. | ГП-4 |
| 5. Карта (схема) инженерной инфраструктуры: |  |
| - Водоснабжение и канализация | ГП-5 |
| - Теплоснабжение. Электроснабжение. Связь | ГП-6 |
| 5. Электронная версия раздела 1 |  |

Раздел 2. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

Раздел 3. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

# Введение

Генеральный план разработан по заданию Администрации Таштагольского района от 4.08.2006г №664-р.

В составе проекта разработано 6 чертежей, отражающих современное и проектное использование, комплексную оценку территории городского поселения, тематические схемы по социально-экономическому и инфраструктурному развитию.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ генеральный план является основным документом территориального планирования городского поселения, обеспечивающим устойчивое развитие территории.

# Раздел 1. Цели и  задачи проекта генерального плана.

Генеральный план пгт Мундыбаш разработан с целью определения стратегии и характера градостроительных решений, направленных на создание предпосылок наиболее эффективного  использования  природного, трудового, интеллектуального и научно-производственного  потенциала города. Пгт Мундыбаш является центром Мундыбашского городского поселения и входит в состав Таштагольского района и располагается в северо-западной части района.

Генеральный план определяет направления и границы  развития территории городского поселения, зонирование территории, приоритеты развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основной целью разработки генплана является формирование долгосрочной стратегии градостроительного развития, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое, производственное и инфраструктурное развитие городского поселения.

В связи с этим в составе проекта решаются следующие задачи:

1.Формирование комплекта графических и текстовых материалов, характеризующих современное использование территории, ресурсы и ограничения функционального развития.

2.Определение базовых технико-экономическмх показателей развития городского поселения, определяющих масштаб и параметры его территориального развития.

3.Формирование рациональной транспортно-планировочной структуры.

4.Разработкапроектногофункционального зонирования с учетом необходимости резервирования территорий под инвестиции в производственную и непроизводственную деятельность, развития озелененных и рекреационных территорий.

5.Развитие селитебных зон с учетом прогнозируемого роста темпов строительства и дифференцированного спроса на жилье различных типов.

6.Развитие инженерной инфраструктуры на основе перехода на эффективные и ресурсосберегающие системы водоснабжения, канализования, энергоснабжения и инженерной защиты территории.

7.Определение комплекса планировочных и инфраструктурных природоохранных мероприятий.

8.Учета риска чрезвычайных ситуаций и их последствий.

## Современное использование территории

Современное использование территории характеризуется данными

Таблица 1.

| № п/п | Наименование категорий земель | Кол-во, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Общая площадь территории в границах пгт Мундыбаш | 2577,7 |
| 2. | Земли, занятые жилой застройкой, в т.ч. | 369,6 |
|  | многоквартирной | 74,5 |
|  | индивидуальной | 295,1 |
| 3. | Земли, занятые общественно-деловой застройкой | 3,1 |
| 4. | Земли производственной зоны, в т.ч. | 88,4 |
|  | промплощадки | 88,4 |
|  | горный отвод, отвалы | - |
|  | коммунально-складские | - |
| 5. | Земли инженерно-транспортной инфраструктуры: | 146,5 |
|  | железные дороги | 47,1 |
|  | автодороги | 99,4 |
| 6. | Земли сельхозназначения | 340 |
| 7. | Земли лесного фонда | 62,2 |
| 8. | Земли рекреационных зон | 630,0 |
| 9. | Земли, под объектами специального назначения (кладбища, свалки) | 11,97 |
| 10. | Земли режимных объектов | - |
| 11. | Иные территории | - |
|  | Водные объекты | 168 |
|  | Санитарно-защитные зоны | 549,2 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | 12.8 |
|  | Улицы, проезды, площади | 56,37 |
|  | Прочие территории | 24,33 |
|  | Рекультивированные территории | - |
|  | Горный отвод | - |

## Ограничение территории по градостроительным условиям

Основными ограничениями по строительству объектов являются:

1. Санитарно-защитные зоны предприятий, принятые в соответствии с требованиями СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в зависимости от класса производства и его мощности.

2. Ограничения по природным условиям:

- заболоченность;

- рельеф местности;

- наличие полезных ископаемых;

- подтопление паводковыми водами.

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая территория пгт Мундыбаш | га | 2577,7 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - санитарно-защитные зоны предприятий и объектов | га | 549,2 |
|  | - территории объектов транспорта | га | 146,5 |
|  | - охранные зоны рек и водоемов | га | 563,2 |
|  | - залегание полезных ископаемых | га | 6,0 |
|  | - территории склонов неблагоприятных и особо неблагоприятных для застройки | га | 2157,6 |

Символические памятники истории

Таблица 3

| Наименование | Местоположение | Год установки | Собственник | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скульптура В.И. Ленина | пгт. Мундыбаш, около Аглофабрики | 1970 | Администрация Аглофабрики | удовлетв. |
| Мемориал воинам-землякам, павшим в 1941-1945 гг. | пгт. Мундыбаш, сквер у клуба «Октябрь» | 1965 | Администрация пгт Мундыбаш | удовлетв. |
| Обелиск воинам-ученикам шк. №95, павшим в 1941-1945 гг. | пгт. Мундыбаш, у школы №95 | 1965 | Администрация школы №95 | удовлетв. |
| Мемориал «Слава Труду» | пгт. Мундыбаш, центр. площадь | 1966 | Администрация пгт Мундыбаш | удовлетв. |

# Основные направления развития пгт Мундыбаш

# В схеме территориального планирования Кемеровской области рассмотрены в частях, касающихся п.г.т. Мундыбаш, следующие вопросы:

1. Минерально-сырьевая база района:

- топливно-энергетические ресурсы

- строительные материалы.

2. Агропромышленный комплекс.

3. Лесопромышленный комплекс.

4. Прочие отрасли промышленности.

5. Население и система расселения.

6. Социальная инфраструктура.

7. Планировочная организация территории.

8. Организация туристко-рекреационной деятельности.

В результате определены основные направления организации устойчивой жизнедеятельности Таштагольского района (в т.ч.  п.г.т. Мундыбаш), основными из которых являются:

1. Продолжение эксплуатации Мундыбашского филиала ОАО «Евразруда» -  обогащение железных руд.

2. Производство по добыче облицовочных камней и выпуску облицовочных плит на базе Мундыбашского месторождения облицовочных туфов.

3. В схеме принят очаговый характер расселения в предгорных и горных районах. Прогнозируется развитие двух групповых систем Таштагол-

- Шерегеш – Спасск – Чугунаш  и  Мундыбаш – Каз – Темиртау.

4. Рекомендуется на стадии разработки генплана п.г.т. Мундыбаш структуру жилищного строительства принять: 10% многоквартирное жильё и

90% индивидуальное жильё.

5. Рекомендуемая для разработки ГП п.г.т. Мундыбаш численность населения – 6,0 тыс. человек.

В схеме территориального планирования Таштагольского района Кемеровской области отражены данные по:

1. Санитарно-гигиенической оценке природно-климатических условий.

2. Условиям расселения.

3. Инженерно-геологическим условиям.

4. Минерально-сырьевому потенциалу и промышленным предприятиям.

5. Земельному фонду и рекреационным ресурсам.

6. Градостроительным условиям.

7. Инженерно-транспортным условиям.

8. Охране природы и окружающей среды.

По данным «Схемы» численность населения п.г.т. Мундыбаш на 01.01.2007г составляет 5,70 тыс. чел. и на расчетный срок прогнозируется  численность населения на том же уровне – 5,7 тыс. чел.

## Социально-экономические условия развития п.г.т. Мундыбаш

Основным градообразующим предприятием п.г.т. Мундыбаш является Мундыбашский филиал ОАО «Евразруда» - обогатительная фабрика, которая произвела 1688 тыс. тонн концентрата железной руды в 2008 году при численности трудящихся  446 человек. 	.

В п.г.т. Мундыбаш работает завод по ремонту технологического оборудования, который по заявкам  занимается ремонтом оборудования аглофарики с численностью трудящихся 131 человек (выделился из состава МОФ).  На территории Мундыбашского филиала «Евразруда» располагаются также:

Афганец +   (бывший АТЦ аглофабрики) – грузоперевозки - работающих 37 человек.

ООО  «Консал»  -  (Ротекс) – стирают и чинят спецодежду для работников аглофабрики  (раньше были в составе аглофабрики) – 25 человек трудящихся.

Выпуском хлебобулочных изделий занимается МП «Мундыбашский  хлебозавод» с численностью трудящихся  28 человек и производительностью 430 т/год. На предприятии большое внимание уделяется качеству и ассортименту выпускаемой продукции.

Снабжением поселка теплом занимается  Мундыбашский  филиал ООО «Шерегеш-Энерго»,  в котором трудятся 125 человек.

Участок охраны «Интерлок» - охрана – головное предприятие находится  в Новокузнецке – работает 46 человек

Расселение населения приурочено к Западно-Сибирской железной дороге, которая соединяет п.г.т. с соседними территориями, обеспечивая выход к Транссибирской железнодорожной магистрали.  На железнодорожном транспорте  (дистанция пути ПЧ-33,  подменный участок,  станция Мундыбаш,  тяговая подстанция ЭЧ-372,  дистанция контактной сети ЭЧК,  ПТО ст. Мундыбаш  и др.)  работают 364 человека.

Внешнеэкономические и внутрипоселковые связи Мундыбашского городского поселения обеспечивает автомобильная дорога «Кемерово-Новокуз-нецк-Кузедеево-Таштагол».

Развитие транспорта и связи имеет особое значение. Улучшение произ-водственной деятельности этих отраслей является необходимым условием обеспечения стабильной работы всех форм экономики.

Обслуживанием жилищно-коммунальной сферы занимается ОАО «Шахтостроитель» (в составе ООО «Теплосеть» и ООО «Жилкомсервис»)  с численностью трудящихся 50 человек. Благоустройство и реформирование ЖКХ являются наиболее актуальными задачами.

Мундыбашское городское поселение расположено в горно-таежной зоне, на юге Таштагольского района. Поэтому сельскохозяйственное производство имеет ограничения  природного характера: нет покосных и выпасных лугов и т.д. Население занимается выращиванием картофеля и овощей, производством скота и птицы, производством молока.

Кроме того, для обеспечения занятости женского населения в п.г.т. Мундыбаш департаментом промышленности и энергетики совместно с ООО «Кузбасслегпром» рассматривается вопрос об организации швейной фабрики на 60 рабочих мест для изготовления рабочей спецодежды для предприятий «Евразхолдинга», расположенных на территории Кузбасса.

## Население

Численность населения в последние годы растет, хоть и не намного, за счет механического прироста. Наблюдается увеличение численности и удельного веса детей дошкольного возраста.

Таблица 4

| №№ п/п |  | 01.01.2009г. | проектн. срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % | чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Трудовые ресурсы – всего | 3470 | 60,7 | 3540 | 59,0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | - трудоспособное население в трудоспособном возрасте | 3350 | 58,6 | 3420 | 57,0 |
|  | - работающие лица старших возрастов и подростки | 120 | 2,1 | 120 | 2,0 |
| 2 | Распределение трудовых ресурсов по видам занятости: |  |  |  |  |
|  | - занято в общественном произ- водстве | 1850 | 32,4 | 2200 | 36,7 |
|  | - учащиеся в трудоспособном воз- расте, обучающиеся с отрывом от производства | 190 | 3,3 | 250 | 4,2 |
|  | - трудоспособное население в тру- доспособном возрасте, не занятое в экономике | 1430 | 25,0 | 1090 | 18,1 |
|  | Население | 5720 | 100,0 | 6000 | 100,0 |

Приведенный трудовой баланс показывает, что на перспективу, по-прежнему, будет наблюдаться избыток трудовых ресурсов.

## Распределение трудовых ресурсов по количеству и структуре в градообразующих и обслуживающих отраслях в настоящее время и на расчетный

Таблица 5

|  |  | 2009 г. | проектный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | % | человек | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Градообразующие кадры |  |  |  |  |
|  | Мундыбашский филиал ОАО «Ев-разруда» | 450 | 7,9 | 470 | 7,9 |
|  | Завод по ремонту технологическо-го оборудования | 135 | 2,4 | 150 | 2,5 |
|  | Мундыбашский филиал ООО «Ше-регеш-Энерго» | 125 | 2,2 | 140 | 2,3 |
|  | Железнодорожный транспорт | 370 | 6,5 | 380 | 6,3 |
|  | МП «Мундыбашский хлебозавод» | 30 | 0,5 | 40 | 0,7 |
|  | Прочие | 110 | 1,9 | 210 | 3,5 |
|  | Итого | 1220 |  | 1390 |  |
|  | % к населению |  | 21,4 |  | 23,2 |
| 2 | Обслуживающие кадры |  |  |  |  |
|  | Образование и культура | 180 | 3,1 | 210 | 3,5 |
|  | Предприятия социальной сферы и здравоохранение | 145 | 2,5 | 180 | 3,0 |
|  | Предприятия торговли и бытового обслуживания | 175 | 3,1 | 210 | 3,5 |
|  | Жилищно-коммунальная сфера | 70 | 1,2 | 90 | 1,5 |
|  | Прочие | 60 | 1,1 | 120 | 2,0 |
|  | Итого | 630 |  | 810 |  |
|  | % к населению |  | 11,0 |  | 13,5 |
|  | Население | 5720 | 100,0 | 6000,0 | 100,0 |

## Жилищный фонд

Жилищный фонд п.г.т. Мундыбаш на начало 2009 года составил 138,0 тыс. кв. м общей площади, а средняя обеспеченность – 24,1 кв. м на человека.

Таблица 6

| №№ п/п | Показатели | Общая площадь, тыс. кв. м / % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Жилищный фонд - всего | 138,0 / 100,0 |
|  | В т.ч. каменный | 65,0 / 47,1 |
|  | деревянный | 73,0 / 52,9 |
| 2 | Жилищный фонд многоквартирный | 82,3 / 59,6 |
|  | индивидуальный | 55,7 / 40,4 |
| 3 | Жилищный фонд по собственности: частной | 97,8 / 70,9 |
|  | муниципальной | 40,2 / 29,1 |
| 4 | Ветхий и аварийный жилищный фонд | 19,0 / 13,8 |
| 5 | Средняя обеспеченность общей площадью | 24,1 м2/чел |
| 6 | Обеспеченность жилищного фонда |  |
|  | водопроводом | 125,0 / 90,6 |
|  | канализацией | 93,5 / 67,8 |
|  | центральным отоплением | 74,2 / 53,8 |
|  | горячим водоснабжением | 71,5 / 51,8 |
|  | ванной, душем | 71,1 / 51,5 |
|  | напольными электрическими плитами | 75,6 / 54,8 |

Капитальный жилфонд составляет 47,1% , многоквартирный – 59,6%, а ветхий и аварийный – 13,8% всего жилфонда.  Всеми  видами  централизованного инженерного оборудования  обеспечено  51,5% жилищного фонда.

В последние годы многоквартирное жилищное строительство составляет 65%, а индивидуальное – 35%.

Выбытие существующего жилфонда связано:

- со сносом ветхого и аварийного жилья – 19,0 тыс.кв. м

- с выносом жилья из охранных и санитарно-защитных зон –  4,0 тыс. м2

Общий объем сноса определен, ориентировочно, в количестве 23,0 тыс. кв. м  общей площади и составляет:

- от существующего жилфонда – 16,7 %

- от вновь возводимого жилфонда – 42,7 %

- от жилфонда на проектный срок – 13,6 %

Новое строительство

С учетом сохраняемого существующего жилфонда, компенсации выбытия, роста численности населения  и увеличения средней обеспеченности объемы нового жилищного строительства составят 53,87 тыс.кв.м. Объемы нового жилищного строительства для расселения из ветхого и аварийного жилфонда, организации охранных и санитарно-защитных зон, разуплотнения жителей многоквартирных домов и с учетом прироста населения рассчитывались при обеспеченности 30,0 м2 на человека.

Расчет объемов нового жилищного строительства:

- на замену ветхого и аварийного жилфонда - 23640 кв. м  общей площади в многоквартирных домах

- для выноса жилфонда из СЗЗ -4980 кв. м общей площади в многоквартирных домах

- для разуплотнения жителей многоквартирных домов -16850 кв.м

11800 кв. м  - многоквартирное  (70%),5050 кв. м  - индивидуальное  (30%)

- на прирост населения        8400 кв. м  общей площади

5880 кв. м – многоквартирное (70%)

2520 кв. м – индивидуальное  (30%)

Всего - многоквартирного: -46300 кв. м

- индивидуального: - 7570 кв.м. общей площади

Строительство нового жилищного фонда предусматривается  с полным централизованным инженерным обеспечением, благоустройством территории и с применением новых энергосберегающих материалов и технологий, а также эффективных материалов и конструкций с учетом повышенной сейсмоопасности.

Таблица 7

| №№ п/п | П о к а з а т е л и | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Существующее положение на 01.01.2009г. |  |  |
|  | жилищный фонд - всего | тыс. кв. м | 138,0 |
|  | средняя обеспеченность | кв. м /чел. | 24,1 |
|  | население | тыс. чел. | 5,72 |
| 2 | Движение до конца расчетного срока |  |  |
|  | снос жилищного фонда | тыс. кв. м | 23,0 |
|  | новое строительство | тыс. кв. м | 53,87 |
| 3 | К концу расчетного срока |  |  |
|  | жилищный фонд | тыс. кв. м | 168,87 |
|  | средняя обеспеченность | кв. м/чел. | 28,1 |
|  | население | тыс. чел. | 6,0 |

## Учреждения и предприятия культурно-бытового обслуживания  населения п.г.т. Мундыбаш

Расчет учреждений и предприятий обслуживания выполнен с учетом существующих сохраняемых объектов и в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89*. К расчетному сроку предусматривается полная нормативная обеспеченность населения объектами культурно-бытового назначения. Для расчета численность населения принята 6,0 тыс. человек.

В проекте заложена комплексная организация обслуживания населения объектами повседневного и периодического пользования с размещением их на территории п.г.т. Мундыбаш с соблюдением радиусов обслуживания.       	Количество мест в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах, согласно СНиП 2.07.01-89*, устанавливается в зависимости от демографической структуры населения.

По данным статистики на начало 2009г. дети дошкольного возраста составляли 6,69% от численности населения. Принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%,  необходимое количество мест на 1000 жителей составит: - 57 мест

Численность детей школьного возраста (7-17 лет) составляла 10,27%.

Отсюда количество мест на 1000 жителей в общеобразовательных школах составит 103 при 100% охвате детей средним образованием.

Таблица8 - Сводная таблица расчета учреждений и предприятий обслуживания населения п.г.т. Мундыбаш

| №№ п/п | Наименование | Единицы измерен | Норма на 1000 жител. | Существ. полож. 2009г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | требуется | имеется | % обесп. | требуется | Новое стр-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Образование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | место | 57 | 326 | 210 | 65 | 340 | 130 |
|  | Крытые бассейны для дошкольников | объект |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Школьное учреждение | уч-ся | 103 | 590 | 465 | 79 | 615 | 150 |
|  | Учреждение дополнительного школьного образования (внешкольное учреждение) | место | 10 | 60 | 160 | 100 | 60 |  |
|  | Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения | уч-ся | по заданию |  | 67 |  |  |  |
| 2 | Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Больничное учреждение | коек | 13,47 | 77 | 24 | 31 | 80 | 66 |
|  | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | посещ. | 18,15 | 104 | 200+54 | 100 | 110 |  |
|  | Аптека | объект | на10000 | 1 | 2 | 100 | 1 |  |
|  | Станция скорой медицинской помощи | автомоб | на10000 | 1 |  |  | 1 | 1 |
|  | Молочная кухня - порций в сутки на 1 ребенка | до года | 4 | 200 |  |  | 240 | 240 |
|  | Раздаточный пункт молочной кухни – кв.м общ.пл. | до года | 0,3 | 15 |  |  | 18 | 18 |
| 3 | Социальное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | центр/ р.мест | по зада - нию на проект. | 1 | 1 | 100,0 | 1 |  |
|  | Центр социальной помощи семье и детям | - « - |  |  |  |  |  |  |
|  | Дом-интернат для взрослых с 60 лет и инвалидов с физическими нарушениями | мест | 28 | 30 |  |  | 33 |  |
|  | Специализированный дом-интернат для взрослых (с 18 лет) (психоневрологический) | - « - | 3 | 14 |  |  | 16 |  |
|  | Детские дома-интернаты | место | 3 | 17 |  |  | 18 |  |
| 4 | Культура и искусство |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многофункциональный молодежный центр | мест | 30 | 170 |  |  | 180 | 180 |
|  | Клуб посетительское | место | 80 | 450 | 400 | 89 | 480 | 80 |
|  | Библиотека | тыс.ед. | 4 | 23 | 24 | 100 | 24 |  |
| 5 | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | кв. м общ. пл. | 70-80 | 430 |  |  | 450 |  |
|  | Физкультурно-спортивные залы общего пользован. | м2 пола | 60-80 | 400 |  |  | 420 | 420 |
|  | Крытые бассейны | м2 воды | 20-25 | 130 |  |  | 140 | 140 |
|  | Территория плоскостного спортивного учрежден. | га | 0,7-0,9 |  |  |  | 4,8 | 4,8 |
| 6 | Торговля |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магазин торговой площади | кв. м | 280(100) | 1600 | 1500 | 94 | 1680 | 180 |
|  | в т.ч. продовольственных товаров | - « - | 100(70) | 570 |  |  | 600 |  |
|  | непродовольственных товаров | - « - | 180(30) | 1030 |  |  | 1080 |  |
|  | Розничный рынок | - « - | 24-40 | 180 |  |  | 200 | 200 |
| 7 | Общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предприятия общественного питания | место | 40 (8) | 228 | 100 | 44 | 240 | 140 |
| 8 | Административно-деловое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация органов власти | объект |  | 1 | 1 | 100 | 1 |  |
|  | Отделение милиции | объект |  | 1 | 1 | 100 | 1 |  |
|  | Отделение банка операционное | место | 0,3-0,5 | 1 | 3 | 100 | 2 |  |
|  | Отделения почтовой связи | объект | 1до9тыс | 1 | 1 | 100 | 1 |  |
|  | Юридическая консультация | р.м. | 1на10т | 1 |  |  | 1 |  |
| 9 | Бытовое и коммунальное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания | р.м. | 9 (2) | 51 | 25 | 49 | 54 | 29 |
|  | Прачечная | кг белья | 120(10) | 680 |  |  | 720 | 720 |
|  | Химчистка | кг вещ. | 11,4 (4) | 65 |  |  | 68,4 | 68,4 |
|  | Банно-оздоровительный комплекс помывочных | мест | 5 | 28 | 10 | 36 | 30 | 20 |
|  | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1на20т | 1 | 1 | 100 | 1 |  |
|  | Пункт приема вторичного сырья | объект | 1до20т | 1 |  |  | 1 | 1 |
|  | Пожарное депо объект/пожарный | автомоб. | 1/2 | 2 | 2 | 100 | 2 |  |
|  | Гостиницы | место | 6 | 34 |  |  | 36 | 36 |
|  | Общественный туалет (стационарный, модульный) | прибор | 1 | 6 |  |  | 6 | 6 |
|  | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 1,37 | 12,0 | 100 | 1,44 |  |
|  | Бюро похоронного обслуживания | объект | 1 | 5 |  |  | 6 |  |
| 10 | Религия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждение религиозно-культового назначения | объект |  |  | 1 |  |  |  |

Потребность территории для развития п.г.т. Мундыбаш

1. Многоквартирной средне этажной застройки – 46300 кв. м

2. Индивидуальной застройки с участками 8-10 соток – 7570 кв.м

Потребность территории для нового строительства определена с учетом расчетной обеспеченности 30 кв. м / чел., средних уклонов склонов размещения – до 15 %, расчетной плотности населения чел./га

Для нового строительства многоквартирной средне этажной застройки требуется: - 7,93 га. 	Для нового строительства индивидуального жилья с приусадебными участками требуется: - 11,68 га   Принимаем 12-13 га

# Архитектурно-планировочные решения

## Существующее положение

Мундыбаш - поселок городского типа, расположен в Таштагольском районе, Кемеровской области.

Через п.г.т. Мундыбаш проходит ж/д путь г. Новокузнецк – г. Таштагол Западно-Сибирской железной дороги РЖД, действует платформа 467 км ("Кузнецкий Артек") и станция Мундыбаш (расстояние до Новокузнецка — 91км, до Транссиба — 470 км).

Развито автобусное сообщение с г.Новокузнецком, п.г.т. Кузедеево, г. Таштаголом.

В настоящее время в п.г.т. Мундыбаш проживает 5720 человек. Основным производством является обогатительная фабрика, ныне реорганизованная в Мундыбашский филиал ОАО «Евразруда» (состав промпредприятий приведен в главе 2 настоящей пояснительной записки).

В состав Мундыбашского городского поселения входят 3 населенных пункта: п.г.т Мундыбаш, п. Подкатунь и п. Тельбес.

П.г.т. Мундыбаш расположен на берегах рек Мундыбаш, Тельбес и р.Кондома. Автодорожные мосты через р. Мундыбаш и р. Кондома в п.г.т. Мундыбаш обеспечили связь п.г.т. Мундыбаш с населёнными пунктами Кемеровской области. До этого связь между левобережной и правобережной зонами п.г.т. осуществлялась по подвесному пешеходному мосту.

Анализ рельефа показал, что основная территория п.г.т. Мундыбаш представляет из себя очень сложный участок для строительства , более 80% территории с уклоном поверхности свыше 20% и уклоном поверхности от 10 до 20%, 10% территории расположены в зоне затопления паводками (1%  и 4% обеспеченности).

Все это привело к формированию групповой планировочной структуре п.г.т., на отдельных практически изолированных друг от друга площадках, пригодных для строительства. Групповая структура п.г.т. Мундыбаш формирует 4 площадки, которые практически отдалены друг от друга, так как не только сложность рельефа, но и реки Мундыбаш и Тельбес не позволяют создать п.г.т. компактным. В сложных ландшафтных условиях (горного рельефа) формировалась индивидуальная застройка с узкими улочками и огородами, расположенными вокруг промплощадки Мундыбашской обогатительной фабрики. Центр п.г.т. Мундыбаш сформирован многоквартирной 3- 5 эт. застройкой и расположен в геометрическом центре. Центр представлен учреждениями обслуживания (магазины, кафе, парикмахерские и др.), детскими учреждениями (школа, д/с, муз.школа),учреждениями здравоохранения (больница, скорая мед. помощь) и открытыми спортивными сооружениями(футбольное поле, хоккейная площадка).

В 2008 г. изменились градостроительные условия формирования генплана поселка:

1.Введен в действие Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004г

№190-ФЗ-определяющим порядок и состав разработки градостроительной документации.

2.Произошли изменения в структуре экономики и социально-демографической сфере.

3.Уточнены данные по плотности и комфортности жилья, масштабу развития индивидуальной застройки.

4.По учету аварийного и ветхого жилья.

5.Социально-экономические, инженерно-транспортные условия требуют большей компактности в зоне расположения селитебных районов.

6.Возрос уровень автомобилизации, требующих решения вопросов по развитию улично-дорожной сети и транспортных связей поселка.

7.Необходимость разработки градостроительных мероприятий по экологической обстановке, охране памятников природы, истории и культурного наследия.

Указанные условия и определили необходимость разработки нового генплана поселка целью, которого является:

- условие устойчивого развития поселка;

- направление и развитие территории поселка;

- компактность застраиваемых территорий;

- зонирование территории поселка;

- направление развития инженерно-транспортного обеспечения;

- повышение качества жизни населения и т.д.

## Архитектурно-планировочное решение

Основой архитектурно-планировочного решения является сложившаяся структура ранее застроенных и ранее запроектированных кварталов с учетом основных транспортных связей проектируемой застройки с жилыми и промышленными  районами.

Сложившаяся структура центральной части, застроенная 3-5 этажными зданиями, практически не меняется по генплану, т.к. плотность застройки достигла предела возможности. Ведется строительство больнично-поликлинического центра, благоустраиваются и озеленяются улицы.

Общепоселковый центр является местом тяготения населения п. Подкатунь и п. Тельбес, где сосредоточены все необходимые учреждения обслуживания населения общегородского центра п.г.т. Мундыбаш.

Согласно «Схемы территориального планирования Кемеровской области» численность населения поселка для разработки генплана принята 6,0 тыс. человек, а обеспеченность жильем нового строительства – 30м2 общей площади на человека.

Объемы нового жилищного строительства 53,87тыс.м2. Структура нового жилищного строительства 70%/30%– многоквартирная/индивидуальная застройка.

Непосредственно развитие п.г.т. Мундыбаш  намечается в районе бывшего пионерского лагеря «Кузнецкий Артек» на правом берегу р.Кондома. и частично за счет уплотнения существующей усадебной застройки усадебной застройкой с участками 6-10соток.

Строительство на площадке «Кузнецкий Артек» предлагается под многоквартирную застройку 5эт. зданиями (возможно строительство крупнопанельных домов с минимальным числом секций)  и частично усадебной застройкой с участками 6-10соток. Конфигурация застройки определена рельефом территории. Жилые здания на площадке расположены линейно, вдоль хребтов, пересекающих местность. Усадебная застройка террасирована. Террасы располагаются так, чтобы как можно больше сохранить цельность естественного ландшафта. Рациональное использование рельефа местности средствами свободной планировки, плавные линии дорог, количество и направление которых строго оправданы, хорошо продуманная, изолированная от транспорта система пешеходных дорожек, связывающая между собой жилые дома и общественный центр, позволит создать жилой район удобным и комфортным для проживания

В новом районе предусмотрены школа, детский сад, общепоселковый культурно-спортивный комплекс и торговый центр с рынком, связь с центром п.г.т осуществляется автобусом и личным а/м транспортом. В этом районе предлагается разместить и общепоселковую зону отдыха (на базе бывшего пионерского лагеря) с пляжем в летнее время и трассами сноуборда, снегоходов в зимнее. Правый берег р.Кондома является прекрасной зоной отдыха не только для жителей п.г.т, а в дальнейшем, с развитием туристско-спортивной базы может принять отдыхающих и из других регионов.

## Озеленение.

Вдоль рек Мундыбаш, Тельбес и впадающих в них  ручьев, на крутых склонах расположился п.г.т. Мундыбаш. Сложный крутой рельеф, пересеченный логами и ручьями, требует особо бережного отношения к сохранившимся лесным и луговым массивам.

В связи со сложными горно-геологическими условиями, разобщенностью селитебных территорий, спецификой и экологической особенностью основного промышленного производства обогатительной фабрики, озеленение, охрана водных пространств рек Кондома, Мундыбаш, и Тельбес играют одну из главенствующих ролей в процессе оздоровления и охраны населения п.г.т. от выбросов.

В Центральной части п.г.т. Мундыбаш и в квартале новой  застройки «Кузнецкий Артек» формируются зеленые насаждения общего пользования в сочетании с бытовыми и торговыми предприятиями в виде посадок в скверах, бульварах, парках. Основой композиции системы озеленения поселка является: формируемый спортивно-развлекательный центр (Центр досуга) и центральный парк с поселковым спортивным комплексом вдоль правого берега р.Кондома, соединяемые между собой бульваром, а также вкраплениями парков и скверов вокруг, отдельно стоящих общественных сооружений таких как рынок, школа и др.

Проектом предусматривается озеленение территории общего пользования:

- посадка декоративных деревьев разных пород

- посадка кустарников

- посев газонов,  устройство клумб

Для озеленения могут быть применены такие породы как ива, шелковица, ясень, акация, клен, тополь, буя, ель, лиственница, пихта и др. Вдоль улиц рекомендуется посеять газоны из многолетних трав. На участках общего пользования предусмотрены посадки небольших деревьев и кустарников. Посадки деревьев по улицам не рекомендуются ввиду прокладки по ним инженерных коммуникаций.

В озеленение включается создание системы защитных насаждений: озеленение санитарно-защитных зон; ветрозащитные насаждения, а также зелень коллективных садов.

# Транспортное обслуживание.  Внешние транспортные связи

Внешние транспортные связи поселка представлены:

- участком магистральной железной дороги г. Новокузнецк – г. Таштагол;

- автодорогой регионального значения г. Новокузнецк – п. Кузедеево – г. Таштагол;

- автодорогой местного значения п. Кузедеево – пгт Мундыбаш.

Краткая техническая характеристика участка РЖД дороги Новокузнецк – Таштагол.

В пределах пгт Мундыбаш располагается ж/д станция Мундыбаш.

К ст. Мундыбаш примыкают подъездные пути Мундыбашской Аглофабрики.

Внешние перевозки пассажиров осуществляются пассажирскими и пригородными поездами:

- Новокузнецк – Мундыбаш

- Новокузнецк – Тенеш

- Новокузнецк – Таштагол

На станции имеется ж/д вокзал, посадочные платформы для обслуживания пассажирских перевозок.

Согласно данных «Евразруды» не планируется увеличение мощностей Аглофабрики. В связи с этим генпланом не планируется увеличение площади территории аглофабрики.

Автодорога регионального значения г. Новокузнецк – п. Кузедеево – пгт Мундыбаш – г. Таштагол проходит западнее поселка по левому берегу реки Мундыбаш.

В створе пересечения реки Кондома построен автодорожный мост.

Схема моста 27,5 + 3х4 + 27,5. Длина – 194,3 м.

В створе пересечения р. Мундыбаш построен автодорожный мост. длина моста 104,00 м.

В устье реки Мундыбаш в месте пересечения реки автодорожным подъездом к пгт Мушдыбаш построен автодорожный мост. длина моста 150,48 м.

Автодорога местного значения п. Кузедеево – пгт Мундыбаш проходит по правому берегу реки Кондома. Автодорога V категории, покрытие переходного типа (гравийное-щебеночное) – до грунтового, профилированного. Круглогодичный проезд затруднен из-за уклонов продольного профиля, местами превышающего нормативные значения.

Автодорожные связи обеспечивают связь улично-дорожной сети поселка городского типа с региональной автодорожной сетью и выход в район Хакасии и Алтая.

Воздушные связи. Водный транспорт.

Воздушные связи осуществляются через аэропорт г. Новокузнецка, который относится к I классу. Пгт входит в зону тяготения аэропорта. Дальние и местные перевозки воздушным транспортом рекомендуется в дальнейшем осуществлять через аэропорт г. Новокузнецка.

В северо-западной части протекает р. Кондома, отнесенная к VII классу по судоходству. Река Мундыбаш и Тельбес разделяют пгт на 3 части. Использовать гидрографическую сеть района (р. Кондома, Мундыбаш, Тельбес) как транспортные составляющие не представляется возможным из-за режима и характера реки (мелкие перекаты, валуны и скальные выходы на поверхность, малая глубина, горные условия, режим питания рек и т.д.).

## Пассажирский транспорт

В настоящее время внутрипоселковые перевозки осуществляются ведомственным транспортом. Муниципального пассажирского автопредприятия пгт не имеет. Междугородние и межпоселковые перевозки рекомендуется производить предприятиями РЖД и автопредприятиями г. Таштагола, Новокузнецка, Новосибирска, Междуреченска и т.д.

## Грузовой  и специальный транспорт

Грузовой транспорт при объеме потребительских грузов принимается из расчета 4,2 т на 1 чел.

Объем перевозок потребительских грузов на расчетный год составляет 25,2 тыс. тонн в год. Для перевозок потребительских грузов требуется 3 грузовых машины грузоподъемностью 2-2,5 т.

Грузовой транспорт для перевозок грузов промышленных предприятий и организаций включается в состав транспорта предприятий.

Для вывоза мусора и механизированной уборки проезжей части, улиц и дорог, тротуаров площадей, предусмотрен специальный транспорт.

## Легковой транспорт

На расчетный год прогнозируется увеличение автомобильного транспорта в личном пользовании до 660 ед. исходя из расчетного уровня автомобилизации – 220 легковых машин на 1000 жителей (в среднем машина на семью).

Общее число мест постоянного хранения в зоне многоквартирной застройки составляет 300 мест.

Дополнительно требуется гаражей-стоянок на 360 мест, в т.ч. в границах многоквартирной застройки – 260 ед.

В границах территории одноквартирной и приусадебной застройки гаражи-стоянки предусмотрены в границах участков застройки.

В границах многоквартирной застройки учтены территории для размещения гаражей-стоянок легкового автотранспорта личного пользования.

## Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть представлена сетью дорог и улиц районного и местного значения. Начертание сети сложилось в результате строительства в основном частного жилья. Классификация улиц и дорог принята следующая:

- Магистральные улицы районного значения (как для малого города)

- Транспортная и пешеходная связь между жилыми районами, между жилыми и промышленными районами, административными и общественными центрами, транспортная связь между жилыми образованиями и внешними автодорожными связями. Основными магистралями являются – ул. Коммунистическая, ул. Ленина, ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Буденного, ул. Суворова.

- Жилые улицы – улицы в жилой застройке – транспортная связь (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связь на территории жилых районов, выходы на магистральные улицы.

- Проезды – подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям и другим объектам внутри жилых районов, кварталов.

- Хозяйственный проезд – прогон личного скота и проезд грузового автотранспорта к приусадебным участкам.

В связи со строительством объектов жилья и соцкультбыта на новых территориях, протяженность:

- общерайонных магистралей увеличивается на 3,42 км;

- местных улиц и дорог на 3,37 км.

Плотность транспортных магистралей увеличивается до 1,72 км/км2.

Транспортная сеть обеспечивает нормативные требования в части доступности до остановочных мест.

## Сооружения и предприятия по обслуживанию транспорта, улиц и дорог.

Предусмотренные проектом здания и сооружения.

Таблица 9

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объединенное автопредприятие на 25 ед. | ед | 1 |
| 2. | Автостанция вместимостью 25 чел. | ед | 1 |
| 3. | Станция технического обслуживания на 3 поста | ед | 1 |
| 4. | Автозаправочная на 4 колонки | ед | 1 |
| 5. | Газонаполнительная станция на 5 колонок | ед | 1 |

Автостанция предусмотрена на расчетное суточное отправление пассажиров до 200 с учетом от трудовых перевозок пгт Мундыбаш до Каз - Темиртау.

# Водоснабжение и канализация.

Источником хоз-питьевого и производственного водоснабжения пгт Мундыбаш является река Тельбес-2.

Данные по р.Тельбес приняты на основании выполненных гидрогеологических работ в 1991 г. институтом Гипроруда для разработки мероприятий по снабжению питьевой водой Мундыбашской Аглофабрики.

Проектом предусматривается сброс очищенных стоков бытовых и дождевых вод в р. Кондома.

Река Кондома является рыбохозяйственным водоемом II категории и водоемом I категории хозяйственно-питьевого водопользования.

Подземные воды

Подземные воды в районе пгт Мундыбаш в необходимом объеме отсутствуют. Имеются лишь одиночно пробуренные мало обильные скважины производительностью не более 120 м3/сут.

## Существующее положение.

Общий потребный расход хоз-питьевой воды по пгт Мундыбаш в настоящее время составляет 3733,72 м3/сут, в том числе:

- 2644,27 м3/сут – население;

- 879,75 м3/сут – предприятия;

- 139,70 м3/сут – объекты культурно-бытового обслуживания;

- 70,0 м3/сут – поение частного скота.

В качестве источника хоз-питьевого водоснабжения, а также и производственного водоснабжения Мундыбашской Аглофабрики принят поверхностный сток реки Тельбес с организацией водохранилища.

Водозабор находится в жилой застройке, а также в санитарно-защитной зоне существующей аглофабрики. Выше водозабора расположено кладбище. Организация зоны санитарной охраны I, II, III поясов для водозабора невозможна.

Водозабор должен быть вынесен за пределы пгт Мундыбаш.

Норма водопотребления для пгт Мундыбаш в настоящее время принята 265 л/сут на 1 чел., в том числе:

- 160 л/сут на 1 человека – холодная вода;

- 105 л/сут на человека – горячая вода.

Производственное водоснабжение. Мундыбашской аглофабрики.

На территории Мундыбашской аглофабрики в настоящее время имеется оборотная система, поэтому потребность в производственной воде значительно сократилась.

Канализация

Общий расход стоков по пгт Мундыбаш составляет 2013,47 м3/сут, в том числе:

- 994,02 м3/сут – население;

- 879,75 м3/сут – промпредприятия;

- 139,70 м3/сут – объекты культурно-бытового обслуживания.

Канализационные очистные сооружения приняты с полной биологической очисткой и доочисткой стоков на фильтрах.

Существующая схема хоз-бытовой канализации пгт Мундыбаш следующая: по самоечным коллекторам стоки от Аглофабрики через насосные станции перекачек КНС – 2, 3, 4 по одному напорному коллектору перекачиваются до КГ и далее по самотечному коллектору поступают на КНС-6, производительность которой составляет 250 м3/ч.

В самотечный коллектор  перед КНС-6 поступают стоки от благоустроенной застройки пгт Мундыбаш. Далее стоки КНС-6 по напорному коллектору через насосные станции перекачек 8, 10 поступают на очистные сооружения с полной биологической очисткой и доочисткой на фильтрах.

Всего стоков на очистные сооружения поступает 1200 м3/сут. На очистных сооружениях имеется резерв.

Сточные воды по напорному трубопроводу от насосной станции перекачки КНС-10 поступают в приемную камеру, затем в горизонтальные песколовки с круговым движением воды.

Хлораторная размещается на территории очистных сооружений, что недопустимо.

Сброс  стоков в хвостохранилище настораживает. В случае прорыва дамбы стоки из хвостохранилища вниз по рельефу могут залить очистные сооружения. Дождевая канализация в пгт Мундыбаш отсутствует.

## Проектные решения. Выбор места водозабора.

Существующий водозабор на р. Тельбес для обеспечения хоз-питьевой и производственной водой пгт Мундыбаш и предприятий, расположен в жилой застройке и попадает в санитарно-защитную зону Мундыбашской аглофабрики.

На расчетный срок данным проектом предусматривается вынос водозабора за пределы пгт Мундыбаш и строительство нового водозабора.

Так как река Тельбес имеет минимальные средне месячные расходы воды 95% обеспеченности, равной 0,55 м3/с и малые глубины в межень, не обеспечивающие надежный отбор потребного количества, что обусловило создание водоподъемной плотины.

Для отбора воды выбран створ для водозабора на р. Тельбес в 2 км выше пгт Мундыбаш со строительством плотины и организацией водохранилища.

Намеченный створ водозабора является единственно возможным.

Необходимо провести полное гидрологическое обследование реки Тельбес, а также изучение по сезонам года качества воды в данном створе.

Необходимо уточнить влияние поселка Тельбес, расположенного выше водозабора в 10 км, на качество воды р. Тельбес.

Таблица10

| № п/п | Наименование | Водопотребление, л/сут на 1 чел |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |
|  |  | Средние сутки | Максимальные сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованная водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | 300 | 350 |
| 2. | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 50 | 70 |
| 3. | Полив улиц и зеленых насаждений | 60 | 60 |

В пгт Мундыбаш имеется две системы водоснабжения:

- хозяйственно-питьевая;

- производственная.

Хоз-питьевой водой обеспечивается население пгт Мундыбаш и предприятия.

Производственной водой обеспечиваются в основном ООО «Шерегеш-энерго» и аглофабрика.

Общий потребный расход воды на хоз-питьевые и производственные нужды пгт Мундыбаш на расчетный срок составляет 13341,45 м3/сут, в том числе:

- 5721,45 м3/сут – хоз-питьевые нужды;

- 7620,0 м3/сут – производственные нужды предприятий (вода из источника).

- 3281,65 м3/сут – население;

- 1092,70 м3/сут – предприятия;

- 627,10 м3/сут – объекты культурно-бытового обслуживания;

- 600,0 м3/сут – собственные нужды ВОС;

- 120,0 м3/сут – поение скота.

Водозаборные сооружения

Для подъема уровня воды в р. Тельбес в створе водозабора и создания необходимых глубин, обеспечивающих надежный отбор воды из реки, предусматривается строительство водоподъемной плотины на р. Тельбес высотой 5 м. Производительность водозабора принята на расчетный срок 14000 м3/сут. Из водоприемного колодца  вода по двум ниткам водоводов  в самотечном режиме поступает к насосной станции I подъема.  На производственные нужды ООО «Шерегеш-энерго» и аглофабрику вода поступает из резервуаров 350 м3 и 1000 м3 по водоводам в самотечно-напорном режиме в объеме 7620 м3/сут.

Производительность водоочистной станции равна 5721,45 м3/сут.

Схема очистки воды из реки Тельбес принята двухступенчатая с применением флокулянтов, полиакриламида.

От магистрального кольца по двум ниткам водоводов  вода поступает на котельную ООО «Шерегеш-энерго» и аглофабрику.

Общая подача составляет 2158,87 м3/сут.

Производительность насосной станции подкачки равна 100 м3/ч.

Общий подаваемый расход воды составляет 979,0 м3/сут, в том числе:

- 213,5 м3/сут – частный сектор вдоль левобережной части р. Мундыбаш;

- 765,08 м3/сут – новое строительство вдоль р. Кондома.

Сети по новой застройке закольцованы с сетями частного сектора, расположенного в левобережной части р. Мундыбаш. Частный сектор вдоль левобережной части р. Мундыбаш обеспечивается только холодной водой. Вода из резервуаров 2х150 м3 по водоводу  поступает в сеть и закольцована с существующей сетью по ул. Сухая и Тельбесская. В резервуарах хранится пожарный запас, регулирующая и аварийная емкости.

Частный сектор по ул. Буденного обеспечивается водой от насосной станции подкачки, которая размещается на правобережной части р. Тельбес.

Производительность насосной станции подкачки равна 70 м3/ч.

На сетях во всех районах предусматривается установка пожарных гидрантов.

Горячее водоснабжение

Горячее водоснабжение всей капитальной застройки обеспечивается по открытой схеме. На горячее водоснабжение подается питьевая вода из магистральных сетей водопровода к ЦТП.

Магистральные водопроводные сети рассчитаны с учетом подачи питьевой воды к ЦТП.

Зона санитарной охраны источника водоснабжения

Зона I пояса предусматривается для защиты источника водоснабжения, проектируемых водозаборных сооружений на р. Тельбес, водоочистных сооружений, насосных станций подкачек и резервуаров чистой воды.

Зона II пояса санитарной охраны предусматривается для источника водоснабжения и водоводов от водозабора до площадки водоочистных сооружений, организуется в целях улучшения общего санитарного состояния территории выше водозабора и поддержания надлежащего качества воды в источнике водоснабжения.

Граница I пояса зоны санитарной охраны устанавливается:

1. вниз по течению реки не менее 100 м, вверх по течению – не менее 200 м.

2.зона санитарной охраны I, II, III поясов предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* п 10.8, 10.9, 10.21-10.28.

Территория I пояса охраняется круглосуточно, содержится в надлежащей чистоте и контролируется органами «Роспотребнадзора».

Зона санитарной охраны I пояса для водоочистной станции и насосных станций подкачек предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Зона санитарной охраны I пояса для магистральных водоводов предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, п.п. 10.20.

В соответствии с требованиями по организации зоны санитарной охраны II и III поясов, в поселке Тельбес проектом предусматривается ряд мероприятий для поддержания его санитарного состояния:

1. Надворные туалеты должны быть заменены на ж/б водонепроницаемые выгреба – 99 шт.

2. Существующие огороды и строения, попадающие в охранную зону р. Тельбес должны быть вынесены за ее пределы.

3. Решить вопрос об исключении загрязнения реки поселком Тельбес.

4. Усилить контроль сбрасываемых очищенных стоков от КОС пгт Каз.

Производственное водоснабжение Мундыбашской аглофабрики

Схема производственного водоснабжения аглофабрики на расчетный срок сохраняется существующая.

В настоящее время на аглофабрике имеется оборотная система, поэтому потребность в производственной воде сократилась.

Подпитка оборотной системы составляет 21257 м3/сут. Оборотная вода поступает из хвостохранилища.

Недостающий расход в производственной воде предусматривается пополнять от водозабора вновь проектируемого на р. Тельбес. Потребность в речной воде составляет 4200 м3/сут. Общий потребный расход производственной воды составляет 25457,0 м3/сут.

От водозабора вода поступает в существующие резервуары производственной воды аглофабрики 350 и 1000 м3.

Из резервуаров по водоводам  поступает в цех обогащения аглофабрики и ООО «Шерегеш-энерго».

Дождевые стоки от проимплощадки поступают на очистку. После очистки также поступают на обогатительное производство.

Хвостохранилище аглофабрики

В настоящее время обогащение руды на фабрике осуществляется с помощью гидравлической системы смыва хвостов.

Транспортировка хвостов на хвостохранилище производится только по гидравлической системе.

Сброс пульпы осуществляется на новое хвостохранилище, размещаемое в долине р. Жасменки, емкость его равна 12,6 млн. м3. Пульпа перекачивается шестью пульпонасосными станциями.

Схема подачи пульпы на хвостохранилище сохраняется существующая.

Осветленная вода из хвостохранилища в количестве 21257 м3/сут подается в корпус обогащения. Сырой воды от водозабора подается 4200 м3/сут. Общая подача составляет 25457,0 м3/сут.

Канализация

Общий расход стоков по пгт Мундыбаш на расчетный срок составляет  3216,32 м3/сут, в том числе:

- 1380,0 м3/сут – население;

- 1092,70 м3/сут – предприятия;

- 627,10 м3/сут – объекты культурно-бытового обслуживания;

-  120,0 м3/сут – стоки от водоочистной станции.

Производительность канализационных очистных сооружений на расчетный срок с учетом

10% - 321,63 м3/сут – собственные нужды КОС;

10% - 321,63 м3/сут – поступление дождевых стоков в систему бытовой канализации, составит 3859,88 м3/сут = 4000 м3/сут.

Существующие КОС производительностью 4800 м3/сут обеспечивают прием стоков на расчетный срок, имеется резерв.

Схема канализации Мундыбашской аглофабики и ОАО «Шерегеш-энерго» сохраняется существующая.

Стоки по самотечным коллекторам от аглофабрики и ОАО «Шерегеш-энерго» поступают на КНС-2 и через КНС-3, 4 по одному коллектору  перекачиваются до камеры гашения (КГ). Далее стоки по самотечному коллектору поступают на КНС-6А. Существующий самотечный коллектор  обеспечивает прием стоков на расчетный срок от существующей и проектируемой застройки, промпредприятий и вновь предусмотренных объектов соцкультбыта.

От новой застройки, расположенной вдоль реки Кондома стоки по самотечным коллекторам  поступают в главный коллектор и далее стоки поступают на КНС-5, производительностью 70 м3/ч и по двум ниткам напорных коллекторов поступают в самотечный коллектор и на КНС-6А, далее  перекачиваются на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки и доочистки стоков на фильтрах.

Пройдя очистку, очищенные стоки поступают в контактные резервуары очищенных стоков и далее насосной станцией перекачки КНС-7 совместно с дождевыми стоками после очистки перекачиваются до КГ и далее по самотечному коллектору сбрасываются в руч. Килинский, который впадает в р. Кондома.

Дождевая канализация

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в р. Тельбес и Мундыбаш без очистки, что составляет 30% от общего стока.

На очистные сооружения отводится суточный загрязненный сток, который образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Схема дождевой канализации выполнена с учетом естественного рельефа, в соответствии с которым стоки по самотечным коллекторам от пгт Мундыбаш поступают на очистные сооружения.

Ввиду отсутствия площадей очистные сооружения дождевых стоков размещаются рядом с площадкой канализационных очистных сооружений бытовых стоков.

Бассейн 1 принимает дождевые стоки от существующей капитальной жилой застройки пгт Мундыбаш с прилегающим частным сектором.

Общая площадь равна 39,0 га.

Максимальный суточный объем талых вод, поступающих на очистные сооружения равен 4368,0 м3/сут, 	30% чистого стока идет на сброс – 1310,4 м3/сут.

Максимальный суточный объем, поступающий на очистные сооружения, составляет 3057,6 м3/сут.

Бассейн 2 к бассейну 2 относится новое строительство, размещаемое  на отм. 319,0 м и частный сектор, расположенный на левобережной части р. Мундыбаш.

Площадь стока равна 32 га.

Максимальный суточный объем талых вод, поступающих на очистные сооружения равен 3584,0 м3/сут, 	30% чистого стока идет на сброс – 1075 м3/сут.

Максимальный суточный объем, поступающий на очистные сооружения, составляет 2508,8 м3/сут.

Бассейн 3 к бассейну 3 относится частный сектор, размещаемый на ул. Буденного на правобережной части р. Тельбес. Площадь стока равна 35 га.

Максимальный суточный объем талых вод, поступающих на очистные сооружения равен 3920,0 м3/сут, 30% чистого стока идет на сброс – 1176 м3/сут.

Максимальный суточный объем, поступающий на очистные сооружения, составляет 2744,0 м3/сут.

Стоки от бассейна 3 поступают в самотечный коллектор и далее к НС перекачки, производительностью 250 м3/ч и далее по напорному коллектору   перекачиваются до КГ в бассейн 1.

Стоки от бассейна 2 капитальной и частной застройки по самотечным коллекторам поступают на НС перекачки, производительностью 300 м3/ч и далее перекачиваются в самотечный коллектор бассейна 1.

Стоки от бассейнов 1, 2, 3 поступают в самотечный коллектор  и далее в НС перекачки производительностью 600 м3/ч и перекачиваются по напорному коллектору  на очистные сооружения дождевых стоков.

На очистные сооружения поступает 8310,0 м3/сут.

Сброс очищенных стоков осуществляется в КНС-7. Далее стоки совместно с бытовыми стоками по двум напорным коллекторам перекачиваются до КГ и далее по самотечному коллектору поступают в руч. Килинский.

# Теплоснабжение.  Основные климатические данные

1. Расчетные параметры наружного воздуха для отопления и вентиляции – (-400С).

2. Средняя температура отопительного периода – (-7,80С).

3. Продолжительность отопительного периода – 236 суток.

4. Средняя скорость ветра – 3,6 м/с.

## Существующее положение

Величины максимально часовых расходов тепла по видам теплоносителя и целевому назначению теплопотребления за 2008 год, предшествующий разработке генплана, принят на основании анкет, предоставленных действующими предприятиями и данных по договорам теплопотребления, представленных ООО «Теплосеть» и ООО «Шерегеш-энерго». Максимально-часовые расходы тепла определены по укрупненным показателям согласно СНиП 2.04.07-86  и СНиП 41-02-2003г.

Ввиду сложившихся планировочных решений существующего теплоснабжения, поселок разделен на 2 тепловых района «новый» поселок и «старый» поселок.

Источники тепла.

В настоящее время в пгт Мундыбаш действует 7 котельных:

- Центральная производственно-отопительная котельная с ДЕ 25-14ГМО-2, КЕ 10-14с-4, ДКВР 20-13-7 – на отопление и вентиляцию пгт и промышленных предприятий. Отпуск тепла: по воде – 18,63 МВт (16,06 Гкал/ч), по пару – 7,53 т/ч – на Мундыбашский филиал ОАО «Евразруда».

Установленная мощность на котельной составляет – 71,5 МВт (61,6 Гкал/ч);

- 5 мелких котельных, производительностью до 4,5 МВт, обеспечивающие теплом свои предприятия (очистные сооружения, жилые дома, школу, больницу, ж/д вокзал).

- производственно-отопительная котельная на хлебокомбинате с котлами МТЗ 1/8 – 2 шт.

Потребность тепла: на отопление и вентиляцию составляет 0,58 МВт, по пару, на технологические нужды – 0,8 т/ч.

Индивидуальная застройка (1-2 этажные жилые дома) обеспечиваются теплом от индивидуальных источников Qот = 10,42 МВт.

Тепловые сети

Теплоснабжение жилого района и промпредприятий в основном осуществляется от центральной производственно-отопительной котельной.

Ввиду сложного рельефа и гидравлических параметров, тепловые сети разделены на 2 района – «новый» поселок и «старый» поселок.

Схема теплоснабжения от мелких котельных 2х трубная, открытая с параметрами теплоносителя 95-700С.

Прокладка теплотрассы:

- по незастроенной территории – наземная, по железобетонным опорам;

- по застроенной территории - подземная – в железобетонных лотках.

Обслуживание центральной производственно-отопительной котельной и очистных сооружений и тепловых сетей от них обслуживают собственники предприятий (МП «Хлебозавод», Кемеровская дистанция гражданских сооружений).

Квартальные сети теплоснабжения в однотрубном исчислении составляют 19,95 км, пароснабжения – 2,23 км.

## Проектные решения.  Потребность в тепле промпредприятий.

По данным анкет, представленным промышленными предприятиями, развитие предприятий не предусматривается, поэтому тепловые нагрузки приняты по существующему положению с К = 1,1.

Максимально часовые тепловые нагрузки по видам теплопотребления и теплоносителя на расчетный срок.

Потребность в тепле жилым фондом и учреждениями сферы  обслуживания

Максимально часовые тепловые нагрузки на расчетный срок определены исходя из данных по развитию поселка согласно СНиП 2.04.07-86 с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий, в соответствии со СНиП 23-02-2003г и применение энергосберегающих установок в системах вентиляции и кондиционирования с К = 0,5,

Источники теплоснабжения на расчетный срок

Покрытие тепловых нагрузок рекомендуется от существующих источников за счет резерва тепла на них: производственно-отопительной котельной, очистных сооружений, хлебозавода и новой отопительной котельной в районе бывшего пионерлагеря «Кузнецкий Артек».

Отопительные промышленные котельные сохраняются ввиду отдаленности от центральной котельной и ведомственной принадлежности (очистные сооружения и хлебозавод).

Новое строительство намечается: 57% индивидуального жилья и 100% многоквартирного, с административными зданиями в районе ул Григорьева (бывший пионер лагерь «Кузнецкий Артек»), где и предлагается строительство новой модульной котельной.

По результатам анализа тепловых нагрузок и мощностей существующих источников теплоснабжения, их отдаленности и ведомственной принадлежности, проектом предлагается в качестве источников теплоснабжения на расчетный срок принять:

- существующую центральную производственно-отопительную котельную с котлами ДКВР 20-13 – 1 шт, КЕ 10-14с – 4 шт, ДЕ 25-14ГМО – 2 шт (отпуск тепла по воде Q = 65,65 МВт, по пару G = 9 т/ч) и предлагается от данной котельной отдельной веткой переключить котельные: по ул. Школьной и котельную ж/д вокзала. В существующих котельных выполнить ЦТП и переключить потребителей, котельная по ул. Вокзальная тоже закрывается, т.к. потребители от нее учтены под снос, как аварийное жилье.

- производственную котельную хлебозавода с котлами МТЗ 1/8 – 2 шт (отпуск тепла по воде Q = 0,65 МВт, по пару 1,0 т/ч)

- отопительную котельную очистных сооружений с котлами Универсал – 6М – 2 шт (отпуск тепла по воде Q = 1,86 МВт).

- новая отопительная котельная МКУВ-7,5 Шп с котлами Гефест 2,5 – 95 Шп – 3 шт (отпуск тепла, по воде Q = 7,5 МВт) с дымовой трубой d800, H = 25,0 м.

Существующая индивидуальная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных источников. Потребность в тепле равна Q = 6,0 МВт.

Новое жилье индивидуальной застройки в районе ул. Григорьева обеспечивается теплом от новой отопительной котельной и включено в баланс источника. Теплоснабжение индивидуальной застройки в районе реки Мундыбаш и районе законсервированной школы – от индивидуальных источников на твердом топливе, ввиду сложного рельефа и отдаленности от центрального источника. 	Топливо для котельных - каменный уголь Кузбасских и Хакасских месторождений.

Тепловые сети.

Регулирование температуры теплоносителя на источниках - качественное по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения – путем изменения температуры теплоносителя в зависимости  от температуры наружного воздуха.

В проекте предлагается:

- от центральной производственно-отопительной котельной схему теплоснабжения принять 2х трубную, открытую с параметрами теплоносителя 130-700С, с устройством в каждом здании – ИТП.

Ввиду сложного рельефа тепловые сети разделены на 2 зоны: «старый» поселок и «новый» поселок, с установкой самостоятельного оборудования для поддержания гидравлических параметров в тепловых сетях: для «старого» поселка – в котельной, для «нового» поселка – в бойлерной.

В новой и существующих мелких котельных – схема теплоснабжения 2х трубная, открытая с параметрами теплоносителя 95-700С.

Теплоснабжение нового жилья индивидуальной застройки обеспечивается от новой котельной через ЦТП, после ЦТП схема 4х трубная, с параметрами теплоносителя: 95-700С – на отопление и 650С – на горячее водоснабжение. На переключение существующих котельных предлагается выполнить новую теплотрассу с самостоятельным выходом из котельной.

В ЦТП и ИТП предусматривается смешение и регулирование заданной температуры в системе горячего водоснабжения и поддержание давления 45 м в. ст. в системе горячего водоснабжения

- ограничение максимального расхода воды на вводе;

- смешение (корректировка) температуры воды в системе отопления, насосом «Грундфос» и регулирование заданной температуры воды в системе отопления одноканальным цифровым регулятором ECL200;

- коммерческий учет расхода и тепловой энергии теплосчетчиками.

# Связь.Телефонная связь.

Городская проводная телефонная связь в пгт. Мундыбаш обеспечивается ЗАО «Запсибтранстелеком» и ОАО «Кузбасские телефонные сети». ЗАО «Запсибтранстелеком» - региональный оператор магистральной цифровой сети связи. Станция ЗАО «Запсибтранстелеком» типа М-200  на 496 номеров, незадействованная номерная емкость - 199 номеров. ЗАО «Запсибтранстелеком» предоставляет услуги голосовой связи, Internet, Ethernet.

Станция ОАО «Кузбасские телефонные сети» -  SI2000 на 200 номеров, 22 номера  свободны. ОАО «Кузбасские телефонные сети» предоставляет услуги голосовой связи.

В настоящее время  существующие телефонные станции обеспечивают потребность в проводной телефонной связью на 100%.  Имеется свободная емкость станций. Функциональная архитектура современных телефонных станций  в полной мере отражает современные тенденции развития цифровых систем коммутации и построения сетей связи.

При повышении спроса у населения на услуги проводной телефонной связи расширение абонентской емкости и увеличение количества соединительных линий до необходимого количества производится с помощью добавления типовых съемных блоков.

Сотовая телефонная связь в пгт Мундыбаш обеспечивается компаниями Теле-2, Билайн и Мегафон.

## Телевидение и радиовещание.

В пгт Мундыбаш  транслируются четыре  канала эфирного телевизионного вещания: «Первый канал», «НТВ» и «Эфир Т» и три канала эфирного радиовещания: «Маяк», «Молодежный», «Радио-Россия».

Электроснабжение. Электроснабжение 6 кВ

Расчетная нагрузка на один коттедж при средней площади в 150кв. м принята -15квт, на квартиру при средней общей площади 90кв. м -10квт.

Электроснабжение подстанции «Мундыбашская » 110/6кВ выполнено на напряжение 110кВ от сетей «ЮК ГРЭС» с трансформаторами 2х25МВа+1х15МВа.

По электроснабжению на напряжение 6кВ и росту нагрузок на  расчетный срок -2,4Мвт по  поселку городского типа Мундыбаш может быть использована данная существующая подстанция «Мундыбашская».

Кабели напряжением 6кВ  для питания проектируемых застроек выбраются по экономической плотности тока, проверить на термическую и динамическую устойчивость к токам короткого замыкания при разработке рабочих проектов.  Воздушные линии электропередач выбирать по экономической плотности тока, по длительно допустимому току сечения проводов, исходя из обеспечения питания потребителей электроэнергии в послеаварийных  и ремонтных работах  и проверить на потерю напряжения в сети.

Для электроснабжения коттеджной (индивидуальной) застройки разбиваются данные нагрузки на меньшие объемы для уменьшения потери напряжения в питающих сетях на напряжение 0,4кВ. Данное решение приведет к увеличению количества трансформаторных подстанций, но будет проще в выполнении схем электроснабжения данных застроек на напряжение 0,4кВ. Трансформаторные подстанции 6/0,4кВ размещаются в  отдельностоящем  одноэтажном здании и предназначены для электроснабжения потребителей  жилых и общественных зданий, а также для электроснабжения индивидуальной застройки	Максимальная мощность установленных трансформаторов напряжением 6/0,4кВ равна 2х630кВА и 1х630кВА. Прием и распределение электроэнергии на напряжение 6кВ производится через распределительное устройство 6кВ: 2 питающие , 2 отходящие линии. Прием и распределение электроэнергии на напряжение 0,4кВ производится со щита 0,4кВ подстанции, в ТП устанавливаются также панель управления уличным освещением.

Распределительные сети напряжением 6кВ могут выполняться и воздушными линиями при необходимости. Воздушные линии напряжением 6кВ выполнять на железобетонных опорах, принятых для выполнения по населенной и ненаселенной местности. Распределительные кабельные линии напряжением 6кВ принять по 2-х лучевой схеме, при невозможности выполнить кольцевые схемы.

## Электроснабжение 0,4кВ

Электроснабжение проектируемых объектов выполнять от РУ-0,4кВ проектируемых и существующих трансформаторных подстанций кабельными линиями или воздушными. Нагрузка на коттеджи принята согласно РД 34.20.185-94 с электрическими плитами мощностью 10,5квт и электрической сауной мощностью до 12квт и равна Ррас.=15квт на один коттедж,  многоквартирная застройка рассчитана из общей площади квартир 90кв. м, мощностью электроплит 8,5квт  и удельной нагрузки на квартиру 10квт.  	Электроснабжение на напряжение 0,4кВ жилых домов,  школ, детских садов, общественных зданий, коммунальных предприятий и наружного освещения выполняется также от проектируемых и существующих трансформаторных подстанций кабельными линиями 0,4кВ.

Проектируемые коттеджи по степени надежности электроснабжения относятся к потребителям III категории и  запитываются   одной питающей линией от РУ-0,4кВ проектируемых трансформаторных подстанций. Потребители II категории по степени надежности электроснабжения питаются двумя питающими линиями с разных секций шин РУ-0,4кВ данных подстанций.

Наружное освещение

Наружное освещение выполнять в многоэтажной застройке - кабельными линиями. Кабели наружного освещения выбираются по длительно допустимому току нагрузки и проверяются на потерю напряжения и условия срабатывания защитного аппарата при однофазном  коротком замыкании. В сельской застройке  (индивидуальной застройке) можно выполнять наружное освещение воздушными линиями и предпочтительнее самонесущими проводами типа СИП, а также с совместной подвеской питающих сетей напряжением 0,4кВ.

# Инженерная подготовка

Территория пгт Мундыбаш разделена реками: р. Кондома, р. Мундыбаш и р. Тельбес. Река Кондома протекает в северной части поселка и отделяет левобережную часть от п. Логовушка. Река является притоком второго порядка и впадает в реку Томь на 585 км от устья, сохраняя на всем протяжении общее направление на север. В рассматриваемом районе бассейн реки горный, расположен между отрогами Кузнецкого Алатау и Салаирского кряжа. Общая длина 140 км. Площадь водосбора – 2510 км2. Перепад отметок составляет от 700-1300 -  в верховье до 400-700 – в низовье. На реке наблюдаются заторы, наледи.

Река VII класса по судоходству. В границах пгт русло сложено гравийно-галечниковыми валунными отложениями. Ширина русла  - 120-180 м. Глубина воды – 1-2 м. Средняя скорость течения в межень 0,8-1 м/с.

В период паводка подъем воды составляют 6,6-8 м, скорость течения достигает до 2,8 м/с.

Наблюдения за уровнем высоких вод ведутся с 1931г. на водопостах р. Кондома, Кузедеево, Шушталепская Гавань. Половодье в основном весеннее, бурное, имеет несколько пиков, наблюдавшихся с конца марта до середины июня месяца. Река Мундыбаш является правым притоком р. Кондома и берет свое начало на южных отрогах г. Пустаг. Длина реки – 100 км, площадь водосбора 1060 км2.

Бассейн реки горный, расположен между южными отрогами Кузнецкого Алатау и Салаирского кряжа. Средние высоты отметок 250-300 м. Речная сеть реки развита хорошо. В реку впадает 201 малых речек и ручьев общей длиной 350 км. Долина реки широкая, с хорошо выраженными террасами.

Русло реки каменисто-галечниковое, с наличием островов и перекатов. Ширина реки в районе пгт – 40-60 м. Скорость течения в межень – 0,1-0,3 м/с, в половодье – 2,5-3 м/с.

В пределах пгт расчетный расход 1% обеспеченности равен 674 м3/с. Подъем воды над горизонтом меженных вод составляет 7,37 м (Н1%).

Река Тельбес разделяет правую часть пгт (по отношению к существующей ж/д) на 2 части. По данным водопоста наивысший наблюденный уровень высокой воды составляет 4,99 м. Площадь водосбора 1200 км2. Расчетный ГВВ 1% составляет 586 см.

По данным существующего моста через реку Тельбес, расположенного в пгт. Мундыбаш, уровень высокой воды составляет 4,12 м. (мост автодорожный).

Высотное положение площадок для размещения новой жилой и промышленной застройки гарантирует защиту от затопления паводковыми водами. В связи с изложенными основными мероприятиями по инженерной подготовке территории является организация поверхностного стока дождевых вод и вынос существующего жилья и промсооружений из охранной зоны реки, зоны затопления паводковыми водами.

Отдельны объекты, размещенные на площадках, затопляемых паводковыми водами 1% обеспеченности, сооружаются на подсыпке.

Поверхностный сток организован с помощью вертикальной планировки и системы водоотводных сооружений. При вертикальной планировке отметки приняты исходя из условия максимального сохранения рельефа, соблюдения нормируемого продольного уклона проезжей и пешеходной части улично-дорожной сети, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими эрозию почвы и т.д. В пределах многоэтажной застройки дождевая канализация принята закрытого типа со сбросом на локальные очистные сооружения. В пределах одноэтажной застройки – открытого типа, отвод стоков производится по кюветам, лоткам, со сбросом на очистные сооружения. Для уменьшения объема загрязненных стоков на улицах, располагаемых вдоль малых рек, ручьев, в логах предусматриваются водоотводные сооружения (дамбы, канавы и т.д.) со сбросом непосредственно в существующие ручьи.

# Основные технико-экономические показатели генерального плана пгт Мундыбаш

# Таблица 11

| № п/п | Показатели | Единица измерения | овремен. состоян. 2009г. | Расчетн. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель поселения в установленных границах | га / м2 на чел. | 2577,7 / / 4506,5 | 2577,7 / / 4296,2 |
| 1.2 | Баланс территории по категориям земель: |  |  |  |
| 1.2.1 | Земли жилой застройки | га / % | 369,3/14,3 | 393,6/15,3 |
| 1.2.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | - « - | 340/13,2 | 340/13,2 |
| 1.2.3 | Земли промышленного и иного специального назначения | - « - | 674,3/26,2 | 598,8/23,2 |
| 1.2.4 | Земли лесного фонда | - « - | 62,2/2,4 | 38,2/1,5 |
| 1.2.5 | Земли водного фонда | - « - | 731,2/28,4 | 731,2/28,4 |
| 1.2.6 | Земли запаса | - « - | - | 75,5/2,9 |
| 1.2.7 | Прочие земли | - « - | 400,4/15,5 | 400,4/15,5 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | тыс. чел. | 5,72 | 6,00 |
| 2.2 | Младше трудоспособного возраста | тыс.чел/% | 0,97/16,96 | 1,10/18,3 |
| 2.3 | Трудоспособного возраста | - « - | 3,52/61,54 | 3,60/60,0 |
| 2.4 | Старше трудоспособного возраста | - « - | 1,23/21,50 | 1,30/21,7 |
| 2.5 | Плотность населения | чел./га | 15,5 | 15,2 |
| 3 | Рынок труда |  |  |  |
| 3.1 | Численность занятого населе- ния | человек | 1850 | 2200 |
| 3.1.1 | Обрабатывающее произв-во | - « - | 615 | 660 |
| 3.1.2 | Производства распределение электроэнергии, газа и воды | - « - | 125 | 140 |
| 3.1.3 | Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | - « - | 175 | 210 |
| 3.1.4 | Транспорт и связь | - « - | 370 | 380 |
| 3.1.5 | Образование и культура | - « - | 180 | 210 |
| 3.1.6 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | - « - | 145 | 180 |
| 3.1.7 | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | - « - | 70 | 90 |
| 3.1.8 | Прочие | - « - | 170 | 330 |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 4.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | кв.м/чел. | 24,1 | 28,1 |
| 4.2 | Общий объем жилищного фонда | тыс.кв.м | 138,0 | 168,87 |
|  | многоквартирное | тыс.кв.м/% | 82,3/59,6 | 112,78/66,8 |
|  | индивидуальное | - « - | 55,7/40,4 | 56,09/33,2 |
| 4.3 | Общий объем убыли жилищного фонда | тыс.кв.м/% | 23,0/16,7 |  |
|  | многоквартирное | - « - | 13,5/58,7 |  |
|  | индивидуальное | - « - | 9,5/41,3 |  |
| 4.4 | Техническое состояние | - « - | 19,0/82,6 |  |
| 4.4.1 | Организация санитарно-защитных и водоохранных зон | - « - | 4,0/17,4 |  |
| 4.5 | Общий объем сохраняемого жилищного фонда | - « - |  | 115,0/68,1 |
| 4.6 | Общий объем нового жилищного строительства | - « - |  | 53,87/31,9 |
|  | многоквартирное | - « - |  | 43,98/81,6 |
|  | индивидуальное | - « - |  | 9,89/18,4 |
| 4.7. | На свободных территориях | тыс.кв.м/% |  | 53,87/100,0 |
| 4.8 | Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой |
| 4.8.1 | Электроснабжением | % | 100,0 | 100,0 |
| 4.8.2 | Связью | % | 83,0 | 100,0 |
| 4.8.3 | Теплоснабжением (централизованным) | % | 53,8 | 62,0 |
| 4.8.4 | Горячим водоснабжением (централизованным) | % | 51,8 | 60,4 |
| 4.8.5 | Водоснабжением (централизованным) | % | 90,6 | 92,1 |
| 4.8.6 | Водоотведением (централизованным) | % | 67,8 | 73,4 |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 5.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 210 | 340 |
| 5.2 | Общеобразовательные школы | мест | 465 | 615 |
| 5.3 | Больницы | коек | 24 | 80 |
| 5.4 | Поликлиники | посещ./см. | 254 | 254 |
| 5.5 | Предприятия розничной торговли | м2 торг.пл. | 1500 | 1680 |
| 5.6 | Розничный рынок | - « - | - | 200 |
| 5.7 | Предприятия общественного питания | мест | 100 | 240 |
| 5.8 | Учреждения культуры и искусства | мест | 400 | 660 |
| 5.9 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 25 | 54 |
| 5.10 | Спортивные залы общего пользования | кв. м площ. пол. | - | 420 |
| 5.11 | Предприятия бытового обслуживания | р.м. | 25 | 54 |
| 5.12 | Банно-оздоровительный комплекс | мест | 10 | 30 |
| 5.13 | Гостиница | мест | - | 36 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |
| 6.1 | Протяженность автомобильных дорог - всего | км | 12,12 | 12,12 |
|  | регионального значения | км | 1,06 | 1,06 |
|  | местного значения | км | 11,06 | 11,06 |
| 6.2 | Для городской местности классификация дорог по СНиП 2.07.01-89* | км | 35,66 | 42,47 |
| 6.3 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: |
|  | в пределах застроенных территорий | км /100км2 | 1,31 | 1,72 |
| 6.4 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | минут | 10 | 9 |
| 6.5 | Из общего количества дорог дороги с твердым покрытием | км | 5,5 | 8,92 |
| 6.6 | Протяженность линий общественного транспорта вне границ населенного пункта | км | 1,06 | 1,06 |
| 6.7 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта в границах населенного пункта | км | 5,5 | 8,92 |
| 6.8 | Обеспеченность населения автомобилями на 1000 жителей | автомоб. |  | 220 |
| 6.9 | Вертолетные площадки | единиц | 1 | 1 |
| 6.10 | Мосты | единиц | 3 | 3 |
| 6.11 | Автозаправочные станции (АЗС) | ед./колон. | 1/4 | 2/8 |
| 6.12 | Станции технического обслуживания (СТО) | ед./постов | - | 1/3 |
| 7 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
|  | В о д о с н а б ж е н и е |  |  |  |
| 7.1. | Водопотребление - всего | м3/сут | 3733,81 | 5717,97 |
|  | на хоз-питьевые нужды | - « - | 879,75 | 1089,24 |
|  | на производственные нужды | - « - | 2854,06 | 4628,73 |
| 7.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 7.3 | Производительность водозаборных сооружений | куб.м/сут. | 24000,0 | 13337,97 |
|  | В т.ч. промышленные нужды | - « - |  | 7620 |
| 7.4 | Водопроводные сооружения: |  |  |  |
| 7.4.1 | Водозаборные сооружения | м3/сут./ед. |  | 13337,97/1 |
| 7.4.2 | Водопроводные очистные сооружения (ВОС) | - « - |  | 6000,0/1 |
| 7.5 | Протяженность магистральных сетей водоснабжения | км | 24,1 | 23,6 |
|  | К а н а л и з а ц и я |  |  |  |
| 7.6 | Общее поступление сточных вод | тыс. м3/сут | 2013,57 | 3216,62 |
| 7.6.1 | Хозяйственно-бытовые сточные воды | - « - | 1133,82 | 2127,38 |
| 7.6.2 | Производственные сточные воды | - « - | 879,75 | 1084,24 |
| 7.7 | Канализационные сооружения | м3/сут./ед. |  |  |
| 7.7.1 | Производительность очистных сооружений канализации (КОС) | - « - | 4800,0/1 | 3709,11/1 |
| 7.7.2 | Головная канализационная станция (ГКНС) | - « - | 1200,0/1 | 3216,62/1 |
| 7.8 | Протяженность магистраль – ных сетей канализации | км | 8,0 | 9,0 |
|  | Э л е к т р о с н а б ж е н и е |  |  |  |
| 7.9 | Потребность в электроэнергии – всего | млн.кВт.ч/ /год | - | 2,4 |
| 7.10 | Понижающие станции (ПС) |  |  |  |
|  | ПС 6/0,4 кВ | единиц |  | 7 |
|  | Т е п л о с н а б ж е н и е |  |  |  |
| 7.11 | Потребление тепла в год | тыс.. Гкал | 85,50 | 115,85 |
| 7.11.1 | На производственные нужды | - « - | 37,58 | 41,34 |
| 7.11.2. | На коммунально-бытовые нужды | - « - | 47,92 | 74,51 |
| 7.12 | Производительность централизованных источников теплоснабжения: | МВт / час. | 24,71 | 82,16 |
|  | промышленно-отопительные котельные | - « - | 21,97 | 72,8 |
|  | - отопительные котельные | - « - | 2,74 | 9,36 |
| 7.13 | Производительность локальных источников теплоснабжения | - « - | 10,42 | 6,0 |
| 7.14 | Протяженность сетей в однотрубном исполнении: |  |
|  | теплоснабжения | км | 19,95 | 25,95 |
|  | пароснабжения | км | 2,225 | 2,225 |
| 7.15 | Расход топлива | тыс.т/год | 17,88 | 24,16 |
|  | С в я з ь |  |  |  |
| 7.16 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100,0 | 100,0 |
| 7.17 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | 83 | 330 |
| 7.18 | Автоматическая телефонная станция (АТС) | единиц/ номеров | 2 / 475 | 2 / 2000 |
|  | И н ж е н е р н а я п о д г о т о в к а т е р р и т о р и и |
| 7.19 | Протяженность защитных сооружений | км | - | 5,3 |
| 7.19.1 | Протяженность линий берегоукрепительных работ | км | - | 5,3 |
|  | С а н и т а р н а я о ч и с т к а т е р р и т о р и и |
| 7.20 | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | 1,798 | 3,873 |
| 7.21 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | 1/1,5 | 1/1,5 |
| 7.22 | Общая площадь свалок | га | 1,5 | 1,5 |
| 7.23 | Скотомогильник | единиц | 1 | 1 |
| 8 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |
| 8.1 | Кладбище традиционного захоронения | единиц/ /га | 4 / 12,0 | 4 / 8,68 |
| 8.2 | Бюро ритуальных услуг | единиц | 2 | 4 |
| 9 | Охрана природы и рациональное природопользование |
| 9.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | 1538,61 | 1336,44 |
| 9.2 | Рекультивация нарушенных территорий | га | 58,7 |  |

Раздел 2. Перечень мероприятий по охране и рациональному использованию  земельных ресурсов и почвенного покрова.

Общая площадь территории в границах пгт. Мундыбаш – 2577,7 га. Общая площадь всех санитарно-защитных зон для пгт. Мундыбаш на существующее положение составит 549,2 га (21 % от общей площади земель). На расчетный срок 513,1 га (20 % от общей площади земель). Снижение площадей СЗЗ обосновывается утвержденным Проектом СЗЗ Мундыбашского филиала ОАО «Евразруда».

Перечень мероприятий по охране атмосферного воздуха от загрязнения.

Анализ промышленного производства Мундыбашского городского поселения показывает, что наибольший удельный вес в общей структуре промышленности поселения составляет Мундыбашской филиал ОАО «Евразруда». На него приходится 82%. На территории имеется обогатительная фабрика, которая осуществляет  повышение уровня содержания железа в сырой руде до 58 % поступающей  от горнорудных предприятий  района.

В пгт. Мундыбаш действуют 7 котельных: производственная котельная Мундыбашского хлебокомбината, производственно- отопительная котельная ООО «Шерегеш –Энерго», остальные котельные отопительные - ООО «Шерегеш-Энерго», ООО «Тепло-М» и  ВГЧ-4 Кемеровской дистанции гражданских сооружений. Все котельные имеют очистное оборудование с эффективностью очистки от 49%  до 97%.

По результатам рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе над пгт. Мундыбаш наблюдается превышение: 5,740 ПДК максимального уровня загрязнения в границах промышленных территорий;  и 1,324 ПДК в жилой застройке.

Основными вкладчиками в загрязнение атмосферного воздуха на существующее положение являются следующие предприятия: котельные ООО «Шерегеш-Энерго» и ООО «Тепло-ТМ»; ОАО «Евразский Мундыбашский филиал»; Кузбасская компания автозаправочных станций; ООО «ЗРТО», этим предприятиям рекомендуется разработать природоохранные программы по максимальному снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

На Расчетный срок предусматривается закрыть 4-х отопительных котельных по: ул. Школьная, ул. Вокзальная, ул. Григорьева и ВГЧ-4 (вокзал).

Непосредственно развитие п.г.т.Мундыбаш  намечается в районе бывшего пионерского лагеря «Кузнецкий Артек» на правом берегу р.Кондома. и частично за счет уплотнения существующей усадебной застройки усадебной застройкой с участками 6-10соток.

Строительство на площадке «Кузнецкий Артек» предлагается под многоквартирную застройку 5 этажными зданиями (возможно строительство крупнопанельных домов с минимальным числом секций)  и частично усадебной застройкой с участками 6-10 соток – 24 га.

На расчетный срок предусматривается строительство котельной для обеспечения теплом новой жилой застройки в районе «Кузнецкий Артек».

В проекте предлагается реконструкция  очистных сооружения на производственно-отопительной котельной ООО «Шерегеш –Энерго»,обеспечивающих степень очистки не менее 99%.

На Расчетный срок в атмосферном воздухе над пгт. Мундыбаш наблюдается незначительное превышение 1,58 ПДК максимального уровня загрязнения только в границах промышленных территорий, в связи с этим, размещение жилья в пределах пгт. Мундыбаш - ВОЗМОЖНО согласно архитектурно-планировочному решению.

Основными вкладчиками в загрязнение атмосферного воздуха на существующее положение являются следующие предприятия: котельные ООО «Шерегеш-Энерго» и ООО «Тепло-ТМ»; Кузбасская компания автозаправочных станций;  и ООО «ЗРТО».

Перечень мероприятий обеспечивающие рациональное использование и охрану поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения.

Водо-охранные и прибрежные зоны рек приняты в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ от 01.01.2007 г.

В водоохранные зоны рек попадают кладбища:

- кладбище № 2 по ул. Челюскина – 1,97 га с северной стороны попадает  в водоохранную зону реки Кондома;

- кладбище № 4 по ул.Лузина – 1,26 га с северной стороны попадает в водоохранную зону реки Мундыбаш.

Объемы водопотребления и водоотведения, а так же мероприятия по охране подземных и поверхностных вод приведены в главе 5 «Водоснабжение и канализация» данного проекта.

Водозабор находится в жилой застройке, а также в санитарно-защитной зоне существующей аглофабрики. Выше водозабора расположено кладбище. Организация зоны санитарной охраны I, II, III поясов для водозабора невозможна.

К дальнейшей эксплуатации существующий водозабор на р. Тельбес для хоз-питьевого водоснабжения пгт Мундыбаш не может использоваться.

Водозабор должен быть вынесен за пределы пгт Мундыбаш.

Пожаротушение пгт Мундыбаш не решено. Имеется один резервуар емкостью 500 м3, который не обеспечивает пожаротушение пгт Мундыбаш.

Дождевая канализация в существующей жилой застройке пгт. Мундыбаш отсутствует.

На Расчетный срок:

- предусматривается строительство нового водозабора.

- принято две системы водоснабжения:

- хозяйственно-питьевая;

- производственная.

- предусмотрено централизованное водоснабжение и водоотведение всей застройки:

- многоэтажная застройка с горячим водоснабжением;

- частный сектор обеспечивается только холодной водой;

Существующие канализационные очистные обеспечивают прием стоков от пгт. Мундыбаш и предприятий на расчетный срок и имеют резерв. Схема канализации Мундыбашской аглофабрики и ОАО «Шерегеш-Энерго» сохраняется существующая. В настоящее время решается вопрос замены хлора на гипохлорит натрия.

Предусматривается строительство новой КНС-6. Стоки КНС-6 по двум ниткам напорных коллекторов перекачиваются на существующие канализационные сооружения, пройдя очистку, очищенные стоки совместно с дождевыми стоками поступают в ручей Килинский.

Принятый состав очистных сооружений по пгт. Мундыбаш обеспечивает  всем требованиям сброса очищенных стоков в водоем. Обеззараживание дождевых стоков после очистки осуществляется ультрафиолетовыми лучами. После очистки дождевые стоки сбрасываются в ручей Килинский.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды при кладировании отходов.

Поселение обслуживает приемник ТБО, расположенный на склоне водораздела в междуречье р. Кондома и р. Тельбес в северной части Горной Шории в 550 метрах на северо-восток от железной дороги Таштагол-Новокузнецк, в 1125 метрах на юго-восток от р. Кондома, в 1075-ти метрах на юго-запад от станции перекачки.

Вместимость полигона ТБО с учетом уплотнения составляет 75692 м3. Возможность эксплуатации полигона  составит 7,5 лет.

Объемы производственных отходов определяются Проектами нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) для каждого предприятия, в связи с вводом новых законодательных и нормативных требований в области обращения с отходами, рекомендуется всем предприятиям пгт. Мундыбаш откорректировать или разработать ПНООЛР.

Необходимая площадь кладбищ для пгт. Мундыбаш, из расчета 0,24 га на 1 тыс. человек

Существующее положение   –  1,37 га.

Расчетный срок   –  1,44 га.

Проектом предусматривается вынос жилья с территорий санитарно-защитных зон кладбищ, расположенных по улицам Трактовая, Лузина и Челюскина.

Также предусматривается закрытие части территорий кладбищ по ул. Челюскина и ул. Лузина, попадающих в водоохранные зоны рек. Общая площадь части закрываемых кладбищ составит - 3,23 га.

Площадь действующих кладбищ, с учетом закрытых территорий в ВОЗ, на расчетный срок достаточна для обеспечения пгт. Мундыбаш.

Существующий скотомогильник, расположенный в 1 км от п. Сухаринка, отвечает требованиям санитарно-гигиенического и ветеринарного законодательствам. Организация санитарно-защитной зоны от скотомогильника возможна.

Раздел 3.    Мероприятия по ГО и ЧС.  Защита населения.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Оценка воздействия поражающих факторов при применении современного вида оружия и при возникновении природных и техногенных ЧС на территории городского поселения.

В целом, по результатам проведенных анализов, при воздействии современного оружия, такого как ядерное, химическое, бактериологического   пострадает население и жилая застройка, потери могут составлять от 5 до 100%  от численности населения.

При возникновении аварий, связанных с проливом хлора, аммиака, как на транспортных коммуникациях, так и на потенциально опасных объектах территория городского поселения находится в зоне возможного заражения.

При возникновении аварий, связанных с перевозкой легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ, территория пгт Мундыбаш, также оказывается в зоне поражающих факторов.

При возникновении ЧС природного характера потери среди населения могут достигать до 30% численности населения.

Эффективной защитой населения при возникновении ЧС на территории города являются защитные сооружения.

Мероприятия по защите населения на существующее положение.

По распоряжению Администрации Кемеровской области от 22.09.2003г. №1013-р «О заблаговременной подготовке загородной зоны к проведению эвакуационных мероприятий в военное время» Таштагольский район (соответственно пгт Мундыбаш) отнесен к загородной зоне, эвакуация и рассредоточение жителей района не планируется.

Для оповещения и информирования населения городского поселения Мундыбаш, руководящего состава и работников организаций предусмотрена система оповещения.

На территории городского поселения предусматривается частичная эвакуация из зон возможного затопления, а также из зон химического заражения (загрязнения) и зон возможного разрушения. Для вывоза населения из зон возможного затопления и заражения, администрацией городского поселения привлекаются сторонние организации, если не справляются с ЧС официальные формирования.

Для эвакуации населения из мест затопления и заражения предусмотрены места расселения: в ДК «Октябрь», Школы №15 и №18, администрацию городского поселения или к родственникам, если они не попадают в зону подтоплений, заражений.

Количество транспорта необходимое для эвакуации корректируется в зависимости количества населения, попадающего в зону затопления и загрязнения. Охрана территории осуществляется сотрудниками милиции.

Для локализации чрезвычайных ситуаций на территории поселения задействуются следующие организации, которые обеспечены собственной техникой и людьми:

- Администрация Мундыбашского городского поселения;

- ООО «Афганец +»;

- ТДРСУ Дорожный участок;

- ООО «Шерегеш-Энерго».

Мероприятия по защите населения на расчетный срок.

Планировочное размещение новых жилых районов отвечает требованиям СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Строительство нового жилищного фонда закладывается, с учетом  гидрографии, подработанной территории поселения, сейсмичности.

Для снабжения питьевой водой населения пгт Мундыбаш, в условиях особого времени, используются скважина  на территории больницы и резервуары чистой воды, установленные на территории городского поселения.

Проектом рекомендуется для ликвидации зон возможных заражений хлором перейти на другой способ очистки воды, использовать гипохлорит натрия или ультрафиолетовые лампы.

Строительство хозбытовой и дождевой канализации заложено с учетом гидрогеологических (подтопления) и топографических условий района поселения, что уменьшает риск затопления грунтовыми водами.

Для обеспечения теплом населения, на период особого времени, используются существующие котельные.

Электроснабжение на период военного (особого) времени осуществляется по существующей схеме. Основной источник электроэнергии для городского поселения –  подстанция 110/35/6 кВ.

Обеспечение связью (телефонной) всего населения на расчетный срок предусматриваются за счет установки типовых съемных блоков.

Показатель риска возникновения ЧС на территории городского поселения находится в зоне приемлемого риска.

Проектом рекомендуется реконструкция существующей системы оповещения и установка нового оборудования С-40 в количестве  1 единицы, громкоговорителей (количество зависит от протяженности улицы), и использовать новые методы оповещения.

Эвакуация населения в случае чрезвычайной ситуации (техногенного или природного характера) на территории поселения предусматривается частичная, только из зоны возможного ЧС, произошедшей в определенном месте. Для защиты сотрудников администрации, предприятий и всего населения рекомендуется формировать запасы средств индивидуальной защиты. Для работников предприятий, СИЗ заготавливаются руководителями этих предприятий, а для неработающего населения -  администрацией городского поселения. Для защиты населения, проживающего на территории Мундыбашского городского поселения и населения эвакуируемого из других городов рекомендуется оборудовать ПРУ в подвальных и первых этажах каменных жилых домов, а также предусмотреть запасы строительных материалов на складах городского поселения, для строительства быстровозводимых ПРУ.